Секторно ръководство по ОВОС

БЪЛГАРИЯ

Проекти за изграждане на магистрали и пътища

Първи проект

2013

Това Ръководство е предназначено главно към представители на българските власти по околна среда и други компетентни органи, ангажирани с ОВОС. То може да бъде използвано и от консултанти при разработването на доклади по ОВОС за проекти в секторите, за които най-често се иска съ-финансиране от ЕС.

Ръководството очертава въпроси, които могат да бъдат от значение при оценката на доклада по ОВОС за проекти за пътища и магистрали. То може да бъде полезно и на други компетентни органи, които следва да бъдат консултирани в съответствие с правните изисквания, за неправителствени организации и за обществеността с цел да улесни тяхното активно участие в процеса по ОВОС. Предлаганите препоръки се очаква да бъдат от практическа полза за всички, ангажирани в процеса по ОВОС за изграждане на магистрали и пътища.

СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ	iv

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ	iv

1.	Въведение	1

2.	Политическа, правна и административна рамка	3

2.1.	Европейска рамка	3

2.2	Национална правна рамка	5

3.	Описание на предлагания проект	21

3.1.	Описание на трасето на проекта	21

3.2.	Ключови характеристики на проектирането и на другите релевантни компоненти на проекта	21

3.3.	Аспекти на строителството	23

3.4.	Експлоатация на пътя	24

4.	Схематично представяне на основните алтернативи	25

4.1.	Разработване и оценка на алтернативите	25

4.2.	Избор на алтернатива	27

5.	Описание на съществуващата околна среда (съществуващи/базови условия (baseline conditions))	29

5.1	Територия, която ще бъде засегната от проекта/ Контекст	29

5.2	Характер	30

5.3	Важност	38

5.4	Чувствителност	38

5.5	Достатъчност на данните	39

6.	Описание на възможните значителни въздействия върху околната среда и на смекчаващите  мерки	40

6.1	Въведение	40

6.2	Оценяване на магнитуда и значимостта на въздействията	40

6.3	Избягване на въздействието	43

6.4	Непреки и кумулативни въздействия върху околната среда и взаимодействието между тях	60

6.5	Рискови случаи	63

6.6	Обобщение относно въздействията и тяхното предотвратяване/смекчаване, остатъчни въздействия	64

7.	План за мониторинг на околната среда (ПМОС)	66

8.	Нетехническо резюме	69

9.	Предизвикателства при разработването на доклада за ОВОС	70

10.	План за управление на околната среда (ПУОС)	71

Източници	73

Приложения	74

Приложение № 1	74

Приложение № 2	75

Приложение № 3	80

Приложение № 4	81

## СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 1: Примерна матрица за избор на трасе на път	28

Фигура 2: Възможни периоди за проучване на таксономични групи и местообитания 	36

Фигура 3: Пример за интегрирано представяне на базова информация (нива на заливане от р. Илер при специфична стойност на отвеждане и трасе на пътя/местополжение на моста )	38

Фигура 4. Блок-схема, показваща непреките въздействия	61

Фигура 5. Блок-схема, показваща кумулативните въздействия	61

Фигура 6. Блок-схема, показваща взаимодействието на въздействията	61

Фигура 7. Илюстрация на два планирани проекта с техните кумулативни въздействия върху заобикалящата ги околна среда	63

## СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1: Проекти, за които настоящето ръководство е приложимо съответно в Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС и по ЗООС	vii

Таблица 2. Стандартни елементи на описанието на проекта	22

Таблица 3. Елементи на описанието на строителството	23

Таблица 4. Вероятни значителни въздействия върху почвите и геологията и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване	44

Таблица 5. Вероятни значителни въздействия върху повърхностните и подземни води и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване	47

Таблица 6. Вероятни значителни въздействия върху въздуха и климатичните фактори и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване	50

Таблица 7. Вероятни значителни въздействия върху човека/околната среда, обитавана от човека и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване	52

Таблица 8. Вероятни значителни въздействия върху флората и фауната и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване	55

Таблица 9. Вероятни значителни въздействия върху ландшафта и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване	57

Таблица 10. Вероятни значителни въздействия върху материалните ценности и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване	58

Таблица 11. Вероятни значителни въздействия върху културното наследство и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване	59

Таблица 12. Примерно представяне на остатъчните въздействия върху качеството на въздуха и климата	64

Таблица 13. Примерна възможна структура на ПМОС (неизчерпателно, само с демонстрационна цел)	67

### ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| CO2 | Въглероден диоксид |
| --- | --- |
| NO2 | Азотен диоксид |
| SO2 | Серен диоксид |
| ДВ | Държавен вестник |
| ДОВОС | Доклад по оценка на въздействието върху околната среда |
| ДР | Допълнителни разпоредби |
| ДФЕС | Договор за функционирането на Европейския съюз |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕМСЧ | Електромагнитна суперчувствителност |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗШОС | Закон за защита от шума в околната среда |
| ЗКН | Закон за културното наследство |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗП | Закон за пътищата |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ЛПС | Лични предпазни средства |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МПС | Моторно превозно средство |
| МС | Министерски съвет |
| МСОП | Международен съюз за опазване на природата |
| МФИ | Международна финансова институция |
| НПО | Неправителствена организация |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОС | Оценка за съвместимост |
| ППЗП | Правилник за прилагане на Закона за пътищата |
| ПМОС | План за мониторинг на околната среда |
| ПМС | Постановление за Министерски съвет |
| ПО | Подходяща оценка |
| ПУОС | План за управление на околната среда |
| РДВ | Рамкова директива за водите |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околна среда и води |
| СЕО | Стратегическа екологична оценка |
| СЕС | Съд на Европейския съюз |
| ТЗ | Техническо задание |
| ФПЧ | Фина прахова частица |

### ПРЕДГОВОР

Това Ръководство е разработено като част от група стандартни инструменти, които да бъдат използвани от бенефициентите, разработващите проектите и държавните компетентни органи по околна среда във всяка заинтересована държава-членка на ЕС, като е адаптирано към българските нормативни изисквания. Целта му е да бъде използвано при разработването и прегледа на ДОВОС за проекти в секторите, за които най-често се кандидатства за съ-финансиране от ЕС. То може да бъде ползвано и от други компетентни органи, които следва да бъдат консултирани в процеса на ОВОС в съответствие с релевантните процедурни и правни изисквания и от консултантите, на които е възложено изготвянето на ДОВОС.

С това Ръководство се цели да се гарантира, че експертите, отговорни за извършването на оценката и за разработването на ДОВОС, са наясно с релевантните елементи и ще ги отразят адекватно. Ако се използва ефективно, този инструмент ще подпомогне подобряването на качеството на ДОВОС и в крайна сметка ще улесни процеса на разглеждане и одобряване на съ-финасирането от ЕС.

Това Ръководство е приложимо към следните проекти по Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС (2011/92/EС), респективно по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), посочени в Таблица 1.

Таблица 1: Проекти, за които настоящето ръководство е приложимо съответно в Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС и по ЗООС

| Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС | ЗООС |
| --- | --- |
| Приложение І, т. 7б) – “Строителство на автомагистрали и високоскоростни пътища;“ | Приложение № 1, т. 22.2 от ЗООС - Строителство на автомагистрали и пътища I клас Магистралите са дефинирани в чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата: „Автомагистралите са специално изградени и означени пътища за движение само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават следните характеристики: 1. самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение и със специална лента за аварийно спиране; 2. пресичане с други пътища, улици, жп и трамвайни линии само на различни нива; 3. вливане и отливане на движението само на определени места; 4. пълна липса на директни връзки към съседните прилежащи територии.“ Пътищата І клас са дефинирани в чл. 6, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата „Пътищата I клас са предназначени за осъществяване на транзитно движение на големи разстояния (предимно от граница до граница) и имат следните характеристики: 1. съвпадат с направленията на основните транзитни потоци или директно свързват отдалечени важни административно-стопански региони в страната; 2. обслужват големи прилежащи територии; 3. имат връзки с пътища към прилежащите територии само на определени места.“ |
| Приложение І, т. 7в) – “Строителство на нов път с четири или повече платна, или изместване на трасе и/или разширяване на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с 10 и повече километра непрекъсната дължина.” | Приложение № 1, т. 22.3 от ЗООС – „Строителство на нов път с четири или повече платна или изместване на трасе и/или разширение на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с 10 и повече км непрекъсната дължина“ |
| Приложение I, т. 24 – “Всяка промяна или разширяване на проекти, включени в настоящото приложение, когато такава промяна или разширяване сами по себе си достигат праговете, ако такива съществуват, посочени в настоящото приложение” | Приложение № 1, т. 38 от ЗООС – „Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато това изменение или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението.“ |
| Приложение I, т. 10д) – „Строителство на пътища, пристанища и пристанищни съоръжения, включително рибарски пристанища (проекти, невключени в приложение I)“ | Приложение № 2,т. 10, буква „д“ от ЗООС – „строителство на пътища (невключени в приложение № 1)“ |
| Приложение I, т. 13а) – “Всяка промяна или разширяване на проектите, изброени в приложение I или в настоящото приложение, които вече имат разрешение или които са изпълнени или са в процес на изпълнение, ако тази промяна или разширяване може да има значително отрицателно въздействие върху околната среда (промяна или разширяване, които не са включени в приложение I).” | Чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – „всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 към този закон и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;“ |

До голяма степен структурата на това Ръководство следва изискванията на Приложение ІV на Директивата за ОВОС по отношение на информацията по чл. 5(1), респективно на чл. 96, ал. 1 от ЗООС и чл. 12 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (наричана по-нататък за краткост „Наредба за ОВОС“), а именно информацията, която възложителят следва да предостави на компетентния орган или органи за проектите-предмет на ОВОС.

Ръководството разглежда гореспоменатите типове проекти по Директивата за ОВОС (Приложения І и ІІ), съответно по Приложения № 1 и 2 от ЗООС, в единен документ, като представените коментари съответно могат да бъдат специфични към един или друг проект. Все пак препоръките не са изчерпателни и някои аспекти, относими към всички проекти, е възможно да не са обхванати.

Окончателният ДОВОС тук се нарича и изявление по ОВОС. Повечето национални законодателства определят какво трябва да бъде съдържанието на ДОВОС, както е и по българското национално законодателство. Разделите в това Ръководство предоставят препоръки относно стандартната структура на ДОВОС и относно аспектите, които следва да бъдат разгледани/обхванати във всеки раздел или подраздел.

Разделите на това Ръководство ще следват едно възможно съдържание на ДОВОС, което до голяма степен се препокрива с изискванията на ЗООС и за Наредбата за ОВОС:

- Въведение

- Политика, правна и административна рамка

- Описание на предложения проект

- Схематично изложение на основните (главните) алтернативи

- Описание на околната среда

- Описание на възможните значителни въздействия върху околната среда и на смекчаващите мерки (mitigation measures)

- План за наблюдение

- Нетехническо резюме

- Предизвикателства при разработването на ДОВОС

- План за управление на околната среда

- Списък на източните на информация

Предлаганата последователност и обхват не са задължителни или изчерпателни, а следва да бъдат приспособени по подходящ начин, съобразно характеристиките на конкретния проект и изискванията на ЗООС и Наредбата за ОВОС. Това се отнася до целите на проекта, техническите характеристики, местоположението, естествената и застроената околна среда и други елементи. Например, ако предлаганият проект е за разширяване/рехабилитация на съществуващ път, може да се окаже, че е подходящо да се започне с подраздела „Съществуващи дейности“ преди да бъде представено „Описанието на ключовите елементи на проектирането и други релевантни компоненти на проекта“ в раздел 3 от доклада.

Отново следва да се отбележи, че ДОВОС може да се ползва от тази структура, но следва да се гарантира и съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС и чл. 12 от Наредбата за ОВОС. По-специално чл. 96, ал. 1 от ЗООС определя следното съдържание на ДОВОС:

“1. анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите;

2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) проучените от възложителя алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива";

3. описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда по чл. 4 и 5 и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях;

4. описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на:

а) реализацията на инвестиционното предложение;

б) ползването на природните ресурси;

в) емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт;

5. информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда;

6. описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки;

7. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и заинтересувани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации;

8. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;

9. нетехническо резюме;

10. описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни) при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС;

11. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) друга информация по преценка на компетентния орган или оправомощено от него длъжностно лице.”

Тази правна рамка се допълва от чл. 12 от Наредбата за ОВОС по следния начин:

„(1) Докладът за ОВОС се оформя като единен документ, който включва:

1. съдържателната част съобразно чл. 11, ал. 1;

2. списък на източниците на информация, които авторите са използвали в доклада за ОВОС;

3. справката по чл. 9, ал. 5;

4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС, в който всеки се подписва срещу разработените от него раздели на доклада;

5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) писмени декларации по чл. 11, ал. 3 от всеки от експертите и от ръководителя на колектива, подписани лично.

(2) Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се прилагат:

[…]

4. оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС;

5. нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1, т. 9 ЗООС;

6. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) доклад за оценка на степента на въздействие в случаите, когато компетентният орган е изискал изготвянето на такъв.“

Следва да се има предвид, че това Ръководство не се опитва да пресъздаде което и да е задължително ръководство, което вече съществува в България и следва да се чете във връзка с Директивата за ОВОС на ЕС и българското национално законодателство и ръководства по ОВОС, тъй като правните изисквания в различните държави-членки могат да варират.

# Въведение

Обикновено структурата на ДОВОС следва последователността на информация, изисквана от чл. 5(3) и детайлизирана от Приложение ІV на Директивата за ОВОС, прилагани от чл. 96, ал. 1 от ЗООС и чл. 12 от Наредбата за ОВОС. Освен това, ДОВОС следва да съдържа:

- имената и квалификацията на експертите, разработили раздела, датата на внасяне, подписа на отговорното лице/официалния представител на лицето, изготвило ДОВОС;

- преглед на политическата, правната и административната рамка по ОВОС и в сектора „изграждане на пътища и магистрали“;

- преглед на основните етапи на процедурата по ОВОС до приключване на изготвянето на ДОВОС;

- описанието на това как са отчетени при разработването на ДОВОС:

  - резултатите от консултациите с компетентните органи, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда и,

  - резултатите от консултациите с обществеността;

- приложения, съдържащи:

  - нетехническо резюме;

  - подходяща оценка, когато такава е изискана от компетентните органи;

  - изображения, карти, диаграми и т.н.;

  - документите, проучванията и информацията, използвани при разработването на ДОВОС;

  - копия от документите, релевантни към извършената ОВОС на проекта;

- речник на използваните термини и съкращения.

Въведението на ДОВОС следва да предостави кратка информация относно съдържанието на доклада и процедурата по проекта.

Каре 1. Информация, която се препоръчва да бъде представена в раздела „Въведение“ на ДОВОС

Наименование на проекта

Възложител на проекта

Нужди и специфични цели на предлагания проект. Ако е подходящо – кратко описание на предисторията на проекта и/или на обстановката, при която се разработва;

Вид и мащаб на проекта: напр. ново строителство, преустройство, и/или разширяване на съществуваща магистрала/път, обща дължина на пътя;

Описание на съдържанието на ДОВОС

Местоположение на проекта (вкл. общ план-скица/карта в подходящ мащаб и качество с ясно обозначени главни населени места);

Очаквана продължителност на експлоатация на проекта и съответно на части от него;

Категория/функции на пътя в по-широк контекст (част от международна, национална, регионална пътна мрежа);

Общо описание на текущия и очакван обем на трафика по време на избрания за планирането хоризонт;

График за изпълнение/етапи на проекта; Дати на започване/приключване на строителството. В случай на проект, които ще се изгражда на етапи – последователност на всеки от етапите и ако е подходящо – тяхната приблизителна продължителност; Дата на възлагане; Дати на започване и приключване на дейностите по разрушаване, ако такива дейности се изискват.

Данни относно приключилите към момента етапи на ОВОС на проекта; наименование на документите, предоставени от компетентните органи в хода на процедурата по ОВОС. Ако е приложимо, напр. решението по преценката на необходимостта от ОВОС, доклада за определяне на обхвата.

Резултати от консултациите с компетентните органи, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда. Ако е приложимо – наименования на документите, издадени от други органи и посочване на мястото в приложенията, където те могат да бъдат открити

Резултати от консултациите с обществеността, която е вероятно на бъда засегната от проекта.

# Политическа, правна и административна рамка

Целта на този раздел на ДОВОС е да представи общ преглед на националното законодателство и политика по опазване на околната среда, както и на законодателството на ЕС, което е взето предвид при извършването на ОВОС.

Този раздел на ДОВОС разглежда относимостта на европейското и национално законодателство, националното планиране и политика и съвместимостта на проекта с това законодателство/политика. Тук се обръща внимание на законодателството и политиката на националното правителство, където е релевантно и са очертават директивите и регламентите на ЕС и другите задължения, произтичащи от международното право, които са приложими към проекта.

## Европейска рамка

Транспортната политика на ЕС е регламентирана в Дял ІV от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), където са установени общите правила, приложими към международния транспорт до и от територията на държавите-членки, преминаването през територията на една или повече държави-членки, към условията, при които могат да предоставят транспортни услуги превозвачи, които не пребивават на територията на ЕС, мерките за подобряване на сигурността на транспорта и други подходящи мерки.

Освен това, трансевропейските мрежи (транспорт (TEN-T)), далекосъобщенията и енергийната инфраструктура (TEN-E)) са уредени в Дял ХVІ от ДФЕС. Целта на създаването на тези мрежи, съгласно чл. 170(2) от ДФЕС е да се насърчи взаимосвързаността и оперативната съвместимост на националните мрежи, както и достъпа до такива мрежи.

Чл. 11 от ДФЕС дефинира принципа на интегрирането на изискванията на опазването на околната среда в другите секторни политики, с цел по-специално да се стимулира устойчивото развитие.

Чл. 13 от Договора гласи: „При изработването и осъществяването на политиката на Съюза в областта на селското стопанство, рибарството, транспорта, вътрешния пазар, научните изследвания и технологичното развитие и космическото пространство, Съюзът и държавите-членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания, като същевременно спазват законовите или административните разпоредби и съществуващите практики в държавите-членки, по-специално по въпросите, свързани с религиозните обреди, културните традиции и регионалното наследство.“

В чл. 191 от ДФЕС се казва, че политиката по опазване на околната среда на ЕС следва да допринася за опазването, защитата и подобряването на качеството на околната среда, защитата на човешкото здраве, за разумното и рационално използване на природните ресурси и има за цел постигането на висока степен на опазване на околната среда. Политиката по опазване на околната среда на ЕС „се основава на „принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят  плаща““.

В Заключенията на Европейския съвет от Гьотеборг от м. юни 2011 г. се казва, че „Устойчивата транспортна политика следва да вземе предвид повишаващия се обем на трафика и нивата претовареност, шум и замърсяване. [...] Необходимо е предприемането на действия за да се премине от автомобилен към железопътен, воден и обществен транспорт.“ Обемът на транспорта е предмет на разглеждане и тревога и на Шестата рамкова програма за действие в областта на околната среда, която подтиква към „разделянето на икономическия растеж и нуждите от транспорт с цел ограничаване въздействията върху околната среда”.

Законодателството на ЕС по транспорта обхваща изисквания към транспорта на стоки, защита на пътниците, условията на заетост и на труд и безопасност на движението.

По отношение на транспортните трансевропейски мрежи е приложимо и Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23.07.1996 г. относно Ръководството на Общността за развитието на транспортните трансевропейски мрежи, изменено. В чл. 2(2)(а) се казва, че създаването на тези мрежи следва „да гарантира свободното движение на хора и стоки на една територия без вътрешни граници при възможно най-добрите социални условия и при такива на безопасност, като подпомага постигането на целите на Общността по-специално по отношение на околната среда и конкуренцията и като допринася за укрепване на икономическото и социално сближаване.“ В Решението се казва още, че проектирането и изграждането и експлоатацията на транспортните трансевропейски мрежи следва да гарантира интегрирането на изискванията на опазването на околната среда. Чл. 8 от Решението изрично изброява Директива 2001/42/ЕО за оценката на въздействието на някои планове и програми върху околната среда, Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (сега Директива 2011/92/ЕС), Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици, с които следва да бъде гарантирано съответствие при планирането и изпълнението на проекти и когато се приемат планове и програми, особено когато те се отнасят до нови трасета и друга важна възлова инфраструктура.

С цел прилагането на горното Решение и за стимулиране на интеграцията на изискванията за опазване на околната среда в транспортната (и енергийната) политика, ЕК издаде „Съобщение на Комисията - трансевропейски мрежи: Към интегриран подход“. Това Съобщение се придружава от Работен документ, който предоставя подробни насоки относно приложимото законодателство по околна среда.

В този смисъл Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда се счита за най-относима към одобряването и изпълнението на проекти за пътища. Много често следните две директиви за приложими:

- Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, изменена

- Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици

Друго законодателство на ЕС по опазване на околната среда, което също може да бъде приложимо: напр. относно оценката на въздействието върху околната среда на някои планове и програми, относно качеството на въздуха и водите, управление на отпадъците, шума, достъпа до информация по околна среда и т.н.

Освен това, законодателството на ЕС, регулиращо например качеството на горивата, стандартните към леко- и тежкотоварните превозни средства, безопасност на труда, здравеопазване и др., също може да е приложимо към конкретния проект.

На следващо място планирането и изпълнението на проекти за пътна инфраструктура може да има трансграничен характер, което може да доведе до настъпването на трансгранични въздействия върху околната среда. Такива проекти може да се изпълняват само в границите на ЕС, но може да свързват държави-членки на ЕС с трети страни. В първия случай ще се приложат изискванията, произтичащи от законодателството на ЕС. В другия случай съответно са приложими Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенция от Еспо) и Протоколът на Икономическата комисия за Европа към ООН (UNECE) за стратегическата оценка на въздействието върху околната среда (Протокол за СЕО).

Не на последно място, опитът, натрупан при изпълнението на транспортната и екологичната политика, води до заключението, че някои области, поради своите специфични характеристики и излагането им на трафик, следва да бъдат третирани като чувствителни. За да отговори на това предизвикателство ЕК инициира изготвянето на проучване на въздействията, свързани с транспорта и на инструментите, които е подходящо да бъдат прилагани към такива области.

Тъй като законодателството на ЕС по околна среда е транспонирано в българското национално законодателство, самите директиви не следва да бъдат разглеждани в ДОВОС. Вместо това е разгледано съответното българско законодателство.

В Приложения 1, 2 и 3 към това ръководство накратко се представят/изброяват, съответно, приложимото законодателство на ЕС, българското законодателство и най-важните и относими решения по дела на Съда на Европейския съюз.

В този раздел на ДОВОС следва да бъде споменато приложимото национално законодателство по опазване на околната среда, както и политиките и плановете, които са взети предвид съобразно конкретния проект.

Освен това, в този раздел на ДОВОС следва да се предостави информация относно националното законодателство относно строителството, планирането, земеползването. С оглед на конкретния проект в ДОВОС следва да се представи и адекватна информация относно националните технически изисквания към планирането, проектирането, изграждането и експлоатацията на пътища, безопасността на движението и други.

Може да се окаже полезно да бъде предоставена и кратка информация относно друго законодателство, като например относно безопасните и здравословни условия на труд, енергийна ефективност, разбира се доколкото такова е приложимо.

В допълнение към правната рамка този раздел на ДОВОС следва да предостави и информация относно националната политика и планиране в областта на опазването на околната среда и (пътния) транспорт, като конкретният проект се поставя в контекста на общата рамка.

## Национална правна рамка

Каре 2. Приложимо законодателство

Национална политика относно пътищата

Политическата рамка на транспорта в България е определена в Стратегията за развитие на транспортните системи в република България до 2020 г. Стратегията очертава най-важните насоки за развитие на транспортната система в периода 2010-2020. Въз основа на определените в нея приоритети и мерки се изготвят средносрочни и краткосрочни програми и планове. Тя прилага и е съобразена, от една страна с транспортната политика на ЕС и съответните документи по нея, а от друга – със специфичната за България ситуация. Стратегията се основава на своите транспортни, икономически, екологични и социални принципи. Екологичните принципи са: ограничаване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда и климата; енергийна ефективност; замърсителят плаща. Стратегията обхваща всички видове транспорт: автомобилен, железопътен, воден и въздушен. Тази Стратегия се допълва от Стратегическия документ „Приоритети за изграждането на пътна инфраструктура на Република България до 2020 г. за пътищата от национално и общоевропейско значение“. Този Стратегически документ предвижда изграждането на седем магистрали и седем високоскоростни пътя, на два моста на р. Дунав и един тунел. МС също така прие и Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България 2011-2020, която определя и мерки за подобряване на националната пътна инфраструктура, така че да се гарантира по-висока безопасност от етапа на проектирането до експлоатацията и поддръжката.

Законодателство относно пътищата

Основните приложими нормативни актове са Законът за пътищата (ЗП), Правилникът за прилагането на Закона за пътищата (ППЗП), Наредба № 1 от 26.05.2000 г. за проектирането на пътища и Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. ЗП урежда обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата, както и с управлението на безопасността на пътната инфраструктура в Република България. Като основен принцип на ЗП в чл. 2, ал. 2 е определено, че пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията в нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението. Съгласно ЗП, Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините поддържат републиканските и общинските пътища в зависимост от тяхното значение за транспорта, изискванията на трафика и опазването на околната среда. Органите, компетентни по прилагането на политиката за пътната инфраструктура в България, са: МС; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията; министърът на регионалното развитие и благоустройството; Агенция „Пътна инфраструктура“. МС определя държавната политика по планирането, изграждането, администрирането и поддържането на пътната инфраструктура в България. МС одобрява стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегията. МС предоставя концесии за републиканските пътища и за пътните съоръжения - държавна собственост (мостове и тунели). Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията поддържа и развива международните инициативи и сключва международни договори за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки. Министърът на регионалното развитие и благоустройството поддържа и развива международните инициативи, сключва и осигурява изпълнението на международни договори в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на републиканските пътища. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията разработват проекта на стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението й в съответствие с националната политика. Агенция „Пътна инфраструктура“: подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при разработването на проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика; осъществява управлението на републиканските пътища в съответствие със средносрочните оперативни програми; съгласува инвестиционни проекти, свързани с управлението на пътищата, както и за изграждане на пътни връзки с републиканските пътища прилага изискванията към безопасността на движението; изпълнява проекти, финансирани чрез оперативните програми "Транспорт" и "Регионално развитие". ППЗП дефинира отделните класове пътища, изискванията към пътищата и допълва разпоредбите на ЗП относно управление, изграждането и поддържането на пътищата. Пътищата в България са разделени на републикански, общински и частни. Съгласно чл. 6 републиканските пътища се разделят на следните категории: автомагистрали; пътища I клас; пътища II клас; пътища III клас. Наредба № 1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища урежда техническите изисквания при проектиране на републиканските и местните пътища извън чертите на населените места. Тези технически изисквания обхващат и безопасността на експлоатацията на пътищата, здравословните условия на труд, пожарната безопасност и санитарно-хигиенните норми. Наредбата се прилага към изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи пътища. Съгласно чл. 6 от Наредбата, пътищата се проектират след подробни инженерно-геоложки, хидроложки и природо-климатични проучвания. Пътищата трябва да удовлетворяват следните основни изисквания: осигуряване безопасността на движението; осъществяване на движението с приетото качество и пропускателна способност за съответния клас на пътя; опазване на околната среда; опазване на земеделските земи; осъществяване на връзка с други пътища, прилежащи територии и населени места; икономично използване на наличните материали, трудови, енергийни и финансови ресурси; обвързване на пътя с ландшафта; запазване на културно-историческите зони и паметници; защита на националните интереси и сигурността на страната. Съгласно чл. 8 от Наредба № 1 за строителство на нови пътища се изисква оценка на въздействието върху околната среда. Пътищата трябва да осигуряват следните екологични изисквания: съхраняване на ценни природни форми, горски масиви, райони за размножаване и хранене на диви животни и птици и миграционните им пътища; възможно най-голямо използване на наличните необработваеми и слабо продуктивни земи; преминаване по границите на земеделски земи с трайни насаждения; избягване на преминаването през вододайни зони и природни резервати; обхождане на населени места, курортни комплекси и лечебно- възстановителни центрове; обходните пътища на населените места да преминават по възможност от подветрената страна на преобладаващите ветрове на достатъчно голямо разстояние от границите на населените места; осигуряване на паркинги, предназначени за спиране на автомобили, превозващи опасни товари. Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии определя нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи (уличната мрежа, обществения транспорт за превоз на пътници, пешеходното движение, паркирането и гарирането, съоръженията за обслужване на транспорта (сервизи, бензиностанции, автогари, автостопанства и др.), както и средствата за регулиране и управление на движението) на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата, основната цел на комуникационно-транспортната система е да осигури бърз, удобен, безопасен и икономичен транспорт за пътниците и товарите при спазване на изискванията за опазване на здравето на населението и на околната среда от наднормен шум, опасни газове, пари и/или вещества. Съгласно чл. 4 от Наредбата, положително решение по ОВОС се изисква задължително в случаите, когато пътища от републиканската пътна мрежа, магистрали и пътища І и ІІ клас преминават през урбанизирани територии. Други нормативни актове, които е възможно да са приложими през различните етапи на проекта: Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Регионална политика

Основният документ, определящ регионалната политика на България, Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022, която изпълнява и Стратегията на ЕС 2020. Основният стратегически приоритет е „Постигането на устойчиво интегрирано регионално развитие, основано на „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект.” Очертани са 4 стратегически цели: Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда. Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал. Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество. Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места. Опазването на околната среда е припознато като ключов елемент за постигането на устойчиво регионално развитие. В същото време подобряването на транспортната инфраструктура и свързаността са дефинирани като мерки за постигане на целите на Стратегията.

Законодателство относно устройството на територията

Закон за устройство на територията (ЗУТ): ЗУТ урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. За целите на ДОВОС е приложима най-вече процедурата за издаване на разрешение за строеж, която най-общо и без да се навлиза в детайли, може да бъде схематизирана по следния начин: Първи етап: изготвянето, когато е необходимо и когато не са изготвени до момента, на устройствени схеми и планове; Съгласно чл. 125, ал.1 и 6 от ЗУТ, проектите за устройствените планове се изработват въз основа на задание, включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи. Техническото задание се внася в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от устройствения план. Втори етап: издаване на виза за проектиране; Трети етап: изготвяне на инвестиционния проект; Четвърти етап: съгласуване на проекта за строителство с експлоатационните дружества (получаване от тях на писмени становища) (ВиК, електроразпредение, топлофикация, КАТ и други); Пети етап: оценка на съответствието със съществените изисквания; Съгласно чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по ЗООС, ЗБР, ЗКН или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове. Шести етап: внасяне в експертния съвет за приемане на оценката за съответствие; Седми етап: издаване на разрешение за строеж. Съгласно чл. 148, ал. 8 от ЗУТ, одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж. Влязло в сила решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на ЗООС, е приложение, неразделна част от разрешението за строеж. Следва да се има предвид, че в съответствие с чл. 76, ал. 1 от ЗУТ, проектирането и изграждането на автомагистрали, скоростни пътища и пътища първи и втори клас от републиканската пътна мрежа през територията на населените места се допуска по изключение, когато освен другите условия е налице и положително решение по оценката за въздействието върху околната среда.

Опазване на околната среда: политика и законодателна рамка

В съответствие с българската Конституция опазването на околната среда е право и задължение на държавата и всички граждани. В чл. 15 на Конституцията се казва още: „Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.“ Отново, съгласно основния закон на държавата, „Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.“ (чл. 55). Законът за опазване на околната среда (ЗООС) създава общата правна рамка за опазване на околната среда. Тази рамка е допълнена от редица закони и подзаконови нормативни актове, регламентиращи управлението на компонентите и факторите на околната среда. Съгласно чл. 2 от ЗООС, неговите цели са: “1. регламентиране на режимите за опазване и ползване на компонентите на околната среда; 2. контрол върху състоянието и ползването на компонентите на околната среда и източниците на нейното замърсяване и увреждане; 3. установяване на допустими норми за емисии и за качество на околната среда; 4. управление на компонентите и факторите на околната среда; 5. извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); 6. издаване на разрешителни за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването; 7. обявяване и управление на територии със специален режим на защита; 8. развитие на системата за мониторинг на компонентите на околната среда; 9. въвеждане на икономически регулатори и финансови механизми за управление на околната среда; 10. регламентиране на правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица.” В съответствие със ЗООС, опазването на околната среда се основава на принципите на устойчивото развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него, участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда, информираност на гражданите за състоянието на околната среда, замърсителят плаща за причинените вреди, съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие, възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони, предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях, интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения и достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. Държавната политика по опазване на околната среда е интегрирана в следните секторни политики: транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други. Компетентните органи и техните отговорности са определени в чл. 10 от ЗООС: “(1) Компетентни органи по смисъла на закона са: 1. министърът на околната среда и водите; 2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда; 3. директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ); 4. директорите на басейновите дирекции; 5. директорите на дирекциите на националните паркове; 6. кметовете на общините, а в градовете с районно деление - и кметовете на районите; 7. областните управители. (2) Компетентни да предприемат предвидените в закона действия и дейности са: 1. на територията на една община - директорът на РИОСВ или кметът на общината, а в градовете с районно деление - кметът на района; 2. на територията на една област - областният управител или директорът на РИОСВ; 3. на територията на няколко общини в обхвата на една РИОСВ - директорът на съответната инспекция; 4. на територията на няколко общини в обхвата на различни РИОСВ - министърът на околната среда и водите.” Министърът на околната среда и водите е отговорен, между другото, за: разработването, заедно с другите компетентни органи на политиката и стратегията за опазване на околната среда в Република България; ръководството чрез Изпълнителната агенция по околна среда на Националната система за мониторинг на околната среда; контрола върху състоянието на околната среда на територията на страната; координацията на контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт по отношение на околната среда; издаването заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждаване на методики и други; Съвместно със заинтересуваните органи на изпълнителната власт министърът: издава норми за максимално допустими емисии по видове замърсители и норми за максимално допустими концентрации на вредни вещества по компоненти на средата по райони; утвърждава методики за ОВОС; издава норми за рационално използване на възобновяеми и невъзобновяеми природни ресурси; осигурява събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда; утвърждава методики за контрол на компонентите на околната среда. Националната стратегия за опазване на околната среда 2000-2006 г. определя като дългосрочна стратегическа цел на страната в областта на околната среда подобряване качеството на живот на населението на страната чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богатата природа на основата на устойчиво управление на околната среда. Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г. цели: по-нататъшно развитие на условията за осигуряване на координация и съгласуваност при провеждането на националната политика в съответствие с Националната здравна стратегия и Стратегията по опазване на околната среда на национално, регионално и местно равнище; укрепване и усъвършенстване на междусекторното сътрудничество при провеждането на политиката по околна среда и здраве. Опазването на околната среда и на здравето да стане основен принцип при разработването на програми за развитие във всички сектори на икономиката; развитие, укрепване и разширяване на условията за активно участие на обществеността в процеса на вземане на решения по въпроси, касаещи околната среда и здравето. За постигането на тези общи цели Програмата определя специфични мерки и график, както и компетентните органи и необходимите финансови средства за изпълнение.

Законодателство относно оценката на въздействието върху околната среда на планове и програми

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми (п/п) е регламентирана в: ЗООС и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Съгласно ЗООС, с ЕО се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. ЕО на п/п се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват. ЕО е задължителна за п/п в областите, но не само, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 от ЗООС. Освен това, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ЕО е задължителна и за п/п, които има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата "Натура 2000" съгласно решение по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми съдържа списък на п/п, които подлежат на задължителна ЕО и на тези, за които необходимостта от ЕО се преценява от компетентния орган (SEA screening). Освен изброените в Наредбата п/п, други п/п също могат да бъдат предмет на ЕО, ако това се изисква от съответния специален закон. Компетентните органи по ЕО са: министърът на околната среда и водите – за п/п, които се одобряват от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание; директорът на съответната РИОСВ – за п/п, които се одобряват от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет. Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми допълва разпоредбите на ЗООС и урежда подробно правилата за ЕО, включително относно изготвянето на доклада, провеждането на консултациите с другите държавни органи, с обществеността и трансграничните консултации, процеса на вземането на решението и последващото наблюдение върху изпълнението на п/п. Доколкото Приложения № 1 и 2 от ЗООС правилно транспонират Приложения І и ІІ на Директивата за ОВОС, п/п, които създават рамка за бъдещо одобряване на инвестиционни предложения за изграждане на пътна инфраструктура, логично попадат в обхвата на националното законодателство по ЕО. Пример за това е ЕО, извършена на проекта на Секторната оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., приключила със становище на Министъра на околната среда и водите от 21.02.2007 година.

Законодателство по ОВОС

ОВОС е регламентирана в: ЗООС; Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Съгласно ЗООС, ОВОС определя, описва и оценява по подходящ начин и според всеки конкретен случай преките и непреките въздействия от инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействието между тях. ОВОС е задължителна за всички инвестиционни предложения по Приложение № 1 от ЗООС. В Приложение № 1, т. 22.2 и т. 22.3 са посочени следните инвестиционни предложения: „22.2. Строителство на автомагистрали и пътища I клас. 22.3. Строителство на нов път с четири или повече платна или изместване на трасе и/или разширение на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с 10 и повече км непрекъсната дължина.“ ОВОС е задължителна и в случай на промяна или разширение на инвестиционните предложения по т.т. 22.2 и 22.3, когато тази промяна или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението. Съгласно ЗООС инвестиционните предложения по Приложение № 2 подлежат на преценка на необходимостта от ОВОС (EIA screening). Това се отнася до т. 10, буква „д“ – „строителство на пътища (невключени в приложение № 1)“, както и всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. Следва да се обърне внимание, че т. 10 от Приложение № 2 на ЗООС (Приложение ІІ на Директивата за ОВОС) се отнася до инфраструктурни инвестиционни предложения. В Ръководството относно тълкуването на дефинициите на определени категории проекти по Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС ЕК излага становището, че: “Понятието „инфраструктура“ следва да се тълкува разрешително и следователно може да включва пътища, инфраструктура за предоставяне на енергийни и други комунални услуги с цел подпомагане растежа на индустриите.“ Следователно и с оглед на широкото предназначение и обхват на законодателството по ОВОС и други инвестиционни предложения за изграждане на пътища е възможно да бъдат предмет на ОВОС. Следва също така да се отбележи, че някои инвестиционни предложения за пътища може да се отнасят до промени или разширения на съществуващи такива или ремонти и подобряване на качеството им. За тези случаи приложимостта на законодателството по ОВОС следва да се бъде преценена за всеки отделен случай с оглед на специфичната ситуация, разпоредбите на Директивата за ОВОС и на релевантната съдебна практика на СЕС. Освен това, съдебната практика на СЕС относно, напр. спомагателните и свързаните дейности, следва да бъде взета предвид. Компетентните органи по ОВОС – Министърът на околната среда и водите и директорът на съответната РИОСВ и техните правомощия са определени в чл. 94, ал. 1 и 2 от ЗООС. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда допълва разпоредбите на ЗООС и регламентира детайлно правилата на ОВОС, включително относно изготвянето на ДОВОС, провеждането на консултациите с държавните органи и обществеността, трансграничните консултации, вземането на решението и контрола върху съответствието с условията, поставени с решението по ОВОС.

Специфично законодателство по околна среда

Качество на въздуха

Правната рамка относно качеството на атмосферния въздух в България е установена в Закона за качеството на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и в редица подзаконови нормативни актове. Целта на ЗЧАВ е да се защити здравето на хората и на тяхното потомство, животните и растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културните ценности от вредни въздействия, както и да предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности. ЗЧАВ регламентира: определянето на показатели и норми за качеството на атмосферния въздух; ограничаването на емисиите; правата и задълженията на държавните и общинските органи, на юридическите и физическите лица по контрола, управлението и поддържането на качеството на атмосферния въздух; изискванията за качеството на течните горива, в това число контрола за спазване на изискванията за качеството на течните горива при пускането им на пазара, и тяхното разпространение, транспортиране и използване; ограниченията в емисиите на серен диоксид при използването на течни горива, ограниченията за допустимо сярно съдържание на петролните деривати и начина на тяхното изгаряне от плавателни средства, които се намират в пристанищата на република България в българския участък на р. Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и в изключителната икономическа зона. Изискванията на ЗЧАВ се прилагат към: проектираните, изгражданите и намиращите се в експлоатация обекти и съоръжения с производствено и непроизводствено предназначение; транспортните средства и други индивидуални източници на замърсяване; строителните и други открити площадки; строителните, разрушителните, добивните, транспортните, комуналните, селскостопанските и други дейности; резервоарите за съхраняване и използване на течни горива, петролните бази, терминалите, бензиностанциите, авто- и жп цистерните, корабните горивни танкове, с изключение на резервоарите на моторните превозни средства. Следните наредби е възможно да са приложими към конкретното инвестиционно предложение: Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух; Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии; Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; Наредба № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители; Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух; Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.

Шум

Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) урежда правната рамка на управлението на шума в околната среда. Целта на ЗЗШОС е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, която се постига чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване. ЗЗШОС урежда: оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС, и от локални източници на шум; определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда и разработването на стратегически карти за шум; акустичното планиране чрез разработването на плановете за действие въз основа на резултатите от картотекирането с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, или за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени; достъпа и предоставянето на информация на обществеността за шума в околната среда и неговото въздействие; компетенциите на държавните органи и органите на местното самоуправление, правата и задълженията на юридическите лица и едноличните търговци, свързани с оценката, управлението и контрола на шума в околната среда. Тази правна рамка се допълва от: Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда; Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението; Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната; Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, приета с ПМС № 217 от 18.08.2006 г.; Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с ПМС № 22 от 29.01.2004 г.; Наредба № 9 от 12.02.2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения.

Почви

Законът за почвите урежда обществените отношения, свързани с опазването на почвите и техните функции, както и тяхното устойчиво ползване и трайно възстановяване като компонент на околната среда. Почвите са определени като национално богатство, ограничен, незаменим и практически невъзстановим природен ресурс и опазването им е приоритет и задължение на държавните и общинските органи и на физическите и юридическите лица. Опазването, ползването и възстановяването на почвите се основават на следните принципи: екосистемен и интегриран подход; устойчиво ползване на почвите; приоритет на превантивния контрол за предотвратяване или ограничаване увреждането на почвите и на техните функции; прилагане на добри практики при ползването на почвите; замърсителят плаща за причинените вреди; информираност на обществеността за екологичните и икономическите ползи от опазването на почвите от увреждане и за мерките за опазването им. Целта на Закона за почвите е да се гарантира, че: предотвратяване увреждането на почвите и нарушаването на техните функции; трайно запазване на функциите на почвите; възстановяване на нарушените функции на почвите. Освен Законът за почвите и следните подзаконови нормативни актове е възможно да бъдат приложими към конкретното инвестиционно предложение: Наредба № 3 от 01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите; Наредба № 4 от 12.01.2009 г. за мониторинг на почвите; Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия, приета с ПМС № 30 от 06.02.2007 г. Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви, приета с ПМС № 187 от 23.07.2009 г. Наредба № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

Флора, фауна и природни местообитания

Законодателството, релевантно към инвестиционни предложения за изграждане на пътна инфраструктура и по-специално когато е възможно те да окажат неблагоприятно въздействие върху зони, включени в Мрежата „НАТУРА 2000“ и когато за тях се изисква оценка за съвместимост, включва: ЗБР и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наричана по-нататък за краткост „Наредба за ОС“). ЗБР регламентира създаването на Националната екологична мрежа на защитените територии в съответствие с директивите на ЕС за местообитанията и птиците, която сега е част от Европейската мрежа „НАТУРА 2000“. Режимът на опазване по чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията е уреден в чл. чл. 31-34а от ЗБР. Следователно, ОС се изисква за всички планове, програми, инвестиционни предложения и проекти, които не са директно свързани или необходими за управлението на защитената зона и които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, инвестиционни предложения и проекти е възможно да окажат неблагоприятно въздействие върху зоната. Целта на ОС е да оцени тези въздействия съобразно специфичните за зоната предмет и цели на опазване. ЗБР дава възможност за провеждането на съвместна процедура по ОС и ЕО или ОВОС, когато тези оценки се изискват едновременно. В случаите, когато плановете, програмите и инвестиционните предложения не попадат в обхвата на ЗООС и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, ОС се извършва в съответствие със ЗБР и на Наредбата за ОС. Съгласно ЗБР, плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения се одобряват, само ако ОС води до заключението, че те няма да имат значително неблагоприятно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона. Ако все пак, планът, програмата, проектът и инвестиционното предложение е необходимо да бъдат изпълнени поради причини от първостепенен обществен интерес и в случай, че не са налице други алтернативи, следва да бъдат приложени и компенсаторни мерки. Необходимо е да бъде спазена и процедурата по комуникация/координация с ЕК. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони допълва разпоредбите на ЗБР и урежда подробно процедурата за извършване на ОС. Компетентни органи по ОС са министърът на околната среда и водите и директорът на съответната РИОСВ. В случаите, когато ОС се комбинира с ЕО или ОВОС, правомощията се определят съобразно разпоредбите на ЗООС и на съответните подзаконови актове по прилагането му (моля виж по-горе). Освен това, следните нормативни актове е възможно да бъдат приложими към конкретното инвестиционно предложение: Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС № 7 от 08.02.2000 г.; Наредба № 2 от 18.12.2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие; Наредба № 5 от 01.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове; Решение № 122 на Министерски съвет (МС) от 02.03.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; Решение № 661 на МС от 16.10.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; Решение № 802 на МС от 04.12.2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Качество на водите

ЗООС и Законът за водите (ЗВ) са двата основни нормативни акта, които уреждат управлението на водите в България, като определят основните принципи на ефективната политика по околна среда, като напр. „замърсителят плаща“, „повишаване на общественото съзнание относно състоянието на околната среда“, „разпределената отговорност“, „превантивните действия (и контрола)“ и на „интегрираното управление“. Освен това, в чл. 35 от ЗООС се дефинира и принципът, че опазването и използването на водите и водните обекти се основават на дългосрочна държавна политика, на рационалното управление на водите на национално и басейново равнище с основна цел постигане на добро състояние на всички води - подземни и повърхностни. Опазването на водите и водните обекти трябва да гарантира: баланса между експлоатацията на водите и естественото им възстановяване; съхраняването и подобряването на качеството на повърхностните и на подземните води. ЗВ урежда собствеността и управлението на водите на територията на Република България като общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения. Тази правна рамка е допълнена от Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Разпоредбите на РДВ са транспонирани в българското законодателство, включително и тези относно създаването и прилагането на принципа на басейново управление. Следователно, управлението на водите в България се осъществява на национално и басейново ниво. Съгласно ЗВ, управлението на водите включва дейностите по водоползване, опазване и възстановяване, както и дейности по предотвратяване на вредното въздействие на водите. Политиката по управление на водите в България на национално ниво се изпълнява от МОСВ, което е отговорно за управлението на водните ресурси и тяхното разпределение между ползвателите. Речните басейни са основните единици на интегрираното управление на водите. В страната има четири района на басейново управление, които са класифицирани съобразно естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на Република България. За тези четири района са създадени и басейнови дирекции към МОСВ, които са органите, изпълняващи политиката по управление на водите на местно ниво. Съгласно изискванията на РДВ и ЗВ са приети и към момента се прилагат четирите плана за управление на речните басейни. Българското законодателство въвежда и икономически инструменти за регулиране и насочване на поведението на ползвателите на водите и за определяне на условията във водните обекти. Подзаконовите нормативни актове, които е възможно да бъдат приложими към конкретното инвестиционно предложение, са: Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди; Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване; Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане; Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми; Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури; Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите; Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване; Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места; Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води; НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Управление на отпадъците

Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013 обхваща всички отпадъчни потоци и цели да се гарантира пълно съответствие с действащото законодателство. Законът за управление на отпадъците е основният правен инструмент в сектора. С него се регламентират мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване. В този смисъл, законът определя изискванията към продуктите, които след употребата си се превръщат в опасни и/или масово разпространени отпадъци, изискванията към разширената отговорност на производителя на такива продукти с цел да се стимулира повторното им използване, предотвратяването на образуването на отпадъци, рециклирането и другите форми на оползотворяване. Подзаконовите нормативни актове, които е възможно да бъдат приложими към конкретното инвестиционно предложение, са: Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците; Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.; Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци; Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г.; Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г.; Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г.

Законодателство относно здравеопазването и безопасните условия на труд

Законът за здравето урежда обществените отношения, свързани с опазване здравето на гражданите. Опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата чрез прилагане на следните принципи: равнопоставеност при ползване на здравни услуги; осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ, с приоритет за деца, бременни и майки на деца до една година; предотвратяване и намаляване на риска за здравето на гражданите от неблагоприятното въздействие на факторите на жизнената среда; особена здравна закрила на деца, бременни, майки на деца до една година и лица с физически увреждания и психически разстройства; държавно участие при финансиране на дейности, насочени към опазване здравето на гражданите др. Законът за здравословните и безопасни условия на труд урежда правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Подзаконови нормативни актове: Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина; Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове; Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Достъп до информация за околната среда

Изискванията, свързани с достъпа до информация за околната среда, са регламентирани в ЗООС и в Закона за достъпа до обществена информация.

Културно наследство

ЗКН урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България. Културното наследство включва нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. Законът създава система за опазване на недвижимото културно наследство – чл. чл. 83-85 от ЗКН и чл. 56, ал. 4, чл. 57, ал. 5, чл. 62, ал. 8, чл. 125, ал. 5, чл. 140, ал. 3, чл. 141, ал. 7, чл. 143 , ал. 1, т. 5, чл. 147, ал. 3, чл. 148, ал. 8, чл. 151, ал. 2, чл. 169, ал. 3, т. 1 и чл. 224, ал. 1, т. 6 и чл. 225, ал. 2, т. 5 от ЗУТ, чрез процедура по издаване на разрешение от Министъра на културата за изпълнение на инвестиционни намерения и исканията за интервенции в зони за защита на културното наследство. Съответствието с тези процедури е условие за законността на строителството.

# Описание на предлагания проект

Този раздел на ДОВОС трябва да съдържа тази информация, представена при такова ниво на детайлност, което да гарантира на проверяващите я, на компетентните органи за вземане на решението и засегнатите и заинтересованите страни пълен обзор на релевантните елементи на всеки от етапите на проекта – от изграждането му, през физическото му съществуване и експлоатация. Обикновено този раздел на ДОВОС съдържа 4 подраздела, а именно:

- Описание на трасето на проекта;

- Ключови характеристики на проектирането и на другите релевантни компоненти на проекта;

- Аспекти на строителството;

- Експлоатация на пътя.

Важно е да се отбележи, че този раздел обхваща само избраната алтернатива, докато опциите, разглеждани по-рано, се представят в отделен раздел на ДОВОС. По принцип следва да бъдат включени и карти, качествени изображения, както и схеми, фигури и др. за да предоставят пълно и лесно на възприемане описание на проекта. В следващите подраздели се обръща внимание на изграждането на нов път, като същата принципна структура може да се използва и в случаите на преустройство/разширение или модернизация/рехабилитация на съществуващи пътища.

## Описание на трасето на проекта

Проектът, заедно с ключовите си елементи на структурата: комуникационно-транспортни възли (interchanges), мостове и др., следва да бъдат описани заедно с описанието на естествената и застроената околна среда (реки, долини, влажни зони, планини, гори, защитени зони, населени места, пътища, жп линии, ветроелектрически централи, паметници и др.), през която се преминава. Тези елементи е препоръчително да могат да се проследят на съответната карта относно местоположението на проекта (в мащаб, напр. 1:25000 или 1:10000). Съществуващите пътища, жп линии, реки, населени места и т.н. следва да бъдат ясно обозначени с имената, използвани в текста на ДОВОС. Препоръчително е да се използва топографска карта като основа за изработването на карта относно местоположението на проекта, като трасето на пътя е показано на подходящи интервали (напр. 5 или 10 км), с цел да се улесни проследяването му в текстовото описание.

## Ключови характеристики на проектирането и на другите релевантни компоненти на проекта

В този подраздел на ДОВОС следва да се направи преглед на общата концепция на проектирането, на основните компоненти и на проектирания живот на проекта. Информацията относно съответните ключови характеристики трябва да включва количествени данни (напр. стандартни точки на пресичане на самия проект и на главните елементи на структурата, като мостове, подлези за премиване на видове от дивата природа, канали по пътя (box culverts)). В случай, че се предвиждат и тунели този подраздел трябва да съдържа и описание и изображения на предложения тип тунел и другите необходими данни (напр. предлаган подход към строителството, количества отпадъчни изкопни материали, изисквания към временното съхраняване на материали, площадка за окончателно обезвреждане на отпадъчните изкопни материали, видове машини за изкопаване на тунела, водо- и електроснабдяване, изисквания към устройството на територията на площадката на застрояване и т.н.). Доколкото това е подходящо, следва да бъдат представени и изображения и таблици.

По принцип обхватът и степента на детайлност на информацията, която трябва да бъде представена, трябва да гарантират пълното разбиране на проекта и неговите компоненти от проверяващия го, без да се препраща към документацията по планирането.

Таблица 2 предлага общ преглед на основните елементи, които следва да бъдат разгледани при описанието на проекта. Доколкото това е подходящо, част от информацията може да бъде представена като приложение, за да се улесни четенето.

Таблица 2. Стандартни елементи на описанието на проекта

Ключови параметри на проектирането

Категория път (напр. „национална магистрала“);

Обща дължина на пътя;

Проектна скорост за движение (напр.. 120 км/ч);

Проектирана продължителност на експлоатацията на пътя;

Ширина на платната/точките на пресичане: единични или двойни, ширина на разделителната ивица между двете платна и на страничните платна;

Стандартни наклони на откосите (напр. 1:2 или 1:4);

Вертикално направление (височина над земята);

Концепция на отвеждане на води

Основни структурни компоненти

Мостове (брой, местоположение, вид/форма, материал, дължина и височина, брой/размер/вид на подпорните колони, отвеждане на дъждовните води и т.н.);

Тунели (брой, местоположение, вид, височина, метод на строителство (напр. изрязване и поставяне или друг), стандарт на проектиране, вентилация, електроснабдяване, системи за спешни случаи, местоположение и проектиране на входа и изхода и др.);

Комуникационно-транспортни възли;

Надлези и подлези при пътища и жп линии;

Инфраструктура за отвеждане на водите;

Допълващи/съпътстващи съоръжения (напр. места за почивка, зони за заплащане на пътни такси, зони с кантари за измерване при инспекция на тегло на МПС, аварийни платна и т.н.).

Изкопни работи и строителни материали

Приблизителен обем на изкопните работи (изкопаване и влагане или изкопаване без последващо влагане);

Произход/източник на строителните материали (най-вече на почви и агрегати); местоположение на кариерите и изкопните ями, условия по закриването на тези площадки.

Терени, необходими за временното съхраняване на строителните материали (напр. в случай на изграждане на тунел или изкопни работи с големи обеми).

Съоръжения за безопасност и опазване на околната среда (посочват се съответните местоположения и размери, препоръчително в табличен вид)

Инфраструктура за предотвратяване/ограничаване на шума (стени/бариери/тесни пътеки);

Точки за преминаване на видове от дивата природа (подлези или „зелени“ мостове);

Задържащи стени;

Осветление на пътя, противоударни бариери, огради и т.н.

Защитни екрани срещи вятър и сняг и т.н.

Модификация на повърхностни водни обекти

Промяна на корита на реки и потоци;

Строителство на язовири или съоръжения за защита от наводнения;

Регулации и други промени;

Интервенции в подземни водни обекти.

Преместване/модификация на комунална и инженерна инфраструктура, напр.:

Далекосъобщителни кабели;

Далекопроводи (подземни и наземни);

Комунални линии (газ, води и т.н.);

Преместване/реконструкция на пътища от различни категории.

Преместване/разрушаване/опазване на публични и частни сгради

Площ, която ще бъде използвана постоянно и трасе (Right of Way (RoW))

Размер на площта, която ще бъде използвана постоянно;

Използване на площта по категории земеползване (напр. земеделски земи, пасища, гори и т.н.);

Постоянно трасе (ширина от централната линия до всяка от страните на пътя).

Площ, която ще бъде използвана временно

Допълнителни площи, които ще бъдат временно използвани за организация на строителството, вкл. За временното съхраняване на строителните материали и оборудването и т.н.

Горепосочената информация следва да бъде представена както при проекти за изграждане на нови пътища, така и при такива за преустройство/разширяване на съществуващи такива.

## Аспекти на строителството

В много случаи подробностите относно строителството не са известни или за тях не е взето решение при ОВОС. Някои решения ще бъдат взети и от изпълнителя на строителството на много по-късен етап от развитието на проекта. В някои случай, обаче, се идентифицират много чувствителни екологични рецептори в близост или в границите на строителния коридор или на мястото на изграждане на мост или на вход/изход на тунел. Тогава е възможно да настъпят въздействия върху околната среда, които следва да бъдат взети предвид по-рано при разглеждане на аспектите на строителството. Тези въздействия ще се отразят и на изпълнението на проекта от гледна точка на неговото управление и график на строителството (напр. забрана за строителни дейности по време на периоди на миграция или репродукция, най-вече в случаите на правно защитени зони), а е възможно да изискват и специфични технологии или оборудване. Ранното отчитане на тези елементи е важно и за бъдещото разработване на проекта и за преосмислянето на алтернативите за строителство на ранен етап, когато това е оправдано от гледна точка на ограничаване на екологичния риск или конфликти.

Основната информация, която следва да бъде представена в този подраздел на ДОВОС, без да е изчерпателна, е представена в Таблица 3.

Таблица 3. Елементи на описанието на строителството

Изисквания към територията

Стандартна ширина на строителния коридор/площ, която ще бъде временно използвана (по възможност по категории зами, напр. гори, земеделски площи, влажни зони, индустриални, търговски, жилищни, рекреационни и защитени зони и т.н.); Строителна площадка (вкл. офиси, работилници, площадки за съхранение на материали и т.н.) – приблизителна площ и местоположение.

Изкопни дейности

Изкопаване и влагане, изкопаване без последващо влагане, приблизителни количества; Необходимост от временно съхраняване на материали на площадката, напр. при строителството на тунел/мост.

Материали и оборудване за строителството на пътя

Вид и приблизителни количества (почви, агрегати и минерални ресурси, вода, електричество и горива, дървен материал и др.); Източник на доставката на материали; Очакван брой и честота на транспорта, метод и т.н.; Необходимост от използването на техническо оборудване със специфични изисквания от гледна точка на електроснабдяване или паркиране, напр. в контекста на строителство на тунел.

Строителство на мостове

Точно местоположение и изисквания към площадката; Метод на строителство, напр. кофраж или скеле; постепенно или цялостно изграждане, балансирана свободноносеща греда и т.н.; Изисквания към обезводняване (размер/мащаб, местоположение); Изкопни работи (обеми, качество и предложена площадка за обезвреждане, ако вече са известни).

Строителство на тунели

Изрязване и покриване, подземно прокопаване на тунела, методи на изкопаване или взривяване и др.; Необходимост от взривяване; Водо- и електроснабдяване; Изисквания към планирането на устройството на територията по отношение на временното съхраняване на изкопния материал (в/извън границите на стандартния строителен коридор); Необходимост от ползването и временното паркиране на специализирана голяма техника в или извън границите на стандартния строителен коридор); Приблизителна продължителност на строителството на тунела.

Строителни отпадъци

Вид и приблизителни количества (напр. скали от изкопните дейности, отпадъчни изкопни материали, чакъл); предлагано окончателно обезвреждане.

Трафик, свързан със строителството/мерки за управление на трафика

Необходимост от специфично регулиране на трафика, напр. временно затваряне на пътища, преустройство на трафика, строителство на временни пътища (най-вече в случаите на разширяване на съществуващи пътища) и пътищата за превоз на материали.

График

Очаквано започване/продължителност на строителството/откриването на новия път; Етапи на строителството.

## Експлоатация на пътя

В този подраздел се разглеждат следните аспекти на експлоатацията на пътя:

- Характеристики на трафика/прогноза за трафика: съществуващ/очакван обем на трафика за определен планиран период от време/24 ч; дял на трафика на тежкотоварни автомобили; евентуални възможни сезонни вариации в трафика;

- Пътно осветление;

- Управление на дъждовните води;

- Поддържане на пътя: предвиждани рутинни програми за поддръжка; необходимост от специфично поддържане през зимата, аварийни съоръжения.

# Схематично представяне на основните алтернативи

Разработването и оценката на алтернативите е изискване на Приложение ІV, т. 2 от Директивата за ОВОС, където се казва, че информацията, която се представя от възложителя по реда на чл. 5(1) от Директивата (а именно в ДОВОС), трябва да съдържа схематично представяне на основните алтернативи, проучени от възложителя и индикация за главните причини за избора на алтернатива, като са взети предвид въздействията върху околната среда.

По своята същност алтернативите за различни начини, по които възложителят може реално да постигне целите на проекта, например като избере алтернативно трасе или като приложи различно проектиране или технология за проекта. При по-подробното ниво на планиране, алтернативите се сливат със смекчаващите мерки (mitigation measures), където се правят специфични промени в проектирането на проекта или на методите на строителство или експлоатация с цел предотвратяване, ограничаване или отстраняване на въздействията върху околната среда.

Съгласно чл. 96, ал. 1, т. 2 от ЗООС, в ДОВОС възложителят на инвестиционното предложение е задължен за представи информацията, свързана с „проучените от възложителя алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива"“. „Нулевата алтернатива“ е дефинирана в т. 26 от ДР на ЗООС като: „възможността да не се осъществява дейността, предвидена с инвестиционното предложение.“

## Разработване и оценка на алтернативите

На ранния етап от разработването и оценката алтернативните решения на проектите за изграждане на магистрали и пътища, тези решения могат да се съсредоточат около:

- Алтернативни трасета или части от трасета и на местоположението на основна инфраструктура като комуникационно-транспортни възли, мостове, тунели и т.н. и

- Алтернативен дизайн (напр. проектирана скорост или точки на пресичане)

Всяко алтернативно трасе ще бъде тясно свързано с проектиране, тъй като съответните характеристики на физическата, естествената и човешка околна среда е вероятно да създаде пречки за проектирането. С напредването на проекта към по-подробни решения алтернативите ще бъдат допълнително уточнявани.

Всяка алтернатива ще има своите технически, икономически или екологични предимства и недостатъци. От гледна точка на оптималното за околната среда представяне на проекта възможното ранно разработване на алтернативите и внимателната им оценка е най-ефективната стратегия за предотвратяване и смекчаване на въздействията. Някои, но не всички примери, за разработване и оценка на алтернативите са представени по-долу:

- Наличие/близост до защитени или планиране на защита на зони, като напр. защитени зони, включени в НАТУРА 2000 или други защитени зони от национално или международно значение;

- Топографски характеристики по трасето, като мащабни изкопни работи (напр. изкопаване и влагане, тунели, мостове и т.н.) може да имат значително неблагоприятно въздействие върху хидрологията, природните местообитания или чувствителен ландшафт;

- Наличие на големи по площ свързани (кохерентни) местообитания (напр. гори) или големи по площ влажни зони, тъй като те често са подходящи условия за развитието на (потенциално защитени) видове от дивата природа, чувствителни към нарушаване на целостта на местообитанията им и към типичните за експлоатацията на магистрали и пътища въздействия;

- Наличие на долини или заливни площи, които са предмет на значително сезонно заливане и/или сезонни местообитания на защитени мигриращи птици;

- Наличие на гъсто населени територии или на рецептори, чувствителни на шум (жилищни райони);

- Пречки, свързани с развитието на урбанизирани територии (напр. терени с вече определено предназначение, зони с определени забрани или ограничения);

- Наличие на важни местни или регионални водоносни пластове, чувствителни към замърсяване;

- Наличие на потенциално замърсени терени (напр. бивши военни поделения);

- Близост до места с красиви гледки – места с естествена красота или от културно и историческо значение.

Тук е важно да се отбележи, че въздействието на проекта върху защитена зона, включена в НАТУРА 2000, следва да бъде формално разгледано на ранен етап от разработването и оценката на алтернативите. В случай, че е възможно някоя от разработените алтернативи да окаже пряко или непряко въздействие върху защитена или предложена за защита и включване в НАТУРА 2000 зона, възложителят трябва да извърши подходящата оценка (ПО) по смисъла на чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията. Разгледаните алтернативи и мотивите за заключението, както по чл. 5(1) от Директивата за ОВОС така и от ПО по чл. 6 от Директивата за местообитанията, трябва да бъдат отразени в ДОВОС или в отделен документ. В ДОВОС тази информация следва да бъде представена ясно, сбито и най-вече интегрирано (вж подраздел 4.3. по-долу. Евентуалните правни и процедурни въздействия, както и тези на планирането, които е възможно да окажат въздействие и върху защитени зони, включени в НАТУРА 2000, подчертават важността на правилното документиране на разработването и оценката на алтернативите по отношение на такива зони, като стриктно се следва процедурата по Директивата за местообитанията (вж Каре 3 по-долу)

Каре 3

Въздействие върху защитени зони, включени в НАТУРА 2000 – някои относими аспекти и изисквания на Директивата за местообитанията относно оценката на алтернативите Възложителите следва да имат предвид, че: задължението за изпълнение на изискванията на Директивата за местообитанията тежи върху компетентните органи, които следва да решат дали съществуват алтернативни решения ПО се изисква, когато е налице заключение, че е възможно настъпването на неблагоприятни въздействия върху защитени зони, включени в НАТУРА 2000. На този етап компетентните органи могат да разгледат редица алтернативни решения, които вече може да са идентифицирани от възложителя, но и други – такива предложени от заинтересованите страни, вкл. НПО. Следователно, компетентните органи могат да определят, че са налице и допълнителни решения, дори и когато възложителят е в състояние да демонстрира, че е разгледал широк кръг алтернативи на етапа на проектирането. При документирането на оценката на алтернативните решения, следователно, е важно да се документират всички алтернативни решения както и техните съответни въздействия върху защитени зони, включени в НАТУРА 2000.

Източник: EК, 2002

Както вече бе споменато по-горе, по смисъла на българското национално законодателство ОС може да бъде интегрирана с ОВОС в една обща процедура, а може да бъде извършена и като самостоятелна оценка. В Наредбата за ОС се прави разграничение, съответно в чл. 39 и чл. 40, на случаите, когато ОВОС е задължителна (за инвестиционните предложения по Приложение № 1 от ЗООС) и съответно когато не е. Във всички случаи, когато е преценено, че е необходимо извършването на ОВОС, ОВОС и ОС се извършват заедно/паралелно. Компетентният орган по ОС е задължен да определи обхвата на доклада по ОС (CA scoping), включително и по отношение на алтернативите, които следва да бъдат оценени. В този смисъл алтернативите следва да бъдат оценени от гледна точка на ОВОС и като специална част от ОС, което е и изискване на българското законодателство по ОВОС и ОС. Разбира се, националното законодателство не ограничава оценката на алтернативите само до тези, идентифицирани от възложителя. Те са предмет на стриктно разглеждане и при оценката на качеството на ДОВОС и на приложения към него доклад за ОС. Освен това, българското законодателство изисква повече от изискуемото по чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията, като определя като задължителен етап от процедурата по ОС консултациите с компетентните органи по защита на природата и с обществеността. Ако при тези консултации са установени и нови алтернативи (представени като коментари или становища на консултираните компетентни органи и обществеността), то те също следва да бъдат оценени.

С горното се цели да се покаже, че работата по разработването и оценката на алтернативите следва да започне на най-ранния възможен етап от развитието на проекта. В Приложение 4 на настоящето Ръководство накратко е представена процедурата по ОС съгласно българското национално законодателство.

## Избор на алтернатива

Целта на оценката на алтернативите е да се оценят и сравнят възможните опции за бъдещо развитие, като се вземат предвид техническите/инженерните, икономическите социалните и екологичните съображения и критерии. Често прилаган практически подход към този процес е „анализът по множество критерии“ (‘Multi-Criteria-Analysis’), при който основните критерии обикновено се изразяват в редица относими параметри или подкритерии със свързаните с тях индикатори. Окончателното сравнение и избор на предпочитаната алтернатива се основава на премерванията за всеки ключов критерий в зависимост от неговата относителна важност.

Важно е да се има предвид, че информацията за вземането на решението относно избраната алтернатива следва да бъде включена в ДОВОС, като се представя толкова подробно, колкото е необходимо за документирането на процеса на избора по един прозрачен и достъпен за възприемане начин. За тази цел ДОВОС трябва да включва обобщение на основните елементи на анализа, използвани при сравняването на различните опции и технически алтернативи. Следва да се има предвид, че при избора на предпочитаната алтернатива трябва да се отрази и решението по ПО.

В този контекст следва да се опишат и следните други важни елементи:

- Основни критерии, използвани при избора на предпочитаното решение (напр. инженерни/транспортни, социални, екологични, икономически);

- Дефиниция на индикаторите с представяне на всеки параметър и мерки за измерване;

- Тежест, определена за всеки от критериите, разгледани при анализа;

- Тежест на индикатора/методология на оценка на избраните индикатори;

- Метод на оценяване (тежест, определена за всеки от критериите в процеса на избора) и за всяка алтернатива (за агрегиране на критериите);

В подкрепа на обобщеното описание на анализа съответно следва да бъдат подготвени подходящо разработени карти с добро качество, включващи всички разработени и оценени алтернативи с техните правилни наименования. Следва да бъде включена и матрица, показваща поведението на всяка от алтернативите спрямо съответните критерии за избор. Тази матрица, заедно с обобщеното описание и оценката на алтернативите, е подходящият завършек на този раздел. На Фигура 1 по-долу е представена примерна матрица за избор на трасе.

Освен това, следва да бъде направено препращане към подробния анализ за избора (доклад), който обикновено се разработва като отделен документ в техническата част на документацията, който или се прилага към ДОВОС или се предоставя за заинтересованите страни по друг подходящ начин.

Фигура 1: Примерна матрица за избор на трасе на път

Източник: Национална пътна власт – Ирландия, 2008, ОВОС на национални пътни схеми – практическо ръководство

# Описание на съществуващата околна среда (съществуващи/базови условия (baseline conditions))

Проучването на съществуващото/базовото състояние представлява гръбнака на оценката на компонентите на околната среда. Валидни предвиждания могат да бъдат направени, а подходящи смекчаващи мерки и програми за мониторинг могат да бъдат определени, само при условие, че горното проучване предоставя достатъчна и качествена информация относно екологичните системи в засегнатата територия. По принцип базовата информация ще бъде определена въз основа на комбинация от работа на бюро и теренни проучвания. Ако необходимата информация не може да бъде открита в налични източници или когато за критични елементи, е необходимо допълнително знание за приемащата околна среда, може да се окаже необходимо да се извършат специфични проучвания на място – на площадката/проучвания от специалист (вж подраздел 5.2.).

Компонентите на околната среда, които е вероятно да бъдат засегнати при строителството на пътя или при неговата експлоатация, включват физически рецептори (почви, въздух, климат), биологични рецептори (флора, фауна), околна среда, обитавана от човека (местно население, материални придобивки, културно наследство или ландшафт) и взаимовръзката между тези рецептори.

При сегашната практика описанието на съществуващата околна среда се групира около следните критерии, обяснени по-подробно по-долу:

- Контекст (територия, която ще бъде засегната от проекта/територия на проучването);

- Характер (информация, която следва да бъде представена за всеки относим компонент/рецептор от околната среда);

- Значимостта (важността) на всеки от относимите компоненти/рецептори и чувствителност към съответните въздействия;

- Достатъчност на данните.

## Територия, която ще бъде засегната от проекта/ Контекст

Определянето на подходящата информация относно съществуващата околна среда изисква познание за територията, която ще бъде засегната от проекта или за „контекста“, а именно за пространственото и времевото измерение, честотата и продължителността на значителните въздействия, които проектът е вероятно да окаже. Този контекст изисква установяването на всички ключови дейности по проекта и свързаните с тях значителни въздействия за всички потенциално засегнати чувствителни рецептори на естествената и застроената/населената околна среда.

Един прост практически подход към определянето на този контекст е картирането на различните дейности/компоненти на проекта и техните съответни зони и граници на въздействие, например:

- Трасе на проекта (платна за движение, откоси, надлъжни дренажи и т.н.), където отнемането за постоянно на земи ще има необратими въздействия;

- Строителен коридор, където ще настъпват най-вече временни въздействия. Информацията относно стандартния строителен коридор (напр. 50 м до всяка страна на бъдещата граница на пътя) може лесно да бъде получена чрез консултации с проектанти на пътища. Този коридор следва да бъде достатъчно широк за да позволи безпрепятственото преминаване и експлоатация на строителната техника и временното съхраняване на строителните материали. Такъв стандартен коридор ще бъде разширяван на определени места или секции, където това е подходящо, напр. където ще се изгражда мост или тунел при големи комуникационно-транспортни възли, на които места ще се изискват значителни изкопни и насипни дейности. В идеалния случай всички строителни дейности ще може да бъдат ограничени до границите на бъдещото трасе.

- Коридор/територия за въздействията от експлоатацията, които обикновено се простират извън трасето на проекта за нова инфраструктура и извън гореописания строителен коридор. Физическите граници на тази територия ще бъдат определени от присъствието или отсъствието на чувствителни рецептори на естествената околна среда и тази, обитавана от човека и от специфичната чувствителност на тези рецептори към очакваните въздействия от експлоатацията или реалното съществуване на пътя. Примери за рецептори, които следва да бъдат разгледани при определянето на територията, която бъде засегната от експлоатацията на проекта, са представени в Каре 4.

Каре 4.

Възможни рецептори

Населени/обитавани места, където поради трафика се очаква повишаване на нивата на шум и замърсяване на въздуха или достъпът до които е възможно да бъде нарушен от изграждането на магистралата или пътя;

Територии, определени (класифицирани) за почивка сред природата или места за забавление, които е възможно да бъдат значително засегнати от шума или от визуални въздействия;

Широко отворени ландшафти, които е възможно да бъдат значително засегнати от визуални въздействия от голяма по мащаб инфраструктура;

(Юридически защитени) местообитания на видове от дивата природа, които е възможно да бъдат значително засегнати от строителните дейности, шума от трафика, пътното осветление, преместване или разрушаване на целостта на местообитания поради трафика или поради физическото съществуване на пътя;

Реки, където ще се оттичат дъждовните води, отведени от пътя и т.н.

В някои случаи, както мащабът на зоната на влияние така и на съответните базови условия може да се различава за различните етапи на проекта. Това е особено относимо към големите по мащаб проекти, където строителните площадки – и съответно засяганата територия – се променят постепенно в хода на строителството, което може да продължи и много години. Следователно, е важно, когато това е възможно, да се предвиди и очертае, а в хода на изпълнението на проекта и да се преразгледа, очакваната територията, която е вероятно да бъде засегната.

## Характер

Правилното описание на съществуващата околна среда (‘baseline’) трябва да предвиди и възможните значителни въздействия от предлагания проект.

Описанието на характера на съществуващата околна среда и нейните компоненти, на първо място се осланя на публикувани източници, с което се гарантира обективността им. Някои стандартни източници на информация за изброени в Каре 5 долу.

Каре 5.

Стандартни източници на базова информация

Топографски карти;

Въздушни снимки/изображения от Google Earth;

Техническа информация от местни, регионални и централни власти (доклади, данни от мониторинг и тематични карти, напр. на почвите, геоложки, климатични, хидроложки, на качеството на водите, важност за защитени зони, устройствени (зонални) планове, интервенции в защитени обекти от културно или историческо значение и т.н.);

Научни и технически доклади/публикации;

Други одобрени доклади за ЕО/ОВОС, изготвени за проекти в същия регион/територия;

Публикации от професионални, изследователски и неправителствени организации.

Всички източници на информация (напр. карти, изображения, статистически и технически данни, такива от мониторинг, становища на специалисти и т.н.) трябва да бъдат съвременни и да е направено съответно препращане към тях. Като правило картите и фигурите трябва да са с добро качество и лесни за четене.

Като цяло, информацията, представяна в този (под)раздел на ДОВОС, е препоръчително да бъде сбита, а не да се отразява голямо количество налична екологична информация по определен аспект или за съответната територия. Водещото е да се представи съществуващото състояние, доколкото това е необходимо да се оценки чувствителността на отделния компонент или функция на околната среда, с оглед на предстоящата оценка на въздействието и вземането на решението.

Практиката показва, че в определени случаи относимата и достоверна информация и данни по отделните елементи може и да не са налични в съществуващи източници (вж Каре 6 долу).

Пояснения, относно самостоятелните проучвания на съществуващото състояние, които следва да се извършат, са представени в Каре 7.

Каре 6.

Самостоятелни проучвания на съществуващото състояние

Екологични проучвания (на земни и водни местообитания на флората и фауната, проучвания на специфично застрашените и/или защитени видове);

Проучвания за качеството на водите (напр. физически и и химични параметри на подземните и повърхностните води, биологични индикатори) или хидроложки проучвания;

Проучвания на шума в околната среда (напр. измерване на текущия (преди изпълнението на проекта) фонов шум на чувствителни точки като жилищни райони, болници, училища и т.н.);

Проучвания на качеството на въздуха (мониторинг на замърсяването на въздуха на площадката, вкл. замърсители от МПС);

Археологически проучвания (геофизични проучвания, обход на площадката, сондиране, тестови изкопи, проучвания на изкопните работи; машинно изкопаване на канавки);

Оценки на ландшафта (напр. документиране на гледките към и от площадката, определяне на характера на местния ландшафт) и т.н.

Каре 7.

Необходимост от извършването на проучвания на място Когато липсват релевантни базови данни за оценка на въздействието на проекта върху съответните компоненти на околната среда, възможно е да е необходимо да се извършат теренни проучвания, напр. на специфичните компоненти на биологичната околна среда. В идеалния случай необходимостта от допълнителна/специализирана информация се установява и конкретизира с оглед на изискваното ниво на детайлност, определено на етапа на определяне на обхвата на ОВОС. Когато необходимостта от допълнителни данни се установи едва на етапа на изработването на ДОВОС, консултантите са отговорни за уведомяването на възложителя и за предприемането на съответните действия, а именно да мобилизират допълнителни финансови средства, изготвяне на техническото задание за извършване на изследването и за определяне и назначаване на подходящо квалифицирани специалисти/консултанти съобразно вида на изискваната информация.

Резултатът от изследването на специалиста може да бъде представено в дълъг доклад. Като се има предвид, обаче, че ДОВОС трябва да бъде концентриран, ограничен по обем и достъпен, в него следва да се включи само обобщение на това изследване, а пълният му текст да бъде приложен като анекс и да се предоставя отделно. Важно е да се провери, дали методологията на проведеното изследване е правилно описана и документирана, вкл. и всички трудности при събирането на данните.

При описанието на компонентите на физическата околна среда е важно да се представи не само общото описание на характерните белези и условията по цялото трасе, но и тези данни и информация, които са относими с оглед структурните елементи на проекта и последващия анализ на значимостта и чувствителността на приемащата околна среда. В този смисъл някои препоръки са представени в карета 8-12 и 14-16.

Каре 8.

Води и подземни води

Представяне на класификацията/състоянието на потенциално засегнатите реки, потоци и класифицирани подземни водни обекти по реда на РДВ, транспонирана в ЗВ и свързаните с това национални програми за мониторинг.

Данни относно качеството на водите в реките и потоците, където е предложено изграждането на мостове, канали и в които е предложено да се отвеждат дъждовните води, тъй като това може да се отрази на качеството на водите по време на строителството и експлоатацията на пътя.

Данни относно сезонните вариации във водните потоци на реките, исторически нива на наводнения и др., които е препоръчително да бъдат представени на подходяща карта.

Относимите въпроси, свързани с въздействието на климатичните промени и очакваните бъдещи тенденции (повишени или намаляващи водни потоци), следва да бъдат разгледани, тъй като може да се окажат важни за разработването на климатично устойчив дизайн в критичните точки по трасето.

Информация относно зоните на наводняване, уязвими към замърсяване на етапа на строителството.

Трябва да бъде предоставена информация относно всички защитени зони за подземни води в очакваната зона на въздействие на пътя.

Каре 9.

Почви и геология

Описание на геологията и видовете почви в проучваната територия, която е препоръчително да включва информация относно тяхното разпространение и местоположение в проучвания коридор. Следва да се отчетат потенциалните въздействия на проекта върху тези компоненти и потенциалното им влияние (пречки) върху проекта (напр. части от трасето, преминаващи през блата или нестабилна основа, зони със свлачища и т.н.);

Познати, но все още непроучени, минерални находища, намиращи се в проучвания коридор);

Зоните, за които е известно, че са замърсени (напр. бивши военни поделения или незаконни сметища), също трябва да бъдат представени и локализирани по възможност в тематична карта.

Каре 10.

Климат и въздух

Описанието на общите климатични характеристики трябва да се основава по възможност на дългосрочни данни и да се ограничи до ключовите регионални характеристики, напр. валежи, температури, ветрове и техните посоки и честота, заедно със сезонните им аспекти;

Информация относно всички забелязани въздействия и очакваните тенденции на климатичните промени в региона, напр. с оглед на променящите се температури, крайни метеорологични събития и т.н.;

Посочване на аспектите, които е възможно да се явят като пречки на етапа на експлоатацията на пътя – местата със специфични микроклиматични или топографски условия поради появата на мъгли, снежни навявания, суграшица или пориви на вятър и др. могат да предизвикат рискове към безопасността на движението;

Описанието на качеството на въздуха трябва да включва: информация относно чувствителните рецептори (от биологичната околна среда и тази, обитавана от човека); вече установено замърсяване (напр. NOx, SO2, прах и ФПЧ) и неговите източници (напр. местна индустрия); следва да бъде представена и информация относно всички други пречки с оглед на циркулацията на въздуха (напр. топографски и физически бариери) или комбинация от тях.

Каре 11.

Околна среда, обитавана от човека/шум и вибрации

Установяване на рецепторите, чувствителни на шум – въз основа на информацията от сателитните снимки и от най-съвременните устройствени/зонални планове/планове за земеползването;

Описание на всички съществуващи съществени източници на шум и вибрации (напр. местна промишленост, жп линии и т.н.), които са релевантни за оценката на кумулативните въздействия и взаимовръзките между въздействията (вж подраздел 6.3. от това Ръководство;

Тематична карта на планираното трасе заедно с всички източници на шум и границите на индустриалните, търговските, жилищните и военните зони и тези за отдих и т.н.;

Следва да бъде описана и всяка долепена публична или частна инфраструктура или съоръжения, жилища, училища, санаториуми, къмпинги, хотели, хосписи т.н., които са чувствителни към шум и вибрации и които са разположени на територията, която е вероятно да бъде засегната от проекта.

Каре 12.

Флора и фауна

Описание на флората и фауната, екологичните характеристики на проучваната територия въз основа на описанието на местообитанията, които поддържат характерните общества и групи видове, напр. влажни зони, горски, земеделски или речни местообитания, заедно с техните типични видове флора и фауна;

Видове, които могат да ползват различни местообитания през различните цикли от живота си – напр. амфибии в проучваната територия, които ще ползват местните езера за репродукция и горите и околностите им за летни местообитания и такива за хибернация, или прилепи, които ще си направят места за отглеждане в някои необитавани сгради и ще използват равнините, образувани в зоните на заливане и речните местообитания като такива за хранене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опростените списъци на видовете, обитаващи територията, не са особено полезни и не са достатъчни като основа за последващата оценка на въздействията от изграждането и експлоатацията на пътя!

Освен посочените в Каре 12, релевантни аспекти относно флората и фауната са и:

- Екологичните аспекти (видове/популации с различни/ключови функции за целостта на определена екосистема или такива, които гарантират целостта на екосистеми; видове, изискващи големи и непрекъснати и необезпокоявани местообитания; чувствителни към шум и/или светлина и т.н.); географски критерии (ендемични видове); консервационен статус (видове, защитени от националното, регионалното или международно законодателство и политика);

- Съществуващо или предстоящо класифициране на видове в границите или близост до площадката; видове със специфични/сложни изисквания към местообитанията им през различните цикли от живота им (размножаване; хранене, хибернация, миграция); вторични/придобити/еднодневни местообитания и т.н.

- Самостоятелни големи/защитени дървета по трасето на проекта/строителния коридор (гео-препращане, видове и приблизителен диаметър на дънера/възраст).

- Защитени зони: ясно обозначаване на всички съществуващи или планирани защитени зони, различни от тези, включени в НАТУРА 2000, които е възможно да бъдат засегнати пряко или косвено (напр. зони, класифицирани по реда на националното законодателство, зони от международно значение като Рамсарски места, зони, защитени ЮНЕСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и т.н.) Отделните зони може да са включени в повече от един списък, напр. защитени в националната мрежа на защитените територии и в същото време, класифицирани като Рамсарски места. Всяка такава зона трябва да бъде обозначена с официалното си наименование и код и е препоръчително да се представи и на карта.

- Защитени зони, включени в Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000": Ако има такива, те трябва да бъдат представени отделно от другите територии като класифицирани или предложени за класифициране зони. За всяка зона следва да бъдат посочени следните основни елементи: код XXSPA (ХХСЗЗ)......../ XXSCI (ХХТИО)..........; наименование, площ, връзка с местоположението на проекта, а именно проектът преминава през, граничи или се намира извън зоната/зоните. В последния случай следва да се посочи най-късото разстояние между трасето на проекта и границата на зоната (препоръчително е да се представи карта, показваща границите на защитената зона във връзка с трасето на проекта). Видовете и местообитанията от интерес на Общността и техния периметър също трябва да бъдат посочени. Следва да се препрати към Стандартния Натура 2000 Формуляр, който трябва да бъде приложен като анекс към ДОВОС.

Ако са извършени и теренни проучвания на дивата природа или флората, следва да бъде представена информация относно приложената методология. Препоръчително е да се използват стандартни и повтарящи се методи по отношение на местообитанията, които се очаква да бъдат засегнати от проекта (напр. разрезни проучвания, бързи ботанически оценки и т.н.). В Каре 13 е представен пример за това, как може да се опише методологията за проведено орнитологично проучване.

Каре 13.

Примерно описание на орнитологично теренно проучване Теренните проучвания бяха извършени на три етапа, както следва: Период Дейности Март-април 2013 20-дневно наблюдение Юни-юли 2013 18-дневно наблюдение Септември-октомври 2013 12-дневно наблюдение При всички орнитоложки проучвания основно използваната методология се състоеше в наблюдение, извършвано от един или двама наблюдатели, оборудвани с бинокли и телескопи, търсещи птици, ходещи бавно по следи и спиращи често. Водеха се бележки относно визуалните наблюдения и птичите звуци. За потвърждаване на присъствието на някои видове птици бяха направени и звукозаписи. При всяко от проучванията за част от работата, изследователите бяха придружавани и от доброволеца …, който е натрупал сериозни познания при идентифицирането на горските видове птици. През трите етапа на теренното проучване бе обърнато особено внимание на видовете, посочени от IUCN като глобално застрашени (застрашени и уязвими) или почти застрашени и на видовете, включени в Червената книга и защитени от националното законодателство. Всички наблюдения на видовете са картирани чрез употребата на GPS, така че да могат да бъдат картирани и с оглед на трасето на проекта/строителния коридор.

При организирането на екологични теренни проучвания е важно да се има предвид и подходящото време за тях. Някои групи като местните видове птици, водни макро-безгръчначни, дървета, бриофити и лицени могат да бъдат изследвани през цялата година. Все пак, точни данни за други видове могат да бъдат получени в сравнително кратки периоди, като периодите за изследване на целите общности са още по-кратки.

Резултатите от тази сезонност могат да се обобщят по следния начин:

- за по-голямата част от видовете и обществата полезна информация може да бъде събрана, ако проучването се извършва през късната пролет и лятото;

- в много случай невъзможността да се повтори проучването поне два пъти може да доведе до сериозни грешки;

- в идеалния случай теренните проучвания трябва да започнат цяла година преди представянето на ДОВОС;

- точността на екологичната оценка може да бъде компрометирана, когато се определени само кратки периода за извършването на ОВОС.

Каре 14.

Ландшафт

Описание на характеристиките на ландшафта и на всяка ценна/характерна особеност, разположена в територията, която е възможно да бъде засегната от проекта, като: класифицирани ландшафти, места за отдих и култура и консервационни места, исторически паркове и градини, както и забележителни елементи на ландшафта и характеристики като забележителни сгради, паметници, забележителности, структури, руини, изкопни работи или важни дървета, вкл. групи сгради и определени древни паметници.

Елементи от туристически интерес, както и относими визуални линии, които е вероятно да бъдат засегнати от проекта (напр. възпрепятстване на атрактивните гледки от отсечки на магистралите или пътищата, преминаващи върху язовир).

Каре 15.

Материални ценности

Обозначаване на частната инфраструктура като: съоръжения за напояване; стени; сгради и т.н.

Определяне на местоположението на важни елементи на мрежата за предоставяне публични комунални услуги, разположени в границите на територията, която е вероятно да бъде засегната от проекта, напр.: за снабдяване на вода и газ; помпени станции и други.

Каре 16.

Културно наследство

Обозначаване на всички познати/класифицирани територии и места с очевидна културна или историческа важност; археологически важни/непроучени територии;

Сгради и структури от исторически, археологически, научен, социален или технически интерес;

Религиозна инфраструктура като църкви, храмове и гробища;

Крайпътни мемориали, статуи и исторически паметници;

За да се улесни идентифицирането на всеки един от гореизброените елементи, когато това е подходящо, трябва да се направи препращане чрез посочване на официални/списъчни наименования на съответните елементи, трасето на пътя, гео-препращане и т.н.

Отново тогава, когато е подходящо, трябва да бъдат изготвени самостоятелни тематични карти, относими към съответните тези и да се илюстрира информацията, представена в текстова форма. Интегрираното представяне на съществуващото състояние и трасето на проектния път в една карта е полезно за по-доброто разбиране на контекста на проекта (вж Фигура 3, където се илюстрират отсечките от път, пресичащ р. Илер, където са показани и нивата на заливане при специфична стойност на отвеждане.

Фигура 3: Пример за интегрирано представяне на базова информация (нива на заливане от р. Илер при специфична стойност на отвеждане и трасе на пътя/местополжение на моста )

## Важност

Важността, която понякога се нарича и значимост, на зоните и териториите се определя от тяхното класифициране, качество, стойност, които се придават на този аспект на съществуващата околната среда. Въпросите, които следва да бъдат разгледани за важността на територията, зоната, ресурса или специфичния рецептор са:

- Зоната, територията защитена ли е/планирано ли е да бъде защитена от законодателство (на международно, национално, местно ниво) или чрез класифициране поради екологичните, ландшафтни, културни и други стойности?

- Видовете, ползващи зоната или територията, са често или рядко срещани в регионален, национален, европейски/международен контекст?

- Направени ли са или очаква ли се да бъдат направени формални стъпки за класифицирането на видовете, обитаващи проектната територия или места, близо до нея?

- Територията или зоната са редки, оскъдни, широко разпространени или често срещани?

- Територията, зоната или местообитанието са възобновяеми, уникални или заменими?

- Територията или зоната за от визуално, обикновено или малко значение?

## Чувствителност

Зоната, територията или функцията са свързани с уязвимостта на приемащата околна среда, която ще бъде засегната от специфичните промени, причинени от проекта, били те преки косвени, дълго-, краткосрочни и т.н. Въпросът, на който трябва да се отговори, е дали постоянните, временните или инцидентните промени, които проектът ще причини, е вероятно значително да променят характера на засегнатата околна среда. Например:

- Инцидентните разливи в следствие на пътни инциденти биха ли причинили замърсяване на местен водоносен слой, използван за водоснабдяване?

- Повишеното количество хранителни вещества би ли причинило повишаване на еутрофикаията на определено местообитание с жизнено важни функции за редица и/или защитени видове?

- Строителството или експлоатацията биха ли причинили изчезването от територията на нощуващи прилепи?

- Нарушаването на целостта на местообитанието, в следствие на физическото присъствие на проекта, би ли причинило загуба на жизнено важни функции за оцеляването на защитени видове на територията?

- Очакваните емисии от трафика превишават ли законоустановените стандарти?

- Вибрациите биха ли увредили или разрушили материални ценности?

- Структурите, изградени от човека, биха ли нарушили естествения характер на територията?

Следва да се има предвид, че оценката, както на важността така и на чувствителността, на всеки от потенциално засегнатите екологични рецептори е необходима за крайната оценка на значимостта на различните въздействия от проекта!

## Достатъчност на данните

Данните и информацията в ДОВОС трябва да са с такова качество и пълнота, които да позволят на компетентните органи да вземат обосновано и информирано решение, за това дали да издадат или откажат да издадат съответните разрешителни за изпълнението на предлагания проект. Следните критерии могат да бъдат използвани при оценката на достатъчността на данните в ДОВОС:

- Налична ли е информацията, необходима за идентифицирането на основните въздействия?

- Налична ли е информацията, изисквана за оценката на основните въздействия?

- Информацията фокусирана ли е върху въздействия, които се възможни и значителни?

Сигурността и увереността, които се гарантират с информацията, са добра основа за оценяването на качеството на данните. Когато информацията, включена в ДОВОС, е непълна, то това следва да бъде ясно посочено, като трябва да се уточни, че липсващата информация не е умишлено укрита. Този подход ще гарантира, че всички заинтересовани страни са наясно с непълнотата и че решението ще зависи или ще бъде преосмислено въз основа на информацията, която ще бъде предоставена на един по-късен етап. Пример за това, как може да бъде представена непълнотата на информацията в ДОВОС, е представен в Каре 17 долу.

Каре 17.

Пример за доклад относно флората и фауната, преосмислен поради факта, че е разработен въз основа на проучване, извършено в неподходящ момент от годината Проучената територия се предполагаше, че е тревна ливада от вид, много често срещан, в този район. Следва да се отбележи, че проучването бе проведено през м. декември, когато пълният набор от флора и фауна не бе видим. В периода май-юли ще бъде извършено допълнително проучване, най-вече на влажната зона, за да се определи дали някакви важни видове обитават територията. В случай, че бъде установена някаква значимост, е възможно да бъде необходимо да се направи промяна/приспособяване на подробния дизайн на проекта.

Източник: ДЖАСПЪРС, 2010, Секторно ръководство относно ОВОС на проекти за строителството на магистрали и пътища, Румъния.

# Описание на възможните значителни въздействия върху околната среда и на смекчаващите  мерки

## Въведение

Информацията, която трябва да бъде включена, е следната:

- Описание на аспектите и компонентите на околната среда, които е вероятно да бъдат значително засегнати от проекта и по-специално местното население, местообитанията и свързаната с тях флора и фауна, почвите, водите, атмосферния въздух, климатичните фактори, материалните ценности, ландшафта и взаимовръзката между тези компоненти.

- Описание на вероятните значителни въздействия върху околната среда от проекта (по време на строителството/експлоатацията), причинени от

- съществуването на проекта;

- ползването на природни ресурси;

- емисиите на замърсители;

- шумово замърсяване.

Съгласно чл. 96, ал. 1, т. 4 и т. 6 от ЗООС, ДОВОС трябва да съдържа:

- описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на: реализацията на инвестиционното предложение, ползването на природните ресурси, емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт;

- описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки;

## Оценяване на магнитуда и значимостта на въздействията

Последният етап от процеса на оценката на въздействието е да се определят магнитудът и значимостта на въздействията на проекта. Това определяне ще предостави на компетентните органи по вземане на решението необходимата им информация за да се определи дали проектът трябва да бъде одобрен или модифициран по начин, по който въздействията биха били приемливи. За да се гарантира правдоподобността и приемането на резултатите от оценката, тя трябва да е представена въз основа припознати стандарти и на повтарящи се методи. При изследването на последователността на промените трябва да се отчетат и времевите аспекти (напр. постоянни, временни), преките и непреките въздействия, мащабът на въздействията (напр. местни, регионални, национални международни). Освен това, следва да бъдат отчетени и кумулативните въздействия и взаимодействието между тях (вж подраздел 6.4.).

### 6.2.1. Определяне на магнитуда на въздействието

Магнитудът на всяко въздействие до голяма степен зависи от степента, до която проектът ще промени околната среда и обикновено варира през различните етапи на проекта, а именно строителство и експлоатация. Факторите, които трябва да бъдат отчетени при определянето на магнитуда, включват , но не само:

- Територията, която е вероятно да бъде засегната/повлияна от проекта: магнитудът на въздействието често е пряко свързан с размера на засегнатата територия, напр. в км2 за разгърната площ;

- Препокриване засегната/повлияна територия и източник на интереси: магнитудът на въздействието често е пряко свързан със зоната на препокриване между ресурсите и общата повлияна територия на проекта. Пример за това би било препокриването между териториите, използвани от определени видове през зимата и тази на проекта;

- Отклонението от текущите или съществуващите условия: при проектите, които засягат качеството на въздуха или водите – какво е очакваното повишаване на концентрациите на замърсители?

- Продължителност на проекта: магнитудът на въздействието често е пряко пропорционален на жизнения цикъл на проекта. Такъв, който ще функционира повече от 20 години спрямо такъв за 5 години, е вероятно да окаже значително по-голямо въздействие;

- Чувствителност на ресурсите: някои видове са много чувствителни към безпокойство, докато други са доста толерантни;

- График на проекта: дейности по проекта, които се извършват по време на чувствителност (гнездене или в миграционния период), имат много по-голямо въздействие в сравнение с други периоди.

### 6.2.2. Квалификация на въздействията

Често определянето на количеството на магнитуда на въздействието става въз основа на списък от фактори. Могат да бъдат прилагани прости изчисления (напр. обща територия, която е възможно да бъде повлияна, изчисляване на площта на територията на препокриване между ресурсите и засегната/повлияна територия, определяне на продължителността на проекта), полуколичествени методи или комплекс от математически модели (напр. моделиране на промените на концентрациите във водите или разпръскването на емисиите в атмосферния въздух).

Често обаче определянето на магнитуда на въздействията не може да бъде направено толкова лесно. Това може да се дължи на непълни данни или недостатъчно разбиране на въздействията на проекта върху рецепторите на околната среда. В тези случаи професионалната оценка се използва за описание на очаквания магнитуд чрез качествени измерения. Следва да се отбележи, че оценката на въздействията и тяхното избягване по правило трябва да става при спазване на принципа на предпазните действия (precautionary principle) (Каре 18). Целта на този подход е да се гарантира, че въздействията не са подценени. От друга страна, за да се избегне и нереалистичното надценяване на магнитуда на въздействието, използването на професионална оценка е от съществено значение за да се гарантира, че резултатите са консервативни, но не и нереалистични.

Каре 18.

Прилагане на принципа на предпазните действия При прогнозирането на въздействията на всеки отделен проект добрите практики препоръчват прилагането на принципа на предпазните действия (промотиран и от политиката на ЕС). По този начин избягването се основава на възможността от настъпването на значително въздействие, дори когато липсват сигурни доказателства за тяхното настъпване. По подобен начин въз основа на принципите на политиката на ЕС за предприемането на превантивни действия, тези действия трябва да бъдат предпочетени пред мерките за отстраняване. Принципът, че вредите върху околната среда трябва да се отстраняват при източника, води до извода, че в смекчаващите мерки трябва да включват и модификацията на проекта, а не толкова задържането или поправянето на приемащите територии или предприемането на компенсаторни мерки като създаването на нови местообитания, което така или иначе трябва да бъде последната разглеждана възможност.

Източник: Морис и ал. (2009)

### 6.2.3. Определяне на значимостта на въздействията

Значимостта на въздействията придава стойност на магнитуда. Това е свързано с важността, която обществото придава на засегнатите ресурси и спрямо систематичната стабилност и устойчивост.

Определянето на значимостта на въздействията може да е един от най-трудните аспекти на ОВОС. Определянето на количеството на магнитуда на въздействието обикновено е обективен и научно основан процес, но след определянето му анализаторът трябва да определи и значимостта на въздействията. Обикновено компетентните органи по вземане на решението отчитат само значителните въздействия при вземането на решението между различните алтернативи. Значителните въздействия също са и във фокуса на смекчаващите мерки и на евентуалното адаптиране на проектните компоненти.

Факторите, които трябва да бъдат отчетени при определянето на значимостта на въздействието, често съответстват на тези, използвани за определянето на магнитуда. Тези фактори могат да бъдат, но не само:

- Територия, която е вероятно да бъде засегната/повлияна от проекта: значимостта на въздействията често е пряко свързана с размера на повлияната територия. Пример за това би била общата разгърната площ на терена на проекта;

- Процент на засегнатите ресурси: колкото е по-голям този процент, толкова въздействието е по-значително;

- Продължителност на въздействията: постоянните или дългосрочните промени обикновено са по-значителни от временните. Способността на ресурсите да се възстановяват след приключване на дейностите е свързана с това въздействие;

- Чувствителност на ресурсите: въздействията върху чувствителните ресурси обикновено са по-значителни отколкото тези върху ресурсите, които са относително по-устойчиви на въздействие;

- Състояние на ресурсите: въздействията върху редки или ограничени ресурси по принцип се считат за по-значителни от тези върху често срещани или такива без съществена стойност;

- Регулаторен статус: въздействията върху защитени ресурси (напр. застрашени видове, влажни зони, качество на въздуха или водите, нива на шум, културни ресурси) обикновено се считат за по-значителни от тези, които не са регулирани. Следва да се има предвид, че много от ресурсите с регулаторен статус са редки или ограничени;

- Социална стойност: някои ресурси притежават обществена стойност, като например териториите с културна стойност или традиционните места за почивка и отдих. Следва да се има предвид, че някои от тези територии имат определен регулаторен статус.

За да се гарантира обективното определяне на значимостта на въздействията, най-добре е да се установят нива на значимост преди да се определи магнитудът на въздействията. Предварително определените критерии позволяват да се извърши обективно сравнение на алтернативите и определяне на очакваната ефективност на мерките за избягване. Често се оказва полезно определянето на тези критерии да става чрез консултации в регулаторните органи и тези управляващи съответните ресурси.

При наличието на регулаторни критерии (напр. стандарти за качество на въздуха или водите, нива на излагане на шум) те могат да бъдат използвани като база за сравнение, по която могат да бъдат измервани въздействията. Превишаването на установените критерии следва да се счита за значително. Обратното, ако те не са надвишени, то въздействията не са значителни.

При липса на регулаторни критерии, установяването на критерии за значителните и незначителните въздействия ще се основава на професионалната оценка. Тези критерии, обаче трябва да са ясно определени при оценката. Често е необходимо да се определят критерии поотделно да всеки ресурс/рецептор. Примери за критерии, които могат да бъдат използвани за определяне на значимостта на въздействията върху популации от дивата природа, са:

- Малко въздействието: въздействие, ограничено до непосредствената територия на проекта, с влияние върху сравнително малка част от местната популация (<10%), което освен това не води до измерими промени в способността за поемане на въздействие или в размера на популацията в засегнатата територия;

- Умерено въздействие: въздействие, простиращо се извън трасето на проекта, засягащо част от местната популация (между 10 и 30%) и водещо до измерима, но все пак умерена (недестабилизираща), промяна в способността за поемане на въздействие или в размера на популацията в засегнатата територия;

- Голямо въздействие: въздействие, простиращо се извън трасето на проекта, засягащо >30% част от местната популация и водещо до голяма, измерима и дестабилизираща промяна в способността за поемане на въздействие или в размера на популацията в засегнатата територия.

## Избягване на въздействието

Когато бъдат установени значителни вредни въздействия, които са свързани с изпълнението на проекта, трябва да се направи ясна връзка между тях и съответстващите им подходящи смекчаващи мерки. По принцип, както бе обяснено и в Каре 18 по-горе, трябва да се наблегне на избягването на значителните вредни въздействия.

Съгласно българското национално законодателство, а именно чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС, ДОВОС трябва да съдържа „описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки“. Планът за прилагане на мерките „за предотвратяване или намаляване на значителните вредни въздействия за осигуряване на съответствие с нормативната уредба по околна среда“ трябва да бъде представен в табличен вид съгласно Приложение № 2а от Наредбата за ОВОС:

| ОБРАЗЕЦ НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ |
| --- |
| № по ред | Мерки | Период/фаза на изпълнение | Резултат |

За вземането на информирано решение относно подобренията в проектирането на пътя (напр. хоризонтално и вертикално направление, отводняване), в проектирането на структурата и други следва да се прилагат методите за избягване на промените, причинени конкретно от строителството на път. По време на строителството избягването обикновено се постига чрез подходящо управление на строителния процес – чрез прилагането на специфични технически способи или използването на специално оборудване. В някои случаи внимателното времево планиране на строителните работи може да допринесе за ефективното избягване или ограничаване на въздействието.

Следва да се отбележи, че ако значителното въздействие не може да бъде предотвратено ефективно и надеждно, то това трябва да бъде ясно посочено.

В таблиците от 4 до 11 се представя преглед на често срещаните въздействия и мерки за предотвратяване в хода на строителството и експлоатацията, които е възможно да са относими към редица проекти за изграждане на пътища и магистрали.

Все пак, следва да се отбележи, че тези таблици не целят да бъдат изчерпателни. Допълнителни аспекти могат да бъдат идентифицирани в зависимост от условията на площадката и планираните интервенции за всеки отделен проект или в хода на определянето на обхвата на ДОВОС.

### 6.3.1. Почви и геология

Вероятните въздействия върху почвите на един проект за изграждане на магистрала или път възникват на етапа на строителството и включват физически въздействия (напр. ерозия, нарушаване на целостта и компактността), химично въздействие (замърсяване, причинено от емисии и влагането на почви) и промени, свързани със земеползването и ресурсите. Различните видове почви, обаче, биват засягани до различна степен. Замърсяването може да бъде проблемно, както на етапа на строителството, така и на този на експлоатацията. През втория етап замърсяването може да зависи от наклона на пътя, натоварването с трафик и неговите характеристики. Замърсяване на почвите може да появи и в резултат на разливи или емисии от трафика. По трасето на проекта почвите е възможно да бъдат напълно унищожени.

Геоложките въздействия са свързани с етапа на строителството и се отнасят главно до отстраняването на геоложки ресурси поради извличане на минерални ресурси.

Таблица 4. Вероятни значителни въздействия върху почвите и геологията и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Временно присъствие и използване на терени/почви за разполагане на съоръженията, свързани със строителството (напр. строителна площадка на възложителя, достъп за транспорт, отклоняване на движението) и временното съхраняване на строителни материали, строителни отломки, повърхностни почвени слоеве, отпадъчни изкопни материали с и без последващо влагане, и т.н., както и допълнителни въздействия (вж по-долу) | определяне на ясна максимална/стандартна ширина на работния коридор; стриктно ограничаване на трасетата за превоз за доставка на материалите; идентифициране на подходящи терени за временно съхраняване/складиране на строителните материали; определяне на териториите, забранени за достъп/специфично чувствителните терени (напр. защитени зони или техните буферни зони, склонове или терени, податливи на ерозия (най-вече речно заливаеми равнини и други нискоразположени терени, които е възможно да бъдат наводнени при бури и т.н.); ако е относимо към конкретния проект – физическо обозначаване на границите на строителния терен и на тези, забранени за достъп. |
| Разрушаване на почвите, напр. чрез компактиране, загуба на хранителни свойства или на доброто им качество по трасето на проекта | предварителни дейности – отстраняване на горния почвен слой от цялата строителна площадка; опазване с цел повторно използване/оформяне на ландшафта; стриктно ограничаване на работните терени и трасетата за превоз използване на подходящи машини за минимизиране на разрушаването на почвите; след приключване на строителството – възстановяване на работната площадка в предишното й състояние; отстраняване на компактираните почви, оформяне на ландшафта и повторно засаждане на растителност, ако е подходящо. |
| Дестабилизация за геоложката основа и на почвите в чувствителни територии и във връзка с големи строителни площадки, напр. където се изграждат мостове и тунели | възприемане на ефективни решения за избягване/защита срещу свлачища, свличания на кал, падане на скални отломки и ерозия на почистения терен, складиране на повърхностния слой, изложени склонове и т.н. (напр. техническо, био-инженерно, постепенно повторно засаждане на растителност в хода на строителния процес и др.) дейностите по почистването и отстраняването на почвите се организират по начин, осигуряващ минимизирането на рисковете от ерозия (напр. придвижване на машините паралелно на контурните линии в посока отгоре надолу), използването на специализирано оборудване или човешка сила, където е подходящо; изготвяне на график за основните изкопни работи в периода с малко валежи; осигуряване на подходящо изпомпване на дъждовните води от работната площадка с цел улесняване на оттичането от повърхността; ранно/постепенно повторно засаждане на растителност на оголените терени, податливи на ерозия (напр. стръмни склонове, речни брегове и т.н.). |
| Замърсяване на почвите и допълнителни въздействия върху тяхното качество, например чрез: неконтролирано изпускане/авариен разлив на строителната площадка или по трасетата за превоз или във връзка с разполагането и експлоатацията на инсталацията за производство на асфалт и бетон и т.н.; изхвърляне или изпускане на произведен или влаган цимент/бетон от площадката, напр. от канализационните системи (води, замърсени със средства за втвърдяване на бетон, циментово мляко или други разтвори); инфилтрация на излужвания от неконтролирано складиране на отпадъци и строителни материали и т.н. | определяне на възможни конкретни граници на физическото разпростиране на строителните дейности; подходящи методи за временно съхраняване на строителните и изкопаните материали и т.н. на специално определени площадки; ефективно опазване на складираните материали чрез подходящо предотвратяване на замърсяването, от ерозията и от пожари; възприемане/прилагане на ефективни оперативни системи за управление на контрола на замърсяването на потенциално критичните места (напр. на площадката на инсталацията за производство на асфалта, на площадката за подготовката на бетона, на строителната площадка на изпълнителя с определените за складиране терени, работилниците и станциите за зареждане с гориво) в съответствие с най-добрите практики и принципи и с приложимото национално законодателство и стандарти (напр. осигуряване на запечатани повърхности/насипи на критичните терени – местата за съхранение и зареждане с горива, работилниците, местата за паркиране за строителните машини), осигуряване на маслено-горивни сепаратори и др.; дефиниране на процедури за почистване на строителното оборудване; назначаване на специално обучен персонал за работната площадка, отговорен за дейностите по наблюдението и работата на критичните терени и за работа с опасни отпадъци и/или строителни материали; възприемане/прилагане на стратегия за управление на отпадъците, включително и на опасните материали и възприемането на планове за задържане, ако това е подходящо и в съответствие с най-добрите практики и принципи и с националното законодателство; |
| Замърсяване на атмосферния въздух, причинено от трафика, инсталацията за производство на асфалта и бетона, товаренето и разтоварването на суровини и др. | правилна поддръжка на строителното и транспортното оборудване; използване на покрити камиони за превоз на критичните материали; |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Загуба на плодородна почва по трасето на проекта | отстраняване на повърхностния почвен слой преди започване на експлоатацията; не е възможно избягването на крайната нетната загуба на почвите. |
| Продължаваща ерозия на почвите | проектиране на пътя, което осигурява умерени наклони и избягване на стръмните склонове; оформяне на ландшафта, био-инженеринг, засаждане на растителност и поддържане растителната покривка по границите за да се ограничи ерозията на почвите и с цел контрол върху разпространението на отстранения материал при валежите. |
| Инцидентни, аварийни или сезонни изпускания на замърсители в почвите, например в следствие на: пътни инциденти; дейности по поддръжка на пътя/зимна поддръжка. | аварийни планове за действия при аварийни разливи; използване на невредни за околната среда продукти срещу замръзване. |
| Продължаващо замърсяване на почвите от двете страни на пътя, причинено от емисиите от трафика | осигуряване на защитни растения („зелени колани“) на границите на пътя, които са достатъчно широки за да ограничат разпространяване на замърсителите, свързани с трафика. |

### 6.3.2. Подземни и повърхностни води

При строителството и експлоатацията на пътя могат да настъпят въздействия върху повърхностните води (реки, потоци, езера, влажни зони и т.н.) и върху подземните води. Тъй като хидрогеоложките системи си взаимодействат с други компоненти на околната среда, въздействията върху водите могат да се разпрострат и върху други рецептори на околната среда (напр. замърсяването на една влажна зона и свързаните с нея екосистеми може да засегне и други рецептори на околната среда – водите, използвани за пиене или почвите). Тук са представени някои стандартни екологични аспекти, свързани с проекти за изграждане на магистрали като: промяна на теченията на повърхностни или подземни води и на техните характеристики и нива, влошаване на качеството на водите и други. Когато ще се извършват значителни по обем изкопни дейности, затлачването и повишеното количество седименти може да се превърнат в сериозни проблеми, заедно с причинените въздействия върху водната околна среда.

Замърсяването често се причинява от солта, използвана срещу замръзване, от метали (най-вече от корозията на автомобилни части), органични вещества (напр. масла, битум, гума, обогатители за растения, биоциди (от поддръжката на растителността по границите на пътя) и инцидентни разливи на токсични материали.

Таблица 5. Вероятни значителни въздействия върху повърхностните и подземни води и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Въздействия върху речните корита, възникващи на етапа на строителството (временна промяна; въздействия върху хидравличните характеристики и т.н., отстраняване на растителност по речните брегове), най-вече във връзка със строителството на мостове и канали; Временни въздействия върху морфологията на реките и потоците; Замърсяване на повърхностните води, причинено от ерозия, проникване на седименти, разливи от строителната площадка, най-вече от помпи на площадката или цистерни с петролни продукти, от които се зареждат МПС, разположени в близост до водата. При такива ситуации може да възникне и замърсяване на подземните води. | разполагане на съоръжения за пресичане на реките на най-тясната точка на речното корито, където няма данни да се наблюдава ерозия на бреговете; възприемане на подходяща методология, технология и оборудване за строителството; изготвяне на график, осигуряващ извършване на дейности в периоди с малко валежи, включително и сезонни; избягване/минимизиране на създаването на стръмни склонове и големи оголени терени в близост до реките; при възможност да се избягват/ограничат до минимум критичните изкопни работи и съхраняването на материали или отпадъци на разстояние, например 50 м от високата точка на реките; съхраняване на петролните продукти и на оборудването за зареждане с горива далече от речните корита; възприемане на подходящи предпазни мерки при зареждането с горива от помпите на площадката; моментално възстановяване и повторно засаждане на растителност на работната площадка или постепенно и повторно засаждане на растителност с напредването на строителните дейности. |
| Строителни площадки за изграждане на мостове върху големи реки Разполагане на работната площадка Забележка: Обхватът и степента на значимостта на въздействията, свързани със строителството на мостове, зависят от вида и размера на конкретния проект и от чувствителността на приемащата околна среда. Ако се изпомпват само теренът на строителната площадка за обезводняването й и конусът на усвояването на големи количества подземни води, могат да причинят значителни въздействия върху заобикалящата околна среда. | управление на безопасността (избягване на конфликти с движението на кораби при полагането на тръби или електропроводи – запазване на места за движението на кораби, обозначаване на трасето на линейната инфраструктура чрез буйове или поставянето на светлинна сигнализация); определяне на безопасните места за акостиране на корабите за строителството; гарантиране, че не се съхраняват материали, опасни за водите на строителната площадка/на местата, податливи на наводнения (напр. на дизеловите и електрогенераторите, използвани от помпите за обезводняване); получаване на разрешение за изграждане на валове преди започване на изкопните работи – получаване на потвърждение за наличието на тръбопроводи, кабели и услуги (масла, газ, електричество), неексплоадирали артилерийски средства и т.н. ако се използват стени от листов пакет – следва да се обърне внимание на проблемите, свързани с шума и вибрациите; изкопани материали – идентифициране на транспортните маршрути и площадките за обезвреждане. В случай, че е необходимо да се обезвредят големи количества кал – разработването на план за отделна площадка за това; инсталация на точката на заустване на изпомпваната вода (в зависимост от количествата и изискуемите мерки за предотвратяване на ерозията). |
| Дейностите по обезводняването включват следното: осигуряване на временен достъп/строителни пътища в околностите на площадката за изграждането на моста; използване на специализирана (тежка) техника и оборудване изкопаване и отстраняване на изкопаните материали; електроснабдяване; разполагане и експлоатация на временни помпи за извличане на водата. | идентифициране на ранен етап терените, забранени за достъп – преди започване на строителството; правилно ограничаване на тези терени; инструктаж на персонала. |
| Източници на рискове за околната среда при стандартните експлоатационни условия използване на помпи за определяне на конуса на усвояването; заустване на изпомпваните води в река или поток (подземните води са трансформирани в повърхностни); след изпомпването се образува работна площадка, която се поддържа постоянно без вода, следователно е необходимо да бъдат предприети смекчаващи мерки в случай на внезапно навлизане на вода. Забележка: Обезводняването се ограничава до периода на строително-инженерните дейности по подпорите на моста (обикновено за няколко седмици) и биха били насложени (добавени) от тези дейности. | разработване на авариен план за реакция на всеки риск или въздействие – определяне на конкретната реакция за всеки риск/въздействие и определяне на отговорностите, каналите за комуникация и осигуряване на подходящо оборудване, наемане на квалифициран, обучен и подходящо оборудван персонал за работа на площадка. |
| Излагане на подземните води на инфилтрация | прилагането на превантивни мерки за управление/дължима добросъвестност в съответствие с националното законодателство и международните добри практики. |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Количествено и качествено въздействие върху важните местни водоносни слоеве, напр. защитени зони за водите | оптимизиране на трасето с цел избягване на въздействието върху важни/чувствителни зони за презареждане на подземните води. |
| Въздействие върху снабдяването на кладенци в околностите на разрезите | предприемане на изпълнението на програма за мониторинг на нивото на водите в околността на разрезите (преди, по време и след приключване на строителството); ако се докаже настъпването на значителни въздействия в резултат на изпълнението на проекта – издълбаване на кладенците по-надълбоко или връзка с основните системи за водоснабдяване. |
| Риск от замърсяване/заразяване на местните защитени зони за питейни води в случай на инцидентни/аварийни разливи на опасни вещества | възприемане на технически мерки за проектиране на пътя по подходящ начин в съответствие с националното законодателство; възприемане на рестрикции за транспортирането на токсични и опасни материали или отпадъци в критичните терени. |
| Пресичане на естествени отводнителни линии, нарушаване на хидрологията и естественото оттичане, най-вече в нискоразположени терени, заливаеми зони и чувствителни влажни зони | защита на естественото оттичане чрез внимателно направено проектиране; осигуряване на подходящ брой и достатъчни по размер канали, които по възможност да поддържат естествените потоци; проектиране на мостовете и каналите по начин, осигуряващ минимизирането на смущенията в естествените условия в реката: подходите към местата за пресичане на реките трябва да поддържат стабилност на стените на равнината и речните брегове и да ограничат до минимум промените, които била довели до свличания и други подобни неблагоприятни резултати; избягване на въздействието от пресичане на оттичането, бреговата ерозия, миграция на канали на потоци; заледявания, събиране на води нагоре по течение или затлачване на водните корита; включване на процедури за проектирането и/или за поддръжката, с които да се гарантира, че мястото за преминаване няма да бъде задръстено от плаващи отломъци. |
| Влошаване на качеството на повърхностните води при оттичането на замърсена дъждовна вода Замърсяване на повърхностните води чрез ерозия и изхвърляне на повишени количества седименти; деоксидиране поради органичното съдържание на затлачените материали; замърсяване на речните течения със соли, използвани срещу заледяване, метали (най-вече от корозията на части на МПС), органични (напр. масла, битум, гума), хранителни вещества за растения, биоциди (от поддържането на границите на пътя) или инцидентен разлив на токсини материали. | възприемане на ефективни проектантски решения за опазване на почвите и водите от замърсяване, напр. чрез задържане на дъждовните води в специални съдове или други мерки за управление на седиментите; затворени/линейни дренажи на местата с висока уязвимост на водоносните слоеве; осигуряване на средства за прихващане на маслата в дренажната система, ако е подходящо и т.н.; осигуряване на: тревни крайпътни отводнителни канали за ефективно улавяне на затлачванията; пресечени отводнителни канали за пренасочване на оттичащата се вода преди да достигне до критичните терени; претрасиране на отводнителните канали с цел избягване на концентрацията на потоци; средства за регулиране на скоростта на потоците в отводнителните канали с цел намаляване на ерозивния им потенциал надолу по течението; инфраструктура за задържане на наклона с цел увеличаване на стабилността му и т.н. засаждане по границите с растителност, която да ограничи до минимум суспендираните частици от повърхностното оттичане; елиминиране/минимизиране на директните зауствания в реки и потоци; третиране или възстановяване на замърсените води до подходящо ниво; изготвяне на аварийни планове за реакция при инцидентни разливи. |
| Повишено пиково оттичане от запечатани повърхности | осигуряване на места за задържане на събраните води/басейни за задържане с цел намаляване на пиковите зауствания в реките и потоците и защита от наводнения. |

### 6.3.3. Въздух и климатични фактори

При пътни проекти замърсяването на въздуха в следствие на трафика се счита като едно от ключовите въздействия при експлоатацията. Концентрацията на замърсяване по протежението на един път зависи от редица променливи като: обем на трафика, скорост, наклон на пътя, състав и характеристики на трафика, посока и скорост на вятъра, наличие или липса на някакви пречки пред разпространението на замърсителите и т.н.

Широко е припознат фактът, че човекът може да бъде неблагоприятно засегнат от излагането на замърсители в атмосферния въздух. Директива 2008/50/ЕО (респективно ЗЧАВ и Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух) установява редица гранични стойности за качеството на въздуха от различни замърсители, вкл. бензен, CO, NO2, ФПЧ, и SO2, които нормално се образуват в следствие на транспорта. Тези стандарти се прилагат към различни периоди от време поради факта, че наблюдаваните въздействия върху здравето, свързани с различните замърсители, възникват при различно време на излагане.

Физическото присъствие на пътя може да причини преки и непреки въздействия върху околната среда, обитавана от човека и върху екосистемите, както е описано в Таблица 6.

Не на последно място, положителните въздействия, които могат да бъдат постигнати чрез осигуряването на новия път, са свързани с елиминирането на постоянните задръствания на други места.

Таблица 6. Вероятни значителни въздействия върху въздуха и климатичните фактори и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Образуването на прах от движението на машините за строителството, изкопните работи и от съхраняването на материалите на площадката | доколкото е подходящо при сухо време – мокрене на трасетата на превоз и строителните площадки в близост до критичните рецептори; идентифициране на източниците на вода за мокрене, като се избягват конфликтите с други конкурентни нужди и по всяко време се гарантират минимални притоци към реките и потоците; доколкото е подходящо – покриване на площадките за складиране, напр. чрез посаждане на трева на складирания горен почвен слой или покриване на строителните материали с платнища или други подобни средства. |
| Замърсяване на въздуха при експлоатацията на строителните машини и заводи (напр. инсталацията за производство на асфалт и т.н.) | гарантиране, че за всички съоръжения, МПС и машини, които се предлага да бъдат използвани при строителството, са налице доказателства за тяхната изправност и съответствие с приложимите национални стандарти и за поддръжката им през целия период на строителството. |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Въздействия върху посоките на естествените течения на свеж въздух чрез изграждането на нови високи ограждания по равнини, водещи до микроклиматични промени и до потенциално въздействие върху климатичните условия в близките градове/населени места или територии, класифицирани за извършване на дейности, свързани с природата чрез влошаване на естествените важни коридори на вентилация и приток на свеж въздух | идентифициране на критичните локации и задълбочено отчитане на възможните въздействия; избягване на големите язовири в критичните локации; осигуряване на подходящо проектирани конструкции в съответните пресичания на равнини и на местата, където се изграждат мостове или подлези и др.; осигуряване на достатъчно големи открити пространства на новите конструкции с цел гарантиране на теченията от свеж въздух, най-вече при чувствителните рецептори като градове, които вече са засегнати от замърсяване и повишаващи се екстремни летни температури в резултат на климатичните промени. |
| Замърсяване на въздуха, причинено от трафика, което има потенциал да засегне хората в близките градове и чувствителните рецептори в естествената околна среда, например поради вече установено критично количество замърсяване и/или съществуващи топографски условия, и/или посоки на вятъра, които допълнително допринасят за задълбочаването на тези неблагоприятни въздействия | засаждане на „зелени колани“ по границите с цел контрол върху разпространението на замърсителите на въздуха; налагане на ограничения на скоростта в специфично чувствителни секции. |
| Положително въздействие върху нивата на местното население и върху промените на климата/емисии на парникови газове поради елиминирането на преди това съществувалите задръствания на местата, които сега ще бъдат освободени поради изграждането на новата инфраструктура и поради общо по-равномерен трафик и свързаното с него намаляване на емисиите от транспорта |  |

По отношение на промените на климата възможните мерки за приспособяване към крайни климатични явления може да бъдат пригодени при проектирането на оттичането на дъждовните води (канали, пресечни и странични дренажи)(

### 6.3.4. Човек/околна среда, обитавана от човека

Въздействията от автомобилния транспорт и от наличието на главни пътища върху околната среда, обитавана от човека (напр. замърсяване на въздуха или образуване шум или въздействия върху материалните ценности поради вибрациите), могат да бъдат различни: социални, социално-икономически, психологически и здравни. В Таблица 7 са разгледани някои от тези въздействия.

Таблица 7. Вероятни значителни въздействия върху човека/околната среда, обитавана от човека и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Шум/вибрации и други дразнения в резултат на транспортирането на материали и строителните работи | проектиране на трасета за превоз на строителните материали по начин, по който е възможно да се избегне допълнителното дразнене в жилищните райони и в чувствителните зони; навременно осведомяване на засегнатите общности чрез подходящи канали за комуникация; създаването на механизъм и процедура за реакция при постъпили оплаквания; използване на заглушено строително оборудване/машини в случаи на работа при специфично чувствителни рецептори, ограничаване на часовете за работа; гарантиране на съответствието на всички предлагани за използване при строителството съоръжения, МПС и машини с приложимите изисквания към нивата на шум; определяне на графици за извършване на строителните дейности (напр. работно време през работните и почивните дни и официалните празници); |
| Нарушаване на достъпа до собственост или бизнес | осигуряване на временен достъп до собствеността и подходящи дренажи за да се ограничи до минимум дразненето на местното население или собствениците на бизнес. |
| Временно нарушаване на трафика;дразнене поради строителните работи и транспортирането на материали | изготвяне на план за управление на трафика, показващ различните фази на строителството, трасетата за превоз, промените в движението; алтернативните временни промени в трафика; ограниченията на скоростта за тежки МПС; приемане на стратегия за ранни консултации със засегнатото население и заинтересованите страни; разработване на целенасочени информационни стратегии и процедури за реакция при оплаквания; отчитане на характеристиките на конкретния проект и интересите на засегнатите групи. |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Замърсяване с шум/бъдещи нива на шума (напр. в годината на откриването и определена от проектирането година): изчисляване на относимите изолационни линии* за чувствителните рецептори въз основа общоприета методология * в съответствие с приложимите национални стандарти за (защита) от шум | отчитане на алтернативите за трасе; предприемане на мерки, свързани с източниците на шум: използване на нискошумови повърхности на критичните отсечки; предприемане на мерки, свързани с разпространяването на шума: шумови бариери*/могили; улични каньони, частично покриване и тунели * следа да се има предвид, че определени конструкции могат от своя страна да причинят неблагоприятни въздействия върху ландшафта и естетическите качества на околната среда, обитавана от човека. Следователно може да се наложи предлаганите конструкции да бъдат визуално интегрирани в заобикалящата ги среда (напр. архитектурен дизайн, растителност, избор на подходящи материали и комбинация от такива) управление на трафика: възприемането на мерки за ограничаване на скоростта в критичните участъци; осигуряване на добра изолация от избраните сгради; предприемане на комбинирани мерки. |
| Замърсяване на въздуха с емисии от трафика | оформяне на ландшафта или засаждане на растителност („зелени колани“) по границите с цел контрол на разпространението на замърсители на въздуха; отчитане на преобладаващите посоки на вятъра, което може да обоснове нуждата от засаждане на допълнителна растителност извън площадката; въвеждане на ограничения на скоростта в критичните участъци. |
| Социални въздействия: загуба или намаляване на стойността на собственост или терен; принудително преселване; въздействия върху уязвими групи (напр. ромите); въздействия върху бизнеса и услугите; разкъсване на общности – социални структури и връзки и свързаните с тях ефекти на кохезия, стабилност, идентичност и предлагане на услуги. | осигуряване на компенсация въз основа на припознати процедури в съответствие с приложимите политики и законодателство; разработване на подходящи комуникационни и информационни стратегии; предвиждане на ранни консултации с местните общности за идентифициране на критичните въпроси и разработване на съответни стратегии; идентифициране на местоположенията на подходящите конструкции за избягване на бариерните въздействия (напр. подлези или мостове) и за поддържане на важните комуникационни и социални връзки, най-вече в селските райони. |

### 6.3.5. Флора и фауна

Видът и магнитудът на очакваните значителни въздействия върху флората и фауната ще варират значително при всеки отделен случай в зависимост от чувствителността и важността на екологичните ресурси в потенциално засегнатата от проекта територия. Специфичните критични аспекти ще бъдат идентифицирани на етапа на определянето на обхвата, когато се вземат решенията относно всички изисквания за специални проучвания на съществуващото състояние, напр. пространственото разпространение на определен застрашен вид на флората или фауната, на птиците на местен хабитат или на колония от правно защитени зимуващи прилепи в потенциално засегнатата от проекта територия. Някои аспекти на оценката на въздействието върху защитените зони, включени в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, са разгледани в Каре 19. Изискванията на чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията са транспонирани в чл.чл. 31-34а от ЗБР и в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Каре 19.

Защитените зони, включени в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ и изискванията за подходяща оценка Когато проектът е възможно да причини потенциални въздействия върху зона, класифицирана или планирана за класифициране като такава от НАТУРА 2000, следва да се извърши ПО съгласно изискванията на чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията. Подробностите относно процедурните изисквания по прилагането на тази директива са съобразени с принципа за субсидиарност и следователно се регламентират от държавите-членки. Като правило, ПО може да се извърши на различни етапи от развитието на проекта. Все пак, оценките по чл. 6 следва да ясно различими и отграничени в ДОВОС и докладвани отделно. ПО се основава на принципа на превантивните действия, който изисква даване на преимущество на консервационните цели на НАТУРА 2000, особено когато е налице несигурност. Ако рискът от настъпването на неблагоприятни въздействия върху тези цели не може да бъде отхвърлен, следва да се счита, че той може и да съществува. Когато бъдат установени такива елементи на несигурност по време на ПО, следва да бъдат предложени мерки за избягване и смекчаване на риска от настъпването на неблагоприятни въздействия. Целта на ПО е да демонстрира по един обективен начин със съпътстващи доказателства, че: няма да има значителни въздействия върху защитените зони, включени в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ или няма да има неблагоприятни въздействия върху целостта на защитените зони, включени в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“; липсват алтернативи за изпълнение на проекта, което е вероятно да окаже неблагоприятни въздействия върху целостта на защитените зони, включени в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ или налице са компенсаторни мерки, които осигуряват поддържането и подобряване на общата кохерентност на мрежата „НАТУРА 2000“.

Източник: EК, 2001

Често срещани въздействия върху флората и фауната от проекти за изграждане на пътища, както и някои стандартни смекчаващи мерки за представени в Таблица 8.

Таблица 8. Вероятни значителни въздействия върху флората и фауната и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Необратимо разрушаване на растителни и животински местообитания в границите на трасето на проекта на новия път, включително и на подходите за достъп и строителните площадки на изпълнителя и т.н. | въпреки че това въздействие не може да бъде напълно избегнато, могат да бъдат предприети смекчаващи мерки с цел ограничаване до абсолютния минимум на дейностите по почистване и разширяването на работния коридор. |
| Цялостно или частично разрушаване на природни/чувствителни местообитания в работния коридор | стриктно минимизиране на почистването от инцидентни вреди, най-вече в екологично чувствителните територии: проучване и маркиране на трасето на строителството чрез поставянето на мрежи или чрез прилагането на други мерки преди започване на почистването на растителността; стриктно минимизиране на другите механични дейности до технически изискуемия минимум; след приключване на дейностите – пълно възстановяване на териториите/пейзажа, вкл. рехабилитация на почвите; осигуряване на растителност с местни видове дървета и храсти или друга растителност (напр. трева, тревисти многогодишни растения и т.н.), доколкото е подходящо – възстановяване до предишното съществуващо състояние; в периода на юридическа отговорност мониторинг на растителността във възстановените територии, най-вече по отношение на защитените зони и местообитанията, чувствителни и/или защитени видове, с цел предприемането на корективни мерки в случай на проблем. |
| Безпокойство през критични/чувствителни периоди от жизнения цикъл на животните (напр. развъждане, миграция, места за размножаване и развъждане, гнездене и отглеждане на потомството, места за зимни и летни почивки); безпокойство на чувствителни и/или защитени зони/местообитания със специфични екологични функции | разработване на график на строителните дейности: поставяне на сезонни ограничения през чувствителните периоди (напр. избягване на строителните дейности по време на развъждането/миграция на потенциално засегнатите видове); минимизиране на неблагоприятните въздействия чрез ограничаване на степента или магнитуда на дейностите, напр. прилагане на минимални инвазивни методи на строителство за специфично чувствителните локации (напр.на места извършването на работата на ръка, ако е подходящо – използването на специализирано светлинно и/или заглушено оборудване и т.н.). |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Постоянна и невъзвратима загуба на чувствителни сухоземни и водни местообитания/влажни зони в границите на трасето на проекта; Загуба или влошаване на качеството на местен хабитат и свързаната флора и фауна поради създаването на сянка или на пречки за попадането на дъждовна вода, напр. в случаите на големи по размер надлези | оптимизиране на трасето/дизайна с цел по възможност да се избегнат въздействията върху припознатите чувствителни елементи на околната среда и на техните буферни зони (напр. влажни зони, речни заливни равнини, брегове на водни течения и езера, устия на реди и много други); възможно избягване на нарушаването на целостта на естествените повърхностни води и водните местообитания; оптимизиране на трасето и/или на дизайна, доколкото това е подходящо с цел опазване на териториите и на свързаните с тях биологични съобщества. |
| Постоянна и невъзвратима фрагментация на местообитания, която може да бъде особено значителна, когато новият път засяга местообитания на сухоземни видове с периодична сезонна миграция по определен маршрут или местообитания на видове, обитаващи големи територии (напр. мечки, вълци, видри и др.) | осигуряване на подходящо проектирани, оразмерени и разположени подлези за преминаване на дивите животни или „зелени мостове“/био-коридори; тунели за амфибиите, влечугите и малките бозайници; оформяне на пейзажа, заобикалящ проекта с цел гарантиране на максималното му приемане от таргетираните видове; осигуряване на подходящо проектирани/ оформени канали, подпомагащи движението на рибите и другата водна фауна; увеличаване на ширината на моста с цел осигуряване на сухи био-коридори по протежението на речните брегове за движение на сухоземните видове; ограждане с ограда на критичните пътни отсечки с цел предотвратяване на убийствата на пътя и насочване на животните към безопасните подлези или канали; мониторинг на приемането на съответните конструкции от таргетираните видове по време на експлоатацията и готовност за предприемане на корективни мерки, ако е необходимо. |
| Безпокойство на специфични биологични функции (сношаване, развъждане, хранене и т.н.) чрез шум или въздействие от светлина; Дестабилизация на популациите поради убийства на пътя | намаляване на нивата на убийствата на пътя/пряката смъртност чрез прилагането на технически мерки (напр. ограждане на критичните отрязъци от пътя и на тези, подхождащи към мостовете; частично тунелиране). |
| Промяна на абиотичните фактори (напр. нивата на подземните води, режима на повърхностните води, качеството на въздуха и т.н.), което води до влошаване качеството на местообитанията | адаптация на местно ниво или предприемането на технически мерки с цел избягване или смекчаване на критичните промени. |
| Дестабилизация на местните популации поради продължителни убийства на пътя | прилагането на ограничения на скоростта в критичните отсечки. |

### 6.3.6. Ландшафт

Таблица 9. Вероятни значителни въздействия върху ландшафта и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Разрушаване на растителността и промяна в естествената топография в границите на работния коридор | ограничаване до минимум на пространствените изисквания на строителните дейности; опазване на съществуващата растителност до възможно най-голяма степен; възможно ограничаване на строителството до трасето на пътя; подходящо управление на строителната площадка; пълна рехабилитация на всички временно използвани терени (вж мерките за предотвратяване на въздействията върху почвите и флората и фауната, съответно в таблици 4 и 8; след приключване на изкопните работи, доколкото е практически възможно – връщане на използваните терени до предишните им естествени граници |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| въздействие върху ландшафта и визуално такова чрез промяна на мащабите и измеренията на характеристиките на ландшафта и неговата естетическа стойност; въздействие върху ландшафта чрез структурни промени (изправяне на речни корита, топографски промени, загуба на характерната растителност и т.н.); фрагментация на гори; въздействие върху естествената красота на пейзажите; излагане на чувствителните рецептори и на тези, търсещи отдих на съответното място) на постоянна промяна на перспективата и гледката. | оформяне на пейзажа: засаждане на растителност на границите и препроектиране на новоизложените повърхности като задържащи стени от естествени камъни, пълзящи растения и т.н., с цел визуално интегриране на новия път със свързаните елементи на заобикалящия пейзаж. Оптимизиране на наклона на пътя (ограничения на наклона на изкопаване и запълване) с цел опазване на качествата на гледката; избор на естествени и проектирани материали на чувствителните или съществено изложените места; възстановяване/засаждане на растителност по новите граници на гори с местни видове; архитектурен дизайн на отделните конструкции или елементи като подпори на мостове, входове и изходи на тунели и т.н. |

### 6.3.7. Материални ценности

Материалните ценности са ресурси, на които е придадена стойност и които се присъщи за определени места. Целите на оценката по отношение на икономическите ценности са съсредоточени главно върху гарантирането на справедливото и устойчиво ползване на тези ресурси. Примери за невъзобновяеми природни ресурси могат да бъдат почвите и минералните богатства. Други относими ресурси или ценности са наличието на транспортна инфраструктура като обществените и частни пътища, собствеността, достъпът и главните елементи на предоставянето на комунални услуги. В Таблица 10 са представени обзор на типичните въздействия върху материалните ценности и мерки за тяхното смекчаване при проектите за строителството на пътища и магистрали.

Таблица 10. Вероятни значителни въздействия върху материалните ценности и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Инцидентно разрушаване или повреждане на елементи на предоставянето на комунални услуги и на обществена или частна собственост; Инцидентно повреждане на обществени или частни сгради поради транспортирането на материали и използването на тежки машини. | възприемане на подходящи процедури за управление на строителството с цел минимизиране на риска от инциденти и вреди на обществени пътища и обществени и частни сгради; ремонт на всяка вреда и подходяща компенсация в съответствие с приложимото законодателство. |
| Повреждане на обществени пътища поради транспортирането на материали и използването на тежки машини | изготвяне на доклад относно срутването на пътя преди започване и след приключване на строителството на всички неартериални пътища, които е вероятно да бъдат използвани по време на строителството. Представяне на копие от него на компетентните органи. |
| Косвени временни вреди: на индивидуални съоръжения за водоснабдяване (напр. чрез временното намаляване на нивата на подземните води или поради въздействието върху качеството на водите); на инфраструктура, свързана с транспортирането на канализационните води; на селскостопански дейности (напр. чрез временното намаляване на наличните водни ресурси или повреди върху напоителните системи и др.; на посеви или парници (напр. чрез образуването на прах) на сгради, стени или отделни фасади поради вибрации или образуването на прах. | навременно установяване на потенциално рисковите терени, площадки и предмети, разположени в близост до строителния коридор; избягване на места или проектиране, които може да наруши материалните ценности чрез прилагането на подходящите предпазни мерки/процедури на дължимата добросъвестност прилагане на процедури за получаване, документиране, проследяване и реакция на оплаквания и създаване на система за пълна рехабилитация/компенсация на вредите, доколкото това е подходящо и в съответствие с приложимите правни норми. |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Прекъсване на местни пътища поради наличието на новата магистрала | осигуряване на подходящо разположени подлези, позволяващи свободното преминаване на местния трафик. |

### 6.3.8. Културно наследство

В повечето случаи въздействията върху културното наследство ще настъпят или в границите на трасето на проектния път или в тези на временния работен коридор. Когато този аспект е оценен на ранен етап от развитието на проекта и е представен на вниманието на проектантите, конфликтите е възможно да бъдат напълно избегнати чрез промени в проектирането или предлагането на подходящи мерки за предотвратяване. Следва  да се приложи систематичен и добре планиран и организиран изследователски процес, при който разкопките и всички други мерки, се извършват при спазване на указанията на компетентните органи. Когато наличието на такива терени или предмети не е било известно преди започване на дейностите е възможно да възникнат сериозни конфликти в зависимост от етапа на строителството, когато инцидентно е направено откритието и от вида и значимостта на всяка потенциално засегната зона от археологически, исторически и културен интерес. В най-лошия случай строителството може да бъде спряно за дълъг период от време, което да доведе допълнителни, непланирани разходи за сметка на възложителя. Следователно, с цел избягване на такива ситуации, е важно да се проведат всички необходими консултации и преглед на съответните карти и всеки друг източник на информация. В Таблица 11 е представен общ преглед на въздействията, свързани с културното наследство и мерките за тяхното предотвратяване/смекчаване.

Таблица 11. Вероятни значителни въздействия върху културното наследство и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Инцидентна загуба или повреждане на неизвестни преди това площадки, намиращи се под земята или предмети от културна или археологическа важност при изкопните работи и дейностите по подготовката на площадката | консултации с компетентните органи и преглед на съществуващата информация с цел идентифициране на потенциалните конфликтни зони; извършване на строителните дейности по начин, по който е възможно да се избегнат повреди върху територии с културна и археологическа стойност; ако избягването на тези зони или терени не може да бъде изцяло постигнато, свързване с компетентните органи и предприемане на съответни мерки, позволяващи пълно обследване на района и ако е необходимо – възстановяване, документиране и предприемане на всяко друго действие, предписано от националното законодателство при започване на изкопните работи; прилагане на специфични процедури в случаите на инцидентни открития по време на строителните работи, напр. временно спиране на дейностите и уведомяване на компетентните органи и търсене на съвет относно следващите действия или предприемане на мерки за предотвратяване в съответствие с приложимото национално законодателство. |
| Инцидентно повреждане на исторически сгради или на други предмети с историческа стойност поради вибрации или образуването на прах | прилагане на специфични превантивни мерки методи на строителство; използване на специализирано оборудване с цел минимизиране на риска от вреди. |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Загуба на включени в списъци сгради, терени или предмети с определена стойност, загуба на терени или предмети с културна, религиозна или палео-екологична стойност в границите на трасето на проекта | провеждане на консултации с компетентните органи и преглед на съществуващата информация с цел идентифициране на потенциално конфликтните зони; оптимизиране на избраното трасе с цел избягване във възможно най-голяма степен на зоните и терените, където са разположени обекти от културното наследство; ако избягването на тези зони или терени не може да бъде изцяло постигнато, свързване с компетентните органи и предприемането на съответни мерки, позволяващи пълно обследване на района и ако е необходимо – възстановяването, документирането и предприемането на всяко друго действие, предписано от националното законодателство при започване на изкопните работи. |
| Повреждане на близки сгради с културно, религиозно или историческо значение поради вибрации или образуване на прах | прилагане на технически/защитни мерки, подходящи за минимизирането на риска от експлоатационни вреди. |
| Шумово въздействие върху исторически места, сгради, паметници и т.н., които са отворени за достъп на обществеността | подходящо осигуряване на намаляването на шума (напр. шумови прегради и засаждане на растителност) с цел поддържане на съответните функции на тези места или предмети да доставят наслада на обществеността. |
| Визуално въздействие върху културните паметници | оформяне на пейзажа (засаждане на растителност и изкопни дейности). |
| Непреки положителни въздействия върху исторически центрове чрез отклоняване на трафика и намаляване на гъстотата му. |  |

## Непреки и кумулативни въздействия върху околната среда и взаимодействието между тях

Съгласно разпоредбите на Приложение ІV(4) от Директивата за ОВОС, транспонирана в националното законодателство в чл. 81, ал. 5 и чл. 96, ал. 1, т. 4 от ЗООС и в чл. 12 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОВОС, при оценката следва да се отчетат и потенциалните непреки и кумулативни въздействия на проекта и взаимодействията между тях. Дефинициите за тези въздействия отчасти се препокриват и в повечето налични литературни източници непреките въздействия и взаимодействията между въздействията се класифицират като компоненти на кумулативните въздействия. Дефинициите по-долу са взети директно от ръководството на ЕК, разглеждащо специално тези въпроси (ЕК, 1999).

Непреки въздействия върху околната среда, които не са пряк резултат от проекта, но често възникват някъде или като резултат от сложни обстоятелства, например:

- Дейността променя нивото на водите и така оказва въздействие върху влажна зона и върху нейната екология;

- Визуалното въздействие от шумозащитните бариери като средство на избягване;

- Изпълнението на проект, който от своя страна привлича допълнителни дейности.

Фигура 4. Блок-схема, показваща непреките въздействия

Източник: ЕК, 1999

Кумулативните въздействия са резултат от присъщите промени, причинени от други минали, настоящи или реално прогнозирани дейности, прибавени към тези от проекта, например:

- Присъщ шум от редица самостоятелни дейности;

- Комбинирано въздействие на индивидуалните въздействия, напр. шум, прах и визуални въздействия от един проект върху определен рецептор;

- Няколко дейности, всяка от които с незначителни въздействия, но които взети заедно причиняват кумулативно въздействие, напр. върху местната околната среда и пейзажа;

Фигура 5. Блок-схема, показваща кумулативните въздействия

Източник: ЕК, 1999

Взаимодействията между въздействията следва да се разбират като реакциите между въздействията от един проект или между тези и от други проекти в района, напр.

- Емисии във въздуха от един проект, реагиращи с емисиите от друг съществуващ проект;

- Два големи проекта, изградени един до друг, които през препокриващи се периоди от време ще предизвикат взаимодействащи си въздействия, напр. аспекти на земеползването в хода на строителството им или експлоатационен шум.

Фигура 6. Блок-схема, показваща взаимодействието на въздействията

Източник: ЕК, 1999

Идентифицирането и оценката на непреките и кумулативните въздействия от повече от един проект и техните взаимодействия не е ясно и просто или еднозначно упражнение. То изисква ясни дефиниции относно времето, мястото и мащаба на другите проекти, които следва да бъдат разгледани. В край сметка кумулативните въздействия на проектите, плановете, дейностите и съществуващите съоръжения зависят от способността на съответния рецептор да се приспособи към допълнителната промяна. Дейности, които самостоятелно са малки по обем, могат да станат значителни, когато се разглеждат в съвкупност с други големи и по-малки по обем, особено когато са засегнати чувствителни рецептори.

Методите за оценка на непреките и кумулативните въздействия, както и на взаимодействията между различните въздействия, включва (но не само) консултации/въпросници, контролни листове, пространствено-устройствени анализи, мрежови системи, матрици или анализи и моделиране на гранични стойности. Това, доколко всеки един от тези или други методи е подходящ за съответния проект, зависи от него самия и от наличността на ресурси. Следователно тук не може да бъде препоръчан един метод – решението относно най-подходящия подход ще бъде взето за всеки отделен случай.

В много случаи, обаче, може да се окаже, че за оценката на непреките и кумулативните въздействия и на взаимодействието между различните въздействия не е необходимо извършването на подробни проучвания, а една добра експертна оценка на съотносимите предположения и заключения ще бъде достатъчна. Този подход включва установяването на списък с кратко описание на другите проекти и дейности, съществуващи, планирани или очаквани, заедно с конкретния проект и информация относно територията или въздействието, където те ще се пресекат.

Информацията относно другите дейности в потенциално засегнатата територия и другите респективни въздействия може да бъде открита в различни източници, например:

- местни устройствени планове;

- транспортни политики и планове;

- екологични оценки на планове за развитие;

- други ДОВОС и т.н.

За да се илюстрира физическата връзка и потенциалното взаимодействие между различните дейности в ДОВОС трябва да бъдат представени карти на съответните дейности, указващи местоположението и размера им.

В случай на изграждане на нова магистрала често срещано непряко въздействие са „предизвиканите“ дейности като изграждането на бензиностанции, хипермаркети и други подобни. ОВОС на изграждането на магистралата или пътя трябва да припознае тази възможност от бъдещи допълнителни дейности. Други примери, типични за транспортния сектор, са изграждането на шумови бариери, които поради физическото си съществуване причиняват въздействия върху пейзажите или препречват гледките или предизвикват въздействия върху нивата на шум и качеството на въздуха, които поради комбинирането им и кумулативните въздействия причиняват много по-голямо дразнене върху засегнатите жители. Още някои примери за представени в Каре 20.

Каре 20.

Пример за въздействието на два отделни проекта върху местни популации от дивата природа Предложен проект за изграждане на път преминава по границите на голяма гориста местност, за която е известно, че е местообитание на важна и стабилна популация на защитен вид бозайник, напр. на кафявата мечка. Поради пространствената загуба на местообитанието, нарушаването на неговата цялост и безпокойството за вида, които е вероятно да настъпят от изпълнението на пътния проект, се очаква да възникне критичен натиск върху популацията на мечката. Все пак, оставащата площ с много добро качество за непрекъснато местообитание и изобилието от хранителни ресурси за вида предполагат, че местообитанието ще има достатъчен буфер за да поеме въздействието от физическото съществуване и експлоатация на пътя. Имайки предвид чувствителността на рецептора и консервационния му статус, при проектирането могат да се инкорпорират редица мерки за предотвратяване и смекчаване, с което да се гарантира, че дългосрочната стабилност на тази популация, няма да бъде подложена на риск. Следва обаче да се има предвид, че в същия район е планирано и изграждането на голяма индустриална инсталация, което ще доведе до допълнителна загуба и влошаване на същото местообитание. Този проект ще изисква и изграждането на подходни пътища и експлоатацията на кариери за снабдяване със строителни материали. Дейностите в района се очаква да продължат няколко години и да са свързани с интензивно движение на строителна техника и материали и да причиняват шум и други безпокойства при експлоатацията на проектите. Оценката на кумулативните въздействия от тези два проекта предполага, че техните съвкупни въздействия е вероятно да стигнат до критичната граница и да предизвикат такова постоянно натоварване и разрушаване на целостта на местообитанието, които ще изложат на риск дългосрочната стабилност на популацията на кафявата мечка.

Кумулативните въздействия могат да възникнат както по време на строителството (напр. комбинирани въздействия от строителството на пътя и експлоатацията на някоя съседна кариера – замърсяване с шум и прах) така и при експлоатацията/физическото съществуване на пътя (вж илюстрация на предложен проект за изграждане на нов път и предложено разширение на полоса на съществуващо летище, които е възможно да предизвикат кумулативни въздействия и взаимодействие между различни въздействия).

Фигура 7. Илюстрация на два планирани проекта с техните кумулативни въздействия върху заобикалящата ги околна среда

Следва да бъдат предложени мерки и действия за предотвратяване или смекчаване, минимизиране, елиминиране или компенсация на кумулативните въздействия върху околната среда, причинени от проекта на определен компонент или рецептор.

## Рискови случаи

Има случаи, когато предложеният път или отсечки от него пресичат райони или територии, на които е известно, че екологично опасни или „трудни терени“. Това могат да бъдат територии с висок потенциал от геоложки опасности като свлачища или места с падащи скали, райони с висока сеизмична активност, територии, податливи на наводнения, отсечки с изключително голям наклон или тесни завои, райони с чести крайни климатични условия като лавините, например. Рисковете, свързани с околната среда и безопасността, които може да възникнат при такива обстоятелства, следва да бъдат разгледани при ОВОС. Трябва да се предложат превантивни и предпазни мерки за предотвратяване на рисковете. Примери за такива мерки могат да бъдат:

- промяна на подробния проект/прилагане на различни стандарти за проектиране за критичните отсечки (напр. увеличаване на проектирания капацитет на каналите в територии, податливи на наводнения, с което пътят става по-устойчив на въздействията на климатичните промени);

- изграждане на тунели или защитни бариери на критичните отсечки;

- прилагане на специфични стратегии при проектиране на отводняването;

- използването на специфични материали, повишаващи стабилността на отделните конструкции и на самия път;

- прилагане н формално установени ограничения за превоз на опасни товари в определени отсечки или в сезоните с висок риск;

- налагане на ограничения за скоростта с цел избягване възникването на рискови ситуации, които не могат да бъдат управлявани ефективно и т.н.

Важно е за тези проблеми и тяхното въздействие върху околната среда да се знае о-рано, което ще позволи възприемането на подходящи решения в хода на разработването на проекта.

## Обобщение относно въздействията и тяхното предотвратяване/смекчаване, остатъчни въздействия

За да се улесни проверката на правилността и пълнотата на предлаганите мерки следва да се представи обобщение на мерките за предотвратяване/смекчаване. За по-добър преглед това обобщение е препоръчително да бъде в табличен вид. Следва да бъдат обхванати и разгледани и етапът на строителството, и този на експлоатацията, както и всяко очаквано значително въздействие и неговите рецептори.

Отново следва да се отбележи, че съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ОВОС изпълнението на тези мерки трябва да бъде представено във формата по Приложение № 2а от същата наредба (вж подраздел 6.3. от това Ръководство).

По правила, остатъчните въздействия са тези, които остават в следствие на изпълнението на предлаганите мерки за предотвратяване/смекчаване. Начинът на представянето на очакваните остатъчни въздействия трябва да съдържа и оценка на тяхната значимост и на въздействието им върху рецепторите, както по време на строителството така и при експлоатацията на проекта. Следва да бъде упоменат и всеки елемент на несигурност относно ефективността на предлаганите мерки. Пример за описанието на остатъчните въздействия върху качеството на въздуха и климата е представен в Таблица 12.

Таблица 12. Примерно представяне на остатъчните въздействия върху качеството на въздуха и климата

| Описание на въздействието | Значимост на остатъчното въздействие |
| --- | --- |
| Етап на строителството |
| В следствие на изпълнението на подходящите мерки за контрол върху околната среда се очаква настъпването само на малозначителни, локализирани и временни неблагоприятни въздействия. В най-лошия случай те ще се появят при сухо време и ще са свързани с разпространението на прах. При складиране на значителни количества материали ще се предприемат подходящите мерки за контрол върху праха. | Пренебрежимо малки поради краткосрочното им малозначително неблагоприятно въздействие |
| Етап на експлоатацията |
| По отношение на качеството на въздуха бяха оценени общо девет представителни рецептора. Предвижда се въздействията от експлоатацията на магистралата да бъдат пренебрежимо малки. Предвижда се повишаването на концентрациите на замърсители да бъде малко до много малко, а бъдещите абсолютни концентрации – да бъдат в границите на установените към момента стойности за качество на въздуха. Не е необходимо предприемането на допълнителни действия. | Пренебрежимо малко въздействие върху качеството на въздуха |
| Няма вероятност очакваните допълнителни емисии от CO2 да бъдат значителни. Очаква се въздействието върху климата да бъде пренебрежимо малко. | Пренебрежимо малко въздействие върху климата |

Остатъчните въздействия върху околната среда, които няма или не могат да бъдат предотвратени/смекчени, следва да бъдат описани, заедно с потенциалните кумулативни въздействия, които няма да бъдат предотвратени/смекчени от възложителя.

В случай, че въпреки предприемането на предлаганите мерки за предотвратяване/ смекчаване значителни остатъчни въздействия продължават да съществуват, може да бъде разгледана възможността за разработване на програма за тяхното компенсиране.

# План за мониторинг на околната среда (ПМОС)

Мониторингът на околната среда е ключов аспект, който следва да бъде разгледан при ОВОС. Въпреки че съгласно българското национално законодателство изготвянето на такъв план не се изисква изрично, все пак това се счита за добра практика. В този смисъл мерките за наблюдение се разглеждат като част от тези за предотвратяване/смекчаване на значителните въздействия върху околната среда и се включват в плана по чл. 14, ал. 1, т. 5 и Приложение № 2а от Наредбата за ОВОС. Освен това, в ДОВОС, разработвани в страната последователно се препоръчва изготвянето на план за собствен мониторинг и прилагането му на всеки етап от изпълнението на проекта. Следва да се има предвид и че отделни нормативни актове от екологичното право, като например законодателството относно шума, изискват провеждането на собствен мониторинг, което следователно трябва да се включи в ДОВОС. В този смисъл настоящето ръководство предлага предвиждането и описанието на следните мерки за мониторинг (това е неизчерпателен списък):

- мониторинг на съществуващото състояние – измерване на параметрите на околната среда преди започване на строителните работи за да се определи променливостта на измервателната система и референциите, спрямо които ще се измерват въздействията на проекта

- мониторинг на въздействията – измерване на параметрите на околната среда по време на строителството и експлоатацията за да се идентифицират промените, които могат да бъдат приписани на проекта

- мониторинг за съответствие – продължаващи и периодични измервания или вземане на проби с цел налагане на изпълнението на законоустановените изисквания и/или уговорените стандарти (напр. емисии от шум) или мониторинг на съответствието, постигано от изпълнителя на строителството със съответните мерки за управление по ПМОС;

Мониторингът на въздействията и за съответствие могат да бъдат основа за идентифицирането на допълнителни мерки за предотвратяване/смекчаване или на други относими аспекти, което би довело до допълнително подобряване на проекта.

Примерна възможна структура на ПМОС е предложена в Таблица 13.

Таблица 13. Примерна възможна структура на ПМОС (неизчерпателно, само с демонстрационна цел)

| Етап | Параметър-предмет на мониторинг | Място, където параметърът трябва да мониториран | Начин, по който параметърът трябва да мониториран (вид оборудване) | Период, през който параметърът трябва да мониториран (честота) | Причини за мониторинга | Отговорно лице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителство | Доставка на материали |
| Каменна кариера | Операторът притежава официално одобрение/ валиден лиценз за експлоатация | Каменна кариера | Инспекция (от инженер-супервайзор) | Преди започване на дейностите | Гарантиране, че инсталацията се експлоатира в съответствие с екологичните, здравните изисквания и тези за безопасност | Оператор на кариерата |
|  | Транспорт на материали |
| Управление на трафика | За спазване на определените часове и избраните маршрути | Работната площадка | Супервайзор | Неравномерни проверки в работно време/минимум веднъж в седмицата |  | Строителен надзор |
|  | Строителна площадка |
| Безопасност на труда | ЛПС Организация на строителния трафик | Работната площадка | Инспекция | Седмични инспекции без предварително уведомяване |  | Строителен надзор |
| Замърсяване на въздуха | Прах (твърди частици) | Работната площадка | Инспекция Визуално наблюдение | Неравномерни проверки по време на доставка на материалите и строителството | Изискванията относно здравеопазването и безопасността; Нормален пътен поток | Строителен надзор |
| Нарушаване на достъпа до дейности по протежение на пътя | Достъпност до площадката; Осигуряване на алтернативи за достъп | Работната площадка | Надзор | Ежеседмични неравномерни проверки по време на строителството |  | Строителен надзор |
| Експлоатация | Поддръжка |
| Безпокойство на местното население и работниците, причинено от шум | Нива на шума | Работната площадка Най-близките домове | Ръчно оборудване за анализ със съответен софтуер |  | Гарантиране на съответствието с изискванията за ЕМСЧ | Съответният компетентен орган |
|  | Безопасност на пътя |
| Повишена скорост на МПС | Скорост на МПС; Състояние на пътните знаци | Проектен път | Различни способи за наблюдение | По време на нормалната поддръжка, без предварително уведомяване | Гарантиране на безопасен и икономичен пътен поток | Изпълнител на дейностите по поддръжката КАТ – Пътна полиция |

# Нетехническо резюме

Официалното представяне на нетехническо резюме на информацията от ДОВОС е изискване на Директивата за ОВОС (чл. 5) и съответно на чл. 96, ал. 1, т. 9 от ЗООС и на чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ОВОС. Следва да има предвид, че понятието „нетехническо резюме“ е правно дефинирано в т. 27 от ДР на ЗООС като „кратко изложение на достъпен за обществеността език на информацията в доклада за ОВОС в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада, съдържащо необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми)“. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ОВОС, нетехническото резюме представлява самостоятелен документ, представен като приложение към ДОВОС.

Нетехническото резюме ще бъде четено както от обществеността така и от компетентните органи по вземането на решението и следователно играе важна роля в процеса по ОВОС. Преди всичко, то следва да бъде разглеждано като средство за комуникация, целящо да подпомогне формално изискваните консултации с обществеността при внасянето на ДОВОС при компетентните органи.

Нетехническото резюме има за цел на гарантира, че обществеността ще може да разбере проекта и неговите вероятни значителни въздействия, както и предложените от възложителя мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване. То може да бъде изготвено като самостоятелен документ със свое ясно определено съдържание, структура и изказ. Вместо механично копиране на цели части от ДОВОС, текстът на нетехническото резюме трябва да перифразира ДОВОС и да бъде написано на технически език – разбираем за широката общественост, като се избягват научните и технически термини.

По правило, нетехническото резюме трябва точно да отрази съдържанието на ДОВОС и да обхване всички аспекти на процеса по ОВОС. Съдържанието му до голяма степен трябва да следва това на самия ДОВОС – то трябва да съдържа описание на проекта и неговите цели, описание на съществуващите към момента условия на околната среда, вероятните значителни въздействия, предлаганите мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване, мерките по управлението и всички други съществени въпроси, включително и кратка информация относно процеса на последващото разрешаване на изпълнението на проекта и вече приключилите етапи от процедурата по ОВОС (напр. резултатите от оценката на необходимостта от извършване на ОВОС, определяне на обхвата на оценката и проведените за това консултации с обществеността).

Каре 21. Съдържание на нетехническото резюме

Описание на проекта

кратко описание на проекта; елементи на несигурност относно проекта

Значителни въздействия (положителни и отрицателни)

кратко описание на подхода към оценката; елементи на несигурност относно въздействията върху околната среда от изпълнението на проекта.

Данни относно последователността на процедурата по ОВОС за конкретния проект и относно вече приключилите етапи

решение относно преценката на необходимостта от извършването на ОВОС (ако такава е извършвана) доклад за определянето на обхвата на ОВОС (ако е налице такъв) консултациите/становищата на органите, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда.

Информация относно обществените обсъждания

# Предизвикателства при разработването на доклада за ОВОС

В практиката ще има случаи, когато относимата информация няма да е налична по време на извършването на ОВОС, което може да е особено предизвикателство при представянето на изискуемата информация или извършването на оценката.

Тази липса на информация може да е свързана със съществуващото състояние или с други компоненти на приемащата околна среда. В случаите, когато ще бъдат засегнати флората и фауната като чувствителни рецептори, например, е възможно да съществуват ограничения по отношение на времето или сезона за провеждане на проучванията на проектната територия; мобилните, сезонните или поради мобилността, сезонните навици или способността на видовете да се укриват. В случай, че цялата информация не може да бъде предоставена, следва изрично да се упомене, че тя не е скрита умишлено и че всички страни са наясно с тази непълнота. Тогава решението или ще бъде издадено под условие или ще бъде преразглеждано. В Каре 22 е представен пример за това как може да се представи в ДОВОС непълнотата на информацията.

Каре 22.

Пример за това как може да представи непълнотата на информацията относно съществуващото състояние Проучената територия се предполагаше, че е тревна ливада от вид много често срещан в този район. Следва да се отбележи, че проучването бе проведено през м. декември, когато пълният набор от флора и фауна не бе видим. В периода май-юли ще бъде извършено допълнително проучване, най-вече на влажната зона, за да се определи дали някакви важни видове обитават територията. В случай, че бъде установена някаква значимост е възможно да бъде необходимо да се направи промяна/приспособяване на подробния дизайн на проекта.

Друго предизвикателство при разработването на ДОВОС би било липсата на информация относно всички компоненти на проекта или когато липсва достатъчна сигурност по времето на извършването на ОВОС. Това също трябва да изрично упоменато.

Съгласно българското национално законодателство – по чл. 96, ал. 1, т. 10 от ЗООС – изисква от ДОВОС да съдържа описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни) при събирането на информация за изработване на ДОВОС.

# План за управление на околната среда (ПУОС)

Изпълнението на мерките за предотвратяване/смекчаване и мониторинг на въздействията често са недостатъчно свързани в процеса по ОВОС. Подходът от добрите практики за справяне с този проблем е изготвянето на ПУОС – инструмент, разработен да гарантира естественото продължение от етапа на планиране/оценка, през подробния дизайн и строителството/изпълнението до експлоатация/поддръжката.

Изготвянето на ПУОС не е формално изискване на Директивата за ОВОС или на българското национално законодателство. В международната практика, обаче, този план се счита за добра практика, гарантираща, че ангажиментите, поети на етапа на планирането и оценката, ще бъдат изпълнявани в хода на строителството и експлоатацията на проекта. Тъй като проектът ще се развива докато бъде напълно уточнен, ПУОС също ше бъде променян и приспособяван към изискванията и условията, поставени при одобряването на проекта.

Тази добра практика до голяма степен се прилага и в България – както вече бе споменато, планът са изпълнение на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, който се изисква от ЗООС и Наредбата за ОВОС, логично съдържа и мерки за мониторинг на въздействията. Този план се одобрявана от компетентния орган с положителното решение по ОВОС. Освен това, в съответствие с чл. 99, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗООС, решението по ОВОС съдържа „условия за изпълнение, в това число мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда, срокове за изпълнение, където е необходимо“ и „отговорността при неизпълнение на условията, определени в решението“. Спазването на тези условия е предмет на контрол по реда на Глава ІХ от ЗООС.

Основните цели на ПУОС са:

- да се гарантира съответствие при изпълнението на проекта с приложимото екологично законодателство (местно, национално, европейско и международно);

- да се гарантира наличието на достатъчно средства и технически и организационни ресурси, мобилизирани за прилагането на необходимите мерки за предотвратяване/ смекчаване;

- да се направи връзката между управлението на въздействия, мониторинга на екологичното представяне и идентифицирането на всяка промяна или непредвидено събитие в хода на изпълнението на проекта, което не е могло да бъде отчетено при ОВОС.

Каре 23.

Връзка между ПУОС и подробния дизайн/договорните документи Опитът показва, че избягването на въздействието и изпълнението на мерките за предотвратяване/смекчаване, така както са описани в ДОВОС, могат да бъдат неадекватни поради недостатъчната връзка между ПУОС и последващия подробен дизайн и изготвянето на договорните документи. Що се отнася до мерките за предотвратяване/смекчаване при строителството, по този проблем може най-сполучливо да бъде решен чрез инкорпорирането в работната програма на изпълнителя на частта от ПУОС относно строителството. Така изпълнителят на строителството поема отговорността да отдели средства за изпълнението на съответните мерки по ПУОС и постепенно да доуточни мерките при мобилизирането на ресурсите или в началните етапи на строителството. На този етап изпълнителят на строителството ще изготви и редица специфични за площадката планове и методики, които ще му бъдат изисквани от строителния надзор преди стартиране на дейността. Други от мерките за предотвратяване/смекчаване по ПОУС и редица въпроси, неизвестни в детайли на етапа на разработването на ДОВОС ще бъдат допълнително уточнени при изработването на етапа на подробното проектиране, а други – от изпълнителя на строителството като планове за управление на разпространението на прах, управление на площадката, управление на дейностите, извършвани в реки и т.н. Като част от договора с изпълнителя на строителството трябва формално да му се поска да представи кратко потвърждение за това, че: мерките, включени в ПУОС са част от конкурсната (тръжната) документация; ще назначи квалифициран и опитен персонал със задължение да изпълнява различните мерки, свързани с опазването на околната среда и да гарантира съответствие с мерките по ПУОС; той/тя и всички негови подизпълнители ще изпълняват приложимото национално екологично законодателство и стандартите на ЕС.

# Източници

- European Commission 2002. Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites. Methodological Guidance on the Provisions of Article 6(3) and Article 6(4) of the ‘Habitats’ Directive 92/43/ EEC. Office for Official Publications of the European Communities. Luxemburg. Available at:  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf

- JASPERS, 2010, Sectoral EIA Guidelines for Motorway and Road Construction Projects. Romania.

- http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/129_JASPERS_EIA_Guidelines_2010_ROADS.pdf

- National Roads Authority 2008, Environmental Impact Assessment of National Road Schemes – A Practical Guide. Available at:

http://www.nra.ie/Publications/DownloadableDocumentation/Environment/file,3488,en.pdf

- UK Department for Transport. Design Manual for Roads and Bridges. Volume 11: Environmental Assessment. London: UK. Available at: http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/index.htm

- World Bank, 1999. Environmental Management Plans. Environmental Assessment Sourcebook Update No. 25, Environment Department, World Bank, Washington D.C.

- Glasson, J. et. al., 2010: Introduction to Environmental Impact Assessment. Available at:

http://www.docstoc.com/docs/71241593/30592066-Methods-of-Environmental-Impact-Assessment

- European Commission 1999, Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. 
Available at: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-studies-and-reports/guidel.pdf

- European Commission, 2001. Guidance on EIA. Screening. Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg. Available at:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-screening-full-text.pdf

- European Commission, 2001. Guidance on EIA. Scoping. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Available at:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-scoping-full-text.pdf

- European Commission 2001. Guidance on EIA. EIA Report Review. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, available at: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-review-full-text.pdf

- European Commission 2013. Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment, available at: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf

- European Commission 2013: Environmental Impact Assessment of Projects - Rulings of the Court of Justice (updated edition), available at: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_case_law.pdf

- Environmental Protection Agency 2002: Guidelines on the Information to be Contained in Environmental Impact Statements. The Environmental Protection Agency Ireland. Available at: http://www.epa.ie/downloads/advice/ea/guidelines/

- Environmental Protection Agency 2003. Advice Notes on Current Practice (in the Preparation of Environmental Impact Statements). The Environmental Protection Agency Ireland. Available at:

http://www.epa.ie/downloads/advice/ea/guidelines/EPA_advice_on_EIA Report_2003.pdf

- Morris P., Therivel., R. (eds) 1st edition 1995. Methods of Environmental Impact Assessment. UCL Press, London

- Morris P., Therivel., R. (eds) 3rd edition 2009. Methods of Environmental Impact Assessment. Routledge New York

- Процедурата за издаване на  строителни разрешителни: подобрена и в интернет: http://ime.bg/uploads/38bea8_Kiniga_edit.pdf

# Приложения

## Приложение № 1

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОКОЛНА СРЕДА НА ЕС, КОЕТО е ОСОБЕНО ПРИЛОЖИМО КЪМ НАСТОЯЩЕТО РЪКОВОДСТВО

- Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;

- Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда;

- Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, изменена;

- Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици;

- Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, изменена;

- Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа;

- Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда;

- Директива 70/157/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства, изменена;

- Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви;

- Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Специално внимание следва да се обърне на очакваното изменение на Директивата за ОВОС.

## Приложение № 2

БЪЛГАРСКИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИЛОЖИМО КЪМ ТОВА РЪКОВОДСТВО

ЗАКОНИ

- Закон за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

- ЗАКОН за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г., посл. доп. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.

- Закон за устройство на територията, (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.)

- Закон за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 15.06.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.)

- Закон за опазване на околната среда, (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.)

- Закон за чистотата на атмосферния въздух, (обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., посл. изм. ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г.)

- Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.)

- Закон за почвите (обн., ДВ. бр. 89 от 06.11.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 92 от 22.11.2011 г.)

- Закон за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.)

- Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.)

- Закон за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 22.11.2011 г.)

- Закон за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 10.10.1997 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 05.04.2011 г.)

- Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; посл. изм., ДВ. бр. 82 от 26.10.2012 г.)

- Закон за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., посл. доп. ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.)

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., обн., ДВ, бр. 10 от 04.02.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 84 от 02.11.2012 г.)

- Закон за достъп до пространствени данни (обн., ДВ, бр. 19 от 09.03.2010 г.)

- Закон за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г, посл. изм., ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.)

- Закон за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);

- Закон за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ,бр. 80 от 14.10.2011 г.);

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г., посл. изм. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г.)

- Закон за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.)

- Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.)

- Закон за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., посл. изм., ДВ, 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

- Закон за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

- Закон за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 07.07.2000 г., посл. изм., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.)

- Закон за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 07.04.2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 77 от 09.10.2012 г.)

- Закон за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., посл. изм., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

- Закон за ратифициране на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (обн., ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.)

- Закон за ратифициране на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 14.10.2003 г.)

ПРАВИЛНИЦИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата (приет с ПМС № 245 от 24.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 98 от 01.12.2000 г., посл. изм., ДВ, бр. 60 от 07.08.2012 г.

НАРЕДБИ

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

- Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (приета с ПМС № 7 от 08.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 20.07.2012 г.)

- Наредба № 2 от 18.12.2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 3 от 12.01.2007 г.)

- Наредба № 5 от 01.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове (обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.)

- Наредба № 1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища (обн., ДВ, бр. 47 от 09.06.2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 20.12.2005 г.)

- Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 01.10.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., попр. ДВ, бр. 93 от 19.10.2004 г.)

- Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им (обн., ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г.)

- Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн., ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

- Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 10.02.2001 г., посл. изм., ДВ, бр. 54 от 14.07.2009 г.)

- Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.)

- Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.)

- Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г., изм. ДВ, бр. 14 от 17.02.2012 г.)

- Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 г.)

- Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.)

- Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (обн., ДВ, бр. 43 от 09.06.2009 г.)

- Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г., изм. и доп., бр. ДВ, 22 от 05.03.2013 г.)

- Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г.)

- Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г.)

- Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн., ДВ, бр. 98 от 01.12.2000 г.)

- Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 05.03.2013 г.)

- НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 09.12.2011 г.)

- Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.)

- Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.)

- Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн., ДВ, бр. 88 от 03.10.1997 г., посл. изм. ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.)

- Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 05.08.2005 г.)

- Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 06.04.1999 г., посл. изм. ДВ, бр.102 от 21.12.2012 г.)

- Наредба № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (обн., ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 11.09.2012 г.)

- Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г.)

- Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г.)

- Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г.)

- Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.)

- Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната (обн., ДВ, бр. 38 от 09.05.2006 г.)

- Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие (приета с ПМС № 217 от 18.08.2006 г., обн., ДВ, бр. 70 от 29.08.2006 г.)

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (приета с ПМС № 22 от 29.01.2004 г., обн., ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 37 от 08.05.2007 г.)

- Наредба № 9 от 12.02.2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.)

- Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 03.05.1991 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 8 от 22.01.2002 г.)

- Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 238 от 28.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 76 от 05.10.2012 г.)

- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (обн., ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.)

- Наредба № 2 от 12.09.1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества (обн., ДВ, бр. 100 от 14.12.1990 г.)

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (приета с ПМС № 182/20.08.2010 г., обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г.)

- Наредба № 3 от 01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (обн., ДВ, бр. 71 от 12.08.2008 г.)

- Наредба № 4 от 12.01.2009 г. за мониторинг на почвите (обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г.)

- Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 30 от 22.03.2002 г.)

- Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия (приета с ПМС № 30 от 06.02.2007 г., обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г.)

- Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви (приета с ПМС № 187 от 23.07.2009 г., обн., ДВ, бр. 62 от 04.08.2009 г.)

- Наредба № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (обн., ДВ, бр. 87 от 05.10.2004 г.)

- Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 20.03.2012 г.)

- Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.)

- Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн., ДВ, бр. 78 от 07.09.2004 г., попр. ДВ, бр. 98 от 05.11.2004 г.)

- Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29 от 08.04.2011 г.)

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.)

- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.)

- Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.1987 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г.)

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г.)

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.)

- Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.)

- Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (загл. изм. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., обн., ДВ, бр. 91 от 05.08.1998 г., изм. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.)

- Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г.)

- Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (приета с ПМС № 261 на МС от 17.10.1996 г., обн., ДВ, бр. 90 от 24.10.1996 г., посл. изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.);

- Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.1993 г.)

- Наредба № 1 от 10.09.1996 г. за проектиране на плоско фундиране (обн., ДВ, бр. 85 от 08.10.1996 г.)

РЕШЕНИЯ

- Решение № 122 на Министерски съвет (МС) от 02.03.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн., ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 41 от 31.05.2011 г.)

- Решение № 661 на МС от 16.10.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн., ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 96 от 07.12.2010 г.)

- Решение № 802 на МС от 04.12.2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 41 от 31.05.2011 г.)

ЗАПОВЕДИ И ИНСТРУКЦИИ

- Заповед № РД–272/03.05.2001 г. на Министъра на околната среда и водите за категоризацията на повърхностните води във водните обекти или в части от тях:

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Povarhnostnivodi/Zapovedi_PW/kategoriz_povarhn_vodi.pdf

- Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на чувствителните зони във водните обекти:

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/Zapoved_za_opredeliane_na_chuvstvitelni_zoni.PDF

- Заповед № РД-821/30.10.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за контролната дейност по влезли в сила разрешителни:

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/SOZ/Zapoved_RD-821_30.10.2012.pdf

- Заповед № РД-918/10.12.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за ежегодно изпращане в МОСВ и в ИАОС на информация за нововъведени в експлоатация селищни пречиствателни станции за отпадъчни води:

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/RD-918_10.12.2012.pdf

- Инструкция за устройство и поддържане на строене на железния път и железопътните стрелки, издадена от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, София, 2010 г.: http://www.rail-infra.bg/assets/Documents/JPS/Jelezen_pat_strelki.pdf

- Заповед № РД 09-616 от 21.07.2010 г. за одобряване на Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние:

http://www.mzh.government.bg/mzh/ShortLinks/DZEU/NacionalniStandarti.aspx

- Инструкция за определяне на вида и степента на замърсяването на земеделските земи по землища и режима на тяхното ползване. Информационен бюлетин № 27 на МЗ. София, 1994 (№ РД-00-11 на Министерство на земеделието);

- Норми за проектиране на канализационни системи, приети със заповед № РД-02-14-140 от 17.04.1989 г., публ., Бюлетин за строителство и архитектура (БСА), кн. 9 и 10 от 1989 г., изм., БСА, кн. 1 от 1993 г., ISBN: 9548873569

ЗАБЕЛЕЖКА: Представеното по-горе законодателство е актуално към 15.04.2013 година. Следва да се има предвид, че този списък не цели да бъде изчерпателен.

## Приложение № 3

сПИСЪК НА РЕШЕНИЯТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТНОСИМИ КЪМ НАСТОЯЩЕТО РЪКОВОДСТВО

- Решение по Дело C-287/98 (Графство Люксембург с/у Верт Линстер и други): изследването на законосъобразността на процедурата за отчуждаване в обществен интерес във връзка със строителството на магистрала, на недвижима собственост, принадлежаща на частни индивиди, може да провери дали националната законодателна власт е спазила ограниченията на своята свобода по смисъла на Директива 85/337 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и по-специално дали преди ОВОС на проекта, информацията, събрана по реда чл. 5, в нарушение на чл. 6(2) от Директива 85/337 не е предоставена на обществеността и дали на засегнатата общественост е дадена възможност да изрази становище преди започване на изпълнението на проекта;

- Решение по Дело С-87/02 (Комисията с/у Италия): деклариране, че тъй като Регион Абруцо не е гарантирал дали проектът за изграждане на външен околовръстен път при Терамо (познат като проекта „Лотто дзеро-Варианте през Терамо (Италия) и Джулиянова, до магистрала SS 80’) – проект, посочен в Приложение ІІ на Директива 85/337/ЕИО от 27.06.1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Официален вестник от 1985, бр. L 175, стр. 40), е изисквал извършването на ОВОС в съответствие с чл.чл 5-10 от Директивата;

- Решение по Дело С-142/07 (Ecologistas en Acción-CODA): запитване, отправено в рамките на спор между сдружението Ecologistas en Acción-CODA (наричано по-нататък „CODA“) и Ayuntamiento de Madrid (Кметство Мадрид) по повод на административен акт за одобряване на различни проекти в рамките на реконструкцията и модернизацията на почти целия високоскоростен околовръстен път на Мадрид;

- Решение по Дело С-156/07 (Aiello и др. и Comune di Milano): запитване, отправено в рамките на спор между г‑н Aiello и др. и Comune di Milano и др. относно изграждането на път, свързващ някои северни квартали на Милано;

- Решение по Дело С-560/08 (Комисията с/у Испания): опазване на природни местообитания – проект за дублиране и/или разширяване на Път М-501 в Испания.

ЗАБЕЛЕЖКА: Горният списък не е изчерпателен, а представя информация относно някои решения на СЕС, които следва да се имат предвид при извършването на ОВОС на пътища. Обръща се внимание на ползвателите на настоящето Ръководство на необходимостта редовно да следят за нова съдебна практика на СЕС.

## Приложение № 4

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ОС е регламентирана в чл. чл. 31-34а от ЗБР и в Наредбата за ОС.

Чл. 6(3) от Директивата за местообитанията е изцяло транспонирана в чл. чл. 31-32 от ЗБР и в Наредбата за ОС. Българското национално законодателство въвежда и допълнителни изисквания: задължение за провеждане на обществени обсъждания в рамките на процедурата по ОС – преди одобряването на плана/програмата/проекта/инвестиционното предложение и задължение на компетентните органи за контрол на изпълнението на условията на решението по ОС. Освен това, защитата на зоните, включени в Мрежата „НАТУРА 2000”, е гарантирана от оценката за допустимост, при която в самото начало се проверява дали планът/ програмата/проектът/инвестиционното предложение са в съответствие с режима за опазване на зоната, от процедурата за оценка на качеството на доклада по ОС, от изискванията към експертите, които извършват ОС и от обществените обсъждания, които включват не само обществеността, но и научни и изследователски институции и всички компетентни и заинтересовани власти. Националното законодателство въвежда изисквания за ОС на всички нива, без ненужни дублирания на оценките и допълнителна административна тежест за възложителите и интегриран подход в случаите, когато се изисква и ЕО/ОВОС. Този интегриран подход гарантира съгласуваност между екологичните оценки и дава ясна картина за всички въздействия на плановете/програмите/проектите и инвестиционните предложения. Не на последно място, защитата на зоните в НАТУРА 2000 е гарантирана и в случаите, когато не се очаква значително въздействие върху териториите, чрез задължението на компетентните органи да определят мерките, които следва да бъдат предприети от възложителите на планове/програми/ проекти и инвестиционни предложения.

Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗБР, ОС се извършва по отношение на защитени зони, които са:

- разгледани и одобрени по принцип от Националния съвет по биологичното разнообразие, независимо дали са отложени за допълнително проучване и разглеждане, или са включени в списъка по чл. 10, ал. 3 за внасяне в Министерския съвет за приемане, или

- включени в списъка по чл. 10, ал. 4, обнародван в "Държавен вестник", или

- обявени със заповед по чл. 12, ал. 6.

В чл. 31, ал. ал. 4 и 5 от ЗБР се определя приложимият закон в случаите, когато за конкретната дейност се изисква или съответно не се изисква ЕО/ОВОС.

В чл. 31, ал. ал. 6-10 от ЗБР се установява процедурата, когато ЕО/ОВОС е приложима. Когато прецени, че няма вероятност планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган го съгласува с решение, като може да определи конкретни условия, изисквания и мерки за опазване на защитената зона при осъществяване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.

Съгласно чл. 7 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС включва следните стъпки:

- уведомяване на компетентния орган от възложителя на плана, програмата, инвестиционното предложение или проекта,

- проверка за допустимост,

- оценка на възможното значително неблагоприятно въздействие върху защитената територия,

- оценка на степента на въздействие върху защитената територия,

- оценка на качеството на доклада за ОС,

- обществени обсъждания,

- издаване на решение по ОС,

- контрол по прилагането на условията по решението по ОС.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2 от Наредбата за ОС, следните планове/програми/проекти и инвестиционни предложения подлежат на ОС:

- планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на Глава VІ от ЗООС;

- планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на Глава VІ от ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота;

- планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми и проекти от по-висока степен, на които е извършена ОС и за които в крайния акт от процедурата по реда е поставено условие, изискващо изрично провеждането на ОС;

- съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън горепосочените в зависимост от техния характер и вероятността от въздействието им върху защитените зони компетентният орган преценява начина на процедиране.

Компетентен орган е министърът на околната среда и водите или директорът на съответната РИОСВ.

ОС завършва с решение, издадено от министъра на околната среда и водите или от директора на РИОСВ (чл. 31, ал. 11 от ЗБР). Публичен достъп до решението се осигурява от компетентния орган, в рамките на 7 дни след обявяването му, т.е. решенията се предоставят на разположение на интернет страницата на компетентния орган (чл. 31, ал. 18 от ЗБР и чл. 30 от Наредбата за ОС).

Съгласно чл. 31, ал. 14 от ЗБР,  условията, изискванията и мерките, посочени в решението по ОС, са задължителни за възложителя на инвестиционното предложение, както и за съответните компетентни органи по отношение на тяхното одобрение по реда на други закони.

В случай на отрицателно решение по ОС инвестиционното предложение не може да бъде одобрено от съответните компетентни органи по реда други закони. В тези случаи започнатите процедури се прекратяват (чл. 31, ал. 17 от ЗБР).

Съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗБР, компетентният орган одобрява плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение само ако заключението от ОС е, че няма да настъпи значително увреждане на защитената зона.

Степента на увреждане на местообитания се оценява най-малко като част от площта, която е вероятно да бъде увредена спрямо покритието на местообитания в границите на съответната защитена територия и покритието на местообитанията на национално равнище (чл. 32, ал 2 от ЗБР ЗБР). Това важи и в случаите, когато ОС е интегрирана с EО/ОВОС (чл. 32, ал. 3 от ЗБР). Тази разпоредба е допълнително скрепена с чл. 16 от Наредбата за ОС, където са посочени критериите за преценка за определяне на значимостта на отрицателното въздействие.

Чл. 6(4) от Директивата за местообитанията е напълно транспониран в членове 33 и 34а от ЗБР и в Наредбата за ОС.

В чл. 33, ал. 1 от ЗБР се казва, че изключение от разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ЗБР се допуска само по причини от първостепенен обществен интерес и когато не съществува алтернативно решение. Съгласно т. 32 от ДР на ЗБР, първостепенен обществен интерес „е този, свързан с общественото здраве, националната сигурност, изключително благоприятни въздействия върху околната среда, както и със специфични обществено значими задължения по отношение на транспортни, енергийни и комуникационни системи.“

Чл. 33, ал. 2 от Закона се занимава с изключенията, когато са налице приоритетни местообитания и видове. В такива случаи само съображения, свързани с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда, могат да бъдат основание за одобряване на плана/програмата/проекта/инвестиционното предложение, а когато такива не са налице, изключението може да бъде допуснато само при получаване на положително становище от ЕК.

Чл. 34 и чл. 34а от ЗБР регламентират компенсаторните мерки и уведомяването/ консултациите с ЕК. Съгласно чл. 34, ал. 1, когато е допуснато изключението по чл. 33, ал. 1 от ЗБР, възложителят на плана/програмата/проекта/инвестиционното предложение взема компенсаторните мерки за осигуряване на целостта на Националната екологична мрежа преди реализацията на плана/ програмата/проекта/инвестиционното предложение.

Чл. 34, ал. 2 от ЗБР определя компенсаторните мерки, които се състоят в опазване или възстановяване на същия тип природно местообитание или местообитание на същия растителен или животински вид:

- на друго място в увредената защитена зона;

- в разширение на същата или разширение на друга защитена зона;

- в нова защитена зона.

Разходите по осъществяване на мерките се поемат от възложителя на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение (чл. 34, ал. 3 от ЗБР).

Съгласно чл. 34а от ЗБР, МОСВ уведомява ЕК за допуснатите изключения и за взетите компенсаторни мерки.

Както бе споменато по-горе, България е възприела т.нар. „интегриран подход”, т.е. в случаите, когато за определен план/програма се изисква ЕО и ОС, се провежда една процедура. Същото се отнася и в случаите, когато инвестиционното предложение подлежи на ОВОС и ОС. Така, в случаите, когато ОС се съвместява с ЕО, се прилага процедурата по Наредбата за ЕО, като докладът за ОС се представя като приложение към доклада да ЕО. По същия начин, когато ОС се съвместява с ОВОС се прилага процедурата по Наредбата за ОВОС, докладът за ОС се прилага като анекс към ДОВОС.

Създадена е и процедура относно случаите, когато ЕО или ОВОС не са задължителни. В тези случаи при преценката за необходимостта от ЕО/ОВОС се отчитат резултатите от преценката за необходимостта от ОС и в случаите на значително въздействие върху зона от НАТУРА 2000, се извършва пълна ЕО/ОВОС с интегрирана (съвместена) ОС.

Този подход отнема по-малко време и ресурси и гарантира участието на обществеността в процеса на вземане на решения, адекватна оценка на алтернативите и кохерентност на мерките за предотвратяване, отстраняване и компенсиране на възможните вреди. Не на последно място, така се осигурява и ефективен мониторинг на изпълнението на плановете/програмите/инвестиционните намерения.

# Footnotes

За целите на Директивата за ОВОС дефиницията за „магистрала“ е следната – път, специално проектиран и изграден за движение за моторни превозни средства, който не обслужва собствеността, която граничи с него и:

(i) на който са осигурени самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение и със специална лента за аварийно спиране

(ii) който не се пресича с други пътища, улици, жп и трамвайни линии само на различни нива, и

(iii) който е специално обозначен като магистрала.

„Високоскоростен път“ означава път, предназначен за движение за моторни превозни средства, достъпен само от определени места или контролирани връзки, като по-специално спирането и паркирането са забранени на платната за движение

За целите на проектите , изброени в Приложение ІІ държавите-членки могат да определят дали проектът следва да бъде подложен на оценката по чл.чл. 5-10. Държавите-членки извършват преценката въз основа на: (а) преценка за всеки отделен случай; (б) гранични стойности или критерии, определени от държавата-членка.

Съгласно чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС в ДОВОС следва да бъде включено „описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки“

Съгласно българското национално законодателство подходящата оценка по чл. 6(3) от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) се нарича „оценка за съвместимост“.

Източник: интернет-страницата на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/growth.htm

Повече информация относно проучването може да бъде открита на интернет-страницата на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/sat.htm

Стратегията може да бъде открита на: http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=451&id=3756

Source: National Regional Development Strategy 2012-2022: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=72

Източник: Процедурата за издаване на  строителни разрешителни: подобрена и в интернет: http://ime.bg/uploads/38bea8_Kiniga_edit.pdf

Националната стратегия за опазване на околната среда 2000-2006 г.: http://www.moew.government.bg/?show=19

Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г.: http://www.moew.government.bg/?show=19

Съгласно ЗООС, понятието „проект“ по смисъла на чл. 1(2)(а) от Директивата за ОВОС в българското законодателство се означава като „инвестиционно предложение“.

Пътищата І клас за дефинирани в чл. 6, ал. 3 от ППЗП.

За справка: Interpretation of definitions of certain project categories of Annex I and II of the EIA Directive (Ръководството относно тълкуването на дефинициите на определени категории проекти по Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС): http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf

За справка: Решение по Дело C-142/07,Еколохистас ен Аксион-КОДА (Ecologistas en Acción-CODA) и Решение по Депо C-156/07, Салваторе Айейо и други (Salvatore Aiello and Others)

За справка: решения по дела C-392/96, Комисията с/у Ирландия (Commission v. Ireland), параграфи, 76, 82; C-142/07, Еколохистас ен Аксион-КОДА (Ecologistas en Acción-CODA), параграф 44 and C-205/08, Умвелтанвалт фон Кернтен (Umweltanwalt von Kärnten), параграф 53

Обърнете внимание, че тук следва да се представи информация за това дали строителните материали ще се извличат от вече действащи/лицензирани площадки/кариери или ще бъде необходимо разкриването на нови. При разкриването на нови тези съоръжения следва да се считат като неразделна част от проекта и съответно да бъдат подложени на ОВОС.

За да подпомогне държавите-членки при тълкуването на изискванията на чл. от Директивата за местообитанията и за да предложи насоки за извършването на ПО, е изготвено „Методологическо ръководство относно разпоредбите на чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО (ЕК, 2002).

Следва да се има предвид, че тези въздействия трябва да бъдат описани с оглед на техния характер и продължителност, напр. постоянни или временни, кратко- средно- или дългосрочни, продължителни, периодични, случайни, обратими или необратими…

Източник: Морис и ал.

Източник: Stadt Kempten (2011): Nordspange über die Iller; Straßendamm; Aufweitung im Brückenbereich; Wasserrechtlicher Eingabeentwurf. Налично и онлайн: http://www.kempten.de/verwaltung/media/WaRe_I_1_Erlaeuterung.pdf

За повече пояснения на понятието „чувствителност“ вж подраздел 5.4.

За целите на оценките по чл. 6 защитените зони, включени в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, са Териториите от интерес за Общността (ТИО) по смисъла на Директивата за местообитанията и Специалните защитени зони (СЗЗ) по смисъла на Директивата за птиците (2009/147/ЕО).

Възложителите на проекти трябва да отчетат алтернативните решения на ранен етап от развитието на проекта. Проучването на тези решения от възложителите на практика може на бъде първият етап от процеса на оценката, макар процедурно да е третият от методологията. За да се изпълнят, обаче, изискванията на Директивата за местообитанията, задължение е на компетентните органи да определят дали съществуват алтернативни решения, като тази оценка трябва да се извърши, след като е установено, че проектът е вероятно да има неблагоприятни въздействия. За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf

За повече практическа информация и насоки относно методите за оценка на кумулативните въздействия и на взаимодействието между различните въздействия, вж: ЕК, 1999 или Морис и ал., 2009

Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

# Text boxes

Забележка: Не всички групи могат да бъдат сравнени просто и съизмеримо. Това обобщение е една индикативна схема. Всеки елемент трябва да бъде разгледан индивидуално.

Забалежка: Не всички групи могат да сравнят лесно и съотносимо. Това обобщение е индикативно за схемата. Всеки термин следва да се разгледа индивидуално.