|  | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.” | Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| --- | --- | --- |
| Главна дирекция “Оперативна програма околна среда” ope@moew.government.bg |

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на система от сървъри и среда за съхранение на данни и доставка и монтаж на мрежово оборудване“, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталация, конфигурация и присъединяване към изградената в МОСВ виртуална среда, хардуерна и софтуерна поддръжка на два броя идентични системи от сървъри, среда за съхранение на данни и интегрирана система за виртуализация“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежово оборудване и изграждане на Структурната кабелна система (СКС) за безжична подмрежа“ по обособена позиция № 2 „Доставка на мрежово оборудване и изграждане на Структурната кабелна система (СКС) за безжична подмрежа“

ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

От: ______________________________________________________________________________

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по горепосочената обособена позиция като правим следните обвързващи предложения за изпълнение й:

І. Потвърждаваме срок за извършване на Дейност 1 до 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от датата на възлагане на поръчката, срок за извършване на Дейност 2 до 15 (петнадесет) работни дни от датата на приемане изпълнението на Дейност 1, срок на Дейност 3 за гаранционна поддръжка на мрежовото оборудване е минимум 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемане изпълнението на Дейност 1 и срок за извършване на Дейност 4 до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на възлагане на поръчката.

Забележка: Датата на приемо-предавателния протокол, с който се удостоверява пълното, качествено и в срок изпълнение на доставката по обособена позиция № 2 се счита за начална дата на гаранционно обслужване на оборудването.

II. Декларираме, че сме съгласни със срока на валидност на офертата от 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

III. Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договора и приемаме клаузите в него.

IV. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

V. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от цената на договора по обособена позиция № 2 без включен ДДС при условията посочени в документацията за обществена поръчка.

VI. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

VII. Задължаваме се да осигурим минимален режим на гаранционно обслужване за предложената от нас техника от 5 работни дни в седмицата, по 8 часа на ден, съобразно работното време на администрацията на Министерството на околната среда и водите.

VIII. Нашето предложение за изпълнение на настоящата поръчка е, както следва:

Дейност 1: Доставка на мрежово оборудване.

В изпълнение на Дейност 1 ще извършим доставка на:

1. 2бр. опорни комутатори

2. 6 бр. етажни комутатори

3. 2бр. SAN комутатори.

4. 1бр. маршрутизатор.

5. 1 бр. контролер-комутатор за WiFi мрежа за управление за безжични точки с включени 20 лиценза

6. 18 бр. точки за безжичен достъп.

7. 2бр.непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS).

# Layer 3 опорен комутатор – 2 броя

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Технически параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Общи | Layer 3 комутатор с хардуерно маршутизиране Модулна архитектура |  |
| Производителност | Минимум пропусквателна способност от 480 Gbps с минимум 125 Mpps за IPv4 и IPv6 трафик |  |
| Портове | Минимум 16 SFP/SFP+ порта |  |
| Layer 2 протоколи и услуги | 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP) 802.1AB LLDP Възможност за дефиниране на резервни линии с автоматично превключване. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Дедектиране на еднопосочни линии Proxy Address Resolution Protocol (ARP). Internet Group Management Protocol v1/2/3 (IGMP) Snooping за IPv4 и IPv6 MLD v1/2 Органичаване на Unicast и Broadcast трафика за всеки порт Минимум 4000 802.1Q VLAN-a Възможност за копиране на трафик към локален порт – Port Mirroring Възможност за копиране на трафик към друг комутатор – Remote Port Mirroring Да поддържа Jumbo Frames с размер поне 9018 байта Да поддържа поне 50000 MAC адреса Стеково свързване между двата комутатора със SSO HA MC-LAG поддържка QinQ поддръжка |  |
| Layer 3 протоколи и услуги | Хардуерено IPv4/IPv6 маршутизиране OSPFv2/OSPFv3 Мултикаст маршрутизиране – минимум PIM-Stub routing VRRP DHCP Forwarding Вграден DHCP сървър с възможност за можество адресни пулове Виртуализация на L3 интерфейсите, маршрутизиращите таблици и протоколи Минимум 12000 IPv4/IPv6 маршрута |  |
| QoS | Минимум 8 изходящи пакетни опашки на всеки порт. Поне 32MB изходящи пакетни буфери за целият комутатор. Групиране на трафика в трафични класове на база произволни комбинации от Layer 3 и Layer 4 трафични параметри, както на база 802.1p,IP Presedence и DCSP маркировка. Трафични политики, на база трафични класове, за входящ трафик с възможност за дефиниране на CIR и BIR стойности. Възможност за унищожавене или DCSP маркиране на трафика, който надвишава рейта на дадена трафична политика. Поддържани на Priority Queue Поддръжка на traffic shaping на база трафични класове Маркиране и премаркиране на трафика- DSCP и 802.1p |  |
| Сигурност | RADIUS идентификация и оторизация Листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. Порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво Автоматично инспектиране на DHCP трафика: Блокиране на DHCP заявки с разлика в MAC адреса на Ethernet фрейма и MAC адреса в DHCP заявката. Блокиране на DHCP пакети за освобождаване на адрес или отказ, които идват от порт различен от този, през който е получен IP адреса. Блокиране на ARP заявки, които не съответстват на таблицата с DHCP-IP адреси MAC Port security Игнориране на BPDU пакети получавани от клиентски портове Игнориране на информация от spanning tree root бриджове през неоторизирани портове IGMP филтрация IEEE 802.1ae MACsec Rate-limiting на контролният трафик към централният процесор |  |
| Управление и наблюдение | Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS Поддръжка на RMON. IPv4/v6 ping DNS TFTP NTP Подръжка на SSHv2 и SNMPv3 Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление. Автоматично изпълняване на команди и скриптове на база мрежови събития в реално време. Експортиране на трафична информация (JFLOW, NetFlow) за минимум 100000 мрежови потока. Експортиране на трафична информация към система за наблюдение |  |
| Други | Възможност за разширение с минимум 8 SFP/SFP+ порта Възможност за добавяне на второ токозахранване Сменяеми вентилаторни и захранващи модули |  |
| Монтаж | 19“ шкаф |  |
| Гаранция | Mинимум 3 години |  |

SFP+ 10GbE интерфейсни кабели за свързване – 16 бр. с различна дължина съгласно изискването

| Параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Дължина на кабелите | 1 м. – 8 бр. 2 м. – 6 бр. 5 м. – 2 бр. |  |
| Куплунги | Кабелите да завършват с SFP+ интерфейси за директна връзка |  |
| Интерфейси, скорост | SFP+ 10Gb/s |  |
| Гаранция | Mинимум 3 години |  |

# 2. Layer 2 етажен комутатор – 6 броя

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Технически параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Общи | Gigabit Ethernet Layer 2 комутатор |  |
| Производителност | Минимум пропусквателна способност от 170 Gbps с 68 Mpps |  |
| Портове | Минимум 48 порта 100/1000BASE-T и 2 порта SFP+ |  |
| Layer 2 протоколи и услуги | 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP) Да поддържа 802.1ab – LLDP и LLDP-MED Възможност за дефиниране на резервни линии с автоматично превключване. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Дедектиране на еднопосочни линии Proxy Address Resolution Protocol (ARP). Internet Group Management Protocol v1/2/3 (IGMP) Snooping за IPv4 Органичаване на Unicast и Broadcast трафика за всеки порт Минимум 4000 802.1Q VLAN-a Възможност за копиране на трафик към локален порт – Port Mirroring Възможност за копиране на трафик към друг комутатор – Remote Port Mirroring Да поддържа Jumbo Frames с размер поне 9018 байта Да поддържа поне 32000 MAC адреса |  |
| QoS | Минимум 8 изходящи пакетни опашки на всеки порт. Групиране на трафика в трафични класове на база произволни комбинации от Layer 3 и Layer 4 трафични параметри, както на база 802.1p,IP Presedence и DCSP маркировка. Трафични политики, на база трафични класове, за входящ и изходящ трафик със CIR и PIR параметри.. Възможност за унищожавене или DCSP маркиране на трафика, който надвишава рейта на дадена трафична политика. Поддържани алгоритми за управление на пакетните опашки използващи трафични класове Поддръжка на PQ Поддръжка Weighted Тail Drop (WTD) Възможност за алокиране на пропусквателни ленти за различните трафични класове Поддръжка на traffic shaping на база трафични класове и портове на комутатора HQOS с поне две нива Маркиране на трафика- DSCP и 802.1p |  |
| Сигурност | IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN. IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN и ACL в зависимост от профила на потребителя Възможност за идентифициране на потребители без 802.1x възможности в предварително определен VLAN Web автентикация за потребители които не поддържат 802.1x Комбиниране на методите за автентикация на един порт – 802.1x, MAC адрес, WEB автентикация. Листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. Порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво Изолиране на потребителите от един и същ VLAN. Поддръжка на RADIUS и RADIUS CoA Идентифициране на устройства по MAC адреси Автоматично инспектиране на DHCP трафика: Блокиране на DHCP заявки с разлика в MAC адреса на Ethernet фрейма и MAC адреса в DHCP заявката. Блокиране на DHCP пакети за освобождаване на адрес или отказ, които идват от порт различен от този, през който е получен IP адреса. Блокиране на ARP заявки, които не съответстват на таблицата с DHCP-IP адреси MAC Port security Игнориране на BPDU пакети получавани от клиентски портове Игнориране на информация от spanning tree root бриджове през неоторизирани портове IGMP филтриране |  |
| Управление и наблюдение | Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS Поддръжка на RMON. IPv4/v6 ping DNS TFTP NTP Подръжка на SSHv2 и SNMPv3 Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление. |  |
| Монтаж | 19 “шкаф |  |
| Захранване | 220 VAC |  |
| Други | Възможност за добавяне на второ токозахранване. Модулни токозахранващи и вентилаторни модули Възможност за добавяне на модул за хардуерно стеково свързване със скорост на стековата шина минимум 160Gbps и минимум 8 комутатора в стек |  |
| Гаранция | Mинимум 3 години |  |

# SAN комутатор – 2 броя

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Брой и тип портове | 24-порта Fibеr Channel Активни портове: 24 Поддържани скорости - 2, 4, 8, 16 Gbps |  |
| SFP+ интерфейсни модули | 24 бр. FC SFP+ със скорост на трансфер 16Gb/s за мултимод оптично влакно |  |
| Скалируемост | Full-baric архитектура с минимум 200 комутатора |  |
| Производителност | Минимум 384 Gbps full duplex |  |
| ISL trunk | Минимум 128 Gbps за всеки |  |
| Буфери | Минимум 8 192 |  |
| Функционалност | Monitoring and Alerting Policy Suite (MAPS); Flow Vision; Top Talkers for E_Ports, F_Ports, and Fabric mode; Bottleneck Detection; Dynamic Fabric Provisioning (DFP); Dynamic Path Selection (DPS); FDMI; Frame Redirection; Frame-based Trunking; FSPF; IPoFC; ISL Trunking; Management Server; NPIV; NTP v3; Port Fencing; Registered State Change Notification (RSCN); Reliable Commit Service (RCS); Server Application Optimization (SAO); Simple Name Server (SNS) |  |
| USB | Минимум 1 бр. |  |
| Порт за управление | 1 х 10/100 Mbps Ethernet; сериен порт (RJ-45) |  |
| Управление | HTTP, SNMP v1/v3, SSH; Auditing, Syslog; Command Line Interface (CLI); |  |
| Гаранция | Mинимум 3 години |  |

# Маршрутизатор – 1 брой

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Технически параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Производителност | Да има следната минимална производителност за различни комбинации от мрежови услуги: Минимум 400Mbps с конфигурирани NAT, Firewall и QoS услуги с IMIX трафична композиция Да поддържа минимум 500000 Firewall сесии |  |
| Портове | Да има минимум 3 броя 10/100/1000BASE-T интерфейса Да позволява използването на поне три 1Gb SFP модула |  |
|  | Да има възможност за увеличаване броя и вида на интерфейсите чрез добавяне на модули възможност за добавяне на минимум 48 порта 10/100/1000Base-T с 802.3af и 802.3at възможност за добавяне на минимум един LTE модем възможност за добавяне на минимум 8 интерфейса E1 G.703 |  |
|  | Да има минимум един USB 2.0 слот |  |
|  | Да има минимум един (1) сериен порт за работа с конзолата за управление |  |
| Памет | Да има минимум 4GB DRAM памет с възможност за увеличаване до поне 16GB |  |
| Сигурност | Да поддържа statefull packet inspection Firewall система с възможност за дефиниране на зони - Zone Based Firewall |  |
|  | Да поддържа удостоверяване, оторизация и отчетност (AAA) чрез локална база и чрез външни RADIUS сървъри |  |
|  | Да поддържа подмяна на интерфейсни модули без спиране на устройството |  |
|  | Да поддържа IPSec и SSL VPN тунели с IKE/IKEv2 управление на сесиите и следните методи за защита: Encryption: DES, 3DES, AES-128 и AES-256; Authentication: RSA (748/1024/2048bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |  |
|  | Да поддържа Generic routing encapsulation (GRE) тунели |  |
|  | Да поддържа филтриране на трафика на базата на ACL (листи за контрол на достъпа), които използват произволни комбинации от L3 и L4 информация |  |
|  | Да поддържа 802.1Q VLAN |  |
| Протоколи за маршрутизация | Да поддържа следните протоколи да маршрутизация: IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Border Gateway Protocol (BGP),System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), |  |
| QoS | Да поддържа QoS и HQoS с възможност за класифициране на трафика в трафични класове на база минимум следните параметри: Класифициране на трафика в трафични класове на базата на ACL с произволна комбинация на 802.1p, DSCP/DiffServ, L3/L4 информация Класифициране на трафичните потоци на база L7 информация |  |
| Управление на трафика | Да поддържа минимум следните методи за управление на трафика: Маркиране и пре-маркиране на 802.1p и DSCP етикети на база политики Traffic shaping на ниво интерфейс Traffic shaping на ниво трафичен клас Traffic policing на ниво интерфейс Traffic policing на ниво трафичен клас с възможност за на работа на поне 3 нива Weghted Fair Queue и Class Based Queueing (CBQ) или подобни алгоритми за управление на опашките Class Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) или подобен алгоритъм за управление на опашките с възможност за задаване на минимално гарантирана пропускателна способност за всяка опашка или минимално гарантиран процент от пропускателната способност на интерфейса Управление на пакетната дълбочина на опашките Предотвратяване на задръствания с използването на Weighted Random Early Detection или подобен алгоритъм Възможност за дефиниране на приоритетна опашка (PQ), за трафик чувствителен към закъснение и jitter HQoS Прилагане на различни QoS политики върху IPSec VPN tuneli |  |
|  | Да поддържа възможност за добавяне на следните функции чрез модул или лиценз: Класифициране и филтриране на трафика на база Layer 7 информация IP маршрутизация на база Layer 7 информация Виртуализация на маршрутизиращите таблици, адресите и услугите L2 и L3 MPLS VPN Автоматичен избор на маршрут на база параметрите на WAN линиите: Jitter Packet lost Delay Работеща IP свързаност до определен хост или хостове, тествана чрез ICMP MOS score за VoIP обаждания |  |
| Управление и наблюдение | Да поддържа минимум следните методи за управление и наблюдение: Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS RMON. IPv4/v6 ping DNS TFTP FTP NTP SSHv2 и SNMPv3 Вграден DHCP сървър с възможност за използване в поне 20 IP подмрежи Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во Вградена скрипт среда за създаване на скриптове с команди с автоматично задействане при предварително определени събития Задаване ниво на достъп до системата за управление за всеки потребител Оторизация на потребителите за достъп до всяка команда Работа с външна система за съхраняване на информация, за въведените от всеки потребител команди Traffic policing за контролиране на мрежови трафик до контролната система на маршрутизатора Задействане на скриптове с команди чрез SMS съобщения |  |
| Други | Да се монтира в стандартен 19" комуникационен шкаф, като заема не повече от 2RU (Rack unit) Да поддържа входно напрежение в интервала от 100 до 240VAC Да работи при температурен диапазон от поне 0 до 40 градуса Целзий Да работи при относителна влажност на въздуха в диапазона от поне 5% до 85%, Да отговаря минимум на следните стандарти за безопасност: EN/IEC 60950-1 Да отговаря минимум на следните стандарти за електромагнитна съвместимост: EN 300-386 EN 61000 (Immunity) EN 55024 , CISPR 24 EN50082-1 EN55022 Class A |  |
| Гаранция | Mинимум 3 години |  |

# Контролер за WiFi мрежа – 1 брой

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Технически параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Общи | Контролер-комутатор за WiFi мрежа |  |
| Производителност | Производителност при обработване на WiFi трафик - минимум 20Gbps |  |
| Портове | Минимум 24 порта 100/1000BASE-T и 2 порта SFP+ Поддръжка на 802.3at/af PoE+/PoE PoE бюджет – минимум 390W |  |
| Капацитет | 18 WiFi точки за достъп с възможност за увеличаване |  |
| Layer 2 протоколи и услуги | 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP) Да поддържа 802.1ab – LLDP и LLDP-MED Възможност за дефиниране на резервни линии с автоматично превключване. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Дедектиране на еднопосочни линии Proxy Address Resolution Protocol (ARP). Internet Group Management Protocol v1/2/3 (IGMP) Snooping за IPv4 Органичаване на Unicast и Broadcast трафика за всеки порт Минимум 4000 802.1Q VLAN-a Възможност за копиране на трафик към локален порт – Port Mirroring Възможност за копиране на трафик към друг комутатор – Remote Port Mirroring Да поддържа Jumbo Frames с размер поне 9018 байта Да поддържа поне 32000 MAC адреса |  |
| QoS | Минимум 8 изходящи пакетни опашки на всеки порт. Групиране на трафика в трафични класове на база произволни комбинации от Layer 3 и Layer 4 трафични параметри, както на база 802.1p,IP Presedence и DCSP маркировка. Групиране на трафика в трафични класове с използването на DPI система с директно разпознаване на приложенията Трафични политики, на база трафични класове, за входящ и изходящ трафик със CIR и PIR параметри.. Възможност за унищожавене или DCSP маркиране на трафика, който надвишава рейта на дадена трафична политика. Поддържани алгоритми за управление на пакетните опашки използващи трафични класове Поддръжка на PQ Поддръжка Weighted Тail Drop (WTD) Възможност за алокиране на пропусквателни ленти за различните трафични класове Поддръжка на traffic shaping на база трафични класове и портове на комутатора HQOS с поне две нива Маркиране на трафика- DSCP и 802.1p Гарантирано доставяне на multicast трафика до безжичните клиенти чрез мултикаст към уникаст транслация Поддръжка на WMM/802.11e Разпределяне на част от реалната пропусквателна способност на радио канала за всяко SSID |  |
| Поддържани безжични стандарти | IEEE, 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 80211к. 802.11r |  |
| Управление на радиоресурсите (RRM) | Автоматично, координирано управление на предавателната мощност и използваните радиоканали от точките за безжичен достъп за постигане на оптимална радиосреда. RRM системата трябва да изпозлва следните параметри: Интерференция между точките за безжичен достъп Ниво на шума Натоварване на радиоканалите Силата на приемания сигнал и отношението сигнал/шум на безжичните клиенти |  |
| WiFi роуминг | Layer 2 и Layer 3 роуминг Поддръжка на системно подпомаган роуминг съгласно 802.11k |  |
| Сигурност | IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN. IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN и ACL в зависимост от профила на потребителя Възможност за идентифициране на потребители без 802.1x възможности в предварително определен VLAN Web автентикация за потребители които не поддържат 802.1x Комбиниране на методите за автентикация на един порт – 802.1x, MAC адрес, WEB автентикация. Листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. Порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво Изолиране на потребителите от един и същ VLAN. Поддръжка на RADIUS и RADIUS CoA Идентифициране на устройства по MAC адреси Автоматично инспектиране на DHCP трафика: Блокиране на DHCP заявки с разлика в MAC адреса на Ethernet фрейма и MAC адреса в DHCP заявката. Блокиране на DHCP пакети за освобождаване на адрес или отказ, които идват от порт различен от този, през който е получен IP адреса. Блокиране на ARP заявки, които не съответстват на таблицата с DHCP-IP адреси MAC Port security Игнориране на BPDU пакети получавани от клиентски портове Игнориране на информация от spanning tree root бриджове през неоторизирани портове IGMP филтриране Специфични RADIUS настройки за всяка радио мрежа Динамични VLAN на база RADIUS атрибут Вътрешна база данни с потребители. Вградена IDS/IPS система на 802.11 ниво 802.11w Management Frame Protection TKIP-MIC: RC4 40, 104, 128 bits AES: CBC, CCM, Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP) DES: DES-CBC, 3DES Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit DTLS с AES-CBC шифроване на управленеито и преноса между точките за безжичен достъп и контролера Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2, RSN) RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm RFC 1851 The ESP Triple DES Transform RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0 RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV RFC 2406 IP Encapsulating Security Payload (ESP) RFC 2407 Interpretation for ISAKMP RFC 2408 ISAKMP RFC 2409 IKE RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP RFC 4347 Datagram Transport Layer Security RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1 |  |
| Управление и наблюдение | Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS Поддръжка на RMON. IPv4/v6 ping DNS TFTP NTP Поддръжка на SSHv2 и SNMPv3 Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление. |  |
| Монтаж | 19“ шкаф |  |
| Захранване | 220 VAC |  |
| Други | Да има второ токозахранване за резервиране Модулни токозахранващи и вентилаторни модули Възможност за добавяне на втори контролер за SSO HA на всички WiFi функции. |  |
| Гаранция | Mинимум 3 години |  |

# Точка за безжичен достъп – 18 броя

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Изискване | Стойност | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Стандарти | 802.11a/g/n/ac wave 2 - IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11ac Draft 5 |  |
| Технология MIMO | Минимум 3x3 с два стрийма SU-MIMO MU-MIMO |  |
| Широчина на честотните канали | 20MHz, 40MHz и 80MHz |  |
| Data Rate | Минимум 300 Mbps за 802.11n Минимум 876Mbps за802.11ac. |  |
| Предавателна мощност | EIRP до максимално позволеното ниво от регулациите в Република България |  |
| Капацитет | Минимум 400 клиента |  |
| Работни честоти | От 2.412 до 2.472 GHz От 5.180 до 5.700 GHz с изключение на каналите забранени за използване в Република България |  |
| Други радиопараметри и стандарти | Устройствата за безжичен достъп да поддържат рекомбиниране на сигналите, приети от различните антенни (MRC) Пакетно агрегиране - A-MPDU и A-MSDU 802.11 DFS 802.11i – WPA/WPA 2 с AES 802.1X EAP типове- минимум EAP-TLS, TTLS, PEAPv0/v1, MSCHAPv2, GTC, SIM QoS – 802.11е, 802.1p, DiffServ |  |
| Протокол за управление от контролер | RFC 5415 и RFC5416 Предлаганите точки за безжичен достъп трябва да са съвместими с предлагания контролер |  |
| Антени | Вградени 2.4 GHz антени с 360° хоризонтална диаграма. Вградени 5GHz антени с 360° хоризонтална диаграма |  |
| Брой SSID | Минимум 15 |  |
| Ethernet интерфейс | Минимум един 10/100/1000BASE-T порт |  |
| Порт за управление | Конзолен порт |  |
| Индикация | Светодиодна индикация за: оперативния статус и асоциирани клиенти |  |
| Работна температура | 0° до 40° |  |
| Регулации | IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 EN 300.328, EN 301.893 (Europe) EMI and susceptibility (Class B) EN 301.489-1 and -17 (Europe) Directive 93/42/EEC |  |
| Захранване | 802.3af/at PoE/PoE+ |  |
| Монтаж | На стена и окачен таван |  |
| Гаранция | Mинимум 3 години |  |

# Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS)  – 2 броя

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Технология | Онлайн технология с двойно преобразуване |  |
| Мощност, VA/W | 3000VA / 2700W (cos φ = 0.9) |  |
| Дизайн | комбиниран: настолен / стелажен |  |
| Напрежение (вход), V | 140 V - 275 V |  |
| Честота (вход), Hz | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz |  |
| Напрежение (изход), V | 208V / 220 V / 230 V(default) / 240 V ± 2 % |  |
| Честота (изход), Hz | 50 Hz/60 Hz ± 0,25 Hz |  |
| Входни/Изходни съединители (вградени) | Входен: 1бр. IEC 320 C14 / Изходни: 6бр. IEC-320 C13 (от тях поне 3бр. програмируеми/управляеми - възможност за изключване на неотговорни консуматори) и 1бр. IEC-320 C19 |  |
| Автономия при 50%/100% натоварване на UPS-а 1350W/2700W, минути | 45 мин. / 18 мин. |  |
| Коефициент на полезно действие при номинално натоварване, % | ≥ 90% (в режим на двойно преобразуване) |  |
| Комуникационни портове | USB/RS232, SNMP карта, дистанционно изключване на захранването (Emergency Power Off) |  |
| Софтуер | за наблюдение и управление под Windows, Linux, Mac, Unix, Sun |  |
| Сертификати и стандарти | CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 или еквивалент (чл.48, ал.2) |  |
| Други | LCD дисплей, възможност за увеличаване на автономията, подмяна на батериите без изключване на UPS-а (Hot swappable), изходящи контакти с автоматично заключващ се механизъм против случайно изваждане на кабелите на консуматорите |  |
| Гаранция | минимум 36 месеца |  |

Дейност 2: Инсталация и интеграция на доставеното по Дейност 1 мрежово оборудване, включващи: монтаж в наличен шкаф на Възложителя, първоначална инсталация и конфигурация, присъединяване към изградената в МОСВ локална мрежа.

Дейност 3: Гаранционна поддръжка на доставеното в изпълнение на Дейност 1 мрежово оборудване.

Гарантираме, че ще осигурим гаранционна поддръжка на оборудването за период минимум 36 (тридесет и шест) месеца.

Срокът за отстраняване на гаранционния дефект e ___________

Забележка: Срокът за отстраняване на гаранционния дефект не може да бъде по-дълъг от един работен ден при получена рекламация относно възникване на гаранционно събитие, в който на свой риск и за своя сметка да извърши ремонт и/или да замени дефектните части и/или устройства с нови.

Потвърждаваме че срокът за реакция от наша страна е ________ (словом______) часа (не по-дълъг от 8 (осем) часа).

Дейност 4: Изграждане на Структурната кабелна система (СКС) за безжична подмрежа при спазване на следните изисквания:

| Технически параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| СКС | Да се изгради СКС за 20 извода (сегмента) за свързване на АР /безжични/ устройства, вкл. кабелни трасета, инсталационни кабели, свързващи (пач) панели, розетки, свързващи (пач) кабели. Кабелите трябва да се терминират на свързващ (пач) панел в наличен 19“ шкаф на ет. 5 в сграда на МОСВ. Структурната кабелна система трябва да се тества от Изпълнителя преди предаването й на Възложителя. Разпределение на АР-тата по етажи е както следва: Партер, 1, 2, 3, 4, 5 ет. – по 3 бр. съседна (малка) сграда – по 2 бр. Разпределението на АР-тата на съответния етаж/сграда трябва да е равномерно и осигуряващо оптимално разпределение на сигнала за етажа/сградата. |  |
| Категория / Клас | Cat. 6 / Class E, TIA 568B.2-1 and ISO/IEC 11801 |  |
| Други | Всички компоненти осигуряващи преносния канал (Channel) да са от един производител. Да се представят: ISO 9001 на производителя и сертификати от независими лаборатории (UL, GHMT или други) за Channel. |  |
|  | Свързващият (пач) панел да бъде от типа „интелигентен“ (iPatch, Smart, PatchView - търговски наименования при някои производители или еквивалентен) с възможност за наблюдение, контрол и запис на събития или панел, който може да се надгради до „интелигентен“, но без да се изключват свързващите (пач) кабели, т.е. без да се прекъсва работата на мрежата. |  |
| Гаранция | Минимум 20 години |  |

Забележка:

Посочените характеристики на техниката са минималните изисквания на Възложителя. Участникът по своя преценка може да предложи в своето техническо предложение по-добри характеристики на техниката от описаното в Техническа спецификация на Възложителя. За по-добри характеристики се считат тези, които имат показатели над минималните изисквания на Възложителя.

Референции към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Към настоящото техническото предложение участникът задължително прилага: техническа брошура и/или линк/ове от интернет страницата на производителя като посочва пълния адрес на интернет страницата на производителя, където е публикуван предлаганият/те модел/и/предлаганата техника.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата |  |
| --- | --- |
| Име и фамилия |  |
| Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице) |  |