ПРОТОКОЛ за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г.

Ратифициран със закон, приет от 38-то НС на 12.04.2001 г. - ДВ, бр. 42 от 27.04.2001 г. Издаден от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г., в сила от 23.10.2003 г.

Страните,

изпълнени с решителност за осъществяване на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния,

като отчитат, че емисиите на много от устойчивите органични замърсители се пренасят през междудържавните граници и се отлагат в Европа, Северна Америка и Арктика, далече от мястото на произхода им, и че атмосферата е преобладаващата среда за техния пренос,

като съзнават, че устойчивите органични разтворители практически не се разлагат в природната среда при нормални условия и че причиняват отрицателни ефекти върху човешкото здраве и околната среда,

обезпокоени от факта, че устойчивите органични замърсители имат способността за кумулативна биомултипликация в горните трофични нива, достигайки концентрации, които могат да предизвикат ефекти върху здравето на изложените на въздействието им хора и диви животни,

като признават, че екосистемите в Арктика и особено нейните коренни жители, чиято прехрана са арктическите бозайници и риба, се намират под особена заплаха поради кумулативната биомултипликация на ефектите на устойчивите органични замърсители,

като съзнават, че мерките по ограничаването на емисиите на устойчивите органични замърсители също така ще спомогнат за опазване на околната среда и човешкото здраве в районите извън границите на Икономическата комисия за Европа при Организацията на обединените нации, включително Арктика и международните води,

като вземат решение да предприемат мерки за предвиждане, предотвратяване или свеждане до възможния минимум емисиите на някои трайни органични замърсители в съответствие с подхода на предварително обезопасяване, посочен в Принцип 15 на Декларацията от Рио де Жанейро,

като потвърждават, че съгласно Хартата на Обединените нации и принципите на международното право държавите имат суверенни права да експлоатират собствените си ресурси в съответствие с националната си политика в областта на опазването на околната среда и развитието и носят отговорност да не допуснат дейности под тяхната юрисдикция или контрол да причинят вреди на околната среда на територията на други държави или райони извън рамките на националната им юрисдикция,

като отбелязват необходимостта от действия на глобално равнище срещу устойчивите органични замърсители и като напомнят за ролята съгласно Глава 9 от "Дневен ред 21", отредена на регионалните споразумения за съкращаване на глобалното трансгранично замърсяване на въздуха, и по-специално тази на Икономическата комисия за Европа при Организацията на обединените нации за обмена на натрупания там регионален опит с другите райони по света,

като признават съществуването на действащи субрегионални, регионални и глобални режими, включително и международни документи, регулиращи движението на опасните отпадъци, трансграничния им пренос и отстраняването им, по-специално Конвенцията от Базел за контрол на трансграничните превози на опасните отпадъци и тяхното отстраняване,

като вземат предвид, че преобладаващите източници на замърсяване на въздуха, спомагащи за натрупването на устойчивите органични замърсители, са използването на някои пестициди, както и производството и приложението на някои химикали, а също така непредумишленото образуване на някои вещества при изгаряне на отпадъците, горивните процеси, производството на метали и функционирането на мобилни източници,

като отчитат съществуването на методи и практика в управлението, осигуряващи възможности за съкращаване на атмосферните емисии на устойчивите органични замърсители,

като съзнават необходимостта от икономически ефективен регионален подход в борбата със замърсяването на въздуха,

като отбелязват важния принос на частния и неправителствен сектор в натрупаните знания за последиците, причинени от устойчивите органични замърсители, съществуващите алтернативни решения и методи за намаляването на тези вещества, както и ролята им в съдействието за съкращаване на емисиите на трайни органични замърсители,

като отчитат, че мерките, предприемани за съкращаване на емисиите от устойчиви органични замърсители, не следва да бъдат средство за произволна или неоправдана дискриминация или скрита форма за ограничаване на международната конкуренция и търговия,

като се съобразяват със съществуващите научни и технически данни за емисиите, атмосферните процеси и ефектите на устойчивите органични замърсители върху здравето на човека и околната среда, както и за разходите за борба със замърсяването, и като признават необходимостта от продължаване на научно-техническото сътрудничество с цел по-дълбоко проникване в същността на тези проблеми,

като отчитат мерките срещу устойчивите органични замърсители, които вече са предприети на национално равнище от някои от страните, подписали протокола, и/или съгласно други международни конвенции,

се споразумяват за следното:

Член 1

Дефиниции

За целта на този протокол:

1. "Конвенция" означава Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приета в Женева на 13 ноември 1979 г.

2. "ЕМЕП" означава Съвместна програма за наблюдение и оценка на разпространението на въздушни замърсители на далечни разстояния в Европа.

3. "Изпълнителен орган" означава Изпълнителен орган по конвенцията, учреден съгласно точка 1 от член 10 на конвенцията.

4. "Комисия" означава Икономическа комисия за Европа при Организацията на обединените нации.

5. "Страните" означава, ако контекстът не изисква друго тълкувание, страните по този протокол.

6. "Географски обхват на ЕМЕП" означава районът, дефиниран в точка 4 на член 1 от Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочното финансиране на Съвместната програма за наблюдение и оценка на разпространението на въздушните замърсители на далечни разстояния в Европа (ЕМЕП), приет в Женева на 28 септември 1984 г.

7. "Устойчивите органични замърсители" (УОЗ) представляват органични вещества, които: i) притежават токсични свойства; ii) се запазват продължително време; iii) биокумулират (натрупват се в биосферата); iv) имат способност за трансграничен атмосферен пренос на далечни разстояния и отлагане; и v) с голяма вероятност могат да предизвикват значителни отрицателни последици за човешкото здраве или околната среда близо и далече от техните източници.

8. "Вещество" означава едно химично съединение или смес от няколко различни химични съединения, които образуват обособена група поради това, че притежават еднакви свойства и постъпват заедно в околната среда; или b) образуват смес, реализирана обикновено като един отделен продукт (артикул).

9. "Емисия" означава отделяне в атмосферата на вещество от точков или дифузен източник.

10. "Стационарен източник" означава всяка неподвижна сграда, съоръжение, обект, инсталация или оборудване, което емитира или може да емитира директно или косвено в атмосферата някой от устойчивите органични замърсители.

11. "Категория на големите стационарни източници" означава всяка категория стационарни източници, посочена в приложение VIII.

12. "Нов стационарен източник" означава всеки стационарен източник, чието построяване или съществена модификация са започнали не по-рано от две години след датата на влизане в сила на: i) този протокол; или ii) измененията и допълненията към приложение III или VIII, в случаите, в които стационарният източник попада под разпоредбите на положенията към протокола единствено въз основа на тези изменения и допълнения. Компетентни да вземат решение дали дадена модификация е значителна или не са националните органи, като се позовават на факторите, свързани с екологичните предимства на тази модификация.

Член 2

Цел

Целта на този протокол е да се контролират, съкратят или прекратят емисиите от отпадни, технологични и неволно разпилени устойчиви органични вещества в околната среда.

Член 3

Основни задължения

1. С изключение на случаите, изрично посочени в член 4 , всяка от страните предприема ефикасни мерки за:

а) прекратяване на производството и приложението на веществата, изброени в приложение I, съгласно посочените там изисквания към реализацията на тези мерки;

b) (i) осигуряване на условия, които да гарантират унищожаването или отстраняването на веществата, изброени в приложение I, да се извършва по екологично обоснован начин с оглед на съществуващите субрегионални, регионални и глобални режими, регулиращи управлението на дейностите по обработка и отстраняване на опасните отпадъци, по-специално на Конвенцията от Базел за контрол на трансграничните превози на опасни отпадъци и тяхното отстраняване;

(ii) постигане на условия, които осигуряват отстраняването на веществата, изброени в приложение I, да се извърши в границите на страната с оглед на съотносимите екологични съображения;

(iii) осигуряване на трансграничните превози на веществата, посочени в приложение I, по екологично обоснован начин с оглед на приложимите субрегионални, регионални и глобални режими, регулиращи трансграничните превози на опасни отпадъци, по-специално на Конвенцията от Базел за контрол на трансграничните превози на опасни отпадъци и тяхното отстраняване;

с) ограничаване приложението на веществата, изброени в приложение II, в договорените рамки и съгласно определените там изисквания за това.

2. Изискванията, посочени в точка 1 b), за всяко едно вещество влизат в сила от деня на прекратяването на производството или от деня на прекратяване на приложението на това вещество, като се взема по-късната от двете дати.

3. За веществата, изброени в приложения I, II и III, всяка от страните следва да разработи надлежни стратегии за откриване на артикули в употреба и отпадъци, които съдържат съответното вещество, както и да предприеме съответни мерки за осигуряване на унищожаването или отстраняването по екологично обоснован начин на такива отпадъци и на такива артикули, след като те се превърнат в отпадъци.

4. По отношение на посочените точки 1 - 3 термините, като "отпадъци", "отстраняване", "унищожаване" и "екологично обоснован", трябва да се интерпретират съгласно използването на тези термини в рамките на Конвенцията от Базел за контрол на трансграничните превози на опасни отпадъци и тяхното отстраняване.

5. Всяка от страните:

a) съкращава общите си годишни емисии за всяко от веществата, посочени в приложение III, спрямо равнището на съответните емисии през референтна година, определена съгласно това приложение, като предприема ефикасни мерки, съответстващи на конкретните обстоятелства;

b) не по-късно от предвидените във времевите рамки срокове, определени в приложение VI, прилага:

(i) най-добрите съществуващи методи с оглед на приложение V спрямо всеки нов стационарен източник от категорията големи стационарни източници, за който в приложение V е предвидено използването на най-добрите съществуващи методи;

(ii) пределно допустими стойности не по-малко строги от стойностите, посочени в приложение IV, спрямо всеки нов стационарен източник от категорията, спомената в това приложение, с оглед и на приложение V; като алтернативен вариант страната може да прилага други стратегии за съкращаване на емисиите, осигуряващи постигането на еквивалентни общи стойности на емисиите;

(iii) най-добрите съществуващи методи съгласно приложение V за всеки действащ стационарен източник от категорията на големите стационарни източници, за който приложение V предвижда приложението на най-добрите съществуващи методи до степен, осъществима от техническа и икономическа гледна точка. Като алтернативен вариант страната може да прилага други стратегии за съкращаване на емисиите, които да осигуряват постигането на еквивалентно общо намаляване на емисиите;

(iv) пределно допустими стойности не по-малко строги от стойностите, посочени в приложение IV, за всеки съществуващ стационарен източник от категорията, спомената в това приложение, в степен, която е постижима в техническо и икономическо отношение съгласно приложение V; като алтернативен вариант страната може да прилага други стратегии за съкращаване на емисиите, които да осигуряват постигането на еквивалентно общо намаляване на емисиите;

(v) ефективни мерки за ограничаване на емисиите от мобилни източници с оглед на приложение VII.

6. Задълженията, посочени в подточки i) и iii) на точка 5 b) се отнасят към всички стационарни източници на емисии при горивни процеси в жилищно- битовия сектор, взети заедно.

7. Страната, която след прилагане на положенията в посочената точка 5 b) не може да осигури постигане на изискванията, посочени в точка 5 a) за вещество, посочено в приложение III, се освобождава от задълженията си, предвидени в посочената точка 5 а) по отношение на това вещество.

8. Всяка от страните разработва и поддържа описи (регистри) на емисиите от веществата, посочени в приложение III, а също така събира информация относно производството и продажбите на веществата, изброени в приложения I и II, при това страните в границите на географския обхват на ЕМЕП прилагат като задължителен минимум методологията, както и пространствената и времевата разделителна способност, определени от ръководния орган на ЕМЕП, а страните извън границите на географския обхват на ЕМЕП използват като препоръчителни правила методологиите, разработени в рамките на работния план на Изпълнителния орган. Страната изготвя доклади, съдържащи тази информация, съгласно изискванията за представяне на информацията, посочени в член 9 .

Член 4

Изключения

1. Точка 1 от член 3 не се прилага за количества от веществото, които се използват за изследователска дейност в лабораторен мащаб, или такива, които служат за референтен стандарт.

2. На страната може да бъде разрешено изключение от точките 1 а) и с) на член 3 по отношение на някое конкретно вещество при условие, че изключението не е дадено и не се използва по начин, противоречащ на целите на този протокол, а само ще послужи за постигане на следните цели при спазване на следните условия:

а) за провеждане на изследвания, различни от споменатите в точка 1 на този член, като при това:

(i) не може да се очаква постъпване на значително количество от веществото в околната среда във връзка със заявената употреба и последващото отстраняване;

(ii) целите и характеристиките на това изследване подлежат на оценка и издаване на разрешително от страната; и

(iii) в случай на отделянето на значително количество от веществото в околната среда действието на даденото изключение незабавно се прекратява, вземат се мерки за намаляване на последиците от разливите и се оценяват мерките за събиране на ограничаване на разлива преди възможното възобновяване на тези изследвания;

b) за предприемане на мерки, необходими за ликвидиране на извънредно положение, застрашаващо здравето на населението при условие, че:

(i) страната не разполага с подходящи алтернативни мерки за ликвидиране на създалата се ситуация;

(ii) предприеманите мерки са пропорционални на мащабите и сериозността на извънредната ситуация;

(iii) се вземат необходимите предпазни мерки за опазване на човешкото здраве и околната среда, както и за осигуряване на условия за недопускане използването на съответното вещество извън границите на географския район, засегнат от извънредната ситуация; и

iv) изключението се разрешава за срок от време, който не надвишава продължителността на извънредната ситуация;

v) след ликвидиране на извънредната ситуация спрямо всички останали запаси от веществото се прилагат разпоредбите на чл. 3, точка 1 b);

с) за използване в малки мащаби, които страната счита за необходими, при условия, когато:

i) изключението се предоставя за максимален срок до пет години;

ii) на страната преди не е разрешавано изключение съгласно този член;

iii) няма подходящи алтернативи за предлагания вид употреба;

iv) страната е направила оценка на емисиите от веществото в резултат от изключението, както и на техния принос към общата емисия на веществото на територията на страните;

v) взети са необходимите предпазни мерки за осигуряване на минимални емисии в околната среда; и

vi) след изтичане на срока на действие на изключението разпоредбите на чл. 3, точка 1 b) ще бъдат приложени за всички останали запаси от веществото.

3. Всяка от страните не по-късно от 90 дни след заявлението за изключение съгласно точка 2 на този член предоставя на секретариата информация, съдържаща като минимум следното:

а) химично наименование на веществото, за което се иска изключението;

b) целта, за която се иска изключение;

c) условията, при които се разрешава изключението;

d) времетраенето на разрешеното изключение;

e) лицата или организацията, за които се прилага изключението; и

f) за изключението, дадено съгласно посочените точки 2 а) и с), прогнозираните емисии на веществото в резултат от прилагането на изключението и оценката на техния дял в сборната емисия на веществата на територията на страните.

4. Секретариатът осигурява на всички страни достъп до информацията, получена съгласно разпоредбите на точка 3.

Член 5

Обмен на информация и технологии

Страните в съответствие с националните си закони, наредби и практика създават благоприятни условия и съдействат за обмена на информация и технологии, предназначени за съкращаване образуването и отделянето на трайни органични замърсители, както и за разработване на икономически ефективни алтернативи, по-специално чрез поощряване на:

a) контактите и сътрудничеството между съответните организации и отделни лица в частния и държавния сектор, които могат да предоставят технология, проектантски и инженерни услуги, оборудване или финансови средства;

b) обмен на информация и достъп до такава за разработването и използването на алтернативи за трайните органични замърсители, както и за оценка на създаваните от такива алтернативи рискове за човешкото здраве и околната среда, а също така и за обмена на информация и достъпа до информация за икономическите и социалните последици, свързани с посочените алтернативи;

c) съставяне и редовно актуализиране на списъците на упълномощените от тях органи, провеждащи аналогична дейност в рамките на други международни форуми;

d) обмен на информация за дейността, осъществявана в рамките на други международни форуми.

Член 6

Информиране на обществеността

Страните съгласно своите закони, наредби и практика съдействат за предоставяне на информация на широките обществени кръгове, включително и на отделни лица, които са преки потребители на трайни органични замърсители. Тази информация може да включва по-специално следните елементи:

a) информация, включително маркировка върху етикетите, за оценка на риска и опасностите;

b) информация за намаляване на риска;

c) информация, предназначена да съдейства за ликвидирането на трайните органични замърсители или ограничаване на използването им, включително при необходимост, информация за комплексните мерки за борба със селскостопанските вредители, комплексните мерки за отглеждане на селскостопанските култури, както и информация за съответните икономически и социални последици от подобно ликвидиране или ограничаване; и

d) информация за алтернативни заместители на трайните органични замърсители, както и оценка на рисковете от подобни алтернативни вещества за човешкото здраве и околната среда, а също така и информация за икономическите и социалните последици от използването на алтернативните вещества.

Член 7

Стратегии, политика, програми, мерки и информация

1. За изпълнение на задълженията по този протокол всяка от страните разработва стратегии, политика и програми в срок до шест месеца от влизането в сила за нея на този протокол.

2. Всяка от страните:

a) поощрява използването на икономически осъществими и екологично съобразни методи за управление, включително най-добрата практика за околната среда, по отношение на всички аспекти на използването, производството, емисиите, обработването, разпределението, боравенето, транспортирането и преработването на веществата, които са предмет на протокола, както и на готовите артикули, смесите или разтворите, съдържащи такива вещества;

b) поощрява въвеждането на други програми за управление, целящи съкращаване на емисиите на трайни органични замърсители, включително доброволни програми и прилагане на икономически механизми;

c) обсъжда въвеждането на допълнителна политика и мерки, съобразно индивидуалните си условия и потребности, включително с използване на ненормативни подходи;

d) предприема решителни и икономически осъществими мерки с цел намаляване на равнищата на веществата, попадащи под действието на този протокол, които се съдържат като замърсители в други вещества, химични продукти или готови изделия, след като бъде установена значимостта на съответния източник;

e) осигурява в своите програми за оценка на веществата отчитането на характеристиките, определени в точка 1 от Решение 1998/2 на Изпълнителния орган за изискваната представена информация и за процедурите по допълване на вещества в приложения I, II или III, включително и всички изменения и допълнения към тях.

3. Страните имат неограничено право да налагат по-строги мерки от мерките, изисквани съгласно протокола.

Член 8

Научни изследвания, разработки и мониторинг

Страните поощряват изследванията, разработките, мониторинга и сътрудничеството в следните области, като посоченият по-долу списък не е ограничителен:

a) емисии, преносът на далечни разстояния и степените на отлагането им, както и тяхното моделиране, съществуващите равнища в биотичната и абиотичната среда, разработването на процедури за съгласуване на съответните методологии;

b) пътищата за пренос на замърсителите в представителните екосистеми и техните кадаcтри;

с) съотносими ефекти върху човешкото здраве и околната среда, включително количествената оценка на такива ефекти;

d) най-добрите достъпни методи и практика, включително за провеждане на селскостопанска дейност, както и реално прилаганите към момента или разработвани от страните методи и практика за ограничаване на емисиите;

e) методологии, позволяващи отчитането на социално-икономическите фактори при оценка на алтернативните стратегии за ограничаване на емисиите;

f) подход, основаващ се на постигания ефект, обобщаващ съответната информация, включително информацията, получавана съгласно подточки от а) до е) на тази точка, както и за измерените или моделираните равнища и пътища за постъпване в околната среда и ефектите върху човешкото здраве и околната среда с цел формулиране на бъдещи стратегии за ограничаване, като при това се отчитат икономическите и технологичните фактори;

g) методи за предвиждане на националните емисии и бъдещото им разпространение за отделните трайни органични замърсители и за оценка на подходи за използването на такива прогнози на емисиите и разпространението им при структуриране на бъдещите задължения на страните;

h) равнищата на попадащите под разпоредбите на този протокол вещества, които се съдържат като замърсители в други вещества, химични продукти или готови изделия, както и значението на тези равнища за преноса на далечни разстояния, а също така методите за намаляване на тези замърсители и освен това равнищата на трайните органични замърсители, образуващи се по време на експлоатационния цикъл на дървесината, обработвана с пентахлорфенол.

Следва да се даде приоритет на изследванията върху вещества, които според предвижданията е най-вероятно да бъдат предложени за разглеждане съгласно процедурите, посочени в точка 6 на член 14 .

Член 9

Представяне на отчетите

1. Съгласно собствените си закони, регламентиращи поверителния характер на търговската информация:

a) всяка от страните периодично представя на Изпълнителния орган чрез Изпълнителния секретар на комисията, както е определено от Изпълнителния орган, информация за предприетите мерки за изпълнение на разпоредбите на този протокол;

b) всяка от страните в границите на географския обхват на ЕМЕП предоставя периодично на ЕМЕП чрез Изпълнителния секретар на комисията на интервал, който предстои да бъде определен от ръководния орган на ЕМЕП и утвърден от страните на сесията на Изпълнителния орган, информация за равнищата на емисиите на трайните органични замърсители, прилагайки изисквания минимум от методики и точност на измерванията на време и пространство, одобрени от ръководния орган на ЕМЕП. Страните от районите извън границите на географския обхват на ЕМЕП представят на Изпълнителния орган след съответно писмено искане аналогична информация. Освен това всяка от страните предоставя също така информация за равнищата на емисиите на веществата, изброени в приложение III, през референтната година, посочена в това приложение.

2. Информацията, която следва да се представи съгласно посочената точка 1 а), трябва да съответства на решението относно нейната форма и съдържание, чието приемане от страните предстои на сесията на изпълнителния орган. Разпоредбите на това решение се преразглеждат при необходимост с цел да отразят и охарактеризират всеки допълнителен елемент от формата или от съдържанието на информацията, която трябва да бъде включена в отчетите.

3. Своевременно преди началото на всяка от годишните сесии на Изпълнителния орган ЕМЕП представя информация за преноса на далечни разстояния и отлагането на трайните органични замърсители.

Член 10

Провеждане от страните на прегледите по време на сесиите на

Изпълнителния орган

1. На сесиите на Изпълнителния орган страните съгласно точка 2 а) от член 10 на Конвенцията извършват преглед на информацията, представена от страните, ЕМЕП и други помощни органи, както и на докладите на Комитета по реализация, споменати в член 11 .

2. Страните провеждат преглед относно изпълнението на задълженията си, произтичащи от този протокол, по време на сесиите на Изпълнителния орган.

3. На сесиите на Изпълнителния орган страните обсъждат адекватността и ефективността на задълженията, посочени в този протокол. При провеждането на такива прегледи ще се отчита най-добрата съществуваща научна информация относно въздействието на отлагането на устойчивите органични замърсители, оценката на техническите постижения, промяната на икономическите условия и изпълнението на задълженията относно равнищата на емисиите. Процедурите, методите и периодичността на провеждане на такива прегледи ще се определят от страните на сесията на Изпълнителния орган. Първият от тези прегледи трябва да бъде завършен не по-късно от три години след влизането в сила на този протокол.

Член 11

Спазване на задълженията

Спазването на задълженията на всяка от страните по протокола подлежи на редовен преглед. Комитетът по реализация, учреден от Изпълнителния орган с решение 1997/2, прието на петнадесетата му сесия, осъществява този преглед и представя доклад на съвещанието на страните, участващи в Изпълнителния орган, в съответствие с разпоредбите на приложението към това решение, включително всички изменения и допълнения.

Член 12

Уреждане на споровете

1. При възникване на спор между две или повече страни относно тълкуването или прилагането на този протокол заинтересованите страни се стремят да го уредят чрез преговори или с всякакви други мирни средства по техен избор. Спорещите страни уведомяват за разногласията си Изпълнителния орган.

2. При ратифициране, приемане и утвърждаване на този протокол или присъединяване към него, както и след това по всяко време, страната, която не е регионална организация за икономическа интеграция, може да изпрати писмено заявление на депозитаря, че при който и да е спор относно тълкуването или прилагането на протокола тя признава едно от двете или двете посочени по-долу средства за уреждане на спора, които да имат задължителна сила ipso facto (по силата на този факт) и при липса на изрично споразумение да имат действие за всяка страна, поела същото задължение:

a) отнасяне на спора до Международния съд;

b) арбитраж съгласно процедурите, чието приемане предстои на сесията на Изпълнителния орган в най-кратък възможен срок и които ще бъдат включени в приложението за арбитраж.

Страната, която е регионална организация за икономическа интеграция, може да направи заявление с аналогично действие относно арбитража при спазване на процедурите в посочената подточка b).

3. Заявлението, направено съгласно посочената точка 2, остава в сила до изтичане на посочения там срок на действие или след изтичане на три месеца от датата на предаването в депозитаря на писменото уведомление за неговото оттегляне.

4. Новото заявление, уведомление за оттегляне или изтичане на срока на действие на заявлението по никакъв начин не влияят върху съдебни производства, висящи пред Международния съд или висящи пред арбитражния съд, освен ако страните по спора не се споразумеят за друго решение.

5. С изключение на случаите, когато страните по спора са приели мерките за уреждане на спор, посочени в ал. 2, в останалите случаи, когато са изтекли 12 месеца от уведомяването на едната страна от другата за съществуващ между тях спор и страните по спора не са успели да го разрешат със средствата, посочени в точка 1, тогава този спор, по молба на която и да е от страните по него, се предава за решаване съгласно процедурата за постигане на помирение.

6. За целите, посочени в точка 5, се създава помирителна комисия, чийто състав включва равен брой членове, назначавани от всяка заинтересована страна, или в случаите, когато участващите в помирителната процедура страни имат еднакви интереси - от групата, споделяща тези интереси, а председателят се избира съвместно от членовете, назначени по този начин. Комисията излиза с препоръчително заключение, което страните добросъвестно приемат за сведение.

Член 13

Приложения

Приложенията към този протокол представляват неразделна част от него. Приложенията V и VII имат препоръчителен характер.

Член 14

Поправки към протокола

1. Всяка от страните може да предлага изменение и допълнение към този протокол.

2. Предложенията за изменения и допълнения се представят в писмен вид на Изпълнителния секретар на комисията, който ги изпраща до всички страни. Страните, участващи в работата на Изпълнителния орган, обсъждат предложенията за изменения и допълнения на следващата му сесия при условие, че предложенията са били изпратени на страните от Изпълнителния секретар не по-късно от 90 дни преди началото на сесията.

3. Измененията и допълненията към този протокол и към приложенията I - IV, VI и VIII се приемат от страните, присъстващи на сесията на Изпълнителния орган, чрез консенсус и влизат в сила за приелите ги страни 90 дни след като две трети от страните са предали на депозитаря документите си във връзка с приемането им. За всяка друга страна измененията и допълненията влизат в сила 90 дни след датата на постъпване на документа на същата страна за приемане на измененията и допълненията.

4. Измененията и допълненията на приложения V и VII се приемат с консенсус от страните, присъстващи на сесията на Изпълнителния орган. След изтичане на 90 дни от датата, на която Изпълнителният секретар на комисията е изпратил до всички страни измененията и допълненията към всяко приложение, те стават валидни за онези страни, които не са предали на депозитаря известие съгласно изискванията на посочената точка 5, при условие, че поне 16 от страните не са представили такова известие.

5. Всяка от страните, която не може да одобри дадено изменение или допълнение към приложение V или VII, изпраща писмено изявление до депозитаря в срок до деветдесет дни от датата на съобщението за приемането му. Депозитарят незабавно уведомява всички страни за всяко подобно получено изявление. Страната може по всяко време да оттегли предишното си изявление и да го замени със съгласие за приемане на изменението или допълнението, при което от деня на постъпване в депозитаря на документа за приемане на изменението или допълнението към това приложение те влизат в сила за посочената страна.

6. Ако е внесено предложение за изменение или допълнение в приложения I, II или III на този протокол с цел допълването им с нови вещества:

a) страната, предлагаща допълването, представя на Изпълнителния орган информацията, посочена в Решение 1998/2 на Изпълнителния орган, включително и в измененията и допълненията към него;

b) страните дават оценка на предложението съгласно процедурите, посочени в Решение 1998/2 на изпълнителния орган, включително и в измененията и допълненията към него.

7. Решенията за внасяне на поправки в Решение 1998/2 на изпълнителния орган се приемат с консенсус от страните, участващи в работата на изпълнителния орган, и влизат в сила 60 дни след датата на приемането им.

Член 15

Подписване

1. Този протокол е открит за подписване в Орхус (Дания) от 24 до 25 юни 1998 г., а след това в Главната квартира на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до 21 декември 1998 г. от държавите - членки на комисията, както и от държавите с консултативен статут при комисията, съгласно точка 8 от резолюция 36 (IV) на Икономическия и социален съвет от 28 март 1947 г., и регионалните организации за икономическа интеграция, създадени от суверенните държави - членки на комисията, с предоставени пълномощия за водене на преговори, сключване и прилагане на международни споразумения по въпроси, разглеждани в протокола, при условие че тези държави и организации са страни по Конвенцията.

2. Тези регионални организации за икономическа интеграция по въпроси от тяхната компетентност от свое собствено име осъществяват правата и изпълняват задълженията, произтичащи от този протокол за държавите членки. В такива случаи държавите - членки на подобни организации, нямат пълномощия за индивидуално осъществяване на тези си права.

Член 16

Ратифициране, приемане, утвърждаване и присъединяване

1. Този протокол подлежи на ратифициране, приемане или утвърждаване от подписалите го страни.

2. Протоколът е открит за присъединяване на държави и организации, посочени в точка 1 от член 15, от 21 декември 1998 г.

Член 17

Депозитар

Документите за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване се предават на Генералния секретар на Организацията на обединените нации, който ще изпълнява функциите на депозитар.

Член 18

Влизане в сила

1. Този протокол влиза в сила 90 дни след датата на предаване на депозитаря на шестнадесетия документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване.

2. За всяка държава и всяка организация, посочени в точка 1 на член 15 , които ратифицират, приемат или утвърждават протокола или се присъединяват към него след като бъде предаден шестнадесетият документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, протоколът влиза в сила на 90-ия ден след внасяне от предаването от съответната страна на документа й за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване.

Член 19

Напускане

По всяко време след изтичане на 5 години от датата на влизане в сила на този протокол за всяка от страните последната може да денонсира протокола, като изпрати за това писмено уведомление на депозитаря. Всяко такова напускане влиза в сила след деветдесет дни от датата на получаване от депозитаря на това изявление или по-късно в срок, който може да бъде посочен в изявлението за напускане.

Член 20

Автентичност на текстовете

Оригиналът на този протокол, чийто английски, руски и френски текст се приемат за еднакво автентични, се предава за съхранение на Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

За да удостоверят това, долупосочените страни, разполагащи със съответните пълномощия, са подписали този протокол.

Сключено в Орхус (Дания) на 24 юни 1998 г.

Приложение I

Вещества, предвидени за премахване/отстраняване/елиминиране/забрана

Ако в този протокол не е посочено друго, приложението не се прилага

спрямо изброените по-долу вещества в случаите, когато те присъстват: (i)

като замърсители в продуктите; (ii) в изделията, произведени или използвани

към началната дата на въвеждане на изискванията; или (iii) използват се в

границите на промишления обект като междинни химически вещества в

производството на едно или повече различни вещества, като по този начин се

преобразуват химически. Ако не е посочено друго, всяко от посочените по-долу

задължения започва да действа от датата на влизането в сила на протокола.

| Наименование на веществото | Изисквания при въвеждането |
| --- | --- |
|  | забрана на | условия |
| 1 | 2 | 3 |
| Алдрин CAS: 309-00-2 | Производството | Няма |
|  | Използването | Няма |
| Хлордан CAS: 57-74-9 | Производството | Няма |
|  | Използването | Няма |
| Хлордекон CAS: 143-50-0 | Производството | Няма |
|  | Използването | Няма |
| ДДТ CAS: 50-29-3 | Производството | 1. Премахване на производството в срок до една година от постигането на консенсус между страните, че има подходящи алтернативи на ДДТ, годни за защита на здравето на населението от такива болести, като малария и енцефалит 2. С цел премахване на производството на ДДТ в най-кратки възможни срокове страните в срок до две години от деня на влизане в сила на този протокол и в бъдеще периодично по необходимост и след консултации със Световната здравна организация (СЗО), Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) и Програмата на Организацията на обединените нации за околната среда (ЮНЕП) разглеждат наличието и възможностите за използване на алтернативи и съответно съдействат за организацията на редовно производство на по-безопасни и приложими в икономическо отношение алтернативи на ДДТ |
|  | Използването | Няма, с изключенията в приложение II |
| Дилдрин CAS: 60-57-1 | Производството | Няма |
|  | Използването | Няма |
| Ендрин CAS: 72-20-8 | Производството | Няма |
|  | Използването | Няма |
| Хептахлор CAS: 76-44-8 | Производството | Няма |
|  | Използването | Няма, освен употребата му от правоспособен персонал за борба с мравката - чифтосолен опсис в закрити промишлени електроразпределителни кутии. Това използване се подлага на преоценка съгласно протокола не по-късно от две години след влизането му в сила. |
| Хексабромдифенил CAS: 36355-01-8 | Производството | Няма |
|  | Използването | Няма |
| Хексахлорбензен | Производството | Няма, изключение се допуска за производство, ограничено за целите, посочени в заявление, подадено от страна с икономика в преходен период при подписването или присъединяването. |
| CAS: 118-74-1 | Използването | Няма, изключение се допуска за ограничено използване, посочено в заявление, подадено от страна с икономика в преходен период при подписването или присъединяването. |
| Мирекс CAS: 2385-85-5 | Производството | Няма |
|  | Използването | Няма |
| ПХД а/ | Производството | Няма, изключение се допуска за страните с икономика в преходен период, които трябва във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 31 декември 2005 г. да прекратят производството му. |
|  | Използването | Няма, с изключение на случаите, посочени в приложение II. |
| Токсафен CAS: 8001-35-2 | Производството | Няма |
|  | Използването | Няма |

а/ Страните се съгласяват в срок до 31 декември 2004 г. да направят

преоценка съгласно протокола на производството и използването на

полихлорираните тертфенили и на продукта "угилек".

Приложение II

Вещества, предвидени за ограничаване на употребата

Ако в този протокол не е посочено друго, това приложение не се прилага

за изброените по-долу вещества в случаите, когато те: i) присъстват в

продуктите като замърсители; ii) присъстват в изделия, произведени или

ползвани към датата на въвеждане на изискванията; или iii) използват се в

границите на промишления обект като междинни химични вещества в

производството на едно или повече различни вещества и по този начин

претърпяват химическа трансформация.

| Вещество | Изисквания за въвеждането |
| --- | --- |
|  | ограничено за използване като | условия |
| 1 | 2 | 3 |
| ДДТ CAS: 50-29-3 | 1. Опазване на здравето на населението от болести, като например маларията и енцефалита. | 1. Употребата му е разрешена единствено като компонент на комплексна стратегия за борба с вредителите и само в рамките на необходимото и за срок не повече от една година от датата на премахване на производството съгласно приложение I |
|  | 2. Като междинно съединение за производството на продукта Дикофол. | 2. Този вид употреба подлежи на преоценка в срок до две години от датата на влизане в сила на този протокол. |
| ХХХ(хекса-хлор-цикло-хексан) CAS:608-73-1 | Използване на технически ХХХ (т.е. смес от изомери на ХХХ) е ограничено до употребата му единствено като междинно вещество в химическите производства |  |
|  | Приложението на продукти, които съдържат не по-малко от 99% от гама формата на изомера на ХХХ (т.е. линдан CAS: 58-89-9), се ограничава до следните употреби: 1. Обработка на семена. 2. Внасяне в почвата, последвано непосредствено от включване на веществото в горната част на повърхностния почвен слой. 3. Професионална защитна и промишлена обработка на бичен и обикновен дървен материал и на дървесина. 4. Инсектицид за локално приложение в здравеопазването и ветеринарната медицина. 5. Локално приложение без разпръскване във въздуха от самолети при отглеждане на семеначета, използване за поддържане на малки по площ тревни площи и за отглеждане на фиданки и декоративни растения на открито и в затворени помещения. 6. Приложение в промишлеността и в бита в затворени помещения. | Всички допустими видове употреба на линдана подлежат на преоценка съгласно протокола в срок до две години от влизането му в сила |
| ПХД а/ | Видове ПХД, използвани към датата на влизане в сила или произведени до 31 декември 2005 г. съгласно разпоредбите на приложение I | Страните полагат решителни усилия с цел: а) прекратяване използването на определени по вид ПХД в оборудване (т.е. трансформатори, кондензатори или други резервоари, съдържащи остатъци от течни запаси), съдържащо ПХД в обеми над 5 dm3 или с концентрация на ПХД, равна или по-висока от 0,05%, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 31 декември 2010 г. или 31 декември 2015 г. за страните с преходна икономика; b) унищожаване или обезвреждане по екологично целесъобразен начин на всички течни ПХД, посочени в подточка а), и други течни ПХД, съдържащи над 0,005% ПХД, които не се намират в оборудване, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 31 декември 2015 г. или 31 декември 2020 г. за страните с преходна икономика; и с) обезвреждане или отстраняване на оборудването, посочено в подточка а), по екологично целесъобразен начин. |

а/ Страните се съгласяват в срок до 31 декември 2004 г. да проведат

преоценка съгласно протокола на производството и използването на

полихлорираните тертфенили и продукта "угилек".

Приложение III

Вещества, посочени в точка 5 а) на член 3 , и референтната година за

целите на задълженията

| Вещество | Референтна година |
| --- | --- |
| ПЦАВ а/ | 1990 г. или всяка друга година в периода 1985 - 1995 г. вкл., определена от страната при ратифицирането, приемането, одобряването или присъединяването й. |
| Диоксини (фурани) b/ | 1990 г. или всяка друга година в периода 1985 - 1995 г. вкл., определена от страната при ратифицирането, приемането, одобряването или присъединяването й. |
| Хексахлорбензен | 1990 г. или всяка друга година в периода 1985 - 1995 г., определена от страната при ратифицирането, приемането, одобряването или присъединяването й. |

а/ Полициклени ароматни (полиядрени) въглеводороди (ПЦВ): за изготвяне

на кадастри на емисиите се използват следните четири индикаторни съединения:

бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен и индено(1, 2, 3-cd)-

пирен.

b/ Диоксини и фурани (ПХДД/Ф): Полихлорираните дибенз-р-диоксини (ПХДД)

и полихлорираните дибензфурани (ПХДФ) представляват трициклени ароматни

съединения, образувани от два бензенови пръстена, съединени с два кислородни

атома (ПХДД) или един кислороден атом (ПХДФ), като водородните им атоми

могат да бъдат заместени с 1 - 8 хлорни атома.

Приложение IV

Пределно допустими стойности на ПХДД/Ф в емисиите от големи стационарни източници I. Увод

1. Дефинициите за диоксини и фурани (ПХДД/Ф) са посочени в приложение III към протокола.

2. Пределно допустимите стойности се изразяват в ng/куб. м или mg/куб. м при стандартни условия (273,15 °К, 101,3 kPa и сух газ).

3. Пределно допустимите стойности се отнасят до нормалните експлоатационни условия, включително операциите за пускане и спиране, освенв случаите, когато за тези операции са приети специфични пределно допустимистойности

4. Вземането на проби и анализът на всички замърсители се извършва съгласно стандартите, определени от Европейския комитет по стандарти (ЕКС),Международната организация по стандартизация (ИСО) или по съответнатареферентна методология на САЩ или Канада. До завършване на разработването настандарти на ЕКС или ИСО се прилагат националните такива.

5. С оглед установяване на достоверност при съпоставяне на резултатите от измерванията спрямо пределно допустимите стойности трябва да се отчита игрешката на метода за измерване. Приема се, че пределнодопустимата стойносте спазена, ако резултатът от измерването, след като от него е изваденагрешката на метода за измерване, не превишава съответната пределно допустимастойност.

6. Емисиите на различни еднородни ПХДД/Ф се изчисляват в токсични еквиваленти спрямо 2, 3, 7, 8-ТХДД съгласно системата, предложена през1988 г. от Комитета на НАТО по проблемите на съвременното общество (КПСОНАТО). II. Пределно допустими стойности за големи стационарни източници

7. За посочените по-долу типове пещи за изгаряне на отпадъци се прилагат следните пределно допустими стойности, относими към 11% концентрацияна кислород в димните газове: Твърди комунално-битови отпадъци (при количество на изгаряните отпадъцинад 3 тона на час) 0,1 ng TE/куб. м. Твърди медицински отпадъци (при количество на изгаряните отпадъци над1 тон на час) 0,5 ng TE/куб. м. Опасни отпадъци (при количество на изгаряните отпадъци над 1 тон на час) 0,2 ng TE/куб. м.

Приложение V

Най-добрите съществуващи методи за ограничаване на емисиите на устойчиви органични замърсители (УОЗ) от големи стационарни източници I. Увод

1. Цел на това приложение е на страните по конвенцията да бъдат осигурени указания за определяне на най-добрите достъпни методи застационарните източници, за да могат те да изпълняват задълженията си,посочени в точка 4 на член 3 от протокола. 2. "Най-добрите достъпни методи" (НДМ) означава най-ефективните иотразяващите най-високото ниво на напредък дейности и методи заосъществяването им, които показват практическата приложимост на конкретниметоди при осигуряване на принципна основа за определяне на пределнодопустимите стойности на емисиите за целите на прекратяване, а в онезислучаи, когато това е практически неприложимо, за целите на общо съкращаванена емисиите и намаляване на въздействието им върху околната среда като цяло: "методите" включват както използваната технология, така и начините за проектиране, строителство, обслужване, експлоатация и прекратяване на експлоатацията на инсталацията; "достъпни" методи означава методи, разработени в мащаб, позволяващ внедряването им в съответен сектор на промишлеността, при приемливи условия от икономическа и техническа гледна точка, като се отчитат разходите и изгодите, независимо от това дали използването или разработването на тези методи се извършва на територията на страната, при условие че операторът има достатъчно лесен достъп до тях; "най-добри" означава най-ефикасни за постигане на високо общо ниво в опазването на околната среда като цяло. При определяне на най-добрите достъпни методи особено внимание поправило или в конкретни случаи следва да се отделя на изброените по-долуфактори, като при това се вземат под внимание и очакваните разходи и ползиот прилагането на някоя мярка и се спазват принципите за предварителност ипревантивност на предпазните дейности: използване на малоотпадни технологии; използване на по-безопасни вещества; по-пълно регенериране и рециклиране както на веществата, получени и използвани при тези технологии, така и на самите отпадъци; сравними процеси, съоръжения или методи на дейност, които са преминали успешно изпитания в промишлени условия; технологични постижения и настъпили промени в научните познания и схващания за проблемите; същността, въздействието и количеството на съответните емисии; дати на въвеждането в експлоатация на нови или съществуващи инсталации; срокът от време, необходим за внедряване на най-добрите достъпни методи; потреблението и естеството на суровините и материалите (включително и на водата), използвани в процеса, както и енергийната му ефективност; необходимост от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда и произтичащите за нея рискове; необходимост от предотвратяване на авариите или свеждане до минимум на последиците за околната среда. Концепцията за най-добрите достъпни методи не е предписание заприлагането на конкретен метод или технологии, а има за цел да наложисъобразяване с техническите характеристики на съответната инсталация,географското й положение и местните природни условия.

3. Информацията за ефективността на мерките за ограничаване на емисиите и свързаните с това разходи се основава на документите, получени иразгледани от Целевата група и Подготвителната работна група за УОЗ. Ако нее посочено друго, изброените методи се приемат за утвърдени в практиката възоснова на експлоатационния опит.

4. Непрекъснато се разширява опитът в конструирането на нови съоръжения, работещи с нискоемисионни технологии, както и опитът в модернизацията насъществуващите инсталации. Това обуславя необходимостта от периодичнапреработка и внасянето на допълнения и изменения в това приложение.Най-добрите достъпни методи (НДМ), определени за новите инсталации,обикновено могат да се внедрят и в съществуващите инсталации при условие, чесе определи адекватен преходен период и бъде извършена адаптивнареконструкция.

5. В приложението са изброени множество мерки за контрол на емисиите, при което е обхванат широк диапазон на ефективност и размер на разходите.Изборът на мерки във всеки конкретен случай зависи от редица фактори, катоикономическите условия, технологичната инфраструктура и технически мощности,както и от всички съществуващи мероприятия за ограничаване замърсяването навъздуха.

6. Към най-важните УОЗ, изхвърляни в атмосферата от стационарни източници, спадат следните вещества: а) полихлорираните дибенз-пара-диоксини/фурани (ПХДД/Ф); b) хексахлорбензен (ХХБ); с) полициклени ароматни (полиядрени) въглеводороди (ПЦАВ). Съответните дефиниции са посочени в приложение III към протокола. II. Големи стационарни източници на емисии от УОЗ

7. Емисиите на ПХДД/Ф се образуват при термичните процеси с участието на органични вещества и хлор в резултат от непълното им изгаряне или химичниреакции. Съществуват следните големи стационарни източници на ПХДД/Ф: a) изгаряне на отпадъци, включително съвместно изгаряне; b) термични металургични процеси, например производството на алуминий идруги цветни метали, чугун и стомана; c) енергийни мощности, изгарящи някои видове горива; d) горивни процеси в битовия сектор; и e) специфични процеси в химичното производство, при които се отделятмеждинни химични съединения и странични продукти.

8. Освен тях съществуват и други големи стационарни източници на емисии на ПЦАВ: a) битово отопление чрез изгаряне на дърва и въглища; b) горивни процеси на открито, например изгаряне на твърдите отпадъци,горски пожари и изгаряне на стърнища; c) производство на кокс и аноди; d) производство на алуминий (по технологията на Сьодерберг); и е) съоръжения за консервация на дървесина, като се прави изключение застраната, в която тази категория не заема значителен дял от общотоколичество емисии на ПЦАВ (съгласно дефиницията в приложение III).

9. Емисиите на ХХБ възникват в резултат от топлинни и химични процеси, аналогични на процесите, при които се отделят ПХДД/Ф, при същия механизъм наобразуване на ХХБ. Големите източници на емисии на ХХБ могат да бъдат: а) инсталациите за изгаряне на отпадъци, включително такива за смесеноизгаряне; b) източниците на топлина в металургичната промишленост; и c) използването на хлорирано гориво в пещните инсталации. III. Общи подходи, използвани с цел ограничаване на емисиите

10. Съществуват няколко подхода за ограничаване или предотвратяване емисиите на УОЗ от стационарни източници. Те включват замяна на изходниматериали, модификация на технологичните процеси (включителноремонтно-техническото обслужване и експлоатационния контрол) и модернизацияна съществуващите инсталации. По-долу в списъка е дадено общо описание надостъпните мерки, които могат да се прилагат или поотделно, или в съчетаниес други такива: а) замяна на изходните материали, ако те представляват УОЗ или когатосъществува директна връзка между тези материали и емисиите на УОЗ отсъответния източник; b) използване на най-добрите екологосъобразни методи, напримеррационално стопанисване, програмите за профилактично ремонтно-техническообслужване или внедряване на такива технологични промени, като затворенитесистеми (например в коксовите пещи или използването на инертни електроди заелектролиза); c) модификация на технологичната схема с цел да се осигури пълноизгаряне на материалите, което предотвратява образуването на устойчивиорганични замърсители, чрез контрол на параметрите, като напримертемпературата на изгаряне или времето на престояване на материалите винсталацията; d) методи за очистване на димните газове, например термично иликаталитично изгаряне или окисление, утаяване на праха, адсорбция; e) обработка на остатъчните продукти, отпадъците и утайките ототпадните води, например чрез въздействие с високи температури илипревръщането им в инертни вещества.

11. Равнищата на емисиите, посочени при различните мерки в таблиците 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, се отнасят по правило за всеки конкретен случай.Стойностите или интервалите от стойности характеризират равнищата наемисиите, изразявани като процентен дял от пределно допустимите стойности насъответните емисии при използване на традиционните технологии.

12. Съображенията, засягащи икономическата ефективност, могат да се основават на общите годишни разходи за единица намаляване степента назамърсяване (включително капиталните и експлоатационните разходи).Разходите, свързани със съкращаването на емисиите на ТОЗ, също така трябвада се разглеждат в рамките на цялостния икономически механизъм натехнологичния процес, например ефекта от мерките за ограничаване на емисиитеи производствените разходи. С оглед на множеството от въздействащи фактори,инвестиционните и експлоатационните разходи са много специфични заиндивидуалните случаи. IV. Методи за ограничаване на емисиите на ПХДД/Ф А. Изгаряне на отпадъците

13. Изгарянето на отпадъци включва изгарянето на комунално-битови, опасни и медицински отпадъци и необработените утайки от отпадните води.

14. Към основните мерки за ограничаване на емисиите на ПХДД/Ф от инсталациите за изгаряне на отпадъците спадат: а) първичните мерки, засягащи изгаряните отпадъци; b) първичните мерки, засягащи технологичните регламенти; c) мерките за контрол на физичните параметри на горивния процес иотработените газове (например температурните етапи, скоростта на охлаждане,съдържанието на кислород и др.); d) очистване на газовете от горивната камера; e) обработка на остатъчните продукти, образуващи се в процеса наочистване.

15. Първичните мерки, засягащи изгаряните отпадъци, чиято същност е контрол на ниво подбор на суровини и материали с цел намаляване количествотона халогенсъдържащи вещества чрез замяната им с несъдържащи халогениалтернативни материали, не са подходящи при изгарянето на комунално-битовиили опасни отпадъци. По-ефикасният подход е модифициране на горивния процеси прилагане на вторични мерки за очистване на газовете от горенето.Контролът на ниво суровини и материали е полезна първична мярка засъкращаване на количеството на образуващите се отпадъци, която катодопълнително предимство не изключва възможността за рециклирането им.Приложението на такива мерки може да доведе до косвено съкращаване наемисиите на ПХДД/Ф в резултат от намаляването на количеството на изгарянитеотпадъци.

16. Към важните и ефективните мерки за съкращаване на емисиите на ПХДД/Ф спада модификацията на технологичните регламенти с цел оптимизация наусловията на изгаряне (обикновено температурата е 850 °С и по-висока,количеството на подадения кислород се изчислява в зависимост от топлинниякапацитет и консистенцията на отпадъците, необходимото време на престой наматериалите - около 2 сек при 850 °С и достатъчна циркулация на газа,недопускане на слабо нагрети зони в камерата за изгаряне на битови отпадъции др.). При изгаряне в кипящ слой работната температура е под 850 °С, прикоето също се постигат адекватни параметри на емисиите. При съществуващитегоривни инсталации обикновено се налага промяна в конструкцията им илиподмяна на инсталацията и като алтернатива може да се окаже икономическиосъществимо в някои страни. Необходимо е съдържанието на въглерод в пепелтада бъде сведено до минимум.

17. Мерки, свързани с очистването на димни газове. Посочените по-долу мерки осигуряват възможността за достатъчно ефективно намаляване насъдържанието на ПХДД/Ф в димните газове. Синтезът de-novo протича притемпература 250 - 450 °С. Тези мерки са предпоставка за по-нататъшнонамаляване на замърсяването с цел постигане на изискваното равнище наемисиите на изхода на отводния комин: a) рязко охлаждане на димните газове (доста ефективен и относителноевтин метод); b) прибавяне на инхибитори, като триетаноламин или триетиламин (коитосъщо така могат и да редуцират азотни оксиди), обаче в този случай посъображения за сигурност трябва да се има предвид възможността от протичанена странични реакции; c) използване на системи за събиране на прах при температури 800 -1000 °С например с керамични филтри и циклонни сепаратори; d) използване на нискотемпературни електроразрядни системи; и e) предотвратяване на утаяването на летлива пепел в системата заотвеждане на димните газове.

18. За очистване на димните газове се използват следните методи: a) традиционни прахоутаители за намаляване на количеството насвързаните с частиците ПХДД/Ф; b) селективна каталитична редукция (СКР) или селективна некаталитичнаредукция (СНКР); c) адсорбция с активен въглен или кокс в системи с неподвижен илипсевдовтечнен слой; d) различни видове адсорбционни методи и оптимизирани системи заочистване със скрубери със смеси от активен и пещен въглен и варни иваровикови разтвори в реактори с неподвижен, подвижен и псевдовтечнен слой.Ефективността при улавянето на ПХДД/Ф може да се повиши чрез предварителнонанасяне на слой от активен въглен върху повърхността на ръкавния филтър; e) окисление с водороден пероксид; и f) методи за каталитично изгаряне с използване на различни типовекатализатори (т.е. Pt/Al O или медно-хромитни катализатори с различни 2 3активатори за стабилизиране на повърхността и забавяне стареенето накатализаторите).

19. Изброените по-горе методи позволяват да се постигнат равнища на емисиите на ПХДД/Ф в газовете от горивните камери в размер на 0,1 ngТЕ/куб. м. Наред с това следва да се предприемат съответни мерки, които даосигурят в системите, където се използва активен въглен или коксовиадсорбатори/филтри, такива условия, че въглищният прах, постъпващ ватмосферата извън системата за отвеждане през комините, да не увеличаваравнищата на емисиите на ПХДД/Ф на следващите етапи от технологичния процес.Освен това трябва да се отбележи, че адсорбаторите и обезпрашаващитеинсталации, разположени преди катализаторите (метод СКР), са източници набогати на ПХДД/Ф остатъчни продукти, които следва допълнително да сеобработват или да се отстраняват по подходящ начин.

20. Съпоставянето на различните мерки за намаляване на съдържанието на ПХДД/Ф в димните газове е доста сложна задача. Крайната матрица включваширока гама от промишлени инсталации с различна мощност и конфигурация.Факторите за определяне на разходните параметри включват също така и меркитеза съкращаване на емисиите от други замърсители, като например тежки метали(свързани с твърдите частици и в свободна форма). Ето защо в повечето случаине е възможно да се определи директната зависимост при намаляването наемисиите само на ПХДД/Ф. В таблица 1 са посочени накратко данни заразличните мерки, ограничаващи емисиите.

21. В много от страните изгарянето на медицинските отпадъци може да е сред големи източници на емисии на ПХДД/Ф. Отделни медицински отпадъци, катоанатомични части от човешкото тяло, инфектирани отпадъци, игли, кръв, плазмаи цитостатиците, се обработват като особен вид опасни отпадъци, докатодругите медицински отпадъци често се изгарят в насипно състояние на обекта.Инсталациите, в които се изгарят подобни смесени отпадъци, трябва даотговарят на същите изисквания, както и другите инсталации за изгаряне набитови отпадъци.

22. Възможно е страните да пожелаят да обсъдят провеждане на политика за стимулиране на изгарянето на комунално-битовите и медицинските отпадъци вголеми регионални центрове, а не в малки по размер инсталации. Използванетона такъв подход може да позволи повишаването на икономическата ефективностот приложението на НСМ.

23. Обработка на остатъчните продукти, образуващи се при процесите на очистване на димните газове: за разлика от пепелта, образуваща се винсталациите за изгаряне на битови отпадъци, тези остатъчни продукти иматотносително високи концентрации на тежки метали, органични замърсители(включително ПХДД/Ф), хлориди и сулфиди. Ето защо трябва да се осигуринадежден контрол над методите за тяхното отстраняване. По-специално всистемите за влажно пречистване със скрубери се образуват значителни обемикисели, замърсени течни отпадъци. Използват се редица специални мерки заобработка на такива отпадъци, към които спадат: a) каталитичната обработка на праха, събиращ се в тъканните филтри, приниски температури в безкислородна среда; b) пречистване на праха от тъканните филтри в скрубери чрез процеса 3-R(киселинна екстракция на тежките метали и деструкционно изгаряне наорганичните вещества); c) встъкляване на праха, задържан от тъканните филтри; d) други методи за задържане; и e) използване на плазмената технология. В. Термични процеси в металургичната промишленост

24. Отделни процеси, използвани в металургичната промишленост, могат да бъдат едни от големите все още съществуващи източници на емисии на ПХДД/Ф.Към тях спадат: a) първичен металодобив на желязо и стомана (например доменнотопроизводство, агломерационните фабрики, производство на железнорудни пелети); b) вторичен металодобив на желязо и стомана; и c) първичен и вторичен добив на цветни метали (производството на мед). В таблица 2 е посочена обобщената информация за мерките за ограничаванена емисиите на ПХДД/Ф в металургичната промишленост.

25. Металодобивните и металообработващите съоръжения реално могат да постигнат намаляване на максимално допустими концентрации на емисиите до0,1 ng TE/куб. м (в случаите, когато дебитът на отработени газове надвишава5000 куб. м/h) чрез използване на съответни мерки за ограничаване наемисиите.

Агломерационни инсталации

26. Както показват резултатите от измерванията, равнищата на емисиите на ПХДД/Ф, образуващи се в агломерационните инсталации на чернатаметалургия, варират в интервала 0,4 - 4 ng ТЕ/куб. м. Според резултатите отеднократно измерване, проведено на една от инсталациите при нормаленексплоатационен режим без използване на каквито и да е мерки за ограничаванена емисиите, концентрацията там е била равна на 43 ng ТЕ/куб. м.

27. Използването на халогенсъдържащи съединения може да доведе до образуването на ПХДД/Ф, ако тези съединения се съдържат в материала зазареждане на агломерационните инсталации (коксов ситнеж, съдържащи се врудата соли) и в добавяните рециклирани материали (например валцов обгар,прах от гърловинните газове на доменните пещи, прах от филтрите и течниутайки от пречистването на отпадните води). Обаче, както и при изгарянето наотпадъците, не се открива подчертана връзка между концентрациите на хлор взареждания материал и равнищата на емисиите на ПХДД/Ф. Подходяща мярка втози случай може да бъде недопускането на използването на замърсениостатъчни материали и обезмасляването на валцовия обгар преди постъпванетоим в агломерационните инсталации.

28. Съкращаването на емисиите на ПХДД/Ф най-ефективно може да се

осигури чрез съчетаване на следните вторични мерки:

a) рециркулацията на отработените газове значително намалява емисиите

на ПХДД/Ф и освен това значително намалява дебита на отработени газове. В

резултат от тези мерки се съкращават разходите за монтиране на всякакви

допълнителни пречиствателни системи на изхода на отводните инсталации

(комини);

b) монтаж на тъканни филтри (в някои случаи в съчетание с

електростатични прахоутаители) или на електростатични прахоутаители,

оборудвани с приспособления за инсуфлиране на смеси от активен въглен/пещен

въглен/варовик в отработените газове; и

c) разработени са методи за очистване в скрубери, включващи

предварително охлаждане на отработените газове, излужване по технология за

високоефективно очистване в скрубери и сепарация чрез капково утаяване. С

помощта на тези методи може да се осигури ограничаване на емисиите в

интервала 0,2 - 0,4 ng ТЕ/куб. м. Чрез добавяне на съответни адсорбиращи

агенти, като въглищен кокс/въглищен ситнеж, е възможно намаляване на емисии

до равнище 0,1 ng ТЕ/куб. м.

Таблица 1

Сравнителни данни за различните мерки за очистване на димните газове и

модификация на технологичните регламенти в инсталациите за изгаряне на

битови отпадъци, предприемани с цел съкращаване на емисиите от ПХДД/Ф

| Възможни мероприятия | Равнище на емисиите (%)а/ | Предвиждани разходи | Риск при прилагането им |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Първични мерки, предприемани чрез замяна на зарежданите материали: |  |  |  |
| изключване на предшестващите и зарежданите хлорсъдържащи материали; | Равнище на образуваните емисии не е определяно количествено; изглежда между тях и количеството на зареждания материал няма линейна зависимост. |  | Предварителното сортиране на зареждания материал не е ефективно, може да се отделят само обособени части и елементи на отпадъците, докато другите съдържащи хлор материали, например готварската сол, хартията и др., не се поддават на сортировка. Това е нежелателно при обработката на опасни химически отпадъци. |
| управление на потоците битови отпадъци |  |  | Много полезна първична мярка с възможности за реализация при особени случаи (например при обработката на отработени масла, електрически компоненти и др.); допълнително предимство - възможност за рециклиране на материалите |
| Модификация на технологичния регламент на обработка: оптимизация на условията за изгаряне; недопускане на спадане на работната температура под 850 °С или на зони с по-ниска температура на газа в горивната камера; осигуряване на достатъчно съдържание на кислород; контрол на подавания кислород в зависимост от топлинния капацитет и консистенцията на зареждания материал; и осигуряване на достатъчно време на престой на материала и на циркулация на газовете. |  |  | Изисква се цялостна модернизация на технологичния процес |
| Мерки за очистване на газовете от горивната камера: Предотвратяване на утаяването на частиците чрез използване на: приспособления за пречистване от сажди, приспособления за механичното им уплътняване, акустични и пароструйни саждоразпръскватели. |  | Използването на пароструйни саждоразпръскватели може да повиши скоростта на образуване на ПХДД/Ф |
| Отстраняване на праха, обикновено в камерата за изгаряне на битови отпадъци: | < 10 | Средна | Отстраняване на адсорбираните върху частиците ПХДД/Ф . Методите за отстраняване на частиците в потоците от горещи газове от горивната камера се използват само при пилотни промишлени инсталации |
| тъканни филтри; |  |  |  |
| керамични филтри | 1 - 0,1 | Висока | Използване при температури < 150°С |
| циклонни сепаратори; и | Ниска ефективност |  | Използване при температури 800 - 1000°С |
| електростатично утаяване | Ниска ефективност | Средна |  |
|  | Средна ефективност |  | Използване при температура 450°С; благоприятства на протичане на синтеза de novo на ПХДД/Ф, нарастване на равнището на емисиите на азотни оксиди (Nox), намаляване на количеството рекуперирана топлина |
| Каталитично окисление |  |  |  |
| Рязко охлаждане на газовия поток |  |  | Използване при температури 800 - 1000 °С Необходимо е да се предвидят отделни мерки за намаляване на обема от газообразната фаза |
| Високоефективна адсорбционна инсталация с допълнително прибавени частици активен въглен (електродинамичен разходомер на Вентури) |  |  |  |
| Селективна каталитична редукция (СКР) |  | Високи инвестиционни и ниски експлоатационни разходи | Редукция на азотни оксиди (Nox) при добавка на амоняк (NH3); изисква се голяма производствена площ, отработените катализатори и остатъците от активен въглен (АВ) или активен лигнитен кокс (АЛК) могат да се отстраняват, в повечето случаи катализаторите могат да се регенерират от производителите, АВ и АЛК могат да се изгарят при строго контролиране на процеса |
| Различни видове методи за мокра и суха адсорбция с използване на смеси от активен въглен и пещен кокс, варови и варовикови разтвори в реактори с неподвижен, подвижен и псевдовтечнен слой: |  |  |  |
| реактори с неподвижен слой, адсорбция с активен въглен или пещен кокс; и | < 2 (0,1 ng ТЕ/m3) | Високи инвестиционни и средни експлоатационни разходи | Отстраняване на остатъчните продукти. Изискват се големи производствени площи |
| проточни или циркулационни реактори с псевдовтечнен слой с добавяне на активен въглен/варови или варовикови разтвори с последващ тъканен филтър | < 10 (0,1 ng ТЕ/m3) | Ниски инвестиционни и средни експлоатационни разходи | Отстраняване на остатъчните продукти |
| Добавяне на водороден пероксид (Н2О2) | 2 - 5 (0,1 ng ТЕ/m3) | Ниски инвестиционни и ниски експлоатационни разходи |  |

а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им, сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка.

Таблица 2

Съкращаване на емисиите от ПХДД/Ф в металургичната промишленост

| Възможни мероприятия | Равнище на емисиите (%)а/ | Предвиждани разходи | Рискове при прилагането им |
| --- | --- | --- | --- |
| Агломерационни инсталации |  |  |  |
| Първични мерки: |  | Ниска |  |
| оптимизация /капсулиране на транспортните ленти на машината за агломерация; |  |  | Невъзможно е да се осигури 100% съкращаване на емисиите. |
| рециркулация на отработените газове, например оптимизация на агломерацията от гледна точка на емисиите, позволяваща да се съкрати дебитът на отработени газове с около 35% (намаляване на разходите за последващи вторични мерки в резултат от намален дебит на отработени газове), мощност - 1 милион Nm3/h (нютън по кубичен метър на час); | 40 | Ниска |  |
| Вторични мерки: |  |  |  |
| електростатично утаяване + молекулно сито; добавка на смеси варовик/активен въглен; (0,1 ng TE/m3) | Средна ефективност | Средни |  |
|  | Висока ефективност | Средни |  |
| високоефективни скрубери - съществуваща инсталация AIRFINE (Фьост Алпине ШталЛинц), експлоатира се от 1993 г., мощност - 600 000 Nm3/h; планирано е строителството на втора инсталация през 1998 г. в Хоговен (Холандия) | Висока ефективност на съкращаване на емисиите до 0,2 - 0,4 ng TE/m3 | Средни | Може да се постигне равнище на емисиите от порядъка на 0,1 ng TE/m3 при нарастване на енергопотреблението; подобни инсталации не съществуват |
| Производство на цветни метали (например на мед): |  |  |  |
| Първични мерки: |  |  |  |
| предварително сортиране на металните отпадъци, недопускане на зареждане с материали, като пластмаси и скрап с ПВХ; отстраняване на покритието и ползване на изолационни материали, несъдържащи хлор |  | Ниски |  |
| Вторични мерки: |  |  |  |
| рязко охлаждане на горещите отработени газове; използване на кислород или обогатен с кислород въздух за горивния процес, вдухване на кислород в шахтните пещи (осигуряване на пълно изгаряне и минимизиране на обема отработени газове); | Висока ефективност 5 - 7 (1,5 - 2 TE/m3) | Ниски |  |
|  |  | Високи |  |
| използване на реактори с неподвижен слой или проточни реактори с псевдовтечнен слой за адсорбция върху разпрашен активен въглен или пещни въглища; | (0,1 ng TE/m3) | Високи |  |
| каталитично окисление; и съкращаване на времето на престой на материала при температури в критичните интервали в системата за отработени газове. | (0,1 ng TE/m3) | Високи |  |
| Черна металургия (добив на чугун и стомана): |  |  |  |
| Първични мерки: |  |  |  |
| почистване на металните отпадъци от масла преди зареждане на технологичните реактори; |  | Ниски | Необходимо е използването на разтворители за почистването на скрапа |
| унищожаване на материалите, отделящи органични замърсители (масла, емулсии, консистентни смазки и греси, бои и пластмаси), случайно попаднали в зареждания материал при почистването му; |  | Ниски |  |
| намаляване на относителния обем на отработените газове, съдържащи значителни количества замърсители; |  | Средни |  |
| разделно събиране и пречистване на емисиите, образуващи се при зареждане и почистване; |  | Ниски |  |
| Вторични мерки: |  |  |  |
| разделно събиране и пречистване на емисиите, образуващи се при зареждане и почистване; и |  | Ниски |  |
| използване на тъканни филтри в съчетание с инсуфлиране на кокс | < 1 | Средни |  |
| Вторичен добив на алуминий: |  |  |  |
| Първични мерки: |  |  |  |
| прекратяване употребата на халогенсъдържащи материали (хексахлоретан); |  | Ниски |  |
| прекратяване използването на хлорсъдържащи смазочни материали (например хлорирани парафини); и |  | Ниски |  |
| пречистване и сортиране на замърсените метални отпадъци преди зареждане, например чрез отстраняване на покритията с фин абразив и изсушаване, флоатационна сепарация и утаяване във вихров поток. |  |  |  |
| Вторични мерки: |  |  |  |
| използване на едно- и многостъпални тъканни филтри с добавка на активен варовик/активен въглен пред филтъра; | < 1 (0,1 ng TE/m3) | Средни/ високи |  |
| минимизация и разделно отстраняване и пречистване на потоците отработен газ с различна степен на замърсяване; |  | Средни/ високи |  |
| предотвратяване отлагането на частици в областите на разпространение на отработения газ и минимално кратък престой в интервала на критични температури; |  | Средни/ високи |  |
| повишаване на качеството на предварителната обработка на алуминиевите отпадъци чрез използване на методите на флоатационна сепарация и сортиране на частиците във вихров поток. |  | Средни/ високи |  |
| а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им, сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка. |
| Първичен и вторичен добив на мед |
| 29. Сега съществуващите инсталации за първично и вторично добиване на мед могат да осигуряват равнища на емисиите от ПХДД/Ф в границите от няколкопикограма до 2 ng TE/куб. м. Равнищата на емисиите на ПХДД/Ф от една пещ затопене на мед достигат до 29 ng TE/куб. м преди оптимизирането натехнологичното оборудване. По правило утвърдените пределно допустимистойности на емисиите от ПХДД/Ф, изпускани от тези инсталации, варират вшироки граници предвид големите разлики в характеристиките на суровините иматериалите, използвани в различните технологични инсталации и процеси. |
| 30. По правило подходящите мерки за съкращаване на емисиите на ПХДД/Ф са следните: а) предварително сортиране на металните отпадъци; b) предварителна обработка на металните отпадъци, например отделяне напластмасовите покрития или покритията от ПВХ, предварителна обработка накабелните отпадъци само чрез използване на методи за студена/механичнаобработка; c) рязко охлаждане на горещите отработени газове (това прави възможноизползването на топлината) с цел съкращаване на времето за престой наматериала при температури от критичния температурен интервал в системите заотработени газове; d) използване на кислород или обогатен с кислород въздух при изгарянетоили инжектиране на кислород в шахтната пещ (за осигуряване на пълно изгарянеи минимизиране на обема от отработени газове); e) адсорбция в реактори с неподвижен слой или струйни проточни реакторис псевдовтечнен слой с активен въглен или пещен въглищен прах; и f) каталитично окисление. |
| Производство на стомана |
| 31. Равнището на емисиите от ПХДД/Ф, образуващи се в конверторите за производство на стомана и шахтните пещи с вдухване на горещ въздух,електрическите пещи и дъговите електропещи за топене на леярски чугун, езначително под 0,1 ng TE/куб. м. Пещите с вдухване на студен въздух ивъртящите се тръбни пещи (за топене на леярски чугун) работят с по-високониво на емисии от ПХДД/Ф. |
| 32. При използване на посочените по-долу мерки при електродъговите пещи реално може да се постигне ограничаване на концентрациите в емисиите до0,1 ng TE/куб. м: a) разделно улавяне на емисиите при зареждане и изпразване; b) използване на тъканни филтри или електростатични прахоутаители всъчетание с инсуфлиране на кокс. |
| 33. Изходната суровина за зареждане на електродъговите пещи често съдържа различни видове масла, емулсии или смазки. Общите първични мерки засъкращаване на емисиите от ПХДД/Ф включват сортиране и обезмасляване наметалните отпадъци, които могат да съдържат пластмаси, гума, бои, пигменти ивулканизиращи добавки. |
| Топилни пещи, използвани при вторичен добив на алуминий |
| 34. Равнището на емисиите на ПХДД/Ф, образуващи се в топилните пещи при вторичното производство на алуминий, варират в границите 0,1 - 14 ng TE/куб. м. Тези стойности зависят от типа топилни пещи, използваните материали иприлаганите методи за очистване на отработените газове. |
| 35. В обобщение едно- и многостъпалните тъканни филтри в съчетание с третиране с варовик/активен въглен/пещен въглен пред входа на филтъраосигуряват съкращаването на концентрацията в емисиите до 0,1 ng TE/куб. м,при това ефективността на намаляване на емисиите е 99%. |
| 36. Също така може да се обсъди прилагане на някои от следните мерки: a) минимизиране и разделно отстраняване и очистване на потоците ототработени газове с различна степен на замърсяване; b) предотвратяване на отлагането на частиците от отработените газове; c) съкращаване на престоя при температури в интервала на критичнитемператури; d) усъвършенстване на процеса за предварително сортиране в инсталациитеза натрошаване на алуминиевите отпадъци чрез използване на флотационнасепарация и сортиране на частиците във вихрови потоци; и e) усъвършенстване на процеса на предварително почистване наалуминиевите отпадъци чрез отстраняване на повърхностните покрития съсстружки и последващо изсушаване на металния прах и стружки. |
| 37. Алтернативните мерки d) и e) играят важна роля, тъй като е малко вероятно съвременните методи на топене без флюс (изключващи използването нахалогенсъдържащ солеви флюс) да се прилагат за обработване нанискокачествени отпадъци, подходящи за преработка във въртящи се пещи. |
| 38. В рамките на Конвенцията за защита на морската среда в североизточната част на Атлантическия океан продължава обсъждането навъпроса за възможно преразглеждане на разработената преди препоръка запостепенното прекратяване използването на хексахлоретан в промишлеността запроизводство на алуминий. |
| 39. Обработката на стопилката може да се извършва чрез използване на съвременна технология, например със смеси от азот и хлор в съотношение от9:1 до 8:2, оборудване за вдухване на газ с цел фино диспергиране,предварително и последващо продухване с азот и вакуумно обезмасляване. Приизползването на смеси азот/хлор концентрацията на емисиите от ПХДД/Ф е около0,03 ng TE/куб. м (за сравнение при обработката само с хлор този показателнадвишава 1 ng TE/куб. м). Обработката с хлор е необходима за отстраняване намагнезия и други нежелани компоненти. С. Изгаряне на изкопаеми горива в комунални и промишлени котелниинсталации за топлопроизводство |
| 40. При изгаряне на изкопаеми горива в комуналните и промишлените котелни инсталации за топлопроизводство (с топлинна мощност над 50 MW)повишаването на нивото на енергийната ефективност и енергоспестяването щедоведе до намаляване на обема на емисиите на всички замърсители в резултатот свиването на потребностите от гориво. Това води до намаляване и наемисиите от ПХДД/Ф. Пречистването на въглищата и нефта от хлор не еикономически ефективно решение, но във всеки случай тенденцията заизползване на инсталации, работещи с газ, ще спомогне за съкращаването наемисиите от ПХДД/Ф в този сектор. |
| 41. Трябва да се отбележи, че емисиите на ПХДД/Ф значително нарастват, когато горивата се смесват с отпадъци (утайки от пречистване на отпаднитеводи, отработени масла, гумени отпадъци и т.н.). Изгарянето на отпадъци сцел производство на енергия трябва да се провежда само в инсталации,оборудвани със системи за пречистване на отработените газове, способни даосигурят високоефикасно намаляване на емисиите от ПХДД/Ф (тези системи саразгледани по-горе в раздел А). |
| 42. Приложението на методи за съкращаване на емисиите от азотни оксиди, серен диоксид и твърди частици от димните газове също така може да спомогнеза отстраняването на емисиите от ПХДД/Ф. Ефикасността на отстраняване наемисиите от ПХДД/Ф при използването на тези методи е различна в различнитеинсталации. Продължават научните изследвания за разработване на методи заотстраняване на ПХДД/Ф; но докато тези методи не станат промишленоприложими, не може да бъдат посочени най-добри методи за отстраняванеконкретно на ПХДД/Ф. D. Горивни процеси в битовия сектор |
| 43. Относителният дял на емисиите от домашни уреди за изгаряне в общото количество емисии на ПХДД/Ф е по-незначителен при правилно изгаряне наразрешените за използване видове горива. Освен това могат да се появятзначителни регионални разлики в равнищата на емисиите с оглед на такивафактори, като тип и качество на горивото, географска плътност наразпределение на битовите уреди и особеностите при използването им. |
| 44. В сравнение с големите горивни уредби домашните камини се характеризират с по-нисък коефициент на изгаряне на въглеводородите вгоривото и отработените газове. Това важи особено силно при използване натвърдо гориво, например дървесина и въглища, при които концентрациите наПХДД/Ф в емисиите варират в интервал 0,1 - 0,7 ng TE/куб. м. |
| 45. Увеличаване на емисиите от ПХДД/Ф настъпва при изгарянето на опаковъчни материали, прибавяни към твърдото гориво. Въпреки съществуващатав някои страни забрана се среща изгаряне на опаковки и отпадъци в домашниусловия. Трябва да се признае, че поради нарастването на таксите, събираниза отстраняване на отпадъците, се практикува изгаряне на домакинскитеотпадъци в домашните печки и други уреди. При изгаряне на дървесина заедно состатъчни опаковъчни материали равнището на емисиите от ПХДД/Ф може данарасне от 0,06 ng TE/куб. м (за чистата дървесина) на 8 ng TE/куб. м(съответно при обемно съдържание на кислород от порядъка на 11%). Тезирезултати се потвърждават от данните на проведените в някои страниизследвания, при които измереното съдържание на ПХДД/Ф в отработени газове едостигало до 114 ng TE/куб. м (при обемно съдържание на кислород от 13%) следизгаряне на отпадъци в битови печки. |
| 46. Емисиите, образуващи се при използването на битови печки, могат да се намалят чрез налагане на ограничения за използване само нависококачествено гориво и забрана за изгарянето на отпадъци, халогениранипластмаси и други материали. За постигането на тази цел могат да спомогнатпрограмите за информиране на обществеността, предназначени за купувачите/операторите на битовите печки. Е. Инсталации, работещи с дървесно гориво (с мощност под 50 MW) |

47. Резултатите от проведените измервания показват, че равнищата на

мисиите на ПХДД/Ф, образуващи се при експлоатацията на инсталации, работещи

с дървесно гориво, могат да надвишават 0,1 ng TE/куб. м, особено при

неблагоприятни условия на горене и/или ако изгаряните вещества са с

по-високо съдържание на хлорирани съединения в сравнение с обикновената

необработена дървесина. Показател за непълно изгаряне на веществата е общата

концентрация на въглерод в отработените газове. Доказана е зависимост между

емисиите на въглероден оксид, качеството на изгаряне на веществата и

емисиите на ПХДД/Ф. В таблица 3 са посочени концентрациите на някои вещества

в емисиите и коефициентите на емисиите за инсталациите, работещи с дървесно

гориво.

Таблица 3

Количественозависими концентрации в емисиите и коефициенти на емисиите

за инсталации, работещи с дървесно гориво

| Вид гориво | Концентрация на емисиите (ng TE/m3) | Показател за емисиите (ng TE/kg) | Показател за емисиите (ng/GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Естествена дървесина (бук) | 0,02 - 0,10 | 0,23 - 1,3 | 12 - 70 |
| Естествени дървесни стружки (от горски масиви) | 0,07 - 0,21 | 0,79 - 2,6 | 43 - 140 |
| Талашит | 0,02 - 0,08 | 0,29 - 0,9 | 16 - 50 |
| Градски дървени отпадъци | 2,7 - 14,4 | 26 - 173 | 1400 - 9400 |
| Комуналнобитови отпадъци | 114 | 3230 |  |
| Дървени въглища | 0,03 |  |  |

48. При изгаряне на градски дървени отпадъци (т.е. дървени отпадъци при разрушаване на къщи) в инсталации с подвижна скара се образуват емисии сотносително високо равнище на ПХДД/Ф в сравнение с неотпадъчния дървенматериал. Първичната мярка за съкращаване на емисиите е недопускане наизползване на отпадъци от обработен дървен материал в инсталациите, работещис дървесно гориво. Обработената дървесина следва да се изгаря само винсталации, оборудвани със съответни системи за пречистване на газовете отгоривната камера с цел минимизиране на емисиите от ПХДД/Ф. V. Методи за ограничаване на емисиите от ПЦАВ А. Производство на кокс

49. При производството на кокс ПЦАВ попадат в атмосферата главно в следните случаи: a) при зареждане на пещта през отвора за зареждане; b) вследствие на изтичане през вратичките на пещта, напорните(нагнетателните) тръби и капаците на отворите за зареждане; и c) при изтласкване и охлаждане на кокс.

50. Концентрациите на бензо(а)пирен (БаП) варират значително между индивидуални източници, включени в рамките на една коксова батерия.Най-високите концентрации БаП са отбелязани в горната част на коксоватабатерия и в непосредствена близост до вратичките на пещта.

51. Емисиите на ПЦАВ, образуващи се при производството на кокс, могат да се намалят чрез внедряване на технически усъвършенствания всъществуващите комбинати за производство на желязо и стомана. След това можеда последва спиране и подмяна на старите коксови батерии и общо намаляванена обема на коксово производство, например в резултат от внедряването натехнология с вдухване на прахообразни висококачествени въглища запроизводство на стомана.

52. Стратегията за намаляване на емисиите на ПЦАВ от коксовите батерии трябва да включва следните технически мерки: a) зареждане на коксовите пещи: съкращаване на емисиите от твърди частици при товарене на въглищата отбункера в зареждащите колички; осигуряване на затворена система за транспортиране на въглища вслучаите с предварително подгряване; отвеждане на отработените газове със следващо пречистване или чрезнасочване на газовете в съседна пещ или отвеждане през събирателентръбопровод в уредбата за изгаряне на газовете и оттам в инсталацията запречистване от прах; в някои случаи отвежданите отработени газове могат дасе изгарят в зареждащите колички, обаче екологичната ефективност ибезопасност на системите, основаващи се на зареждащи колички, епо-незадоволителна; в напорните (нагнетателните) тръби следва да се създадедостатъчно всмукване при нагнетяването на пара или вода в тях; b) предотвратяването на емисиите през капаците на зареждащите отворипри производството на кокс се осигурява чрез: използване на капаци на зареждащите отвори, снабдени с високоефективниуплътнения; замазване на капаците на зареждащите отвори с глина (или аналогиченгоден за това материал) след всяко зареждане; почистване на капаците и краищата на зареждащите отвори предизатварянето им; почистване на пещните тавани от въглищна прах; c) капаците на напорните (нагнетателните) тръби следва да бъдатснабдени с хидравлични уплътнения за предотвратяване на емисиите на газ иизхвърляне на смоли; трябва да се осигури правилна експлоатация науплътненията чрез редовно почистване; d) механизмите за отваряне и затваряне на пещните вратички на коксоватапещ следва да бъдат оборудвани със системи за почистване на уплътненията порамката на вратичката и на самата вратичка на пещта; e) изисквания спрямо вратичките на коксовата пещ: в коксовите пещи трябва да се използват вратички с високоефективниуплътнения (например пружинни мембранни вратички); трябва да се осигури грижливо почистване на уплътненията на рамките ина вратичките на пещта преди провеждането на всяка работна операция; вратичките на коксовата пещ трябва да бъдат конструирани по начин,позволяващ монтажа на системи за извличане на твърди частици, свързани спречиствателна инсталация за прах (през събирателен тръбопровод) приоперацията за изтласкване на кокса; f) машината за транспортиране на кокс трябва да бъде оборудвана съссистема за комплексно почистване на кожусите, стационарно почистване натръбопроводите и пречистване на газовете (за предпочитане с тъканен филтър); g) за охлаждане на кокса следва да се прилагат процедури, отделящинезначителни емисии, например сухо гасене на кокса; трябва да се предпочитасмяната на процеса на мокро гасене на кокса с процеса на сухо гасене,доколкото това би довело до премахване на отпадъчните води при използване назатворена циркулационна система; следва да се намалява количеството прах,образуващ се при обработката на кокса по метода на сухо гасене.

53. Процесът на коксопроизводство по технологията, известна като "производство на кокс без рекуперация на страничните продукти", е свързансъс значително по-малко количество емисии ПЦАВ, отколкото при по-широкоразпространения процес с рекуперация на страничните продукти. Причината затова е, че коксовите пещи се експлоатират при отрицателно налягане, като потакъв начин не се допуска изтичане на газове в атмосферата през вратичкитена коксовата пещ. В процеса на коксуване суровият коксов газ се отстраняваот пещите чрез естествената тяга, която поддържа отрицателно налягане впещта. Тези пещи не са предназначени за рекуперация на страничните химическипродукти от суровия коксов газ. Вместо това страничните газообразни продуктиот процеса на коксуване (включително ПЦАВ) се изгарят ефективно при високитетемператури и продължителен престой в пещта. Отделяната топлина в резултатот това изгаряне се използва за получаване на енергия за коксуването, аизлишната топлина може да се използва за производство на пара. Заикономически съобразна експлоатация на този тип технологии накоксопроизводство може да се наложи изграждане на инсталация за комбиниранопроизводство на електроенергия от излишната пара. Понастоящем съществувасамо една коксова инсталация без рекуперация на страничните продукти,действаща в САЩ, и една - в Австралия. При технологията без рекуперация настраничните продукти се използва коксова пещ с хоризонтално разположена напода газоотвеждаща система, като горивната камера обслужва две пещи. Тозипроцес осигурява алтерниращо зареждане и графици за коксуване на двете пещи.По този начин едната от пещите винаги осигурява коксов газ за горивнатакамера. Изгарянето на коксовия газ в камерата осигурява необходимататоплина. Конструкцията на горивната камера осигурява необходимото време напрестой в нея (приблизително 1 секунда) и висока температура (минимум900 °С).

54. Необходимо е да се прилага ефективна програма за непрекъснато следене (монитиране) на изтичането на газове през уплътненията на вратичкитена коксовите пещи, напорните (нагнетателните) тръби и капаците на отворитеза зареждане. Това включва постоянно следене за изтичане на газовете идокументирането на изтичанията и незабавен ремонт или ремонтно-техническапрофилактика. По този начин може да се осигури значително намаляване наемисиите от дифузни източници.

55. Модернизацията на съществуващите коксови батерии за подобряване на кондензирането на изходящите (изгорели) газове от всички източници(включваща и рекуперация на топлината) позволява да се съкратят атмосфернитеемисии на ПЦАВ с 86 - 90 % и повече (без да се отчита пречистването наотпадъчните води). Инвестиционните разходи могат да се компенсират запо-малко от пет години за сметка на количеството получена рекупериранаенергия, загрята вода, синтезен газ и икономиите на охлаждаща вода.

56. Увеличаването на работния обем на коксовите пещи води до намаляване на общия брой коксови пещи, броя на отварянията на вратичките на коксовитебатерии (т.е. броя на операциите на изгребване на кокс на ден), броя науплътненията в коксовата батерия и съответно съкращаване на емисиите отПЦАВ. Наред с това се повишава нивото на производителност в резултат отнамаляването на експлоатационните разходи и разходите за обслужващ персонал.

57. В сравнение с метода за мокро гасене на кокса системите за сухо гасене на кокса изискват по-високи инвестиционни разходи. По-високитеексплоатационни разходи може да се компенсират с рекуперираната топлина припредварителното нагряване на кокса. Енергетичната ефективност накомбинираната система за сухо гасене на кокса и предварителното нагряване навъглищата нараства от 38 до 65 %. В резултат от използването на процесаза предварително нагряване на въглищата производителността нараства с 30 %.Тя може да се повиши до 40 %, като се има предвид, че коксуването епо-хомогенен процес.

58. Всички резервоари и инсталации, предназначени за съхранение и преработка на каменовъген катран и неговите продукти, трябва да бъдатснабдени със система за улавяне и рекуперация или унищожаване на парите.Експлоатационните разходи за системите за унищожаване на парите могат дабъдат намалени чрез прилагането на методи за последващо автотермичнодоизгаряне на сместа, ако концентрацията на въглеродни съединения вотпадъците е достатъчно висока.

59. В таблица 4 се съдържа кратка информация за мерките за съкращаването на емисиите от ПЦАВ при производството на кокс. В. Анодно производство

60. Емисиите от ПЦАВ при производството на аноди трябва да се третират аналогично на емисиите от ПЦАВ при производството на кокс.

61. За намаляване емисиите на прах, замърсен с ПЦАВ, се използват следните вторични мерки: a) електростатично утаяване на катраните; b) използване на комбинации от традиционен електростатичен филтър заулавяне на катрани и мокър електростатичен филтър като по-ефективна мярка втехническо отношение; c) термично доизгаряне на отработените газове; и d) сухо пречистване в скрубери с добавка на варовик/нефтен кокс илиалуминиев оксид (Аl O ). 2 3

62. Експлоатационните разходи, свързани с термичното доизгаряне, могат да бъдат намалени чрез режима на автотермично доизгаряне, ако концентрациятана въглеродсъдържащи съединения в отработения газ е достатъчно висока. Втаблица 5 се съдържа кратка информация за мерките за ограничаването наемисиите на ПЦАВ при анодното производство. С. Алуминиева промишленост

63. Алуминият се получава чрез електролиза на алуминиев оксид (Аl O ) в 2 3електролизни вани (електролизьори), свързани в последователна електричнаверига. В зависимост от типа на анода електролитните вани се класифицираткато електролизьори с предварително спечени аноди или електролизьори с анодина Сьодерберг.

64. Анодите на електролизьорите с предварително спечени аноди се състоят от калцинирани (спечени) графитни блокове, които се сменят следчастично изчерпване. Анодите на Сьодерберг се спичат в електролизната ванапри потопяването им в смес от нефтен кокс и каменовъглена смола, изпълняващаролята на свързващо вещество.

65. При използване на метода на Сьодерберг се образуват емисии с много високо съдържание на ПЦАВ. Към първичните мерки за съкращаване на емисиитеспадат модернизацията на съществуващите инсталации и оптимизацията натехнологичните процеси, позволяващи да се намалят емисиите на ПЦАВ със 70 -90 %. Емисиите могат да спаднат на 0,015 kg Б(а)П за тон произведеналуминий. Подмяната на съществуващите електролизни вани на Сьодерберг селектролизни вани с предварително спечени аноди изисква сериозни измененияна съществуващите технологии и съоръжения, но ще позволи емисиите на ПЦАВ дасе сведат практически до нула. Капиталните разходи, свързани с една такаваподмяна, са много високи.

66. В таблица 6 са посочени кратки данни за мерките за ограничаване на емисиите от ПЦАВ, образуващи се при производството на алуминий. D. Горивни процеси в битовия сектор

67. Емисиите от ПЦАВ от горивните процеси в битовия сектор се срещат при използване на печки или камини, особено когато се горят дърва иливъглища. Домакинствата могат да бъдат съществен източник на емисии от ПЦАВ,които са резултат от паленето на камини и използването на неголеми домашниинсталации, изгарящи твърдо гориво. В някои страни като гориво за печкиобикновено използват въглища. Печките на въглища отделят по-малко количествоПЦАВ в сравнение с печките на дърва, тъй като при първите температурата нагорене е по-висока, а и самото гориво е с по-постоянно качество.

68. Освен това горивните системи с оптимизирани експлоатационни

характеристики (например като скоростта на горене) позволяват ефективно

ограничаване на емисиите от ПЦАВ, образуващи се в резултат от горивните

процеси в битовия сектор. Оптимизираните условия на изгаряне включват

оптимизиране на конструкцията на пещните камери и оптимално подаване на

въздух. Съществуват няколко технологии за оптимизиране на условията на

изгаряне и съкращаване на емисиите. Установени са значителни различия в

количеството на емисиите между различните технологии. Съвременен котелен

агрегат, работещ с дърва и оборудван с резервоар за събиране на водата

(най-добрата съществуваща технология), намалява емисиите с 90 % и повече в

сравнение с един морално остарял котелен агрегат без резервоар за вода.

Съвременният котелен агрегат има три отделни елемента: горивна камера за

газификация на дървесината, горивна камера за изгаряне на газове с керамично

или друго покритие, издържащо на температура до 1000 °С, и конвекторна част.

Конвекторната част, в която водата поема топлината, трябва да има достатъчна

дължина и топлинна ефективност, като по този начин се осигурява спадане на

температурата на газовете от 1000 °С до 250 °С и дори по-ниска. Съществуват

и няколко метода за модернизиране на стари и морално остарели котелни

агрегати, например монтаж на водосъбирателни резервоари, на керамични

облицовъчни елементи и на горелки за пържене на пелети.

Таблица 4

Мерки за ограничаване на емисиите ПЦАВ при производството на кокс

| Възможни мероприятия | Равнище на емисиите (%)а/ | Предвиждани разходи | Риск при прилагането им |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Модернизация на старите съоръжения чрез въвеждане на кондензация на емисиите на отработени газове от всички източници, включваща следните мерки: | Общо < 10 (без да се отчитат отпадъчните води) | Висока | Много високо равнище на емисиите, постъпващи в отпадъчните води при мокрото гасене на кокс. Този метод следва да се прилага само когато водата се използва многократно в затворена циркулационна система |
| отвеждане и доизгаряне на отработените газове по време на зареждане на пещите или отвеждане на газовете в съседната пещ, доколкото е възможно; | 5 | (Възвръщане на инвестиционните разходи с оглед на обема на рекуперираната енергия, загряваната вода, синтезен газ и икономиите на охлаждаща вода може да стане в срок до 5 години) |  |
| емисиите от капаците на отворите за зареждане трябва да се ограничат до възможния минимум, например чрез специална конструкция на капаците на отворите или високоефикасни методи за уплътнение; вратичките на коксовите пещи трябва да бъдат снабдени с високоефикасни уплътнители; почистването на капаците и на рамките на отворите за зареждане преди затваряне на отворите за зареждане; | < 5 |  |  |
| отработените газове при операциите на изтласкване трябва да се улавят и отвеждат в устройството за очистване от прах; | < 5 |  |  |
| използване на мокри методи за рязко изстудяване по време на охлаждането на кокса само при възможност за правилно прилагане без отпадъчни води |  |  |  |
| Технологии с ниски нива на емисиите за охлаждането на кокса, например сухи технологии за охлаждане на кокс | Липса на постъпващи във водите емисии | По-големи инвеститорски разходи, отколкото за технологиите на мокро охлаждане на кокс (но намаляване на разходите чрез предварително подгряване на кокса и оползотворяване на отделената топлина) |  |
| Увеличаване на потреблението на високообемни пещи с цел да се намали броят на отварянията и общата площ на уплътненията | Значителни | Инвестициите са с около 10 % по-високи от тези при конвенционалните инсталации | В повечето случаи се налага пълна реконструкция или изграждането на нова инсталация за производство на кокс |

а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им, сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка.

Таблица 5

Мерки за ограничаване на емисиите ПЦАВ при производството на аноди

| Възможни мероприятия | Равнище на емисиите (%)а/ | Предвиждани разходи | Риск при прилагането им |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация на старите инсталации чрез съкращаване на емисиите от дифузните източници посредством следните мерки: намаляване на изтичането; монтаж на гъвкави уплътнители на пещните вратички; отвеждане на отработените газове с последваща обработка или чрез насочване в съседна пещ или по събирателен тръбопровод в инсталация за изгаряне на газовете и след това в прахоуловител, разположен на нивото на земята; системи за осъществяване на технологичния процес и охлаждане на коксовите батерии; отвеждане и очистване на емисиите от твърди частици от кокс | 3 - 10 |  | Висока |
| Утвърдени технологии за производство на аноди в Холандия: нова пещ със сух скрубер (с варовик/нефтен кокс или с алуминий); рециклиране на ефлеунтите (промивните разтвори) в интегрирано съоръжение | 45 - 50 |  | Внедрена в Холандия през 1990 г. Скруберната обработка с варовик или нефтен кокс ефикасно намалява съдържанието на ПЦАВ; данните при използване на алуминий |
| НИМ: | 2 - 5 |  | Изисква се редовно почистване от смолата |
| електростатично утаяване на праха; |  |  |  |
| термично доизгаряне | 15 | По-ниски експлоатационни разходи при автотермичен режим | Експлоатацията в автотермичен режим е възможна само в случай, че има висока концентрация на ПЦАВ в отработените газове |

а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им, сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка.

Таблица 6

Ограничаване на емисиите ПАВ в производството на алуминий по метода на Сьодерберг

| Възможни мероприятия | Равнище на емисиите (%)а/ | Предвиждани разходи | Риск при прилагането им |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замяна на електродите на Сьодерберг: | 3 - 30 | По-големи разходи за електроди - приблизително 800 млн. щатски долара | Електродите на Сьодерберг са по-евтини в сравнение с предварително спечените аноди, тъй като не изискват специални инсталации за спичане. Понастоящем се провеждат научни изследвания, обаче вероятността за откриване на някакви нови възможности е съвсем незначителна |
|  |  |  | Ефективната експлоатация и мониторингът на емисиите са неразделна част от дейността по ограничаване на емисиите. Небрежната експлоатация и несъвършените технологични процеси може да причинят значително количество на емисиите от дифузни източници |
| с предварително спечени електроди (отказ от използването на смоли като свързващо вещество); с инертни аноди |  |  |  |
| Затворени системи , оборудвани с предварително спечени аноди, с точково подаване на алуминий и ефикасен контрол на технологичните процеси; кожух, покриващ изцяло електролизната вана и осигуряващ ефективно събиране на въздушните замърсители | 1 - 5 |  |  |
| Електролизни вани на Сьодерберг с вертикални контактни болтове и колекторни системи за събиране на газовете | >10 | Модернизация на технологията на Сьодерберг чрез херметизация и промяна на точките за зареждане: 10000 - 50000 щатски долара за една пещ | Дифузните емисии се образуват при внасяне на изходните материали, трошене на котления камък и преместване на железните контактни болтове в по-висока позиция |
| Внедряване на технологията Сумитомо (анодни брикети за процеса VSS) Пречистване на газовете: |  | Ниски - средни |  |
| електростатични филтри за пречистване от катрани; | 2 - 5 | Ниски | Често повтарящи се искрови разряди и електродъгови пробиви |
| комбинирано прилагане на традиционни електростатични филтри за пречистване от катрани в съчетание с електростатично влажно очистване на газовете; термично доизгаряне | >1 | Средни | При мокрото пречистване на газовете се образуват отпадъчни води |
| Използване на смола с по-висока температура на топене (електролизни вани с аноди на Сьодерберг, снабдени с хоризонтални и вертикални пръти HSS+VSS) | Висока | Средни Ниски - средни |  |
| Използване на сухо пречистване в скрубери при съществуващите електролизни вани с аноди на Сьодерберг, снабдени с хоризонтални и вертикални пръти (HSS+VSS) |  | Средни - високи |  |
| а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им,сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка. |

69. Постигането на оптимална скорост на изгаряне е съпроводено от

достигане на ниски нива на емисиите от въглероден оксид (СО), тотални

въглеводороди (ОВВ) и ПЦАВ. Определянето на пределно допустимите стойности

за емисиите от СО и ТВВ (нормативно утвърждаване по типове вещества ) засяга

и стойностите на емисиите от ПЦАВ. При ниски стойности за емисиите от СО и

ТВВ намаляват и емисиите на ПЦАВ. Тъй като измерването на равнищата на

емисиите на ПЦАВ е свързано с много по-високи разходи в сравнение с меренето

на емисиите на СО, икономически по-целесъобразно е въвеждането на пределно

допустими стойности за емисиите на СО и ТВВ. Продължава работата във връзка

с предложението за приемане на нов стандарт на ЕКС за котелни агрегати,

работещи на въглища и дървесно гориво, с мощност до 300 kW (виж таблица 7).

Таблица 7

Проектостандарти на ЕКС от 1997 г.

| Клас |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощност (kW) | СО | ТВВ | Микрочастици |
| Ръчно управление | < 50 | 5000 | 8000 | 25000 | 150 | 300 | 2000 | 150/125 | 180/150 | 200/180 |
|  | 50 - 150 | 2500 | 5000 | 12500 | 100 | 200 | 1500 | 150/125 | 180/150 | 200/180 |
|  | >150 - 300 | 1200 | 2000 | 12500 | 100 | 200 | 1500 | 150/125 | 180/150 | 200/180 |
| Автоматично | < 50 | 3000 | 5000 | 15000 | 100 | 200 | 1750 | 150/125 | 180/150 | 200/180 |
|  | 50 - 150 | 2500 | 4500 | 12500 | 80 | 150 | 1250 | 150/125 | 180/150 | 200/180 |
| управление | >150 - 300 | 1200 | 2000 | 12500 | 80 | 150 | 1250 | 150/125 | 180/150 | 200/180 |

Забележка. Равнища на емисиите, дадени в mg/куб. м при 10% съдържание

на О .

2

70. Емисиите, образуващи се при използването на битовите печки с изгаряне на дървесно гориво, могат да бъдат намалени, като се предприематследните мерки: a) за съществуващи печки - чрез програми за повишаване на общественатаинформираност и съзнание с цел правилно експлоатиране на печките, изгарянетосамо на необработена дървесина, процедурите за подготовка на горивото инадлежното изсушаване на дървесината за намаляване съдържанието на влага; b) за новите печки - чрез налагане на стандарти за произвежданитеартикули, описани в проектостандарта на ЕКС (и съответните стандартите запроизвеждани артикули в Съединените щати и Канада).

71. Към по-широко приложимите мерки за съкращаване на емисиите на ПЦАВ спадат мерките за развитието на системите за локално (частно) отопление надомакинствата и енергоспестяването, като например усъвършенстването натоплоизолацията с цел икономия на енергопотреблението.

72. Информация е представена в резюме в таблица 8. Е. Инсталации за консервиране на дървесина

73. Консервирането на дървесината с каменовъглени смоли, съдържащи ПЦАВ, може да бъде един от големите източници на атмосферни емисии на ПЦАВ.Емисиите могат да настъпят както по време на самия процес на импрегниране,така и по време на съхранението, транспорта, преработването и при контактана импрегнираната дървесина с въздуха при употреба на открито.

74. Най-широко използваните продукти на базата на каменовъглени смоли, съдържащи ПЦАВ, са препаратите карболинеум и креозот. Това са дестилационнипродукти, съдържащи ПЦАВ, които се прилагат за защита на дървения материал(дървесината) от биологично въздействие.

75. Съкращаването на емисиите от ПЦАВ на ниво технологии за консервацията, технологични инсталации за консервация и помещения засъхранението е възможно чрез използване на редица подходи, приложими кактопоотделно, така и в комбинации: a) въвеждане на изисквания за условия за съхранение на дървесината сцел предотвратяване на замърсяването на почвата и повърхностните води отизлужваните ПЦАВ и замърсените дъждовни води (например: използване наскладове с конструкция, която не пропуска дъждовна вода, изграждане нанавеси, многократна употреба на замърсените води в процесите на импрегниранена дървесината, въвеждане на изисквания към качеството на произвежданитематериали); b) мерки за съкращаване на атмосферните емисии от инсталациите заимпрегниране на дървесината (например: дървесината, нагрята до 90 °С, трябвада бъде охлаждана поне до 30 °С, преди да се транспортира до склада; трябваобаче да се подчертае наличието на НСМ, представляващ метод с прилагане навакуумен поток за обработка на дървесината непосредствено след импрегниранетос креозот); c) оптималното използване на консерванти, осигуряващи адекватна защитана артикула от обработената дървесина едновременно с изработването му, можеда се разглежда като НСМ, тъй като една такава мярка позволява да сенамаляват потребностите от подмяна и по този начин да се съкращават емисиитеот инсталациите за консервиране на дървесина; d) използване на продукти за консервиране на дървесина с по-нискосъдържание на ПЦАВ, спадащи към УОЗ: възможно е използването на модифициран креозот (дестилационна фракция)с температура на кипене в интервала 270 - 355 °С, което осигуряванамаляването на емисиите както на по-летливите ПЦАВ, така и на по-тежките ипо-токсични ПЦАВ; мерките за ограничаване използването на карболинеум също такаосигуряват съкращението на емисиите от ПЦАВ; e) оценка и следващо използване съобразно условията на алтернативнитехнологии, като например посочените в таблица 9, които намаляватнеобходимостта от непременно използване на продуктите на основата на ПЦАВ.

76. При изгарянето на импрегнирана дървесина се образуват емисии на

ПЦАВ и други вредни вещества. Поради това за тази цел трябва да се използват

горивни инсталации със съответно оборудване за предотвратяване на

замърсяването.

Таблица 8

Съкращаване на емисиите от ПЦАВ, образуващи се при горивни процеси в

битовия сектор

| Възможни мероприятия | Равнище на емисиите (%)а/ | Предвиждани разходи | Рискове при прилагането им |
| --- | --- | --- | --- |
| Използване на сухи въглища и дървесина (за да изсъхне, дървесината отлежава не по-малко от 18 - 24 месеца) | Висока ефективност при съкращаването на емисиите |  |  |
| Използване на сухи въглища | Висока ефективност при съкращаването на емисиите |  |  |
| Разработване и конструиране на системи за (битово) отопление с твърдо гориво, които гарантират оптимални условия за пълно изгаряне: зона на газификация; изгаряне в зоната с керамични покрития; зона за ефективен конвекционен обмен | 55 | Средна | Необходимо е да се обсъди въпросът за въвеждане на схемата за утвърждаване конструкциите на пещите с фирмите производителки |
| Водоакумулиращи резервоари Технически инструкции за ефективна експлоатация | 30 - 40 | Ниска | Същите резултати могат да бъдат постигнати с активни просветни мерки сред обществеността в съчетание с практически инструкции и въвеждане на нормативни изисквания за разрешените типове пещи |
| Програма за информиране на обществеността по въпросите за използване на печки, работещи с дървесно гориво |  |  |  |

а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им, сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка.

Таблица 9

Възможни алтернативи за консервация на дървесината с използване на продукти на основа ПАВ

| Възможни мероприятия | Риск при прилагането им |
| --- | --- |
| Използване на алтернативни материали в строителството: | Необходима е оценка на други проблеми на околната среда, като например: |
| устойчиво развитие на производството на широколистна дървесина (укрепване на речните брегове, ограждения, врати); | наличие на дървесина, произведена съгласно предявените изисквания; |
| пластмаси (градински колове); бетон (железопътни траверси); подмяна на изкуствените конструкции с естествени (укрепване на речните брегове, ограждения и др.); използване на необработена дървесина | емисии, образуващи се при производството и отстраняването на пластмаси, особено на ПВХ |
| Съществуват няколко алтернативни технологии за консервация на дървесината, които понастоящем се разработват и не са свързани с импрегнирането на дървесина с препарати на основата на ПЦАВ |  |

Приложение VI

Срокове за прилагане на пределно допустимите стойности и най-добрите съществуващи методи спрямо новите и действащите към момента стационарни източници Сроковете за прилагане на пределно допустимите стойности и най-добритесъществуващи методи са: a) За новите стационарни източници: две години след влизането в сила натози протокол. b) За съществуващите стационарни източници: 8 години след влизането всила на протокола. При необходимост за отделни съществуващи стационарниизточници този период може да бъде продължен за срок, съобразен самортизационния период, предвиден в националното законодателство.

Приложение VII

Препоръчителни мерки за контрол при съкращаване на емисиите на устойчиви органични замърсители УОЗ от мобилни източници

1. Съответните дефиниции са посочени в приложение III към този протокол. I. Постижими равнища на емисиите за нови автотранспортни средства ипараметри на горивото А. Постижими равнища на емисиите за нови авто - транспортни средства

2. Дизелови пътнически автомобили

| Година | Вид | Пределно допустими стойности |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество въглеводороди и NОx | Количество твърди частици |
| 01.01.2000 | Всички | 0,58 g/km | 0,05 g/km |
| 01.01.2000 (приблизителна дата) | Всички | 0,30 g/km | 0,025 g/km |

3. Товарни автомобили

| Година на изпитанията/цикъл | Пределно допустими стойности |
| --- | --- |
|  | количество въглеводороди (ВВ) | количество твърди частици (Тч) |
| 01.01.2000/цикъл ЕSC | 0,66 g/kWh | 0,1 g/kWh |
| 01.01.2000/цикъл ETC | 0,85 g/kWh | 0,16 g/kWh |

4. Двигатели за извънпътни транспортни средства

Етап 1 (източник: Директива на ИКЕ № 96)*

| Чиста мощност (Р) (kW) | Въглеводороди (ВВ) | Твърди частици (Тч) |
| --- | --- | --- |
| Р і 130 | 1,3 g/kWh | 0,54 g/kWh |
| 75 І P < 130 | 1,3 g/kWh | 0,70 g/kWh |
| 37 І P < 75 | 1,3 g/kWh | 0,85 g/kWh |

* Единни разпоредби, засягащи узаконяването на двигатели с компресионно

възпламеняване (КВ) за трактори в селското и горското стопанство с оглед на

емисиите от замърсители от двигателя. Директивата е влязла в сила на

15 декември 1995 г., а измененията и допълненията към нея - на 5 март 1997 г.

Eтап 2

В. Параметри на горивото

5. Дизелово гориво

| Параметри | Измервателна единица | Пределно допустими стойности | Метод за изпитание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимално допустима стойност (2000/2005) ** | максимално допустима стойност (2000/2005)** |  |
| Цетаново число |  | 51/НП | - | ИСО 5165 |
| Плътност при 15 °С | kg/m3 | - | 845/НП | ИСО 3675 |
| Изпаряване на 95 % | °С | - | 360/НП | ИСО 3405 |
| ПЦАВ | % маса | - | 11/НП | prIP 391 |
| Сяра | части/млн. | - | 350/50*** | ИСО 14956 |

НП не е посочено

** от 1 януари на съответната година

*** индикаторни стойности.

II. Ограничаване на халогенсъдържащи уловители, горивни присадки и

смазочни материали

6. В някои страни 1,2-дибромметанът в съчетание с 1,2-дихлоретан се използва като поглътител в оловния бензин. Освен това при изгарянето нагоривото в двигателя се образуват ПХДД/Ф. Приложението на трикомпонентниякаталитичен преобразувател в леките автомобили изисква използването набезоловно гориво. По възможност следва да се избягва добавянето напоглътители и други халогенсъдържащи съединения към бензина, другите видовегорива и в смазочните масла.

7. В таблица 1 се съдържа обобщената информация за мерките за ограничаване на емисиите ПХДД/Ф в изгорелите газове от пътнитеавтотранспортни средства. III. Мерки за ограничаване на емисиите на УОЗ от мобилни източници А. Емисии на УОЗ от автотранспортни средства

8. Емисиите на УОЗ от автотранспортните средства възникват, когато автотранспортните средства, работещи с дизелово гориво, изпускат ПЦАВ,свързани с твърди частици. Емисиите на ПЦАВ са по-малки при бензиновитеавтотранспортни средства.

9. Смазочните масла и моторното гориво могат да съдържат халогенирани съединения като присадки или вещества, образували се по време напроизводствения процес. При изгарянето на горивото тези съединения могат дасе превърнат в ПХДД/Ф, които след това се отделят в атмосферата заедно сизгорелите газове. В. Контрол и ремонтно-техническо обслужване

10. При мобилни източници, работещи с дизелово гориво, може да бъде осигурено ефективно ограничаване на емисиите от ПЦАВ чрез прилагане напрограми за периодични проверки на мобилните източници, включващи измерванена емисиите от твърди частици, прозрачността на изгорелите газове принеограничено натискане на педала за подаване на газ или чрез еквивалентниметоди.

11. При мобилни източници, работещи с бензин, може да бъде осигурено ефективно ограничаване на емисиите от ПЦАВ (в допълнение към другитекомпоненти на изгорелите газове) чрез провеждане на програми за периодичнипроверки, включващи дозирането при подаването на гориво и ефикасността накаталитичните преобразователи. С. Методи за ограничаване на емисиите на ПЦАВ от автотранспортнитесредства, работещи с дизелово гориво и бензин

1. Общи положения при технологиите за ограничаване на емисиите

12. Много важно условие е конструкцията на автотранспортните средства да осигури спазването на нормативно определените стандарти за емисии повреме на експлоатационния им живот. Това може да се постигне чрезгарантиране на съответствие със стандартите за готовата продукция,издръжливост на системите, покриваща се с експлоатационния живот напревозното средство, производствени и търговски гаранции за компонентите наустройствата за намаляване на емисиите и връщане на дефектните моторнипревозни средства на производителя. За намиращите се в движениеавтотранспортни средства постоянната изправност на системите за ограничаванена емисиите може да се осигури чрез прилагането на програма за ефективнипроверки и ремонтно-техническо обслужване.

2. Технически мерки за ограничаване на емисиите

13. За ограничаване емисиите на ПЦАВ важно значение имат следните мерки: а) характеристиките и качеството на горивата, както и модификацията надвигателите с цел ограничаване на емисиите преди образуването им (първичнимерки); и b) монтаж на системи за пречистване на изгорелите газове, напримерокислителни катализатори или уловители на частици (вторични мерки). (a) Дизелови двигатели

14. Модификацията на дизеловото гориво може да има два положителни аспекта: намаляването на съдържанието на сяра позволява да се съкратятемисиите на макрочастици и да се повиши ефективността на преобразуване вокислителните катализатори, а намаляването на количеството дву- итрициклични ароматни съединения позволява да се ограничи образуването наПЦАВ и количеството на емисиите.

15. Първичните мерки за ограничаване на емисиите включват модификацията на двигателя с цел осигуряване на по-пълно изгаряне на горивото. Използватсе най-различни модификации. По правило съставът на изгорели газове отавтомобили зависи от конструкцията на горивната камера и повишаване наналягането при впръскването на горивото. Понастоящем работата на повечетодизелови двигатели се регулира с механични системи. В новите двигатели всепо-широко разпространение намират системите за електронно регулиране,които разрешават по-голяма гъвкавост при ограничаване на емисиите. Другатехнология за ограничаване на емисиите е комбиниране на турбокомпресорнопълнене и междинно охлаждане. Тази система позволява да се намалят емисиитеот азотни оксиди (No ) и повишава мощността и икономията на гориво. Също xтака в двигателите с голяма и малка мощност могат да се използват системи замногоканална настройка на всмукването.

16. Важно значение за намаляване на емисиите от твърди частици (ТЧ) има осигуряването на съответен контрол над смазочните масла, тъй като 10 - 50 %от обема на твърдите частици се образуват от моторно масло. Разходът намасло може да се намали чрез повишаване на стандартите за производственихарактеристики на двигателите и подобряване на тяхната херметичност.

17. Вторичните мерки за ограничаване на емисиите включват монтажа на системи за пречистване на изгорелите газове. По правило намаляването наемисиите на ПЦАВ от дизелови двигатели се осигурява ефективно чрезизползване на окислителен катализатор в съчетание с филтър за улавяне натвърдите частици. Понастоящем се оценява ефективното функциониране наокислителен уловител на частици. Той се монтира в системата за пречистванена изгорелите газове, за да улавя ТЧ, и може до известна степен дарегенерира филтъра в резултат от изгарянето на събраните ТЧ селектронагревателна система или по някой друг метод за регенерация. За доброрегенериране на системите от пасивни уловители при нормален експлоатационенрежим е необходимо монтиране на регенериращи системи с горелки илиизползването на присадки. (b) Бензинови двигатели

18. Мерките за съкращаване на емисиите на ПЦАВ от бензиновите двигатели се основават главно на използването на трикомпонентни каталитичнипреобразователи със затворен цикъл, позволяващи намаляването на емисиитеПЦАВ като част от намаляването на емисиите на ВВ.

19. Усъвършенстване на работата на двигателя в режима на студено запалване позволява да се съкратят общите емисии на органични вещества ипо-специално на ПЦАВ (например чрез използване на катализатори при режим настартиране, усъвършенстване на изпаряването/разпръскването на горивото,топли катализатори).

20. В таблица 2 са представени накратко мерките за ограничаването на

емисиите на ПЦАВ в изгорелите газове на пътните автотранспортни средства.

Таблица 1

Ограничаване на емисиите от ПХДД/Ф в изгорелите газове от пътните

автотранспортни средства

| Възможни мероприятия | Риск при прилагането им, свързан с управлението |
| --- | --- |
| Недопускане на добавянето на халогенсъдържащи съединения в горивото: |  |
| 1,2-дихлоретан, |  |
| 1,2-дихлорметан и съответно бромно производно като поглътители в оловно гориво за двигатели с искрово електронно запалване | Производството на халогенсъдържащи поглътители постепенно ще се премахне поради свиване на пазарното търсене на оловен бензин поради нарасналата употреба на трикомпонентни каталитични преобразователи с затворен цикъл в двигателите с искрово електронно запалване |
| (Бромзаместените съединения могат да доведат до получаване на бромирани диоксини или фурани) Ограничаване на използването на халогенсъдържащи присадки в горивата и смазочните масла |  |

Таблица 2

Ограничаване на емисиите от ПАВ в изгорелите газове на пътните автотранспортни средства

| Възможни мероприятия | Равнище на емисиите (%) | Рискове при прилагането им |
| --- | --- | --- |
| Двигатели с искрово запалване: |  |  |
| трикомпонентни каталитични преобразователи със затворен цикъл; | 10 - 20 | Наличие на безоловен бензин |
| катализатори съкращаване на емисиите в режим на студено запалване на двигателя | 5 - 15 | Продават се в някои от страните |
| Гориво за двигатели с искрово запалване: намаляване на съдържанието на ароматни съединения; намаляване съдържанието на сяра |  | Наличие на съответни мощности в предприятията за нефтопреработка |
| Дизелови двигатели: |  |  |
| окислителни катализатори; окислителен уловител/филтри за твърди частици | 20 - 70 |  |
| Модификация на дизеловото гориво: намалено съдържание на сяра с цел намаляване на емисиите на твърди частици |  | Наличие на съответни мощности в предприятията за нефтопреработка |
| Подобряване характеристиките на дизеловите двигатели: системи за електронно регулиране, настройка на скоростта на впръскване и впръскване на гориво под високо налягане; турбокомпресорно пълнене и междинно охлаждане; рециркулация на изгорелите газове |  | Съществуващите технологии |

Приложение VIII

Категории големи стационарни източници

I. Увод

В този списък не са включени инсталациите или части от инсталациите за

научни изследвания, разработване и изпитания на нови продукти. По-пълно тези

категории са описани в приложение V.

II. Списък на категориите

| Категория | Описание на категорията |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Изгаряне, включително съвместното изгаряне на комунално-битови, опасни или медицински отпадъци или необработени утайки от пречистването на отпадъчни води |
| 2 | Агломерационни фабрики |
| 3 | Първичен и вторичен добив на мед |
| 4 | Производство на стомана |
| 5 | Претопяващи съоръжения в промишлеността за вторичен добив на алуминий |
| 6 | Изгаряне на изкопаемо гориво в битови или промишлени котелни инсталации с топлинна мощност над 50 MWтh |
| 7 | Горивни процеси в бита |
| 8 | Инсталации за изгаряне на дървесина с топлинна мощност под 50 MWтh |
| 9 | Производство на кокс |
| 10 | Производство на аноди |
| 11 | Производство на алуминий по технологията на Сьодерберг |
| 12 | Инсталации за консервиране на дървесина, с изключение на страните, за които тази категория източници не допринася значително за общия обем на емисиите на ПЦАВ (съгласно определението, посочено в приложение III) |

Рeшение 1998/2 на Изпълнителния орган за изискваната предоставяна

информация и процедурата за допълване на вещества в приложения I, II

или III към Протокола за трайните органични замърсители

Изпълнителният орган с твърдо намерение да действа за възможно

най-бързо разработване на критерии и процедури за допълване на вещества в

следващия протокол за трайните органични замърсители приема на основание

разпоредбите на чл. 14, ал. 6 от протокола изискванията за представяната

информация и процедурата за добавяне на вещества в приложения I, II или III

към Протокола за трайните органични замърсители във връзка с разпоредбите на

чл. 14, ал. 6 от протокола, посочени по-долу:

Предоставяна информация и процедура за добавяне на съединения в

приложения I, II или III към Протокола за трайните органични замърсители

1. Страната, подала предложението за изменение и допълнение на приложения I, II или III в съответствие с чл. 14, ал. 6, трябва дапредостави на изпълнителния орган описание на рисковете от веществото иинформация за долуизброените показатели, спазвайки указанията ииндикативните числени стойности, които показват наличието на: а) потенциал (способност) за трансгранично замърсяване на въздуха надалечни разстояния: доказателства, че веществото има парно налягане,по-ниско от 1000 Pa, и време на полуживот в атмосферата, надвишаващо дведенонощия; друга възможност е да се представят данни от монитирането навеществото, от които да е видно, че то се открива в отдалечени райони; и b) токсичност: способност да причини вредни ефекти върху здравето начовека и/или околната среда; и c) трайност: доказателства, че времето на полуживот на веществото въвводна среда е по-дълго от два месеца или че времето на полуживот в почва епо-дълго от 6 месеца, или че времето на полуживот в утайки е по-дълго от6 месеца; вместо тези данни може да се представят доказателства, чевеществото в други условия е достатъчно трайно, за да предизвиква загриженостпо смисъла на този протокол, и d) биокумулация: (i) доказателства, че коефициентът на биологичен клиърънс (КБКл) иликоефициентът на биокумулация (КБК) са по-високи от 5000, или десетичниятлогаритъм от Kow (коефициент на разпределение в системата масло/вода) епо-голям от 5; или (ii) вместо тези данни, ако потенциалът за биокумулиране е значителнопо-нисък от посочената стойност в подточка (i) от тази буква, може да сепосочат други фактори, като например високата токсичност на веществото,които го определят като предизвикващо загриженост по смисъла на тозипротокол. Предложението трябва да включва и кратко изложение, което да съдържаналичната информация за: (i) производствата, употребите, емисиите, измерени концентрации воколната среда в райони, разположени на голямо разстояние от източниците,абиотични и биотични процеси на разграждане и скоростта им, продукти наразграждането, бионаличност; и (ii) социално-икономически фактори, свързани с алтернативите и/илиприложимите технологии за намаляване на емисиите от предлаганото вещество,включително: алтернативи за замяна при съществуващите употреби и ефикасността отзамяната; всички известни вредни ефекти върху здравето на човека или върхуоколната среда, причинявани от въздействието на алтернативните средства; промяна на процесите, методи за контролиране, правила за експлоатация идруги методи за предотвратяване на замърсяването, които могат да бъдатизползвани за намаляване на емисиите на веществото, тяхната практическаприложимост и ефективност; и непарични разходи и ползи, както и количествено определимите разходи иползи, свързани с прилагането на тези алтернативни материали и/илитехнологии.

2. При получаване на предложение, оформено съгласно изискванията в ал. 1 на този член, и ако описанието на рисковете се прецени като приемливо,на заседание на изпълнителния орган страните с консенсус трябва да осигурятизвършването на една или повече технически рецензии на предложението, вслучай че въз основа на представената информация или на друга съотносимаинформация, предоставена на изпълнителния орган, се установи, че се налагапо-пълно обсъждане на веществото. Всички технически рецензии за посоченатацел трябва да бъдат предадени в писмена форма и да съдържат заедно состаналото оценка: a) на монитирането или еквивалентна специфична информация, коятопоказва трансгранично атмосферно замърсяване на далечни разстояния; и b) дали съществува достатъчно информация, която показва, че с голямавероятност това вещество предизвиква значителни вредни ефекти върху здраветона човека и/или върху околната среда, които настъпват в резултат оттрансграничното му пренасяне в атмосферата на далечни разстояния; и c) списък на източниците на веществото в атмосферата, вкл. употребатана продукти, ориентировъчни данни за сумарната емисия от тези източници иизползваните методи; а също и d) дали съществуват мерки за намаляване на риска от вреднотовъздействие върху здравето на човека и/или върху околната среда, предизвиканот трансграничния атмосферен пренос на дълги разстояния на веществото, идали тези мерки са практически приложими, както и на свързаните с тях ефектии разходи.

3. Терминът описание на риска, използван в ал. 1 и 2 на този член, се отнася за цялостен обзор на научната информация, отнасяща се до определянетона риска за човешкото здраве като цяло и риска за околната среда, причинениот употребата и разнасянето на дадено вещество. Не е необходимо в този обзоризчерпателно да са обсъдени рисковете, свързани с трансграничнотозамърсяване на атмосферата на далечни разстояния, но трябва да се съдържаинформация, годна за извършване на оценка на посочения риск.

4. Въз основа на подадената документация, посочена в ал. 1, и всички технически рецензии, ако са назначени такива съгласно разпоредбите на ал. 2от този член, на заседание на изпълнителното тяло страните трябва да дадатокончателна оценка на предложението, като вземат под внимание целите на тозипротокол, посочени в чл. 2 .