ПРАВИЛА

ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ФИНАНСИРАНИ ПО РЕДА НА

ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци

Подаването на проекти за закриване и рекултивация на общински депа се отнася за депа, за които има издадена Заповед на Директора на съответната РИОСВ за прекратяване на експлоатация им. Процедурата се извършва, както следва:

Подаване на заявление по Приложение №1.

Към заявлението се прилагат:

- Работен проект за рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци разработен, съгласно изискванията на:

  - Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

  - Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (изм. и доп. ДВ, бр. 30/22.03.2002 г.);

  - Работният проект да е съобразен с минималните критерии за рекултивацията на депа за битови отпадъци, съгласно Приложение №2 ;

  - актуална скица на поземления имот на депото.

- Становище на РИОСВ относно:

  - съответствието на проекта на определените критерии;

  - необходимостта от извършване на оценка на съвместимостта на работните проекти за рекултивация на общинските депа с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата Натура 2000;

- Копие от Заповед на Директора на съответната РИОСВ, за прекратяване на експлоатацията на общинското депо.

- Протокол на Комисия назначена, съгласно изискванията на чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) и в съответствие с чл. 19 и 20 на ППЗОЗЗ.

Документите се внасят в деловодството на Министерство на околната среда и водите, на адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” № 22.

Внесените предложения могат да бъдат връщани еднократно за преработване или за отстраняване на нередовности.

След извършване на процедура по предварително одобрение, МОСВ изпраща писмо до съответната община с указания за последващите действия, които е необходимо да се предприемат за окончателното одобрение на проекта, съгласно нормативната база по околна среда.

СРОКОВЕТЕ

ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА, СА КАКТО СЛЕДВА:

- Ежегодно до 1 юли общини или регионални сдружения за управление на отпадъците по чл. 19а от Закона за управление на отпадъците могат да подават проектни предложения до Министерството на околната среда и водите във връзка с финансирането на проекти за закриване на общински депа за битови отпадъци.

- Срокът за 2009 г. за подаване на проектни предложения във връзка с финансирането на проекти за закриване на депа и за изграждане на съоръжения за предварително третиране е 15 ноември 2009 г.

Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. ОБЩИНА, КАНДИДАТСТВАЩА ЗА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И ОТГОВАРЯЩА ЗА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

2.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПРОЕКТА

2.1. Наименование на проекта

2.2. Място на изпълнение на проекта

2.3 Обосновка на необходимостта от проекта

3.  ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

3.1. Цели на проекта

3.2. Кратко описание на дейностите включени в проекта

3.5. Очаквани резултати от проекта

4. РАЗХОДИ И ФИНАНСИРАНЕ

4.1. Общ бюджет за извършване на дейностите по закриване и рекултивация

4.2. Размер на средствата за които общината кандидатства за отпускане от държавния бюджет

Дата:

Подпис на кмета на Общината  и печат.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА НЕОПАСНИ (БИТОВИ) ОТПАДЪЦИ.

Рекултивацията на съществуващите общински депа за неопасни (битови) отпадъци ще включва следните дейности:

1. Прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация. Тези дейности се изпълняват при необходимост в зависимост от състоянието на конкретното депо.

2. Изграждане на отводнителни канавки за предотвратяване постъпването на повърхностни (скатни) води в тялото на депото. Тази дейност се изпълнява само за част от периметъра на депото, в случай че е необходимо.

3. Провеждане на техническа рекултивация на депото, включваща:

3.1. Полагане на повърхностно запечатване с горен изолиращ екран, който включва рекултивиращ пласт с дебелина от един метър, като за долния петдесет сантиметров слой на рекултивиращия пласт да се използват глинести материали.

3.2. Изграждане на газоотвеждаща система, включваща:

- вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние от 100 метра, с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве.

- за големите депа за битови отпадъци, на които са натрупани над 100 хил. м3 отпадъци да се предвиди монтирането на инсталация за изгаряне във факел на уловените от системата газови емисии от депото.

4. Провеждане на биологична рекултивация на депото, включваща озеленяване, чрез тревна, храстова и дървесна растителност, характерна за съответния район.

5. За съществуващите депа, на които са натрупани над 15 хил. м3 отпадъци да се провежда контрол и мониторинг на депото, съобразен с изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в т.ч.:

- ниво и състав на подземните води, чрез осигуряване на минимум един пункт за мониторинг на подземните води над депото и най-малко два пункт за мониторинг след депото, по посока на естествения поток;

- мониторинг на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло;

- слягания на повърхността на тялото на депото.

6. Осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на депото.