JASPERS

Joint Assistance to Support Projects in European Regions

Секторно ръководство по ОВОС

БЪЛГАРИЯ

Градски пречиствателни станции за отпадъчни води и колекторни системи за отпадъчни води

Окончателният проект

2013

Това Ръководство е предназначено главно към представители на българските власти по околна среда и други компетентни органи, ангажирани с ОВОС. То може да бъде използвано и от консултанти при разработването на доклади по ОВОС за проекти в секторите, за които най-често се иска съ-финансиране от ЕС.

Ръководството очертава въпроси, които могат да бъдат от значение при оценката на доклада по ОВОС за проекти за изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води. То може да бъде полезно и на други компетентни органи, които следва да бъдат консултирани в съответствие с правните изисквания, за неправителствени организации и за обществеността с цел да улесни тяхното активно участие в процеса по ОВОС. Предлаганите препоръки се очаква да бъдат от практическа полза за всички, ангажирани в процеса по ОВОС за изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води.

СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения	5

Предговор	7

1	Въведение	11

2	Политическа, правна и административна рамка	13

2.1.	Законодателство на ЕС, относимо към проекта	13

2.2.	Българско законодателство, относимо към проекта	14

3	Описание на предлагания проект	24

3.1.	Описание на местоположението и изискванията по отношение на земеползването	24

3.2.	Описание на дизайна на проекта	26

3.3.	Описание на основните процеси	30

3.4.	Прогнозна оценка на остатъчните материали и емисиите, образувани в резултат на изпълнението на проекта	32

4.	Схематично представяне на основните алтернативи, проучени от възложителя	35

4.1.	Основни алтернативи, проучени от възложителя	35

4.2.	Базов сценарий (Baseline scenario)	38

4.3.	Избор на алтернатива	38

5.	Описание на съществуващата околна среда (съществуващи/базови условия (baseline conditions))	39

5.1.	Контекст	39

5.2.	Характер	39

5.2.1.	Повърхностни и подземни води	40

5.2.2.	Почви и геология	41

5.2.3.	Въздух и климат	42

5.2.4.	Човешки същества	42

5.2.5.	Флора и фауна	42

5.2.6.	Ландшафт	43

5.2.7.	Материални ценности	43

5.2.8.	Културно наследство	43

5.3.	Важност	44

5.4.	Чувствителност	44

5.5.	Достатъчност на данните	44

6.	Описание на възможните значителни въздействия върху околната среда и на мерките за предотвратяване/смекчаване	45

6.1.	Прогнозиране на вероятните значителни въздействия	45

6.2.	Описание на вероятните значителни въздействия и на мерките за тяхното предотвратяване/смекчаване	46

6.2.1.	Повърхностни и подземни води	46

6.2.2.	Почви и геология	53

6.2.3.	Въздух и климат	56

6.2.4.	Човешките същества	60

6.2.5.	Флора и фауна	64

6.2.6.	Ландшафт	67

6.2.7.	Материални ценности	68

6.2.8.	Културно наследство	70

6.3.	Оценка на остатъчното въздействие	71

6.4.	Оценка на кумулативното въздействие	71

6.5.	Рискови случаи	72

7.	Програма за мониторинг на околната среда (ПМОС)	75

8.	Нетехническо резюме	84

9.	Предизвикателства при разработването на доклада за ОВОС	86

10.	План за управление на околната среда (ПУОС)	87

Източници	89

ПРИЛОЖЕНИЯ	90

Приложение 1	90

Приложение 2	91

Приложение 3	95

# Използвани съкращения

| NO | Азотен оксид |
| --- | --- |
| CO2 | Въглероден диоксид |
| БПК | Биохимична потребност от кислород |
| ВСМ | Водоснабдителна мрежа |
| ВСС | Водоснабдителна система |
| ГПОСВ | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ДВ | Държавен вестник |
| ДОВОС | Доклад по оценка на въздействието върху околната среда |
| ДР | Допълнителни разпоредби |
| ДФЕС | Договор за функционирането на Европейския съюз |
| е.ж. | Еквивалентен жител |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСО | Европейски списък на отпадъците |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗШОС | Закон за защита от шума в околната среда |
| ЗКН | Закон за културното наследство |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| КСОВ | Колекторна система за отпадъчни води |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МПС | Моторно превозно средство |
| МС | Министерски съвет |
| НПО | Неправителствена организация |
| ОАК | Общ азот по Келдал |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОС | Оценка за съвместимост |
| ОСЗВ | Общо съдържание на задържаните вещества |
| ОСРВ | Общо съдържание на разтворени вещества |
| ПМОС | Програма за мониторинг на околната среда |
| ПМС | Постановление за Министерски съвет |
| ПО | Подходяща оценка |
| ПСВ | Помпена станция за води |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ПСПВ | Пречиствателна станция за питейни води |
| ПУОС | План за управление на околната среда |
| ПУРБ | Планове за управление на речните басейни |
| РДВ | Рамкова директива за водите |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околна среда и води |
| СЕО | Стратегическа екологична оценка |
| СЕС | Съд на Европейския съюз |
| ТЗ | Техническо задание |
| ФПЧ | Фина прахова частица |
| ХПК | Химично - потребен кислород |

# Предговор

Това Ръководство е разработено като част от група стандартни инструменти, които да бъдат използвани от бенефициентите, разработващите проектите и държавните компетентни органи по околна среда във всяка заинтересована държава-членка на ЕС, като е адаптирано към българските нормативни изисквания. Целта му е да бъде използвано при разработването и прегледа на ДОВОС за проекти в секторите, за които най-често се кандидатства за съ-финансиране от ЕС. То може да бъде ползвано и от други компетентни органи, които следва да бъдат консултирани в процеса на ОВОС в съответствие с релевантните процедурни и правни изисквания и от консултантите, на които е възложено изготвянето на ДОВОС.

С това Ръководство се цели да се гарантира, че експертите, отговорни за извършването на оценката и за разработването на ДОВОС, са наясно с релевантните елементи и ще ги отразят адекватно. Ако се използва ефективно, този инструмент ще подпомогне подобряването на качеството на ДОВОС и в крайна сметка ще улесни процеса на разглеждане и одобряване на съ-финасирането от ЕС.

Това Ръководство е приложимо към следните проекти по Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС (2011/92/EС), респективно по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), посочени в Таблица 1.

Таблица 1. Проекти, за които настоящето ръководство е приложимо съответно в Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС и ЗООС

| Приложение I и II от Директивата за ОВОС | ЗООС |
| --- | --- |
| Приложение I, т. 13 – “Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150000 еквивалентни жители съгласно определението, посочено в член 2, точка 6 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води;” | Приложение № 1, т. 28 от ЗООС – „Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители “ |
| Приложение I, т. 24 – “Всяка промяна или разширяване на проекти, включени в настоящото приложение, когато такава промяна или разширяване сами по себе си достигат праговете, ако такива съществуват, посочени в настоящото приложение.” | Приложение № 1, т. 38 от ЗООС – „Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато това изменение или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението.“ |
| Приложение ІІ, т. 10б) – “Проекти за обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги ; | Приложение № 2, т. 10, буква „б“ от ЗООС – „обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ |
| Приложение ІІ, т. 11в) – “Пречиствателни станции за отпадъчни води (проекти, невключени в приложение I)“; | Приложение № 2, т. 11, буква „в“ от ЗООС – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)“ |
| Приложение I, т. 13а) – “Всяка промяна или разширяване на проектите, изброени в приложение I или в настоящото приложение, които вече имат разрешение или които са изпълнени или са в процес на изпълнение, ако тази промяна или разширяване може да има значително отрицателно въздействие върху околната среда (промяна или разширяване, които не са включени в приложение I).” | Чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – „всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 към този закон и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;“ |

Що се отнася до обхвата на настоящето Ръководство, отново следва да се обърне особено внимание на факта, че в Ръководството „Тълкуване на дефинициите на определени категории проекти по Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС“, ЕК приема, че проектите за изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи попадат в обхвата на Директивата за ОВОС, а именно че това са инфраструктурни проекти за изграждане на обекти с обществено предназначение по Приложение ІІ, т. 10б) от Директивата.

До голяма степен структурата на това Ръководство следва изискванията на Приложение ІV на Директивата за ОВОС по отношение на информацията по чл. 5(1), респективно на чл. 96, ал. 1 от ЗООС и чл. 12 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (наричана по-нататък за краткост „Наредба за ОВОС“), а именно информацията, която възложителят следва да предостави на компетентния орган или органи за проектите-предмет на ОВОС.

Ръководството разглежда гореспоменатите типове проекти по Директивата за ОВОС (Приложения І и ІІ), съответно по Приложения № 1 и 2 от ЗООС, в единен документ, като представените коментари съответно могат да бъдат специфични към един или друг проект. Все пак, препоръките не са изчерпателни и някои аспекти, относими към всички проекти, е възможно да не са обхванати.

Окончателният ДОВОС тук се нарича и изявление по ОВОС. Повечето национални законодателства определят какво трябва да бъде съдържанието на ДОВОС, както е и по българското национално законодателство. Разделите в това Ръководство предоставят препоръки относно стандартната структура на ДОВОС и относно аспектите, които следва да бъдат разгледани/обхванати във всеки раздел или подраздел.

Разделите на това Ръководство ще следват едно възможно съдържание на ДОВОС, което до голяма степен се препокрива с изискванията на ЗООС и за Наредбата за ОВОС:

- Въведение;

- Политика, правна и административна рамка;

- Описание на предложения проект;

- Схематично изложение на основните (главните) алтернативи;

- Описание на околната среда;

- Описание на възможните значителни въздействия върху околната среда и на смекчаващите мерки (mitigation measures);

- План за мониторинг;

- Нетехническо резюме;

- Предизвикателства при разработването на ДОВОС;

- План за управление на околната среда;

- Списък на източните на информация.

Предлаганата последователност и обхват не са задължителни или изчерпателни, а следва да бъдат приспособени по подходящ начин съобразно характеристиките на конкретния проект. Това се отнася до целите на проекта, техническите характеристики, местоположението, естествената и застроената околна среда и други елементи.

Тъй като предлаганата последователност и обхват не са задължителни или изчерпателни, те следва да бъдат адаптирани към изискванията относно съдържането на ДОВОС съгласно ЗООС и Наредбата за ОВОС.

Отново следва да се отбележи, че ДОВОС може да се ползва от тази структура, но следва да се гарантира и съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС и чл. 12 от Наредбата за ОВОС. По-специално чл. 96, ал. 1 от ЗООС определя следното съдържание на ДОВОС:

“1. анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите;

2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) проучените от възложителя алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива";

3. описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда по чл. 4 и 5 и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях;

4. описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на:

а) реализацията на инвестиционното предложение;

б) ползването на природните ресурси;

в) емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт;

5. информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда;

6. описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки;

7. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и заинтересувани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации;

8. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;

9. нетехническо резюме;

10. описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни) при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС;

11. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) друга информация по преценка на компетентния орган или оправомощено от него длъжностно лице.”

Тази правна рамка се допълва от чл. 12 от Наредбата за ОВОС по следния начин:

„(1) Докладът за ОВОС се оформя като единен документ, който включва:

1. съдържателната част съобразно чл. 11, ал. 1;

2. списък на източниците на информация, които авторите са използвали в доклада за ОВОС;

3. справката по чл. 9, ал. 5;

4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС, в който всеки се подписва срещу разработените от него раздели на доклада;

5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) писмени декларации по чл. 11, ал. 3 от всеки от експертите и от ръководителя на колектива, подписани лично.

(2) Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се прилагат:

[…]

4. оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС;

5. нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1, т. 9 ЗООС;

6. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) доклад за оценка на степента на въздействие в случаите, когато компетентният орган е изискал изготвянето на такъв.“

Следва да се има предвид, че това Ръководство не се опитва да пресъздаде което и да е задължително ръководство, което вече съществува в България и следва да се чете във връзка с Директивата за ОВОС на ЕС и българското национално законодателство и ръководства по ОВОС, тъй като правните изисквания в различните държави-членки могат да варират.

# Въведение

Обикновено структурата на ДОВОС следва последователността на информация, изисквана от чл. 5(3) и детайлизирана от Приложение ІV на Директивата за ОВОС, прилагани от чл. 96, ал. 1 от ЗООС и чл. 12 от Наредбата за ОВОС. Освен това, ДОВОС следва да съдържа:

- имената и квалификацията на експертите, разработили раздела, датата на внасяне, подписа на отговорното лице/официалния представител на лицето, изготвило ДОВОС;

- преглед на политическата, правната и административната рамка по ОВОС и в сектора „изграждане на пътища и магистрали“;

- преглед на основните етапи на процедурата по ОВОС до приключване на изготвянето на ДОВОС;

- описанието на това как са отчетени при разработването на ДОВОС:

  - резултатите от консултациите с компетентните органи, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда и,

  - резултатите от консултациите с обществеността;

- приложения, съдържащи:

  - изображения, карти, диаграми и т.н.;

  - документите, проучванията и информацията, използвани при разработването на ДОВОС;

  - копия от документите, релевантни към извършената ОВОС на проекта;

- речник на използваните термини и съкращения.

Въведението на ДОВОС следва да предостави кратка информация относно съдържанието на доклада и процедурата по проекта.

Каре 1. Информация, която се препоръчва да бъде представена в раздела „Въведение“ на ДОВОС

Наименование на проекта

Възложител на проекта

Нужди и специфични цели на предлагания проект. Ако е подходящо – кратко описание на предисторията на проекта и/или на обстановката, при която се разработва;

Описание на съдържанието на ДОВОС

Очаквана продължителност на експлоатация на проекта и съответно на части от него

График за изпълнение/етапи на проекта: Дати на започване/приключване на строителството. В случай на проект, които ще се изгражда на етапи – последователност на всеки от етапите и ако е подходящо – тяхната приблизителна продължителност; Дата на възлагане; Дати на започване и приключване на дейностите по разрушаване, ако такива дейности се изискват.

Данни относно приключилите към момента етапи на ОВОС на проекта; наименование на документите, предоставени от компетентните органи в хода на процедурата по ОВОС. Ако е приложимо, напр. решението по преценката на необходимостта от ОВОС, доклада за определяне на обхвата.

Резултати от консултациите с компетентните органи, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда. Ако е приложимо – наименования на документите, издадени от други органи и посочване на мястото в приложенията, където те могат да бъдат открити.

Резултати от консултациите с обществеността, която е вероятно на бъде засегната от проекта.

# Политическа, правна и административна рамка

Целта на този раздел на ДОВОС е да представи общ преглед на националното законодателство и политика по опазване на околната среда, както и на законодателството на ЕС, което е взето предвид при извършването на ОВОС.

Този раздел на ДОВОС разглежда относимостта на европейското и национално законодателство, националното планиране и политика и съвместимостта на проекта с това законодателство/политика. Тук се обръща внимание на законодателството и политиката на националното правителство, където е релевантно и са очертават директивите и регламентите на ЕС и другите задължения, произтичащи от международното право, които са приложими към проекта.

## Законодателство на ЕС, относимо към проекта

Чл. 11 от ДФЕС дефинира принципа на интегрирането на изискванията на опазването на околната среда в другите секторни политики, с цел по-специално да се стимулира устойчивото развитие.

Чл. 13 от Договора гласи: „При изработването и осъществяването на политиката на Съюза в областта на селското стопанство, рибарството, транспорта, вътрешния пазар, научните изследвания и технологичното развитие и космическото пространство, Съюзът и държавите-членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните, като същества с усещания, като същевременно спазват законовите или административните разпоредби и съществуващите практики в държавите-членки, по-специално по въпросите, свързани с религиозните обреди, културните традиции и регионалното наследство.“

В чл. 191 от ДФЕС се казва, че политиката по опазване на околната среда на ЕС следва да допринася за опазването, защитата и подобряването на качеството на околната среда, защитата на човешкото здраве, за разумното и рационално използване на природните ресурси и има за цел постигането на висока степен на опазване на околната среда. Политиката по опазване на околната среда на ЕС се основава на „принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят  плаща““.

Приложимото законодателство на ЕС включва директиви, регулиращи третирането на градски отпадъчни води и тези относно оценките на въздействието на отделните проекти върху околната среда.

- Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

- Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води, изменена

- Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, изменена

Освен това, към конкретния проект могат да бъдат приложими и други директиви като: Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, изменена и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици.

Друго законодателство на ЕС по опазване на околната среда, което също може да бъде приложимо: напр. относно качеството на въздуха и водите, управление на отпадъците, шума, достъпа до информация по околна среда и т.н.

Освен това, законодателството на ЕС, регулиращо например, енергийната ефективност, безопасността на труда, здравеопазването и др., също може да е приложимо към конкретния проект.

В съответствие с изискванията на Договора за Европейския съюз и ДФЕС, тези директиви следва бъдат транспонирани в националното законодателство на държавите-членки, поради което те няма да бъдат разглеждани подробно тук. Вместо това, ще бъде представено националното законодателство, което ги транспонира.

Не на последно място, следва да бъде взета предвид и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС). Въпреки че тя не подлежи на транспониране, тълкуването на съда е задължително за държавите-членки и институциите на ЕС.

## Българско законодателство, относимо към проекта

Приложимото национално законодателство е представено в Каре 2.

Каре 2. Приложимо национално законодателство

Законодателство относно устройството на територията

Закон за устройство на територията (ЗУТ) ЗУТ урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. Съгласно чл. 148, ал. 8 от ЗУТ, одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж. Влязло в сила решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на ЗООС, е приложение, неразделна част от разрешението за строеж.

Опазване на околната среда: политика и законодателна рамка

В съответствие с българската Конституция опазването на околната среда е право и задължение на държавата и всички граждани. В чл. 15 на Конституцията се казва още: „Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.“ Отново, съгласно основния закон на държавата, „Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.“ (чл. 55). Законът за опазване на околната среда (ЗООС) създава общата правна рамка за опазване на околната среда. Тази рамка е допълнена от редица закони и подзаконови нормативни актове, регламентиращи управлението на компонентите и факторите на околната среда. Компетентните органи и техните отговорности са определени в чл. 10 от ЗООС. Националната стратегия за опазване на околната среда 2000-2006 г. определя като дългосрочна стратегическа цел на страната в областта на околната среда подобряване качеството на живот на населението на страната чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богатата природа на основата на устойчиво управление на околната среда.

Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г. цели: по-нататъшно развитие на условията за осигуряване на координация и съгласуваност при провеждането на националната политика в съответствие с Националната здравна стратегия и Стратегията по опазване на околната среда на национално, регионално и местно равнище; укрепване и усъвършенстване на междусекторното сътрудничество при провеждането на политиката по околна среда и здраве. Опазването на околната среда и на здравето да стане основен принцип при разработването на програми за развитие във всички сектори на икономиката; развитие, укрепване и разширяване на условията за активно участие на обществеността в процеса на вземане на решения по въпроси, касаещи околната среда и здравето. За постигането на тези общи цели Програмата определя специфични мерки и график, както и компетентните органи и необходимите финансови средства за изпълнение.

Законодателство по ОВОС

ОВОС е регламентирана в: ЗООС; Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Съгласно ЗООС, ОВОС определя, описва и оценява по подходящ начин и според всеки конкретен случай преките и непреките въздействия от инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействието между тях. ОВОС е задължителна за всички инвестиционни предложения по Приложение № 1 от ЗООС. В Приложение № 1, т. 28 : „Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители.“ ОВОС е задължителна и в случай на промяна или разширение на инвестиционните предложения по т. 28, когато тази промяна или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението. Съгласно ЗООС инвестиционните предложения по Приложение № 2 подлежат на преценка на необходимостта от ОВОС (EIA screening). Това се отнася до т. 11, буква „в“ – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)“, както и всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно Приложение № 2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. Следва да се обърне внимание, че т. 10 от Приложение № 2 на ЗООС (Приложение ІІ на Директивата за ОВОС) се отнася до инфраструктурни инвестиционни предложения. Както бе споменато по-горе, в „Ръководството относно тълкуването на дефинициите на определени категории проекти по Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС“ ЕК излага становището, че: “Понятието „инфраструктура“ следва да се тълкува разрешително и следователно може да включва пътища, инфраструктура за предоставяне на енергийни и други комунални услуги с цел подпомагане растежа на индустриите.“ Следователно и с оглед на широкото предназначение и обхват на законодателството по ОВОС и други инвестиционни предложения за изграждане на инфраструктура за водоснабдяване и отвеждане/пречистване на отпадъчни води е възможно да бъдат предмет на ОВОС. Освен това, в съответствие с тълкуването на Директивата за ОВОС на СЕС и ЕК, задължението за извършване на ОВОС се разпростира и върху проектите за изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи, съгласно Приложение ІІ, т. 10б) от Директивата и съответно т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС. В допълнение, и съдебната практика на СЕС относно, напр. спомагателните и свързаните дейности, следва да бъде взета предвид. Компетентните органи по ОВОС – Министърът на околната среда и водите и директорът на съответната РИОСВ и техните правомощия са определени в чл. 94, ал. 1 и 2 от ЗООС. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда допълва разпоредбите на ЗООС и регламентира детайлно правилата на ОВОС, включително относно изготвянето на ДОВОС, провеждането на консултациите с държавните органи и обществеността, трансграничните консултации, вземането на решението и контрола върху съответствието с условията, поставени с решението по ОВОС.

Политика и законодателство в сектора „Качество на водите“

Националната стратегия за околна среда По отношение на политиката по водите Националната стратегия за околна среда си поставя за цел осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната, която следва да бъде постигната чрез: преодоляване на кризите във водоснабдяването; осигуряване на вода за напояване; формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси; запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води. Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) е приета от Народното събрание Решение от 21.12.2012 г. (обн. ДВ, бр. 97 от 07.12.2012 г.) и има за цел да приложи и допълни Националната стратегия за околна среда. Основната цел на НСУРВС е „устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.“ В Стратегията са дефинирани следните цели, които да гарантират постигането на основната цел: Цел 1: гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване; Цел 2: запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води; Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс. През 1999 г. бе приета Програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води, която цели да определи приоритетите за изграждането на ГПСОВ на вододелните зони на всички населени места с над 10 000 е.ж. Тази програма е допълнена от приетата през 2003 г. Национална програма за прилагане на Директива 91/271/ЕИО.

ЗООС и Законът за водите (ЗВ) са двата основни нормативни акта, уреждащи управлението на водите в България, които определят основните принципи на ефективната политика по околна среда като „замърсителят плаща“, „на споделената отговорност“, на „превантивните действия (и контрол)“, „интегрираното управление“ и други. Закон за опазване на околната среда В чл. 35 от ЗООС като основен принцип се урежда опазването и използването на водите и водните обекти, които следва да се основават на дългосрочна държавна политика, на рационално управление на водите на национално и басейново ниво, с което да се гарантира постигането на добро качество на всички води. Съгласно ЗООС, опазването на водите и водните обекти осигурява: баланса между експлоатацията на водите и естественото им възстановяване; съхраняването и подобряването на качеството на повърхностните и на подземните води. Закон за водите ЗВ урежда собствеността и управлението на водите на територията на Република България като общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения. Правната рамка на ЗВ е допълнена от Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Изискванията на РДВ са транспонирани в българското законодателство, включително и тези относно установяването и прилагането на принципа на басейновото управление. Управлението на водите се осъществява на национално и басейново ниво. Съгласно ЗВ, дейностите по управление на водите включват: водоползване, дейностите опазване и възстановяване и тези за предотвратяване на вредното въздействие на водите. Компетенциите на всички органи са разписани в ЗВ. България е договорила следните преходни периоди по прилагането на Директивата за ГПОСВ: „Чрез дерогация от членове 3, 4 и 5, параграф 2 от Директива 91/271/EИО, изискванията за канализационните мрежи и за пречистването на отпадъчни води от населените места не се прилагат напълно в България до 31 декември 2014 г., в съответствие със следните междинни цели : до 31 декември 2010 г., се постига съответствие с директивата за агломерации с население повече от 10 000 еквивалентни жители“’. Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти С Наредба № 6 се уреждат емисионните норми за допустимото съдържание на някои вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Целта на наредбата е да се предотврати и/или преустанови и намали замърсяването на водите на водните обекти с опасните и вредните вещества, попадащи в обхвата й. Съгласно договорените преходни периоди, се определят следните крайни срокове за изграждането на канализационни системи и ПСОВ: за агломерации над 10 000 е.ж.: 31.12.2010 г.; за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.: 31.12.2014 година. Съгласно Таблица 1 от Приложение ІІІ на Наредба № 6 отпадъчните води от ГПОСВ следва да отговарят на следните параметри: Показател Концентрация Биохимична потребност от кислород (БПК5) при 20 °С без нитрификация 25 mg/dm3 O2 Химично - потребен кислород (ХПК) 125 mg/dm3 O2 Общо съдържание на неразтворени вещества 35 mg/dm3 (optional) 35 mg/dm3 по чл. 11, ал. 2 (при над 10 000 е.ж.) 60 mg/dm3 по чл. 11, ал. 2 при 2000 - 10 000 е.ж. Отпадъчните води от агломерации с над 10 000 е.ж., които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им в чувствителни зони трябва да бъдат подложени на допълнително пречистване от посоченото в чл. 11 съобразно срока по § 6. Изискванията към отпадъчните води след селищните пречиствателни станции, които заустват в чувствителни зони, определени съгласно чл. 12 от Наредба № 6 са, както следва: Показател * Концентрация Общ азот * 15 mg/dm3 при 10 000 - 100 000 е.ж. 10 mg/dm3 при при 10 000 - 100 000 е.ж. Общ фосфор 2 mg/dm3 при 10 000 - 100 000 е.ж. 1 mg/dm3 при 10 000 - 100 000 е.ж. * Един или и двата показатели могат да се прилагат в зависимост от конкретните условия. Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване Целта на тази Наредба № 2 е да осигури условия за намаляване на замърсяването и опазване на качеството на повърхностните води, в които се заустват отпадъчни води. С наредбата се определят: редът и начинът за издаване на разрешителни по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, наричани по-нататък разрешителни за заустване; изискванията при определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване в разрешителните за заустване съгласно чл. 120 от ЗВ; изискванията към регистрите на разрешителните за заустване съгласно чл. 184 от ЗВ. Разрешителни за заустване се издават за: проектиране на обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания; експлоатация на съществуващи обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания. Тези разрешителни могат да бъдат издадени и за групово събиране, отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води от два и повече обекта. Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места Предмет на наредбата са производствените отпадъчни води, зауствани в канализационните мрежи на населените места и селищните пречиствателни станции. Целта на наредбата е опазването на водите от замърсяване с токсични, вредни и опасни за околната среда вещества. Други подзаконови нормативни актове по отношение на политиката по водите: Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.); Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.); Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., посл. изм. и доп., бр. 5 от 18.01.2013 г.); Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.); Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (обн., ДВ, бр. 43 от 09.06.2009 г.); Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г., изм. и доп., бр. ДВ, 22 от 05.03.2013 г.); Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г.); Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 05.03.2013 г.); НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 09.12.2011 г.).

Управление на отпадъците

Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013 обхваща всички отпадъчни потоци и цели да се гарантира пълно съответствие с действащото законодателство. Законът за управление на отпадъците е основният правен инструмент в сектора. Подзаконовите нормативни актове, които е възможно да бъдат приложими към конкретното инвестиционно предложение, са: Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците; Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.;

Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци; Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г.; Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г.;

Качество на въздуха

Правната рамка относно качеството на атмосферния въздух в България е установена в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и в редица подзаконови нормативни актове. Следните наредби е възможно да са приложими към конкретното инвестиционно предложение: Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух; Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии; Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; Наредба № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители; Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух; Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.

Шум

Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) урежда правната рамка на управлението на шума в околната среда. Тази правна рамка се допълва от: Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда; Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната; Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, приета с ПМС № 217 от 18.08.2006 г.; Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с ПМС № 22 от 29.01.2004 г.; Наредба № 9 от 12.02.2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения.

Почви

Законът за почвите урежда обществените отношения, свързани с опазването на почвите и техните функции, както и тяхното устойчиво ползване и трайно възстановяване като компонент на околната среда. Освен Законът за почвите и следните подзаконови нормативни актове е възможно да бъдат приложими към конкретното инвестиционно предложение: Наредба № 3 от 01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите; Наредба № 4 от 12.01.2009 г. за мониторинг на почвите; Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия, приета с ПМС № 30 от 06.02.2007 г. Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви, приета с ПМС № 187 от 23.07.2009 г. Наредба № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

Флора, фауна и природни местообитания

Законодателството, релевантно към инвестиционни предложения за изграждане на пътна инфраструктура и по-специално когато е възможно те са окажат неблагоприятно въздействие върху зони, включени в Мрежата „НАТУРА 2000“ и когато за тях се изисква оценка за съвместимост, включва: ЗБР и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наричана по-нататък за краткост „Наредба за ОС“). ЗБР регламентира създаването на Националната екологична мрежа на защитените територии в съответствие с директивите на ЕС за местообитанията и птиците, която сега е част от Европейската мрежа „НАТУРА 2000“. Режимът на опазване по чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията е уреден в чл. чл. 31-34а от ЗБР.

Следователно, ОС се изисква за всички планове, програми, инвестиционни предложения и проекти, които не са директно свързани или необходими за управлението на защитената зона и които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, инвестиционни предложения и проекти е възможно да окажат неблагоприятно въздействие върху зоната. Целта на ОС е да оцени тези въздействия съобразно специфичните за зоната предмет и цели на опазване. ЗБР дава възможност за провеждането на съвместна процедура по ОС и ЕО или ОВОС, когато тези оценки се изискват едновременно. В случаите, когато плановете, програмите и инвестиционните предложения не попадат в обхвата на ЗООС и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, ОС се извършва в съответствие със ЗБР и на Наредбата за ОС. Съгласно ЗБР, плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения се одобряват, само ако ОС води до заключението, че те няма да имат значително неблагоприятно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона. Ако все пак, планът, програмата, проектът и инвестиционното предложение е необходимо да бъдат изпълнени поради причини от първостепенен обществен интерес и в случай, че не са налице други алтернативи, следва да бъдат приложени и компенсаторни мерки. Необходимо е да бъде спазена и процедурата по комуникация/координация с ЕК. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони допълва разпоредбите на ЗБР и урежда подробно процедурата за извършване на ОС. Компетентни органи по ОС са министърът на околната среда и водите и директорът на съответната РИОСВ. В случаите, когато ОС се комбинира с ЕО или ОВОС правомощията се определят съобразно разпоредбите на ЗООС и на съответните подзаконови актове по прилагането му (моля виж по-горе). Освен това, следните нормативни актове е възможно да бъдат приложими към конкретното инвестиционно предложение: Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС № 7 от 08.02.2000 г.; Наредба № 2 от 18.12.2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие; Наредба № 5 от 01.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове; Решение № 122 на Министерски съвет (МС) от 02.03.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; Решение № 661 на МС от 16.10.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; Решение № 802 на МС от 04.12.2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Законодателство относно здравеопазването и безопасните условия на труд

Законът за здравето урежда обществените отношения, свързани с опазване здравето на гражданите. Подзаконови нормативни актове: Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина; Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове; Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Достъп до информация за околната среда

Изискванията, свързани с достъпа до информация за околната среда, са регламентирани в ЗООС и в Закона за достъпа до обществена информация.

Културно наследство

ЗКН урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България.

# Описание на предлагания проект

Този раздел на ДОВОС трябва да съдържа тази информация, представена при такова ниво на детайлност, което да гарантира на проверяващите я, на компетентните органи за вземане на решението и засегнатите и заинтересованите страни пълен обзор на релевантните елементи на всеки от етапите на проекта – от изграждането му, през физическото му съществуване и експлоатация. Обикновено този раздел на ДОВОС съдържа 4 подраздела, а именно:

- Описание на местоположението и изискванията по отношение на земеползването;

- Описание на дизайна;

- Описание на основните процеси;

- Очаквани остатъци и емисии в резултат на изпълнението на проекта.

Важно е да се отбележи, че този раздел обхваща само избраната алтернатива, докато опциите, разглеждани по-рано, се представят в отделен раздел на ДОВОС. В следващите подраздели от настоящето Ръководство се обръща внимание на изграждането на нова ГПСОВ и мрежи за водоснабдяване/КСОВ, като същата принципна структура може да се използва и в случаите на преустройство или разширение или модернизация/рехабилитация на съществуваща инфраструктура за водоснабдяване и отвеждане/третиране на отпадъчни води.

## Описание на местоположението и изискванията по отношение на земеползването

Описанието следва да включва информация относно местоположението на проекта (и по-специално относно местоположенията на отделните компоненти на проекта, включително и на сградите и другата физическа инфраструктура, тръбопроводи и т.н.) и относно околностите на територията, където проектът ще се изпълнява. Подобна информация следва да бъде включена и във връзка с описанието на етапа на строителството и неговите елементи (строителна площадка, площадки за извършване на различни, свързани със строежа, дейности).

Каре 3. Данни относно местоположението на проекта и изискванията към земеползването

Агломерация

Описание на местоположението на агломерацията;

Населени места в агломерацията;

Административна територия, обхваната от агломерацията.

Система за водоснабдяване

Описание на местоположението на ВСС;

Населени места във ВСС;

Административна територия, обхваната от ВСС.

ВСМ и КСОВ

Местоположение на предвидените по проекта дейности:

ВСМ: основна водна трансмисия, ПСПВ, резервоари, ПСВ, мрежи и т.н.;

КСОВ: помпени станции за отпадъчни води, басейни за събиране на дъждовни води, основни колектори, мрежи за отвеждане на отпадъчни води;

информация относно територията, където се предлага разполагането на водоснабдителната инфраструктура: територия; площ на територията, необходима за разполагането на отделните елементи на водоснабдителната инфраструктура; земеползване в околностите на предлаганите работи (селско стопанство, търговия, за отдих, туристически зони, институции и т.н.); разстояние от проекта до тези територии.

ПСОВ

Местоположение на ПСОВ;

Територия, необходима за ПСОВ;

Площ, необходима за разполагането на отделните елементи на ПСОВ;

Околности на ПСОВ: (селско стопанство, жилищен район, търговия, за отдих, индустриални или туристически зони, институции); разстояние от проекта до тези територии.

Строителна площадка и площадки за извършване на различни, свързани със строежа, дейности

Земеползване на предлаганата територия за разполагане на строителната площадка и на площадките за извършване на различни, свързани със строежа, дейности; площ на площадките за извършване на различни, свързани със строежа, дейности;

Ограничения, свързани с проектирането, наложени от характеристиките на площадката (включително и поради характера на съседностоящото земеползване);

Местоположение на площадките за извършване на различни, свързани със строежа, дейности: ако тяхното местоположение все още не е определено, ДОВОС следва да съдържа предложения за местата за разполагането им. Тези предложения трябва да се основават на отчитането на размера и вида на предвижданите по проекта дейности;

Околности на площадките за извършване на различни, свързани със строежа, дейности: земеползване (селско стопанство, жилищен район, търговия, за отдих, индустриални или туристически зони, институции); разстояния от проекта/елементите на проекта до тези територии.

Ограничения, свързани с проектирането, наложени от характеристиките на площадката

Земеползване на територията на площадката, където ще се разположи проектът/елементите на проекта;

Съседностоящо земеползване.

## Описание на дизайна на проекта

При проектирането на проекти за изграждане на инфраструктура за водоснабдяване и отпадъчни води, включително и за третирането на отпадъчните води, следва да се гарантира съответствието със съществуващото законодателство в контекста на следните директиви на ЕС:

- Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека;

- Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, изменена;

- Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води, изменена.

Освен това, при проектирането следва да се вземат предвид и изискванията относно качеството на подземните и повърхностните води, така както са определени в плана за управление на речния басейн (ПУРБ) за водните обекти, където ще бъде разположен проектът.

Каре 4. Съдържание на ПУРБ

С ПУРБ се определят мерки, счетени за необходими за постигането на целите на РДВ. ПУРБ за всеки от речните басейни трябва да съдържа следното: Общо описание на характеристиките на района на речния басейн, изискуемо по член 5 и приложение II, което да включва карти, указващи местонахождението и границите на водните обекти на подземни и повърхностни води, друга карта, показваща видовете повърхностни водни обекти в границите на басейна; Обобщение на значителния натиск и антропогенното въздействие върху състоянието на повърхностните и подземните води, включително и на точковите източници на замърсяване, дифузното замърсяване и свързаното земеползване, количествен статус на водите, включително и на водоползването и анализ на другите въздействия върху състоянието на водите, причинени от човешката дейности; Карта, показваща всички защитени територии; Карта на мрежата за мониторинг; Карта, показваща резултатите от изпълнението на програмата за мониторинг на състоянието на всички водни обекти и защитени територии; Списък на екологичните цели, определени за всеки от водните обекти, включително и на тези, за които са допуснати дерогации; Обобщение на икономическия анализ на водоползването; Обобщение на програмата/програмите от мерки; Регистър на всички по-подробни програми и планове за управление и обобщение на тяхното съдържание; Обобщение на мерките за предоставяне на информация на обществеността и за провеждането на консултации, вземането предвид на резултатите от тях и последващите промени в ПУРБ; Списък на компетентните органи; Лица и място за контакт и процедури за достъп до документацията и информацията, използвана за разработването на плана, включително и на данните от мониторинга. Източник: Фондация за изследвания на водите: http://www.euwfd.com/html/development_of_river_basin_management_plans.html)

Ключовите аспекти, които следва да бъдат включени в ДОВОС относно елементите на проекта, са представени в Каре 5.

Каре 5. Данни относно дизайна на проекта

Агломерация

Проектиран капацитет на агломерацията – товар от БПК от генерираните от агломерацията отпадъчни води, изразени в е.ж., като се вземе предвид намаляването/повишаването на товара в бъдеще;

Очаквания относно бъдещия товар от БПК, като вземат предвид развитието на територията от гледна точка на градоустройството и възможните промени в заустванията от индустрията (намаляване или увеличаване на потока и специфичните замърсители);

в случаите, когато две или повече агломерации могат да бъдат събрани заедно, така че събраните отпадъчни води да се третират в една ПСОВ, данните трябва да се отнасят до всяка от агломерациите и за групата от агломерации.

ПСОВ

потоци: при сухо и при дъждовно време;

баланс на отпадъчните води за предлаганата ПСОВ: от битови, промишлени или небитови и от дъждовни води (м3/ден, м3/година);

Процес на пречистване на градските отпадъчни води:

предварително пречистване: скрийнинг, утаяване на твърдите вещества;

първично пречистване: суспендиране на утайката и отстраняване на мазнините;

вторично пречистване: биологично третиране на отпадъчните води и вторична седиментация;

третично пречистване: допълнително отстраняване на азота и фосфора, ако това се изисква поради местните условия, дезинфекция.

Дизайнът на пречистването на отпадъчните води трябва да отчете, в зависимост от очаквания товар, начина на интегриране на септичните ями в процеса на пречистване.

Третиране на утайките :

дейности/оборудване за третиране на утайките;

процес на третиране: сгъстяване, анаеробна стабилизация (бактериално усвояване); обезводняване, филтриране; центрофугиране

количества утайки, образувани в резултат на пречистването на отпадъчните води; влажност (суха субстанция);

съоръжения за съхраняване на утайките: дизайнът на съоръженията за съхранение трябва да отчете и опцията за местоположението на площадката за окончателно обезвреждане: използване в селското стопанство, депониране или изгаряне.

КСОВ

населени места, обхванати от КСОВ и аферентни жители;

Данни относно басейните за събиране на дъждовните води, ако има такива, основни колектори, помпени станции за отпадъчни води, мрежи;

процент от населението, свързано с КСОВ.

Водоснабдителни системи

населени места, обхванати от ВСС и аферентни жители;

специфично потребление на води: потребност от битови води (връзки с домовете, връзки с дворовете, снабдяване до крана на потребителя и потребност от небитови води: специфичен поток, съответстващ на специфичния вид промишленост;

процент от населението, свързано с ВСС.

Основна водна трансмисия и мрежа за снабдяване с питейни води, колектори за отпадъчни води, мрежа за отвеждане на отпадъчните води:

Трасе, материали за тръбопроводите, дължина, диаметър, потоци, натиск.

За да се улесни по-доброто представяне на проекта, описанието на неговото местоположение и на дизайна, му трябва да бъдат приложени и карти, диаграми и др., които са от съществено значение от гледна точка на опазването на околната среда:

- карта, показваща предлагания проект с регионален контекст;

- карта, оказваща административните граници на населените места от агломерацията, нейните граници, ВСС, граници и местоположение на основите проектни дейности (включително и мрежите за водоснабдяване и за отвеждане на отпадъчните води);

- карти, показващи съществуващото земеползване в района на проекта/елементите на проекта и на територията на строителната площадка и площадките за извършване на различни, свързани със строежа, дейности;

- технологична схема на процеса на пречистване на отпадъчните води;

- технологична схема на процеса на третиране на утайките.

Ако проектът се отнася до рехабилитация/разширяване на съществуваща инфраструктура, следва да бъде представена информация съобразно относимите характеристики на проекта.

В Каре 6 са посочени някои примери.

Каре 6. Информация относно съществуващата инфраструктура за водоснабдяване и на тази за отпадъчните води в района на проекта

Агломерации

агломерация/агломерации, граници;

товар от ХПК от генерираните от агломерацията/агломерациите отпадъчни води, изразен в е.ж.;

данни относно съществуващата КСОВ;

физическо състояние на инфраструктурата, включително и информация относно изградените конструкции.

КСОВ

вид (унитарна/отделна система);

данни относно инфраструктурата за дъждовните води, ако е приложимо – размер, местоположение и др.;

мрежа (напр. дължина, материали, диаметър, трасе и т.н.)

помпени станции за отпадъчни води (форма, капацитет, местоположение и т.н.).

ПСОВ

описание на елементите на ПСОВ, напр. всмукателна помпена станция, предварително третиране, първична седиментация, биологично пречистване, вторично избистряне, третиране на утайките, други компоненти като отвеждащата тръба за пречистените отпадъчни води;

оценяване на качеството на функционирането на пречистването на отпадъчните води и третирането на утайките.

Водоснабдителна инфраструктура

населени места, територията, обхваната от ВСС и аферентни жители

източници на непречистена вода;

дейности: основна трансмисия, ПСПВ, резервоари, мрежа за питейни води (станция за хлориране);

населени места, обслужвани от съществуващата ВСС, специфично потребление на води, степен на свързаност.

Физическо състояние на водоснабдителната инфраструктура и на тази за отпадъчните води

тръбопроводи;

изградените конструкции;

инсталации, напр. помпени

Установени основни недостатъци

основни недостатъци на КСОВ и на ПСОВ, напр. загуба на отпадъчни води (мрежи, основни колектори), намалена ефективност на ПСОВ, голяма консумация на енергия, неадекватно управление на отпадъците, образувани от ПСОВ и от експлоатацията на колекторната система, особено на утайките, генерирани от експлоатацията на ПСОВ и т.н.;

основни недостатъци на ВСМ, напр. ограничена територия на водоснабдяване, липса на съответствие с нормативните актове относно качеството на водите и на тези, предназначени за пиене и опазване на човешкото здраве, загуба на води (мрежа за водоснабдяване и мрежа за доставка на питейни води, основна водна трансмисия), чести прекъсвания на снабдяването с питейни води, недостатъчно покритие спрямо нуждите от питейни води, голяма консумация на енергия, риск от инциденти при хлорирането, напр. такива, свързани с уредите за дозиране) и т.н.

## Описание на основните процеси

Дейностите на етапа на строителството се отнасят до установяването на строителната площадка, подготовка на работните терени, строителни дейности и ако е необходимо – спиране на експлоатацията и дейности по разрушаване. Описанието на дейностите на етапа на експлоатацията следва да разгледа въпросите, свързани със самата експлоатация и с поддръжката на компонентите на проекта. В Каре 7 е представена кратък преглед на аспектите, които трябва да бъдат разгледани в ДОВОС относно дейностите по проекта.

Каре 7. Дейности по проекта

СТРОИТЕЛСТВО

Подготовка на строителната площадка

отстраняване на растителност от терена на строителната площадка;

отстраняване на горния почвен слой, изкопни дейности, такива по обратното запълване, транспорт и обезвреждане на ненужния изкопен материал, заравняване на строителната площадка

съоръжения за настаняване за строителната площадка: водоснабдяване (битово и технологично, ако има такова), заустване на отпадъчните води и инсталации за третиране и/или отстраняване на отпадъчните течонсти (liquid effluents), където това е подходящо, електроснабдяване, обезвреждане на отпадъците и т.н.;

съоръжения за съхраняване на строителните материали;

паркиране и поддръжка на оборудването, което ще се използва за строителните дейности;

ограждане на строителната площадка;

подходни пътища.

Спиране на експлоатацията и дейности по разрушаване

видове дейности (изграждане на строителни конструкции, бетонни канализационни тръби, азбестови тръби и т.н.)

методи за спирането на експлоатацията и за извършване на дейностите по разрушаване

основно оборудване, което ще бъде използвано;

временни съоръжения за съхраняване на отпадъците на площадката.

Строителни дейности

последователност на дейностите, като се вземат предвид видовете работи на проектната територия и различните строителни дейности (изкопавания, строителни работи, полагане на тръби и т.н.);

промени в съществуващата инфраструктура (временни и/или постоянни);

оборудване, тежки машини и МПС, строителни процедури, които ще бъдат прилагани;

инсталиране на оборудването (за ПСОВ, помпените станции т.н.);

предвиждани характеристики на дейностите от гледна точка на работна сила и площадки;

дейности по опазване на археологически терени, исторически паметници и други относими материални ценности, ако е приложимо.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПСОВ

технологични дейности, изисквани при експлоатацията на ПСОВ;

контрол на качеството – ефективност на пречистването на отпадъчните води и на третирането на утайките;

дейности по поддръжката;

технологични дейности, изисквани при експлоатацията на съоръженията за утайките;

транспорт, съхранение и управление на отпадъците, образувани в резултат на експлоатацията на ПСОВ.

КСОВ

дейности по поддръжката на канализационната мрежа (тръбопроводи, помпени станции за отпадъчни води, басейни на събиране на дъждовните води и т.н.);

транспорт, съхранение и управление на отпадъците, образувани в резултат на дейностите по поддръжката;

дейности по инспектиране на площадката: цялост на тръбите, конструкции;

ВСМ

дейности по инспектиране на площадката: оборудване, цялост на тръбите, конструкции;

дейности по поддръжката – оборудване от мрежата за водоснабдяване (помпени станции).

Изображения и технологични схеми

съоръжения на ПСОВ и аферентен процес на пречистване на отпадъчните води;

съоръжения за третиране на утайките и аферентен процес на третиране.

По отношение на горепосочените дейности следва да бъде предоставена информация за материалите, които се възнамерява да бъдат използвани ( включително и тези, които могат да бъдат опасни за човека или околната среда) на етапа на строителството и експлоатацията на проекта. Тук трябва да бъдат разгледани следните аспекти:

- материали: видове и количества;

- съоръжения за съхраняване;

- местоположение на съоръженията за съхраняване;

- условия на работа.

## Прогнозна оценка на остатъчните материали и емисиите, образувани в резултат на изпълнението на проекта

Следва да бъде направена прогнозна оценка на остатъчните материали и емисиите, която да вземе предвид елементите на проекта, строителното оборудване и техники, съответно специфичните дейности при експлоатацията и съответните материали, които се възнамерява да бъдат използвани.

Каре 8. Прогнозна оценка на остатъчните материали и емисиите

СТРОИТЕЛСТВО

Емисии

отпадъчни течности (liquid effluents): източници, характеристики (прогнозен състав, потоци/количества);

емисии от газове: източници, характеристики (прогнозен състав, потоци/количества);

емисии от прах: източници, характеристики (прогнозен състав, потоци/количества);

образуване на шум (източници, интензитет в децибели) и вибрации.

Отпадъци

видове отпадъци,напр.: материали, образувани в резултат от изкопаването/драгирането, които не са използвани за обратно запълване, хумусен слой, замърсени почви и други материали, битови неопасни отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци, образувани в резултат на дейностите по строителство и разрушаване, отпадъчно оборудване, образувано в резултат на дейностите по спиране на експлоатацията/ разрушаването; утайки, образувани в резултат на експлоатацията на ПСОВ (в случай на рехабилитация на съществуваща ПСОВ).

класификация на отпадъците (прогнозен състав, опасни характеристики, кодове по ЕСО);

очаквани количества и видове отпадъци;

управление на отпадъците: временно съхраняване, транспортиране и местонахождение на площадката за последващо третиране (повторно използване, рециклиране/друга форма на оползотворяване, депониране и/или изгаряне).

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Емисии

отпадъчни течности (liquid effluents): източници, характеристики (прогнозен състав, потоци/количества), напр. отпадъчни течност от ПСОВ;

емисии от газове: източници, характеристики (прогнозен състав, концентрации на замърсители, потоци/количества), напр. емисии от метан или азотен оксид, образувани при събирането и пречистването на отпадъчните води (в зависимост от транспортирането им, условията на пречистване и експлоатация) и по време на бактериалното усвояване на утайките;

емисии от прах: източници, характеристики (прогнозен състав, потоци/количества);

образуване на шум (източници, интензитет в децибели) и вибрации;

неприятни миризми.

Отпадъци

видове отпадъци, източници, напр.: отпадъци, образувани в резултат на експлоатацията на ПСОВ: песъчинки, мазнини и утайки, образувани през различните етапи на пречистването на отпадъчните води; отпадъци, образувани при експлоатацията на ВСМ и тази за отвеждане на отпадъците води: утайки и седименти, събрани от ВСМ и другите съоръжения, като част от дейностите по почистване;

характеристики на отпадъците (прогнозен състав, влажност, опасни свойства и кодове по ЕСО);

прогнозни количества от всеки вид отпадъци, напр. количества, образувани на ден или годишно;

управление на отпадъците: временно съхраняване, транспортиране и местонахождение на площадката за последващо третиране (повторно използване, рециклиране/друга форма на оползотворяване, депониране и/или изгаряне).

# Схематично представяне на основните алтернативи, проучени от възложителя

Разработването и оценката на алтернативите е изискване на Приложение ІV, т. 2 от Директивата за ОВОС, където се казва, че информацията, която се представя от възложителя по реда на чл. 5(1) от Директивата (а именно в ДОВОС), трябва да съдържа схематично представяне на основните алтернативи, проучени от възложителя и индикация за главните причини за избора на алтернатива, като са взети предвид въздействията върху околната среда.

По своята същност алтернативите са различни начини, по които възложителят може реално да постигне целите на проекта, например като избере алтернативно трасе или като приложи различно проектиране или технология за проекта. При по-подробното ниво на планиране, алтернативите се сливат със смекчаващите мерки (mitigation measures), където се правят специфични промени в проектирането на проекта или на методите на строителство или експлоатация с цел предотвратяване, ограничаване или отстраняване на въздействията върху околната среда.

В случаите на проекти за изграждане на ПСОВ и мрежи за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води алтернативите обикновено се оценяват от гледна точка на:

- алтернативно местоположение;

- алтернативен дизайн/технологии за проекта/компонентите на проекта.

Съгласно чл. 96, ал. 1, т. 2 от ЗООС, в ДОВОС възложителят на инвестиционното предложение е задължен за представи информацията, свързана с „проучените от възложителя алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива"“. „Нулевата алтернатива“ е дефинирана в т. 26 от ДР на ЗООС като: „възможността да не се осъществява дейността, предвидена с инвестиционното предложение.“

## Основни алтернативи, проучени от възложителя

Алтернативните възможности най-често се идентифицират и оценяват през ранните етапи на развитието на проекта, което е най-ефективната стратегия за избягване и смекчаване на въздействията.

Ключовите аспекти на проектите за изграждане на инфраструктура за водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води, които трябва да бъдат взети предвид, са (но не само):

- целите по отношение на околната среда, определени със СЕО, извършена за регионалните/градоустройствените планове за земеползване и развитие;

- изискванията, определени в плановете за земеползване и развитие напр. тези, свързани с близостта до други съществуващи или планирани дейности и съоръжения за комунални услуги и т.н.;

- наличието на естествени пречки, свързани с топографията (напр. планини, дълбоки долини), хидрогеология на терена и аспектите, свързани с хидрологията;

- пречки, свързани с местоположенията на защитени зони, напр. препоръките от ПО, извършена на защитената зона, включена в Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000";

- съществуваща инфраструктура за водоснабдяване или отвеждане/пречистване на отпадъчните води на проектната територия или в региона;

- близост от градове и села, поради което е възможно да възникнат и устройствени пречки;

- гъстота на населението;

- близост/засягане на транспортна инфраструктура (пътища, жп линии);

- близост/засягане на трасета за предоставяне на комунални услуги (напр. електричество или газ);

- нормативно установени изисквания към снабдяването с питейни води, събирането и пречистването на отпадъчните води;

- устройствени пречки (напр. специфично земеползване, зони с ограничения);

- замърсени терени;

- проблеми, свързани със собствеността;

- нарушаване на гледки или места с естествена красота.

Когато някоя от разглежданите алтернативи е вероятно да окаже въздействие върху защитена зона, включена или предложена за включване в Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", възложителят трябва да оцени това вероятно въздействие на проекта върху зоната по реда на чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията. Резултатите от ПО следва да бъдат взети предвид при ОВОС и представени в ДОВОС.

Разгледаните алтернативи трябва да са относими и разумни от гледна точка на контекста на проекта. Някои примери за алтернативно местоположение и дизайн на основните компоненти на проекта са представени в Каре 9.

Каре 9. Примери за алтернативно местоположение и дизайн

| Алтернативно местоположение |
| --- |
| ПСОВ | алтернативни площадки за разполагане на ПСОВ; използване на съществуваща или друга площадка за разполагане на ПСОВ |
| Колектори за отвеждане на отпадъчни води | алтернативни трасета за събиране на отпадъчните води гравитация на събирането на отпадъчните води или натиск за събиране |
| ВСМ | различни трасета за тръбопроводите; различно местоположение на помпените станции или резервоарите, като се има предвид земеползването и наклона на терените и т.н. |
| Приложени карти, показващи алтернативните терени за разполагане на компонентите на проекта |
| Алтернативен дизайн |
| ПСОВ | рехабилитация на съществуваща ПСОВ, включително и на съоръженията за третиране на утайките (изградени конструкции и оборудване) или изграждане на нова ПСОВ; |
|  | една ПСОВ за повече агломерации или ПСОВ за всяка агломерация; |
|  | строителство на ПСОВ или използването на компактна ПСОВ (compact WWTP); |
|  | алтернативи относно вторичното и третичното пречистване, напр. активни утайки, системи с фиксирани съоръжения (fixed film systems) (био-филтри, въртящ се биологичен контрактор или биологични аерирани филтри, използвани при вторичното пречистване и нитрификация/денитрификация) и химично отстраняване на фосфора за третичното пречистване; |
|  | различни методи за дезинфекция, напр. хлор, озон или прилагане на UV |
|  | третиране на утайките: изсушаване, бактериално усвояване (аеробно или анаеробно), филтриране, центрофугиране; |
|  | съоръжения за третиране на утайките на площадката на ПСОВ или третирането им в отделно съоръжение, разположено на друго място; |
| КСОВ | рехабилитация на съществуващите тръбопроводи или нови; |
|  | комбинирана канализационна мрежа или отделна (при комбинираната – по местоположение на басейна за събиране на дъждовните води, различни опции в зависимост от техническите характеристики); |
|  | рехабилитация на съществуващите помпени станции или изграждането на нови (изграждане на конструкции, оборудване); |
|  | дълбоки канализационни канавки (sewer trenches) и малък брой помпени станции или плитки канализационни канавки и повече помпени станции; |
|  | натиск върху основните колектори или гравитация на основните колектори; |
| ВСМ | запазване на съществуващата системна конфигурация или ново свързване на системата за водоснабдяване от резервоари на високо ниво и добавяне на допълнителен капацитет за съхранение; |
|  | избор на местоположение на резервоарите с потенциал за гравитачен поток в системата за снабдяване или на местоположение, изискващо изпомпване; |
|  | алтернативи при строителството, напр. класическа технология (открити канавки или контролирано хоризонтално изкопаване за полагане на тръбите). |
| Изображения, технологични схеми и/или карта, показващи разгледаните алтернативи. |

Както вече бе споменато по-горе, по смисъла на българското национално законодателство ОС може да бъде интегрирана с ОВОС в една обща процедура, а може да бъде извършена и като самостоятелна оценка. В Наредбата за ОС се прави разграничение, съответно в чл. 39 и чл. 40, на случаите, когато ОВОС е задължителна (за инвестиционните предложения по Приложение № 1 от ЗООС) и съответно когато не е. Във всички случаи, когато е преценено, че е необходимо извършването на ОВОС, ОВОС и ОС се извършват заедно/паралелно. Компетентният орган по ОС е задължен да определи обхвата на доклада по ОС (CA scoping), включително и по отношение на алтернативите, които следва да бъдат оценени. В този смисъл алтернативите следва да бъдат оценени от гледна точка на ОВОС и като специална част от ОС, което е и изискване на българското законодателство по ОВОС и ОС. Разбира се, националното законодателство не ограничава оценката на алтернативите само до тези, идентифицирани от възложителя. Те са предмет на стриктно разглеждане и при оценката на качеството на ДОВОС и на приложения към него доклад за ОС. Освен това, българското законодателство изисква повече от изискуемото по чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията, като определя като задължителен етап от процедурата по ОС консултациите с компетентните органи по защита на природата и с обществеността. Ако при тези консултации са установени и нови алтернативи (представени като коментари или становища на консултираните компетентни органи и обществеността), то те също следва да бъдат оценени.

## Базов сценарий (Baseline scenario)

В подраздела „Базов сценарий“ следва да бъдат описани съществуващите екологични условия (включително и присъствието на човешки същества), като се вземе предвид и възможността проектът да не бъде изпълняван или т.нар. „сценарий на нулевата интервенция“. По този начин ще могат да бъдат идентифицирани неблагоприятните въздействия върху околната среда, въз основа на установяването на недостатъците, дължащи се на съществуващата ситуация, напр. нуждите от ремонт на старата инфраструктура и съответните разходи за това, невъзможността да се постигне съответствие с приложимите нормативни изисквания и т.н.

## Избор на алтернатива

Информацията, представена в този подраздел на ДОВОС ще бъде толкова подробна, колкото е необходимо за да се документира процесът на избора за предпочетената алтернатива по един прозрачен и достъпен за възприемане начин. Затова ДОВОС трябва да предостави на проверяващите обобщение на основните елементи на анализа, използвани за сравняване на различните опции/технически алтернативи.

Изборът на алтернативата се прави на ранен етап от развитието на проекта с цел да се оценят и сравнят възможните опции за развитие за проекта, като се вземат предвид няколко критерия като: технически/инженерни, икономически, социални и екологични. Всеки критерий обикновено се изразява в редица относими параметри или подкритерии със свързаните с тях индикатори. Окончателното сравнение и избор на предпочитаната алтернатива се основава на премерванията за всеки ключов критерий в зависимост от неговата относителна важност.

Както вече бе споменато в подраздел 4.1. от настоящето Ръководство, предлаганите алтернативи могат да се отнасят до няколко опции, които се сравняват чрез определяне на значимостта на положителните и отрицателните въздействия, като се взема предвид „базовия сценарий“.

Изборът на алтернатива трябва да е обоснован след разглеждане на повече критерии като:

- Екологични критерии: малко неблагоприятно въздействие върху околната среда, като се отчитат и мерките за предотвратяване/смекчаване, за които се предвижда да доведат до намаляване на остатъчните въздействия до приемливи нива;

- Технически критерии: поведение на дизайна, ускорени процеси/предлагани технологии и т.н.;

- Финансови и икономически критерии: разходи за инвестицията за ползваните материали и химикали, за ремонт и поддръжка и т.н.;

- Социални критерии: условия за живот в района на проекта, местни икономически дейности в района на проекта и т.н.

# Описание на съществуващата околна среда (съществуващи/базови условия (baseline conditions))

Компонентите на околната среда, които е вероятно да бъдат засегнати от проекта за изграждане на инфраструктура за водоснабдяване и отвеждане/пречистване на отпадъчни води (по време на строителството и експлоатацията) са физическите рецептори (почви, води, въздух, климат), биологичните рецептори (флора, фауна), околната среда, обитавана от човека (хора, материални ценности, културно наследство, пейзаж) и взаимовръзката между тези рецептори.

В ДОВОС трябва да бъде представено описание на съществуващите условия на околната среда, което да улесни идентифицирането и оценката на вероятните значителни въздействия върху всеки рецептор. При сегашната практика описанието на съществуващата околна среда се групира около следните критерии, обяснени по-подробно по-долу:

- контекст (територия, която ще бъде засегната от проекта/територия на проучването);

- характер (информация, която следва да бъде представена за всеки компонент от околната среда);

- значимост и чувствителност  на всеки от относимите компоненти/ рецептори;

- достатъчност на данните.

ДОВОС трябва да съдържа сбито описание на съществуващите условия на околната среда, които са относими към проекта, с препратки към проучвания, доклади, теренни проучвания, данни от мониторинга и т.н., които трябва да бъдат приложени към доклада като анекси. Описанието на базовата информация трябва да бъде фокусирано към онези аспекти, които са относими към компонентите на околната среда и които биха могли значително да бъдат засегнати от изпълнението на проекта.

Общият преглед на съществуващата околна среда трябва да предостави информацията, която ще бъде отправната точка за добрата оценка на въздействията на проекта и за последващия мониторинг на неговото изпълнение.

## Контекст

Определянето на подходящата информация относно съществуващата околна среда изисква познание за територията, която ще бъде засегната от проекта или за „контекста“, а именно за пространственото и времевото измерение, честотата и продължителността на значителните въздействия, които проектът е вероятно да окаже. Този контекст изисква установяването на всички ключови дейности по проекта и свързаните с тях значителни въздействия за всички потенциално засегнати чувствителни рецептори на естествената и застроената/населената околна среда.

Един прост практически подход към определянето на този контекст е картирането на различните дейности/компоненти на проекта и техните съответни зони и граници на въздействие.

Размерът на територията, която ще бъде повлияна, може да се променя през различните етапи на проекта. Следователно е важно да се идентифицират всички такива територии, като описанието на базовите условия трябва да се отнася до всяка от тях.

## Характер

Правилното описание на съществуващата околна среда (‘baseline’) трябва да предвиди и възможните значителни въздействия от предлагания проект. Използваната методология при изследването на съществуващото състояние трябва да бъде документирана с цел улесняване на разбирането на информация и на всички направени предположения за да може да се гарантира и съответната връзка с последващия мониторинг.

Описанията, на първо място се осланят на публикувани източници, с което се гарантира обективността им. Някои стандартни източници на информация за изброени в Каре 10 долу.

Каре 10. Стандартни източници на информация за съществуващата околна среда

Топографски карти;

Въздушни снимки/изображения от Google Earth;

Техническа информация от местни, регионални и централни власти (доклади, данни от мониторинг и тематични карти, напр. на почвите, геоложки, климатични, хидроложки, на качеството на водите, важност за защитени зони, устройствени (зонални) планове, интервенции в защитени обекти от културно или историческо значение и т.н.);

Научни и технически доклади/публикации;

Други одобрени доклади за ЕО/ОВОС, изготвени за проекти в същия регион/територия;

Публикации от професионални, изследователски и неправителствени организации.

Всички източници на информация (напр. карти, изображения, статистически и технически данни, такива от мониторинг, становища на специалисти и т.н.) трябва да бъдат съвременни и да е направено съответно препращане към тях. Като правило картите и фигурите трябва да са с добро качество и лесни за четене.

Като цяло, информацията, представяна в този (под)раздел на ДОВОС, е препоръчително да бъде сбита, а не да се отразява голямо количество налична екологична информация по определен аспект или за съответната територия. Водещото е да се представи съществуващото състояние, доколкото това е необходимо да се оценки чувствителността на отделния компонент или функция на околната среда с оглед на предстоящата оценка на въздействието и вземането на решението.

В списъците по-долу се разглеждат някои аспекти относно базовите условия на околната среда, като в ДОВОС трябва да бъдат включени само онези, които са относими към ОВОС на предлагания проект и към съответстващите мерки за предотвратяване/смекчаване.

### Повърхностни и подземни води

- Релевантна информация от стратегии/планова на национално или регионално ниво (стратегия са борба с наводненията на басейново ниво, план за развитие на речния басейни, ПУРБ):

- цели за качеството на повърхностните и подземни водни обекти, определяне на територията на проекта чрез ПУРБ;

- прогнози за бъдещите заливания/наводнения (честота и обеми) текущи заливания/наводнения (честота и обеми).

- Повърхностни водни обекти на територията на проекта или в близост до нея:

- протоци и такива на приемащия воден обект на отпадъчните течности от ПСОВ с други повърхностни водни обекти;

- реки, потоци и т.н., пресичани от тръбопроводите за отпадъчни води и водоснабдяване (в съответствие с характеристиките на проекта), напр. канализационни колектори или канализационни тръби (съществуващи или предлагани с проекта), основни водни трансмисии, водоразпределителни системи (съществуващи или предлагани с проекта т.н.), кратко описание на местата на пресичане, разстоянията от местоположението/местоположенията на проекта;

- текущо и очаквано водоползване от водните обекти (в проектната територия), напр. източник на питейни води, на водоснабдяване за промишлеността, за рибарство, за отдих и т.н.;

- точки на заустване на замърсители на води или потенциални такива във водния обект, находящ се нагоре по течението или на територията на проекта, напр. промишлени, непречистени води, или такова от фермерство и т.н.;

- Данни за водния обект, който ще приема отпадъчните течности от ПСОВ:

- физични и химични параметри, хранителни вещества, рН и т.н.;

- потоци, обеми; сезонни вариации на повърхностните водни обекти от гледна точка на параметрите за качество и потоците;

- стабилност на речните брегове за съответните повърхностни водни обекти, напр. пресичания на тръби, изходната тръба на ПСОВ и т.н.;

- обхват и максимално ниво на всяко документирано наводнение.

В случай на рехабилитация на съществуваща ПСОВ: зауствани към момента потоци отпадъчни води и ключови параметри на тези води, напр.: ОСЗВ, БПК, ХПК, азот, фосфор, ОСРВ и т.н.

- Подземни води:

- характеристики и местоположение на водоносните слоеве на територията на проекта;

- посоки на движение на потока на подземните води;

- взаимодействие на подземните с повърхностните води, взаимодействие с морета/ солени води; уязвимост към замърсяване;

- качество на подземните води на територията на проекта, в случай на наличие на замърсяване или заразяване с опасни вещества следва да бъде представена допълнителна информация;

- дълбочина на водното табло, най-вече в територията на проекта и по трасетата на тръбопроводите;

- Санитарно-защитени зони в близост до предлаганото по проекта трасе на водоснабдителната мрежа и тази за отвеждане на отпадъчните води и аферентни изградени конструкции и инсталация (ПСОВ, помпени станции, басейни за задържане на придошли води, основна водна трансмисия, мрежа за снабдяване с питейни води, ПСПВ, помпена станция, резервоари);

- Текущо водоползване (л/ден/човек) на територията на проекта;

- Отводняване на територията на проекта; местоположение и спецификация на каналите, отводнителни канали/тръби и реки; идентифициране на зоните, податливи на внезапни наводнения;

- Карта: карта на водохващанията в речния басейн и указване на карта на местоположението на основните дейности по проекти и ползвателите на води.

### Почви и геология

- Топография на територията на проекта (максимално и минимално възвишение и максимални и минимални градиенти);

- Почвени характеристики на територията на проекта;

- Гео-технически характеристики на територията на проекта, най-често налични от хидрогеоложкото проучване;

- Проучване и добив на природни богатства в територията на проекта и в региона (минерали, петрол, водоснабдяване и т.н.);

- Замърсяване на почвите на територията на проекта, всички по-стари и по-нови изследвания и сравнение между резултатите от тях и изискванията към водоползването;

- Деградация на почвите в територията на проекта: повърхностна ерозия, ерозия в дълбочина, свлачища, улягане – компактиране;

- Картите, показващи топографията на територията и на почвените и геоложки характеристики на района, са от полза за по-доброто разбиране на аспектите, свързани с почвите и геологията.

### Въздух и климат

- Климатични и атмосферни условия: валежи и изпарения, посоки на вятъра и честота на появата, температури, сезонни вариации;

- Прогнозирано увеличаване на случаите на екстремални метеорологични условия като по-продължителни сухи периоди, дъждовни бури, обилен снеговалеж и др.;

- Данни относно качеството на въздуха на територията на проекта към момента;

- Чувствителни локации от гледна точка на качеството на въздуха в територията на проекта и в околностите й;

- Данни относно дразненията, причинявани от миризми и документирани оплаквания от обществеността относно неприятни миризми;

- Документирани случаи на повишени концентрации на сероводород или амоняк (източници на дифузни емисии);

### Човешки същества

- Административни места на територията на проекта;

- Географско описание на територията на проекта;

- Настоящи и бъдещи жилищни райони (по плановете за земеползване и градоустройство и регионално развитие);

- Разстояния от основните предлагани дейности до жилищните, търговски зони и такива за отдих, институции и други чувствителни рецептори;

- Поминък, дейности, извършвани от жителите на територията на проекта, където е относимо – указване на времето, продължителността и сезонността на всяка от тези дейности;

- Ниво на заболеваемост, свързана с водоползването на територията на проекта, рискове за човешкото здраве;

- Места, чувствителни на шум на територията на проекта и в околностите на предлаганите дейности;

- Нива на шума на местата на работа;

- Карти: географска/административна карта, показваща местоположенията на чувствителните рецептори.

### Флора и фауна

- Описание на растителността на територията на проекта и в околностите й:

- местообитания или растителни съобщества, местоположения на чувствителните или редки видове;

- доминантни видове, разнообразие на видовете, зависимост от определен екологичен фактор, текущо управление;

- принципни местообитания, значими места за размножаване, места за провеждане на проучвания/хващане с капан;

- Описание на фауната на територията на проекта и в околностите й:

- разнообразие, размер на популацията или гъстота на фауната, съществуващо управление;

- специални изисквания: към размера на територията, качество на местообитанието, съществуващо управление, липса на безпокойства;

- наличие на местообитание, растение или животински вид, който е рядък на международно, национално, регионално или местно ниво, особено на защитени видове;

- важност на водата като местообитание в района – изключително важно особено за териториите, разположени надолу по течението от точката на изпускане на отпадъчните течности от ПСОВ.

- Защитени зони, включени в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, на територията на проекта или в околностите й:

- идентифицирани защитени зони, включени в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ (наименование и код на зоната), местоположение, разстояние до площадката проекта, видове и местообитания от интерес за Общността в границите на защитената зона, управление на зоната;

- описание на етапите от процедурата по ПО, извършена в съответствие с чл. 6 от Директивата за местообитанията, ако е приложима.

- Защитени територии, извън тези включени в мрежата „НАТУРА 2000“, идентифицирани на територията на проекта или близост до нея;

- Карти, показващи основните характеристики на територията на проекта и гореспоменатите аспекти.

### Ландшафт

- Характеристики и геоморфология на релефа на местата, където ще се извършват дейностите;

- Ландшафт на местата, където ще се извършват дейностите и на околностите;

- Възможност за виждане на местата, където ще се извършват дейностите от съседните терени и обществеността, територии, които са особено чувствителни, напр. жилищни райони и зони за отдих и туризъм;

- Изисквания по плана за развитие и земеползване и съгласно нормативните изисквания относно ландшафта на територията на проекта;

- Карти, показващи основните характеристики на територията на проекта и гореспоменатите аспекти.

### Материални ценности

- Градове, села и населени места на територията на проекта;

- Предлагани комунални услуги на територията на проекта (водоснабдяване, КСОВ, електроцентрали, канали и т.н.)

- Промишленост, икономически цели на територията на проекта;

- Зони за туризъм, отдих и жилищни райони на територията на проекта и в околностите й;

- Изолирани обществени и частни дейности с жилищни, търговски, промишлени, рекреационни или социални цели (отделни терени, предназначени за строителство на домове, училища, къмпинг и други, вкл. болници, зоологически градини, хосписи);

- Изисквания към развитието на терените на територията на проекта, установени на нива планове и нормативно;

- Карти, показващи основните характеристики на територията на проекта и гореспоменатите аспекти.

### Културно наследство

- Архитектурно и археологическо наследство на територията на проекта и в околностите й;

- Места, важни от архитектурна и археологическа гледна точка, разположени в близост до местоположението на предлаганите дейности, разстояния до тези места (следва да се приложи карта, показваща местата);

- Рестрикции, специални условия, поставени от националните или местните власти.

Следва да бъде представен списък на източниците на информацията.

## Важност

Важността на териториите и зоните се определя от квалифицирането, качеството или стойността, придадена на този аспект от съществуващата околна среда. Въпроси, които трябва да бъдат разгледани:

- Зоната, територията защитена ли е/планирано ли е да бъде защитена от законодателство (на международно, национално, местно ниво) или чрез класифициране поради екологичните, ландшафтни, културни и други стойности?

- На територията на проекта или надолу по течението налице ли са важни потребители на води от приемащия воден обект (напр. ползване на непречистени води за производство на води за пиене, напояване, рибовъдство, отдих и т.н.)?

- Територията, зоната или местообитанието са възобновяеми, уникални или заменими?

- Територията или зоната за от визуално, обикновено или малко значение?

## Чувствителност

Чувствителността на зоната, територията или функцията са свързани с въпроса за това, дали постоянните, временните и инцидентните въздействия, причинени от проекта, биха променили значително характера на съответния фактор на околната среда, например:

- Повишеното количество хранителни вещества би ли причинило повишаване на еутрофикацията на определено местообитание?

- Ползвателите на водите надолу по течението ще бъдат ли засегнати от заустването в приемащата река на пречистените отпадъчни води?

- Ще се засили ли деградацията на почвата (напр. чрез ерозия) поради извършването на строителните дейности?

- Ще се засили ли деградацията на почвата (напр. чрез ерозия) на определени места поради извършването на строителните дейности?

## Достатъчност на данните

Данните и информацията в ДОВОС трябва да са с такова качество и пълнота, които да позволят на компетентните органи да вземат обосновано и информирано решение за това, дали да издадат или откажат да издадат съответните разрешителни за изпълнението на предлагания проект. Следните критерии могат да бъдат използвани при оценката на достатъчността на данните в ДОВОС:

- Налична ли е информацията, необходима за идентифицирането на основните въздействия?

- Налична ли е информацията, изисквана за оценката на основните въздействия?

- Информацията фокусирана ли върху въздействия, които се възможни и значителни?

Сигурността и увереността, която се гарантира с информацията, са добра основа за оценяването на качеството на данните. Когато информацията, включена в ДОВОС, е непълна, то това следва да бъде ясно посочено, като трябва да се уточни, че липсващата информация не е умишлено укрита. Този подход ще гарантира, че всички заинтересовани страни са наясно с непълнотата и че решението ще зависи или ще бъде преосмислено въз основа на информацията, която ще бъде предоставена на един по-късен етап.

# Описание на възможните значителни въздействия върху околната среда и на мерките за предотвратяване/смекчаване

Проектите за изграждане на инфраструктура за водоснабдяване и системи за събиране, отвеждане и пречистване на градски отпадъчни води имат значителни положителни въздействия, като:

- положителни въздействия върху качеството на подземните и повърхностни води  чрез намаляване на броя и честота на изпускания от канализационните системи;

- положителни въздействия върху качеството на подземните води чрез намаляването до минимум на изтичанията от съществуващите колектори за отпадъчни води;

- коректно изпълнение на услугите по снабдяване с води и събиране на отпадъчните води, от което се ползват лицата живеещи и работещи на територията на проекта и около нея.

Въпреки своите положителни въздействия, изпълнението на проектите изисква и оценка на евентуалните негативни такива.

## Прогнозиране на вероятните значителни въздействия

Прогнозирането на вероятните значителни въздействия следва да се извърши при отчитане на съществуващите условия на околната среда. Описание на въздействията трябва да обхване и „преките и всички непреки въздействия, вторичните, кумулативните, кратко-, средно- и дългосрочните, постоянните и временни, положителните и отрицателните въздействия на проекта“ .

Параметрите, които трябва да бъдат взети предвид при прогнозирането на въздействията и при вземането на решението, включват следните характеристики на въздействията върху околната среда:

- характер (положителни, отрицателни, преки, непреки, кумулативни);

- магнитуд (много сериозни, умерени, малки);

- сложност;

- мащаб/местоположение (покрита площ/обем, разпространение), въздействия с местен, регионален, глобален, трансграничен характер;

- етап на възникване (по време на строителството, експлоатацията, спиране на експлоатацията, моментално, забавено въздействие, степен на промяна);

- продължителност (кратко-, дългосрочни);

- честота (непостоянно, продължаващо, периодично);

- обратимост/необратимост;

- вероятност (възможност да възникнат, несигурност или увереност при прогнозирането) и

- значимост.

Вероятните значителни въздействия, които е възможно да възникнат при изпълнението на различните дейности по проекта – при строителството, експлоатацията и спирането на експлоатацията, трябва да бъдат идентифицирани в този раздел на ДОВОС. Могат да бъдат прилагани различни техники на оценка, които преминават през следните етапи:

- Дефиниране на въздействието – в контекста на базовите условия и чрез създаването на предварителна матрица на възможните положителни и неблагоприятни въздействия върху различните параметри на околната среда (адаптирани към различните видове проекта), възникващи на различните етапи от изпълнението на проекта;

- Оценка на значимостта на идентифицираните въздействия – тълкуването на значимостта на въздействията се основава на метод на сравняване (например въз основа на параметри, свързани с устройството на територията, времето и интензитета). Тази оценка се отнася до установените с предварителната матрица неблагоприятни въздействия;

- Оценка на кумулативните въздействия;

- Оценка на трансграничните въздействия;

- Избор на мерки за предотвратяване/смекчаване – избор на умерените и сериозни въздействия, които е вероятно да бъдат значителни и предложение за мерки за предотвратяване/смекчаване; представянето им в табличен вид за всеки от компонентите на околната среда и за всеки етап на проекта;

- Оценка на остатъчните въздействия.

В следващите подраздели са представени някои примери относно често срещаните неблагоприятни (отрицателни) въздействия и мерките за тяхното предотвратяване/смекчаване.

## Описание на вероятните значителни въздействия и на мерките за тяхното предотвратяване/смекчаване

В следващите подраздели е представен набор от значителни въздействия върху околната среда и свързаните с тях мерки за предотвратяване/смекчаване при проекти за изграждане на инфраструктура за събиране/отвеждане/пречистване на отпадъчни води. Предлаганите таблици могат да се използват като контролни листове за проверка на вероятните значителни въздействия на проекта.

Изборът на мерки за предотвратяване/смекчаване трябва да се основава на йерархия на тези мерки, като се вземат предвид следните опции, съгласно редица директиви на ЕС (напр. Директивата за местообитанията):

- избягване и/или ограничаване при източника – причините на въздействието се препроектират или променят;

- смекчаване на място (in-situ) – мерки „на края на тръбата“ (“end-of-pipe” measures), предприемани на място;

- смекчаване при рецептора – прилагат се, когато въздействието не може да бъде избегнато на място и когато трябва да се приложат мерки извън площадката;

- компенсиране – компенсиране на загубите, вредите и общото смущаване, когато други мерки за предотвратяване/смекчаване не са възможни или не са достатъчно ефективни.

Мерките на по-високото ниво в йерархията в сравнение с тези на по-ниските нива обикновено са по-евтини, по-добре се приемат политически, осигуряват спазването на принципите за предприемане на предпазните и превантивни мерки, имат по-малко въздействие върху обществото и собствеността.

Някои от мерките предотвратяване/смекчаване се предприемат на ранните етапи – при проектирането, когато може да се изберат технологии, които причиняват по-малко замърсяване, а други се прилагат като елементи от добрата международна практика.

Съгласно чл. 96, ал. 1, т. 4 и т. 6 от ЗООС, ДОВОС трябва да съдържа:

- описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на: реализацията на инвестиционното предложение, ползването на природните ресурси, емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт;

- описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки;

### Повърхностни и подземни води

Изпълнението на проекта за изграждане на инфраструктура за отвеждане/пречистване на отпадъчни води може да доведе до промени в характеристиките на приемащия воден обект поради заустването на отпадъчни течности от ПСОВ и свързаните с инсталацията товари и концентрации на замърсители.

В този смисъл, при идентифицирането на въздействията върху приемащия воден обект най-често следва да се отчетат:

- товарът на  замърсяване от отпадъчните течности от ПСОВ;

- потоците при нормално и сухо време в приемащия воден обект;

- потоците при нормално и сухо време от отпадъчни течности от ПСОВ;

- концентрациите на замърсители в отпадъчни течности от ПСОВ;

- нивата на замърсителите (концентрации и товар) върху приемащия воден обект и

- таргетираното намаляване на товарите на замърсяване (кг/ден, т/година) и на концентрациите (мг/л) за параметрите на качество на водите (във връзка с изискванията за пречистване на отпадъчните води), така както са определени в ПУРБ.

Следователно трябва да се направи сравнение между концентрациите в отпадъчните течности от ПСОВ и тези на приемащия воден обект при настоящите и бъдещите условия. При сравнението ще се вземат предвид и нормите на допустими емисии, определени със съответния ПУРБ.

Каре 11. Вероятни значителни въздействия върху повърхностните и подземни води и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Нарушаване на нивото на подземните води в резултат на изкопните дейности | Безопасен дренаж и извличане на изпомпваните подземни води с цел избягване на възможни феномени за разстилане |
| Временни промени в хидравличните характеристики на повърхностните водни обекти – ниво, скорост, поток, причинени от строителни дейности в коритото или по бреговете на реката (напр. изходна тръба на ПСОВ, тръбопроводи, пресичащи реки или потоци) | Използване на адекватни строителни техники за елиминиране на промените в морфологията на повърхностния воден обект |
| Изменения на отделни места на потока на повърхностния воден обект: отмиване на почви и разместване на скали в повърхностния воден обект; деградация на стабилността на бреговете на повърхностния воден обект поради разполагането или експлоатацията на строително оборудване в района. | Правилно определяне на времето за извършване на строителните дейности и избягване на изкопни работи при агресивни метеорологични условия (дъждове, силни ветрове); Извършване на строителните дейности и изграждане на съоръженията, пресичащи реките/потоците по периода на малките по обем потоци; Прилагане на специални строителни техники в районите със стръмни склонове, изложени на ерозия и на местата,, където се изграждат съоръженията, пресичащи реките/потоците; Избягване на извършването на строителни дейности едновременно и на двата бряга на реката; Избягване на създаването на твърде големи наклони в близост от речните брегове; Мерки за защита от ерозия, съответстващи на характеристиките на работната площ; Ограничаване на площта на изкопаване в границите на стогодишната зона на заливане от повърхностния воден обект. |
| Замърсяване на повърхностния воден обект от седименти при дъжд в резултат на ерозия и свлачища |  |
| Замърсяване на повърхностните водни обекти с дъждовни води от строителната площадка и площадките за извършване на различни дейности, свързани със строежа, дейности в случай на използване на неподходящи съоръжения за съхранение на строителните материали, опасните вещества, горива, лубриканти и отпадъци | Прилагане на процедури за съхраняване и работа със строителните материали, опасните вещества, горива, лубрикантите и отпадъците; Съхраняване на горивата, лубрикантите и химикалите в подходящи съоръжения (зони с ограничен достъп, запечатани опаковки); Използване на цистерни за горива, защитени от изтичания и разположени на непропускливи площадки; в случай на инцидентни разливи – следва да се осигурят събиращи реципиенти, абсорбиращи материали и противопожарно оборудване; Покриване на складовете за строителни материали (с брезент и други подобни). |
| Замърсяване на повърхностния воден обект поради зауствания на битови и промишлени отпадъчни води от строителната площадка и площадките за извършване на различни дейности, свързани със строежа | Пречистване на отпадъчните води, съответстващо на категорията за качество на обекта, приемащ тези води (временни санитарни съоръжения, подвижни химически тоалетни, маслени сепаратори, маслоуловители); Периодичен контрол и правилна поддръжка на съоръженията за пречистване на отпадъчните води. |
| В случай на рехабилитация/разширяване на ПСОВ или на изграждането на нова на същата площадка: замърсяване на приемащия повърхностен воден обект чрез заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води | Поддържане на съществуващата ПСОВ поне в частична експлоатация в хода на изкопните и строителните работи |
| Замърсяване на подземните води чрез инфилтрация от инцидентни разливи (напр. от горива, лубриканти и опасни вещества) поради неподходящи съоръжения за съхранение, неправилно извършвани операции за зареждане с горива или други дейности | Съхраняване на горивата, лубрикантите и химикалите в подходящи съоръжения (зони с ограничения, запечатани опаковки); Прилагане на процедури за съхранение и работа със строителните материали опасните вещества, горива; Зареждане на МПС и оборудването с гориво в работилниците, работните площадки, които са защитени срещу изтичания (напр. непропускливи повърхности, утаители и маслени сепаратори); Прилагане на процедури при аварии и планове за реакция при инциденти, повреди, разливи и т.н. |
| Загуба на питейни води | Използване на води с по-ниско качество за напръскване с цел предотвратяване на запрашаването на строителната площадка и площадките за извършване на различни дейности, свързани със строежа |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| В случай на изграждане на нова ПСОВ – заустване на отпадъчни течности, представляващо източник на замърсяване в приемащия воден обект | Подходящо пречистване на отпадъчните води, с което се гарантира естествената способност на повърхностните води за възстановяване |
| Замърсяване на приемащия воден обект поради непречистване на отпадъчни води, което може да дължи на: повишени товари от замърсители на входящите отпадъчни течности в ПСОВ чрез повишаване на количеството на замърсените отпадъчни води в КСОВ (от промишлени ползватели, такива от търговията и други небитови отпадъчни води); Недобро функциониране на ПСОМ поради проблем електроснабдяването или на електрическото/механично оборудване, неправилна експлоатация на оборудването на ПСОВ. | Контрол и ограничаване на мерки за заустване от промишлеността и ползвателите от търговията и др. в КСОВ, прилаган от оператора на ПСОВ и КСОВ. Основните елементи на тези дейности трябва да се включат в план за действие, който ще уреди мерките за ограничаване на потенциалното въздействие от процеса на пречистване в ПСОВ. Главните мерки, които е препоръчително да бъдат включени в плана за действие, се отнася до: пълна инвентаризация (количествена и качествена) на отпадъчните течности от промишлеността и от отводнителните системи. Когато са налице подозрения относно потенциала за замърсяване и когато са документирани периоди и случаи на замърсяване, инвентаризацията трябва да е придружена от кампания по пробовземане и анализ; когато горепосочената инвентаризация за отпадъчните дейности покаже риск от непостигане на нормите за допустими емисии за параметрите на отпадъчните води или когато това не може да стане във всеки един момент, операторът на ПСОВ трябва да създаде специални условия по отношение на промишлените предприятия; изпълнението на програми за инспекции и контрол промишлените предприятия от оператора на ПСОВ (напр. за наличие на съоръжения за предварително пречистване, необходимостта от тяхното усъвършенстване, измерване на потоците на отпадъчни води, собствен мониторинг); аварийни планове за действие в случай на инцидентно замърсяване от промишлени предприятия. Разработване и прилагане на програма за реакция в случай на авария при експлоатацията на ПСОВ, която да обхваща следните аспекти: аварийно захранване с електричество; програма за мониторинг на експлоатацията на ПСОВ и процедури за експлоатация на ПСОВ; процедури за инспекции за определяне на текущите условия; програми за превантивна поддръжка; алармени системи на основните точки от процеса на пречистване; експлоатационен авариен план; резервно оборудване. |
| Загуба на води поради влошаване на качеството на тръбите за водоснабдяване | Редовни инспекции с цел навременно установяване на проблемите и своевременно предприемане на мерки за отстраняването им; План за действие при аварии в случаи на инциденти и повреди във ВСС (напр. докладване и временно спиране на водоснабдяването). |
| Замърсяване на подземните води поради инфилтрация от изтичания в резултат на повреди в наличните конструкции, платформи, тръби и др., разположени на площадката на ПСОВ | Редовни инспекции с цел навременно установяване на проблемите и своевременно предприемане на мерки за отстраняването им; План за действие при аварии в случаи на замърсяване и повреди на наличните конструкции, платформи, тръби; Съответствие с изискванията за строителство на съоръжението на съхранение на утайките и на водонепропускливи основи; Програма за мониторинг на подземните води (водно табло) в района на ПСОВ. По принцип се препоръчва наличието на поне два кладенеца за мониторинг, разположени нагоре и надолу по течението спрямо местоположението на ПСОВ, като се вземе предвид посоката на движение на подземните води. |
| Замърсяване на подземните води (на мястото, където е разположена ПСОВ) чрез инфилтрация на изтичания в почвите при извършването на определени дейности (миене и/или зареждане на МПС с горива) | Ограничаване на тези дейности в случай на липса на подходящо оборудване; при аварийни ситуации – прилагане на стриктен контрол и предприемане на превантивни мерки. |
| Замърсяване на приемащия воден обект и/ли на подземните води в случай на физическа повреда на КСОВ; Частен случай – повреда на тръбопровода, пресичащ повърхностен воден обект или по морските брегове. | Редовни инспекции на КСОВ с цел навременно установяване на проблемите и своевременно предприемане на мерки за отстраняването им; План за действие при аварии в случаи на замърсяване и повреди на КСОВ; Поставяне на основния тръбопровод в защитен тръбопровод. |

### Почви и геология

Каре 12. Вероятни значителни въздействия върху почвите и геологията и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Деградация на почвите поради отстраняване на горния хумусен слой | Отстраняване на горния почвен слой и съхраняване на отделни купчини и повторно полагане след запълване на канавките, което да осигури естественото поникване на растителност; Отнемането на почви и почистването на растителността да се извърши успоредно на контурните линии от високия към ниския терен; Използване на подходящо оборудване за почистване на терена с цел ограничаване до минимум на безпокойството на почвите. |
| Компактиране на почвите на работната площадка и последващо намаляване на способността им за проникване на влага | В хода на строителството: извършване на строителните дейности за изграждането на инфраструктурата, пресичаща реки и потоци, по време на ниските нива на водите; осигуряване на отводняване на периметъра за да се прихванат дъждовните води извън работната площадка; при особено тежки случаи – улавяне на пясъка/тинята и басейни за седименти; При приключване на дейностите: отнемане на почвите, повторно влагане на повърхностния почвен слой и засаждане на растителна покривка. |
| Временна промяна на земеползването | Възстановяване на площадката след приключване на работата |
| Ерозия на почвите (най-вече на местата, разположени на склонове) поради: извършване на изкопни работи (на работната площадка по трасето на тръбопроводите и на мястото на другите конструкции), водещо до нестабилност на почвите и свлачища; отстраняване на растителност, земетресения и ползването на тежки строителни машини. | Ограничаване доколкото е възможно на изкопните работи в периодите на сухо време; Отводняване на работните площади за да се улесни движението на дъждовните води; ако е възможно – третиране с цел намаляване на товара от тиня (седиментация); Прилагане на подходящи мерки за защита от ерозия: последователност на дейностите за да се избегне извършването им по време на силни бури, проверки на тинята и особено, когато дейностите се извършват на наклонени терени или по речни брегове; Изпълнение на програма за активно засаждане на растителност на работните площадки, включително и най-вече на местата, податливи на ерозия (напр. хълмове и речни брегове). |
| Замърсяване на почвите на мястото, където е разположена строителната площадка на площадките за извършване на различни дейности, свързани със строежа, поради инцидентни разливи на горива и лубриканти на паркингите, при почистването и зареждането на МПС с горива и на строителното оборудване | Устройство на паркингите за оборудването и МПС, използвани при строителството (напр. непропускливи повърхности); Поддръжката, почистването и зареждането с горива на МПС и оборудването да се извършват в работилниците и работните площадки, оборудвани срещу изтичания (напр. непропускливи повърхности, уловители и маслени сепаратори); Съхранението на горивата, лубрикантите и химикалите в подходящи съоръжения (зони с ограничен достъп, запечатани опаковки); Използване на цистерни за горива, защитени от изтичания и разположени на непропускливи площадки; в случай на инцидентни разливи – следва да се осигурят събиращи реципиенти, абсорбиращи материали и противопожарно оборудване; Правилна поддръжка на строителното и транспортното оборудване; Прилагане на процедури за почистване на строителното и оборудване. |
| Замърсяване на почвите на строителната площадка и на площадките за извършване на различни дейности, свързани със строежа, поради инцидентни разливи химикали и чрез инфилтрацията на излужвания от неконтролирано съхранение на отпадъци | Вж мерките за предотвратяване/смекчаване на замърсяване на подземните води чрез инфилтрация на инцидентни разливи |
| Пропадане на инфраструктура като стоманени тръби или бетонни основи поради корозивния характер на почвите | Прилагане на подходящи процедури за строителство и строителни материали с цел управление на характерната на почвите потенциална способност за разпръскване и на корозивния им характер на площадката |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Ерозия на почвите и свлачища на склоновете, причинени от навлизането на дъждовни води в повърхностните води и/или поради отстраняване на растителност | Изпълнение на програма за активно засаждане на растителност на работните площадки, включително и най-вече на местата, податливи на ерозия ; Изпълнение на подходящи мерки за защита от ерозия, съответстващи на характеристиките на почвите в засегнатата територия. |
| Замърсяване на почвите на мястото на ПСОВ поради изтичания, дължащи се повреди в тръбите, басейните и останалите конструкции | Вж мерките за предотвратяване/смекчаване, препоръчани във връзка със замърсяването на подземните води поради инфилтрация на изтичания, поради повреда на наличните конструкции, платформи, тръби и др. на площадката на ПСОВ. |

### Въздух и климат

Каре 13. Вероятни значителни въздействия върху въздуха и климата и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Замърсяване на въздуха, причинено от неконтролирани прахови емисии от неточкови източници (fugitive dust emissions) по време на строителството чрез образуването на прах на работната площадка от МПС, изкопни работи и поради наличието на ветрове на откритите терени и складове | При сухо време превенция на образуването на прах чрез напръскване с вода, без да се използват прекалено големи количества, в противен случай тази вода и калта ще бъдат пренесени от МПС от обществените пътища; Ежедневно почистване на подходните пътища в близост от строителната площадка и площадките за извършване на различни дейности, свързани със строежа (премахване на пясъка и калта с цел предотвратяване на образуването на прах). |
| Замърсяване на въздуха, причинено от неконтролирани прахови емисии от неточкови източници (fugitive dust emissions), образувани от дейностите със строителните материали | Прилагане на процедури за работа със строителните материали; Контрол и почистване на остатъчните материали. |
| Замърсяване на въздуха поради емисии, образувани от МПС, транспорта и използването на строителното оборудване, работещо с двигател | Редовни инспекции на МПС и оборудването; Ограничаване на часовете за работа на чувствителните места. |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Неприятни миризми, причинени от неправилната поддръжка или от проблеми при функционирането на КСОВ | Редовни инспекции на дейности по почистване на задръстванията в КСОВ, особено при гравитачни канализационни системи с цел превенция на емисиите сероводород; Избягване на акумулирането на утайки в помпените станции за отпадъчни води (напр. резервно оборудване); Използване на тръбопроводи, с които се осигурява превенция на акумулирането на утайки, например чрез пускане на прясна вода. |
| Миризми, причинени от дейностите, извършвани в ПСОВ и помпените станции за отпадъчни води | Разполагане на ПСОВ и помпените станции за отпадъчни води на определено разстояние от населените места, като се вземе предвид и посоката на преобладаващите ветрове (те трябва да духат в посока противоположна на жилищните райони); Мониторинг на експлоатацията на ПСОВ с цел оптимизиране на процеса на пречистване и избягване на образуването на миризми; Мерки за намаляване на миризмите: ограничаване до минимум на времето на задържане на утайките на етапа на първичното утаяване при пречистването на отпадъчните води; прилагане на допълнителна аерация с цел избягване на етапа на първичното утаяване при пречистването на отпадъчните води; прилагане на подходящите мерки за работа и отстраняване на песъчинките/мазнините и другите отпадъци, образувани от дейностите по поддръжката; контрол на процеса на третиране на утайките; мониторинг на параметрите на процеса на третиране на утайките; контрол на потока на отпадъчните води и на аерацията при процеса на пречистването им; покриване на части от ПСОВ (канали за входящите води, екрани и басейни на помпените станции и т.н.) и прилагане на техники за намаляване на миризмите: техники за биологично намаляване (напр. био-филтри, био-скрубери) и такива за небиологично намаляване (напр. мокро химично скрубиране, сухо химично скрубиране/абсорбция); Извличане на миризмите към системи за третирането и контрола върху тях, въглеродна и друг вид филтрация; |
|  | Контрол и ограничаване до минимум на миризмите от остатъчните материали и отпадъците, напр. внесени утайки, отпадъци от септични ями и т.н.) Засаждане на растителност (дървета и други растения с различна височина, оформящи бариера срещу вятъра) по границите на площадката на ПСОВ. |
| Неприятни миризми по трасетата за транспортиране на утайките и другите отпадъци, образувани от експлоатацията на системата за отвеждане/пречистване на отпадъчните води | Избягване на пресичането на урбанизирани територии, особено на чувствителни локации – избор на алтернативни маршрути за транспортиране (до крайната точка) |
| Емисии от парникови газове (метан, NO и СО2): емисии, образувани при транспортирането на отпадъчните води; емисии, образувани от пречистването на отпадъчните води (най-вече при вторичното пречистване) и анаеробното бактериално усвояване на утайките от отпадъчните води. | Контрол на качеството на заустваните в КСОВ отпадъчни води; Периодично почистване на задръстванията и извършване на дейности по поддръжката на елементите на КСОВ, като се взема предвид факта, че метанът най-често се образува на места с високо ХПК и ниска концентрация на кислород; Аеробно пречистване на отпадъчните води; Аеробна стабилизация на утайките, образувани от пречистването на отпадъчните води; Използване на ефективни системи за аерация и поддържане на чистотата; Покриване на конструкциите на отделните елементите от пречистването на отпадъчните води; улавяне на газовете и разполагане на системи за изгаряне на метана и използването им за производството на електричество за площадката или други подобни нужди. |

### Човешките същества

Каре 14. Вероятни значителни въздействия върху човека и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Промени в трафика, водещи до разстройството и прекъсване на търговските и социални дейности (най-вече на по време на изграждането и рехабилитация на тръбопроводите) | Изготвяне на план за управление на трафика, разглеждащ следните аспекти: етапи на строителните дейности, премаршрутиране на трафика; извършване на строителните работи по график с цел минимизиране на вмешателството в съществуващите трасета за трафик от и до жилищните и бизнес зони; създаване на временни подходни пътища (в сътрудничество и с помощта на местната полиция); Ограничаване на паркирането на строителни МПС при точките за достъп и/или на бизнес-паркингите; Информиране на местното население относно програмата на строителството, напр. чрез местните вестници; Временно покриване на отворените изкопи за да се осигурят подходни локални пътища за жителите и сервизните МПС; Ограничаване на всяко временно вмешателство в частната собственост (напр. преминавания на тръбопроводи през частни имоти); Доколкото е възможно ограничаване на дължината на изкопите във всеки отделен момент – следва да се направи прогноза за периода на строителството; Ограничаване на доставка или изнасяне на материали по време на пиковите за трафика часове по основните пътни артерии. |
| Проблеми за безопасността на населението, свързани с изкопните работи | Защита (ограждане) и поставяне на сигнализация на работните площадки (най-вече при изкопните работи) и по-специално през нощта с ясно обозначаване на безопасните граници на работния периметър (основните места трябва да бъдат показани на карта); Ограничаване на достъпа до работните площадки от трети лица – различни от оторизираните работници (на местата, където е разположено механичното и електрическо работно оборудване, отворените изкопи). |
| Разстройство и дразнене на населението поради емисии във въздуха (прах, образуван на работните площадки в резултат на транспортирането на строителните материали и отпадъците) и миризми от отпадъците, съхранявани на работните площадки | Вж мерките за предотвратяване/смекчаване, препоръчани в подраздел 6.2.3. от настоящето Ръководство при подобни случай на замърсяване на въздуха и причиняване на миризми |
| Дискомфорт на населението поради шума, образуван в резултат на извършването на строителните дейности | Въвеждане на забрана за извършване строителни работи през нощта и ограничаване на работата в часовете за почивка в чувствителните райони (напр. болници); Предприемане на мерки за предотвратяване/смекчаване на шума чрез изграждането на шумови бариери, използването на оборудване, работещо с електричество, а не на бензин/дизел; Ограничаване на скоростта и тонажа на тежкотоварните МПС при преминаването им през жилищни райони; Правилна експлоатация на оборудването с цел осигуряване на тихата му експлоатация. |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Промени в качеството на водите за водоснабдяване поради прекъсвания, проблеми с работата на съоръженията и т.н. | Мониторинг на качеството на водите на различни места от водоразпределителната мрежа и предприемане на подходящи мерки за отстраняване на проблемите; Редовни инспекции на ВСС с цел навременното установяване на всички проблеми и предприемане на подходящи мерки за отстраняването им; Уведомяване на населението и предоставяне на информация в случай на проблеми с качеството на водите и относно това дали са годни за консумация; |
| Замърсяване на питейните води поради извършването на дейности, от които е възможно да възникне замърсяване, в близост от ВСМ и аферентните инсталации | Определяне на границите на зоните с ограничен достъп в близост до помпените станции и резервоарите и по основната водна трансмисия; Периодични инспекции с цел проверка на съответствието с изискванията за управлението на водите и по-специално тези относно опазването на водните ресурси от замърсяване. |
| Безпокойство и дразнене на населението чрез причинените неприятни миризми при експлоатацията на ПСОВ, КСОВ и от мрежата за отвеждане на отпадъчните води | Вж мерките за предотвратяване/смекчаване, препоръчани в подраздел 6.2.3. от настоящето Ръководство при случай на причиняване на неприятни миризми |
| Безпокойството на съседните райони като жилищни сгради, училища, болници, зони за отдих и др. поради образуването на шум и вибрации от инсталациите оборудването, използвани при експлоатацията | Изолация на помещенията на помпените станции; Използване на инсталации и оборудване с ниски нива на шум и вибрации. |
| Следва да се има предвид, че дейностите по поддръжката на ВСС и КСОВ ще имат същите въздействия върху населените места и предметите, представляващи интерес, както и описаните по отношение на строителство, но с много по-малък мащаб | Редовни инспекции на системата за събиране/отвеждане/пречистване на отпадъчните води с цел навременно установяване на проблеми в работата на системата и предприемането на съответните мерки за отстраняването им; В случаи на интервенции за извършване на ремонт и поддръжка, следва да се прилагат стратегиите и мерки за предотвратяване/смекчаване като тези, използвани на етапа на строителството. |
| Размножаване на мухи и комари и разпространението на болести | Прилагане на мерки за превенция и контрол на ухапванията от насекоми, напр.: подобрено източване на мокрите места; редовно третиране на засегнатите места с химически инсектициди, прилагани само след внимателна оценка на възможните вреди за здравето на хората и на въздействието върху околната среда и след получаване на необходимите разрешения; при наличието на суха лагуна за утайки – използване на химически добавки. |

### Флора и фауна

Каре 15. Вероятни значителни въздействия върху флората и фауната и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Засягане на животински видове, които имат сезонно варираща уязвимост, например поради периоди на размножаване и миграция, критични периоди на хранене | Извършване на определени дейности на ръка за да се елиминира ползването на оборудване или МПС в защитени или чувствителни зони; Ограничаване на строителните дейности в периодите на размножаване. |
| Промяна на местата за укриване и хранене на животински видове, обитаващи хабитати в работната територия поради безпокойство, причинени от строителните работи | Ограничаване на скоростта на тежките МПС в чувствителните територии; Обучение на работниците относно нормативните изисквания за опазване на биологичното разнообразие и подходящите мерки за предотвратяване/ смекчаване на въздействията. |
| Влошаване на качеството на местообитанията, използвани като биологичен коридор към други изолирани екологично важни местообитания | Осигуряване на био-коридори/ненарушавани пътеки за животинските видове; Обучение на работниците относно нормативните изисквания за опазване на биологичното разнообразие и подходящите мерки за предотвратяване/ смекчаване на въздействията. |
| Пълно или частично унищожаване на растителността на работните площадки (отнемане на почви, отстраняване на растителност и почистване) Малка способност за възстановяване на животинските видове (по естествен път или чрез оказване на помощ) поради влошаване качеството на местообитанието. | Запазване на дървета и друга растителност във възможно най-голяма степен; Запазване на дървета и друга растителност на възможно най-голяма територия; Премахване на дървета и повторно засаждане на отрязаните; премахването и рязането на дървета следва да се извършва само след получаване на разрешение от съответните компетентни органи; Инспекция на дърветата, които трябва да бъдат отрязани и изготвяне и изпълнение на план за повторно засаждане; След всяка интервенция, която може да влоши качеството на естествените места: следва да бъдат предприети мерки за екологично възстановяване чрез екологичен инженеринг (възстановявания, рехабилитация), включително и възстановяване на горния почвен слой и (повторно) въвеждане на генетични видове с цел възстановяване на естествената местна екологична среда; Ограничаване/контрол на ползването на всеки обогатител на почви, които ще се използват при засаждането на растителността върху засегнатите терени. |
| Промяна на водната околна среда поради промени в характеристиките на водите (физически, химични и биологични), причинени от замърсяването на водния обект (причините за замърсяване са описани в подраздели 6.2.1 и 6.2.2 от настоящето Ръководство) | Вж препоръките за мерки за предотвратяване/смекчаване на въздействията по подраздели 6.2.1 и 6.2.2 от настоящето Ръководство по отношение на етапа на строителството |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Промяна на местообитания или видове, промяна или разрушаване на миграционни коридори за сухоземни и морски животински видове поради промяна на предназначението на земята | Компенсаторно засаждане на растителност и внасяне на местни видове; Предприемане на мерки за ефективно отстраняване на всяко разпространение на инвазивни видове; Създаване на възможности за миграция на животинските видове или осигуряване на нови местообитания ; Мониторинг на засегнатата защитена територия за определен период от време (2-3 години), който се препоръчва да се извършва в началото и в края на периода на засаждане на растителност; в случай на неуспех на някоя от мерките по възстановяване на флората – предприемане на коригиращи действия и изпълнение на план за допълнително засаждане. |
| Промяна на водната околна среда поради промени в характеристиките на водите (физически, химични и биологични), причинени от замърсяването на водния обект (причините за замърсяване са описани в подраздели 6.2.1 и 6.2.2 от настоящето Ръководство) | Вж препоръките за мерки за предотвратяване/смекчаване на въздействията по подраздели 6.2.1 и 6.2.2 от настоящето Ръководство по отношение на етапа на експлоатацията |

Освен това, в случай на наличие на защитена зона на мястото, където е разположен проектът или близо до него: ако е извършена ПО, ДОВОС трябва да включва информация относно установеното от тази оценка – прогнозирани значителни въздействия, мерки за предотвратяването/смекчаването им и/или препоръчаните компенсаторни мерки.

### Ландшафт

Каре 16. Вероятни значителни въздействия върху ландшафта и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Негативни промени в предлаганата гледка към строителната площадка и поради свързания със строителните работи трафик | Ограничаване на площта на строителните площадки; Опазване във възможно най-голяма степен на растителността около строителната площадка, ако има такава, която служи като естествена визуална бариера; Подходяща организация и поддръжка на строителните площадки; Възстановяване на строителните площадки веднага след приключване на работата на тях (препоръчително е да бъде определен и краен срок за това). |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Въздействия върху територията и по-специално върху видимостта от зони за отдих и туризъм или от жилищни райони и т.н. | Подходящи конструкции, екрани и форми за проектиране на ПСОВ, КСОВ и помпените станции за отпадъчни води с цел интегрирането им в околната среда; Засаждане на дървета, които биха служили като екрани на местата, където са разположени помпените станции, КСОВ и ПСОВ. |

### Материални ценности

Каре 17. Вероятни значителни въздействия върху материалните ценности и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Повреждане на друга инфраструктура (пътища, тръбопроводи за водоснабдяване, сгради и трасета на предоставяне на комунални услуги и др.), което води до (временно) прекъсване на предоставянето на определени обществени услуги; Временно прекъсване на промишлени, търговски и социални дейности поради ограничаване на снабдяването с питейни води по време извършване на строителните работи | Избягване на конфликти с друга инфраструктура; Координация на работата с други собственици на комунални услуги относно местата на пресичане (водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни води, трасета за телекомуникация, доставка на газ и електроснабдяване и др.); В случай на повреждане – извършване на ремонт колкото е възможно по-бързо (определяне на времеви граници в аварийния план в частта му относно инцидентното замърсяване, повреждане на мрежата за снабдяване с питейни води и др.); В случай, че други собственици на комунални услуги изискват определени забрани или ограничения, те трябва да бъдат включени точно в график. |
| Временно вмешателство в частна собственост (например места, където тръбопроводите преминават през такава собственост) | В случай на засягане на частна или друга собственост или на загуба на доход поради извършването на проектните дейности, преди започване на строителните дейности следва да бъде уговорено какви мерки за предотвратяване/смекчаване или компенсиране ще бъдат предприети по отношение на засегнатото население |
| Временно безпокойство на жилищни райони и други чувствителни рецептори (училища, болници и т.н.) поради образуването на шум; Причиняване на проблеми на трафика поради извършването на строителните/рехабилитационните дейности (най-вече тези, свързани с ВСМ). | Вж мерките, препоръчани в подраздел 6.2.4 от настоящето Ръководство “Човешки същества” |
| Повреди върху други конструкции (поради вибрации) | Идентифициране на уязвимата конструкции, разположени в непосредствена близост до строителните площадки и използването на безопасни методи и оборудване; Елиминиране на използването на оборудване, което може да причини вибрации; В случай, че е вероятно да настъпи значителна вреда, се препоръчва промяна на местоположението на дейностите. |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| В случай на повреждане на ВСМ – въвеждане на ограничение/забрана относно качеството на водите за водоснабдяване (от хората, промишлеността или други потребители) | Информиране на местното население относно продължителността на ремонтните дейности; Осигуряване на алтернативни форми на снабдяване в засегнатата територия: цистерни вода, бутилирана вода; Стимулиране на ограничаването на водоползването и загубите на вода. |

### Културно наследство

Каре 18. Вероятни значителни въздействия върху културното наследство и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване

| Вероятни значителни въздействия | Мерки за предотвратяване/смекчаване |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛСТВО |
| Повреждане на неразкрити обекти с културна или археологическа стойност, за които не е имало информация | Извършване на обстойно археологическо проучване на площадката, както и на задълбочено проучване на бюро, за да се определи (потенциалното) ниво на културната или археологическа стойност на територията; В случай, че бъдат установени вероятни археологически обекти, дейностите трябва да бъдат преустановени и да бъдат консултирани съответните компетентни органи с цел предприемане на подходящите мерки за предотвратяване/смекчаване. |
| Повреждане на застроената околна среда, включително и на археологически и архитектурни паметници поради вибрациите, образувани от строителното оборудване и извършване на строителните дейности | Използване на безопасни методи и оборудване; в случай на възникване на такова въздействие – прекратяване на използването на оборудването, причиняващо опасни вибрации; В случай, че е възможно причиняването на значителна вреда, се препоръчва промяна на мястото на работа, напр. чрез определянето на алтернативно местоположение на помпените станции, КСОВ, трасетата на тръбопроводите. |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ |
| Повреждане на застроената околна среда, включително и на археологически и архитектурни паметници поради вибрациите, образувани от работата на оборудването и съоръженията за водоснабдяване и на инфраструктурата за събиране/отвеждане и пречистване на отпадъчните води | Същите мерки за предотвратяване/смекчаване на въздействието като тези, препоръчани на етапа на строителството; Извършване на дейности за защита на място ("in situ") в случай на възникване на сериозна заплаха за увреждане на конструкции от културното наследство. |

## Оценка на остатъчното въздействие

Остатъчните въздействия са тези, които остават в следствие на изпълнението на предлаганите мерки за предотвратяване/смекчаване. Те трябва да бъдат разгледани във връзка с базовите условия, тъй като различните условия на съществуващата околна среда могат да предизвикат различни по значимост въздействия за един и същи вид проект.

Мащабът на тези въздействия трябва да бъде оценен, като се използват модели, напр. за определяне на концентрациите на замърсители, които да бъдат приписани на свързаните дейности на мястото на рецептора и последващо прилагане на подходяща методология.

## Оценка на кумулативното въздействие

Съгласно разпоредбите на Приложение ІV(4) от Директивата за ОВОС, транспонирана в националното законодателство в чл. 81, ал. 5 и чл. 96, ал. 1, т. 4 от ЗООС и в чл. 12 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОВОС, при оценката следва да се отчетат и потенциалните непреки и кумулативни въздействия на проекта и взаимодействията между тях.

Няколко въздействия на определени проекти могат да имат различно поведение към околната среда: население, флора, фауна, почви, води, климатични фактори и материални ценности, включително и архитектурното и археологическото наследство и ландшафта. Това поведение ще зависи, от една страна от местоположението на проекта, характеристиките на съществуващата околна среда, напр. наличието на чувствителни рецептори на територията, където ще бъде изпълняван проектът или в близост до нея, а от друга и от определени въздействия от други проекти (текущо изпълнявани или планирани за в бъдеще) и дейности, които се препокриват на територията, където ще бъде изпълняван проектът.

В този смисъл, другите текущо изпълнявани или планирани за в бъдеще проекти, които могат да бъдат взети предвид, са текущо изпълняваните и тези, идентифицирани  с плана за развитие на региона (одобрен или в процес на одобряване).

Примери за такива категории проекти, които следва да бъдат разгледани, на етапа на строителството или експлоатацията, на територията, където се предлага да бъде изпълнен проектът или близост до него, са:

- проекти, свързани с градоустройството като разширяване или рехабилитация на ВСМ и тази за събиране/отвеждане на отпадъчните води (в случай на проект за изграждане на ПСОВ), изграждане на жилищни райони или зони за отдих;

- проекти за изграждане на пътища;

- хидро-технически дейности като например изграждането на язовири, мрежи за отклоняване на водни потоци, мерки за превенция и защита от наводнения;

- промишленост.

Примери за възможните взаимодействия между конкретния предлаган проект и други текущо изпълнявани или планирани за в бъдеще проекти се представени в Каре 19.

Каре 19. Примери за възможните взаимодействия между конкретния предлаган проект и други текущо изпълнявани или планирани за в бъдеще проекти

Примери за възможните взаимодействия между конкретния предлаган проект и други текущо изпълнявани или планирани за в бъдеще проекти, които биха могли да доведат до възникването на кумулативни въздействия

Въздействия от други проекти на етапа на строителството им и въздействията от предлагания проект на етапа на строителството му

Въздействия от други проекти на етапа на строителството им и въздействията от предлагания проект на етапа на експлоатацията му

Въздействия от други проекти на етапа на експлоатацията им и въздействията от предлагания проект на етапа на строителството му

Въздействия от други проекти на етапа на експлоатацията им и въздействията от предлагания проект на етапа на експлоатацията му

По-долу са представени някои примери за възможни кумулативни въздействия, които е вероятно да възникнат при изпълнението на проекти за изграждане на инфраструктура за водоснабдяване и събиране/отвеждане и пречистване на отпадъчни води:

- шум, причинен от строителните работи (оборудване) или от повишения трафик, което засилва неблагоприятното въздействие върху животинските видове, хората, материалните ценности (напр. в туристическите зони);

- промени в характеристиките на приемащия воден обект чрез повишаване на товарите от замърсители поради заустването на отпадъчни течности от ПСОВ и замърсяване на подземните води поради проникване на изтичания, възникващи в резултат на повреди в изградената инфраструктура, платформи, тръби и др., на мястото, където е разположена ПСОВ, което засилва неблагоприятното въздействие върху повърхностните водни обекти, морската флора и фауна в приемащия воден обект, материалните ценности (водоползване надолу по течението от мястото, където е разположена ПСОВ, напр. от зони за отдих, за рибарство и водоснабдяване);

- ерозия на почвите поради отстраняване на растителността и повишената мътност на повърхностния воден обект, причинено от навлизането на дъждовни води от склонове и така оказващо въздействието върху водно местообитание на животински вид;

- ограничаване на речните потоци, приемащи отпадъчните течности от ПСОВ, напр. чрез промени във водните течения, необходими за извършването на хидро-техническите дейности, разположени нагоре по течението от мястото, където се изпускат водите от ПСОВ и поради повишените това нива на замърсители в отпадъчните течности, зауствани от ПСОВ;

- съществуващи или планирани за изграждане съоръжения за пречистване на отпадъчни води и отпадъчни течности, зауствани в реката от същата речна водохващаща зона – могат да се установят кумулативни въздействия поради допълнителното съдържание в отпадъчните течности на хранителни вещества и утайки от канализационните системи (biosolids).

## Рискови случаи

В този подраздел на ДОВОС следва да се идентифицират и разгледат проектните дейности, които е възможно да доведат до инциденти със значително въздействие върху околната среда, до опасни за природата последствия.

Трябва да бъдат разгледани следните типични рискови случаи:

- сеизмична активност;

- свлачища;

- наводнения;

- пожари;

- инциденти с токсични и опасни химически вещества;

- инциденти, свързани със здравето и безопасността на работници;

- възможни опасности, свързани с извършването на промишлени дейност в близост до проекта.

Каре 20. Данни, които следва да бъдат предоставени във връзка с рисковите случаи

Сеизмична активност

данни относно земетресения в района;

проектиране на дългосрочната инфраструктура на площадката съобразно сеизмичната зона;

идентифициране на всички засегнати територии при земетресенията, напр. пропадане на водоснабдителни тръбопроводи;

мерки за предотвратяване/смекчаване на въздействията в случай на земетресение.

Свалачища

идентифициране на местата, които са изложени на опасност от свлачища на територията, където ще се изпълнява проектът;

идентифициране на основните въздействия в случаите на свлачища и засегнатата от тях територия и въздействието им върху тази територия;

идентифициране на дейностите и оборудването, които е възможно да бъдат засегнати – за всеки от компонентите на проекта;

определяне на мерки за превенция и смекчаване на въздействията.

Наводнения

идентифициране на начините за наводняване;

идентифициране на териториите, изложени на риск от наводнения;

идентифициране на основните въздействия в случаите на територии, изложени на риск от наводнения, например повреди и задръствания на канализационните тръби;

определяне на мерки за превенция и смекчаване на въздействията.

Пожари

идентифициране на причините за риска от пожари, напр. на етапа на строителството – спонтанно самозапалване на складирани отпадъци, на етапа на експлоатацията – инцидентно изпускане на метан във въздуха поради проблеми във функционирането на съоръженията за бактериално усвояване;

идентифициране на възможните въздействия върху проектните работи/дейност;

мерки за превенция и контрол на пожарите.

Инциденти, свързани с опасни химически вещества

идентифициране на използваните опасни вещества;

идентифициране на възможните инциденти с опасни вещества, напр. такива, свързани със съхранението и работата с химикали;

определяне на мерки за превенция и смекчаване на въздействията.

Инциденти, свързани със здравето и безопасността на работници

Идентифицирането на инцидентите, свързани със здравето и безопасността на работници, напр. на етапа на строителството – работа в затворени помещения, на етапа на експлоатацията – работници, изложени на емисии от газове, които могат да причинят здравословни проблеми;

определяне на мерки за превенция и смекчаване на въздействията.

Възможни опасности, свързани с извършването на промишлени дейност в близост до проекта

идентифициране на индустриалните зони в близост до територията, където ще се изпълнява проектът, които могат да предизвикат заплаха с опасни вещества за проектните работи/дейност;

идентифициране на заплахите с опасни вещества и възможните им въздействия върху проектните работи/дейност;

определяне на мерки за превенция и смекчаване на въздействията.

# Програма за мониторинг на околната среда (ПМОС)

Мониторингът на околната среда е ключов аспект, който следва да бъде разгледан при ОВОС. Въпреки че съгласно българското национално законодателство изготвянето на такъв план не се изисква изрично, все пак това се счита за добра практика. В този смисъл мерките за наблюдение се разглеждат като част от тези за предотвратяване/смекчаване на значителните въздействия върху околната среда и се включват в плана по чл. 14, ал. 1, т. 5 и Приложение № 2а от Наредбата за ОВОС. Освен това, в ДОВОС, разработвани в страната, последователно се препоръчва изготвянето на план за собствен мониторинг и прилагането му на всеки етап от изпълнението на проекта.

Препоръчва се ДОВОС да съдържа програма за мониторинг, както за етапа на строителството, така и при експлоатацията, която да има следните цели:

- постигане на съответствие между реалното текущо състояние и основните заключения от ОВОС;

- установяване на промените в определени параметри, идентифицирани в ДОВОС, на основните фактори на околната среда и постигане на съответствие с екологичните норми;

- оценка на ефективността на прилаганите мерки за предотвратяване/смекчаване на въздействия;

- създаване на база данни относно горепосочените мерки;

- постигане на съответствие със законодателството/стандартите, разрешителното за водоползване или изискванията на решението по ОВОС.

ПМОС може да включва:

      - Програма за мониторинг на изпълнението на мерките за превенция или смекчаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда;

В Каре 21 е представен пример за представяне на данните относно обобщението на прогнозираните неблагоприятни въздействия от изпълнението на проекта и съответстващите им мерки за предотвратяване/смекчаване и отговорността на тяхното изпълнение. Тази таблица може да бъде използвана като контролен лист при периодичните инспекции.

- Програма за пробовземане и провеждане на специфични анализи са оценка на изпусканията/заустванията от проекта (във въздуха, повърхностните и подземните води, почвите, твърди отпадъци и шум) и проверка на съответствието с екологичните норми (пример за такава програма е представен в Каре 22). Тази програма ще обхване следните аспекти:

- емисии от замърсители (във въздуха, водите, почвите и т.н.)

- за всеки от тези параметри следва да бъдат указани местата/ точките на пробовземане, броя на тестовете/пробите, честота на пробовземане;

- образуването на отпадъци (видове, количества);

- институционален капацитет на изпълнението на ПМОС;

- формат и честота на докладване.

Каре 21. Програма за мониторинг на изпълнението на мерките за превенция и/или смекчаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда – неизчерпателна, само с демонстрационна цел

| Фактор на околната среда | Неблагоприятно въздействие върху околната среда | Мерки за предотвратяване/смекчаване | Отговорно лице | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТАП НА ПРОЕКТИРАНЕ |
| Повърхностни води | Замърсяване поради заустване на отпадъчни течности, които не съответстват на изискванията за качество | Прилагане на подходящи техники за пречистване на отпадъчните води, съответстващи на изискванията към параметрите за качество на приемащия воден обект | Екип по проектирането |  |
| Подземни води | Замърсяване поради инфилтрация за отпадъчни води, предизвикана от повреди в колектора за отпадъчни води – задръствания | Вземане предвид на всички индивидуални източници и на общото (кумулираното) заустване за целия проект, за да се гарантира и поддържа максималното ниво на дълбочина на потока и съответната скорост | Екип по проектирането |  |
| Човешки същества | Миризми, причинени при експлоатацията на КСОВ и ПСОВ | Проектиране на буферни зони около площадките на КСОВ и ПСОВ; Прилагане на техники за контрол, включително и етапа на проектирането. | Екип по проектирането |  |
| Материални ценности | Шум и вибрации | Включване на мерки за предотвратяване/ смекчаване на шума и вибрациите на етапа на проектирането | Екип по проектирането |  |
| Почви | Замърсяване поради проникване на излужвания от площадките за временно съхраняване на място на утайките, образувани при пречистването на отпадъчните води | Постигане на съответствие с изискванията към строителството на площадката за съхраняване на място на утайките, особено по отношение на непропускливите подове | Екип по проектирането, като се поставят изисквания към изпълнителя на строителството |  |
| ЕТАП НА СТРОИТЕЛСТВОТО |
| Въздух | Замърсяване, причинено от прах по време на извършването на изкопните дейности | Предотвратяване на образуването на прах чрез разпръскване на вода при сухо време; Ежедневно почистване на подходните пътища в близост до строителната площадка и площадките, където се извършват дейности, свързани със строителството. | Изпълнител на строителството |  |
|  | Замърсяване чрез изпускането на емисии от замърсители от МПС, транспортното и строителното оборудване, работещи с двигатели | Регулярни инспекции на МПС и оборудването; Ограничаване на часовете за работа на чувствителните места. | Изпълнител на строителството | Честота на инспекциите |
| Повърхностни води | Замърсяване поради зауствания в реки на битови и промишлени отпадъчни води от строителната площадка и площадките, където се извършват дейности, свързани със строителството | Пречистване на отпадъчните води, съответстващо на категорията за качество на приемащия повърхностен воден обект (временни санитарни съоръжения – подвижни химически тоалетни, маслени сепаратори, маслоуловители); Периодичен контрол и правилна поддръжка на съоръженията за пречистване на отпадъчните води. | Изпълнител на строителството | Трябва да са налични към датата на започване на работата |
| Подземни води | Замърсяване от дъждовни води и инфилтрация от инцидентни разливи (напр. на горива и лубриканти, опасни вещества) поради използването на неподходящи съоръжения за съхраняване | Съхраняване горива и лубриканти и химикалите в подходящи съоръжения (зони с ограничен достъп, затворени опаковки); Зареждане на МПС и оборудването с гориво в работилници/на площадки с налично подходящо оборудване за превенция (непропускливи подове, уловители, маслени сепаратори). | Изпълнител на строителството | Трябва да са налични към датата на започване на работата |
| Почви | Ерозия на почвите (най-вече на склоновете) в резултат на извършването на изкопните работи (на работната площадка или по протежение на трасето на тръбопроводите и на местата на строителните конструкции) | Ограничаване на основните изкопни работи до периодите на сухо време; Изграждането на екрани за тинята; Отводняване на работната площадка с цел улесняване на оттичането и ако е възможно, третиране (седиментация) с цел намаляване на товара от тиня; Програма за повторно засаждане на растителност. | Изпълнител на строителството | Следва да се уточнят: периода на ограниченията; местата, където е необходимо извършване на тези дейности, видове дейности; график за повторното засаждане на растителност. |
| Повърхностни и подземни води | Замърсяване, причинено от оттичане на дъждовни води или поради инфилтрация в следствие на инцидентни разливи (напр. на горива и лубриканти и опасни вещества) поради използването на неподходящи съоръжения за съхраняване | Съхраняване горива и лубриканти и химикалите в подходящи съоръжения (зони с ограничен достъп, затворени опаковки); Зареждане на МПС и оборудването с гориво в работилници/на площадки с налично подходящо оборудване за превенция (непропускливи подове, уловители, маслени сепаратори). | Изпълнител на строителството | Трябва да са налични към датата на започване на работата |
| ЕТАП НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА |
| Повърхностни води | Замърсяване, причинено от заустването на отпадъчните течности в приемащия воден обект, които не съответстват на изискванията за качество, поради непълно пречистване на отпадъчните води, което може да се дължи на проблеми с електроснабдяването или с работата на електрическото и механично оборудване | Осигуряване на резервно електрозахранване; Осигуряване на резервно оборудване; Разработване и прилагане на програма за превенция, план за действия при аварии, процедури за инспекции и др.; Регулярни инспекции с цел навременно установяване на всички възможни проблеми и предприемането на подходящи действия за отстраняването им. | Оператор | Трябва да са налични към датата на започване на работата; Честота на инспекциите. |
| Въздух | Миризми, причинени от неправилната поддръжка или поради проблеми в работата на КСОВ; Миризми, причинени от неправилната поддръжка или поради всякакви други проблеми в нормалната работа | Регулярни инспекции; Осигуряване на резервно оборудване за КСОВ; Предотвратяване на акумулирането на утайки мрежите за събиране/отвеждане на отпадъчните води (чрез пускането на прясна вода); Дейности по отстраняване на задръстванията в мрежите за събиране/отвеждане на отпадъчните води. | Оператор | Честота на инспекциите |
|  | Миризми, причинени от неправилното функциониране/експлоатация на ПСОВ | Мониторинг на експлоатацията на ПСОВ с цел оптимизиране на процеса на пречистване и избягване на образуването на миризми; Прилагане на процедури за ограничаване на миризмите, напр. ограничаване до минимум на времето за задържане на утайките при първичното утаяване, прилагане на завишена аерация за да се избегне първичното утаяване. | Оператор |  |
| ЕТАП НА СПИРАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА |
| Повърхностни, подземни води, въздух … почви | Неблагоприятните въздействия обикновено са подобни на тези, възникващи на етапа на строителството | Предприемане на мерки, подобни на тези, препоръчани на етапа на строителството | Изпълнителят на дейностите по спиране на експлоатацията |  |
| Почви | Замърсяване на площадката на ПСОВ поради повреди в басейните, платформите, тръбите и т.н. по време на експлоатацията на ПСОВ | Извършване на детайлно проучване с цел установяване на мащаба на замърсяването (площ, дълбочина) и на препоръките относно подходящите мерки за и отстраняването му | Възложител/оператор |  |

Каре 22. Програма за пробовземане и провеждане на специфични анализи са оценка на изпусканията/заустванията от проекта (във въздуха, повърхностните и подземните води, почвите, твърди отпадъци и шум) и проверка на съответствието с екологичните норми – неизчерпателна, само с демонстрационна цел

ЕТАП НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Качество на въздуха в близост до строителната площадка, най-вече местата, където се намират чувствителните рецептори, напр. прах и емисии от МПС, транспортно и строително оборудване; Нива на шума поради трафика, използването на строителното оборудване, извършване на строителните дейности; измервания в близост до строителната площада и площадките, където се извършват дейности, свързани със строежа; Повърхностни и подземни води (нагоре и надолу по течението от строителната площадка), напр. за разтворен кислород, мътност и/или разтворени твърди вещества, мазнини от масла и т.н. За всеки един от тези параметри следва да се укажат местата/точките на пробовземане, броя на тестовете/пробите и честотата на пробовземане.

Рехабилитация/разширяване и/или разрушаване на съществуващата ПСОВ

Пробовземане от почвите на критичните места (почви, които е възможно да бъдат замърсени от излужване на отпадъчни води и по-специално под и около басейните, от разливи на лубриканти, горива и др.): определяне и на специфичните анализи, например за съдържание на тежки метали, остатъчно съдържание на масла, азот и т.н. Входящи и изходящи отпадъчни течности в и от ПСОВ – мониторинг на количествата: потоци, обеми; Входящи и изходящи отпадъчни течности в и от ПСОВ – мониторинг на количествата: напр. рН, ССЗВ, БПК, ХПК, ОСРВ; Приемащ воден обект – мониторинг на количествата: препоръчително е да се определят еднакви физически и химични параметри по отношение на отпадъчните течности от ПСОВ, съответстващи на чувствителността на водния обект и другите изискуеми параметри (напр. бактериологични параметри). За всеки един от тези параметри следва да се укажат местата/точките на пробовземане, броя на тестовете/пробите и честотата на пробовземане.

ЕТАП НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

Мониторинг на качеството на отпадъчните води, свързан с пречистването им: количествени параметри на входящите отпадъчни води: потоци отпадъчни води (м3/час, м3/ден, м3/година); количествени параметри на входящите отпадъчни води: специфични анализи, напр. рН, ССЗВ, БПК, ХПК, ОАК, фосфор, ОСРВ и други параметри в зависимост от дейностите, извършвани в района на КСОВ – тежки метали, фенол, детергенти, петролни продукти и др.; количествени параметри на отпадъчните води на различните етапи на пречистването им с цел да се провери ефективността на процеса на пречистване и в случай на проблеми – прилагането на коригиращи мерки като дозиране на химикалите, допълнителна аерация и др. (рН, БПК, ХПК, съотношението ХПК-БПК с цел характеризиране на биологичното пречистване, разтворен кислород и нитрати (NO3) в басейните за аерацията). Обикновено ПСОВ са оборудвани със системи за събиране на данни, които се използват за мониторинга, автоматичния контрол и като основа за вземане на решения относно стратегиите за експлоатация. количествени параметри на отпадъчните течности от ПСОВ в резултат на специфичните анализи (напр. ОСЗВ, БПК, ХПК, ОАК, фосфор и други параметри, изискуеми във връзка с чувствителността на приемащия воден обект като бактериологичните параметри); Честотата на пробовземането, броят на пробите и видът на съответните анализи зависят от капацитета на ПСОВ и от потенциалното въздействие на водите, зауствани в повъхностния воден обект. Повърхностен воден обект, приемащ отпадъчните течности от ПСОВ: количествените параметри, които следва да бъдат наблюдавани, включват най-малко тези, наблюдавани в отпадъчните течности от ПСОВ Препоръчително е пробовземането да се прави нагоре и надолу по течението от мястото на заустване от ПСОВ. Мониторинг на качеството на водите в КСОВ; Препоръчително е периодично да се проверява качеството на отпадъчните води, зауствани в канализационната мрежа, особено на водите, зауствани от промишлеността. За целта следва да се правят периодични анализи на проби, вземани от контролни пунктове, разположени нагоре от точката на заустване в канализационния колектор. Мониторинг на консумацията на вода; Мониторинг на утайките, образувани от пречистването на отпадъчните води: мониторинг на количеството и качеството, свързан с утайките, образувани на различните етапи от процеса на пречистване на отпадъчните води: утайки от канализацията, утайки, образувани при биологичното пречистване, допълнително образувани/отпадъчни утайки; параметрите, които трябва да бъдат наблюдавани като елементи от процеса на контрол, включват процент на минерализация, възраст на утайките, съдържание на органични вещества, влажност в проценти, сухо съдържание в проценти, температура и рН;. мониторинг на количествата третирани утайки, като се взема предвид точката на крайното им третиране: анализ за определяне на съдържанието на замърсителите като тежки метали, остатъчни масла, колиформи и др.; мониторинг на количествата: документиране на количествата утайки съобразно опциите за обезвреждането им. Мониторинг на качеството на въздуха: в близост до помпените станции за отпадъчни води, ПСОВ, например за амоняк, сероводород; Мониторинг на шума – измервания на нивата на шум в близост до помпените станции за водоснабдяване и събиране/отвеждане на отпадъчните води и ПСОВ. Честотата на тези измервания ще зависи от разположението на чувствителните места в близост до извършваните дейности (жилищни райони, зони за отдих, болници и др.). За всеки един от тези параметри следва да се укажат местата/точките на пробовземане, броя на тестовете/пробите и честотата на пробовземане.

Програма за мониторинг на материалите и химикалите, използвани в процеса на пречистване на отпадъчните води

Документиране на вида и количествата на материалите и химикалите, използвани в процеса на пречистване на отпадъчните води Експлоатационни процеси, при които се използват материали и химични вещества; Място и съоръжения за съхранението им; Процедури за съхранение и работа с тях.

Програма за мониторинг на отпадъците

Видове и количества образувани отпадъци; Съоръжения за временното им съхраняване; Точка на последващото им третиране (повторно използване, рециклиране или друга форма на оползотворяване, депониране, изгаряне).

# Нетехническо резюме

Съгласно Директивата за ОВОС (чл. 5) и съответно на чл. 96, ал. 1, т. 9 от ЗООС и на чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ОВОС, изготвянето на нетехническо резюме е нормативно изискване. Следва да има предвид, че понятието „нетехническо резюме“ е правно дефинирано в т. 27 от ДР на ЗООС като „кратко изложение на достъпен за обществеността език на информацията в доклада за ОВОС в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада, съдържащо необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми)“. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ОВОС, нетехническото резюме представлява самостоятелен документ, представен като приложение към ДОВОС.

Нетехническото резюме ще бъде четено както от обществеността така и от компетентните органи по вземането на решението и следователно играе важна роля в процеса по ОВОС. Преди всичко, то следва да бъде разглеждано като средство за комуникация, целящо да подпомогне формално изискваните консултации с обществеността при внасянето на ДОВОС при компетентните органи.

Нетехническото резюме има за цел на гарантира, че обществеността ще може да разбере проекта и неговите вероятни значителни въздействия, както и предложените от възложителя мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване. То може да бъде изготвено като самостоятелен документ със свое ясно определено съдържание, структура и изказ. Вместо механично копиране на цели части от ДОВОС, текстът на нетехническото резюме трябва да перифразира ДОВОС и да бъде написано на технически език – разбираем за широката общественост, като се избягват научните и технически термини.

По правило, нетехническото резюме трябва правилно да отрази съдържанието на ДОВОС и да обхване всички аспекти на процеса по ОВОС. Съдържанието му до голяма степен трябва да следва това на самия ДОВОС – то трябва да съдържа описание на проекта и неговите цели, описание на съществуващите към момента условия на околната среда, вероятните значителни въздействия, предлаганите мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване, мерките по управлението и всички други съществени въпроси, включително и кратка информация относно процеса на последващото разрешаване на изпълнението на проекта и вече приключилите етапи от процедурата по ОВОС (напр. резултатите от оценката на необходимостта от извършване на ОВОС, определяне на обхвата на оценката и проведените за това консултации с обществеността).

Когато нетехническото резюме се представя като самостоятелен документ, то трябва да включва карта и скица на проекта. Обобщението на въздействията, мерките за тяхното предотвратяване/смекчаване и на остатъчните въздействия може да бъде представено в табличен вид.

Каре 23. Съдържание на нетехническото резюме

Описание на проекта

кратко описание на проекта

елементи на несигурност относно проекта

Значителни въздействия (положителни и отрицателни)

кратко описание на подхода към оценката

елементи на несигурност относно въздействията върху околната среда от изпълнението на проекта

Данни относно последователността на процедурата по ОВОС за конкретния проект и относно вече приключилите етапи

решение относно преценката на необходимостта от извършването на ОВОС (ако такава е извършвана)

доклад за определянето на обхвата на ОВОС (ако е налице такъв)

консултациите/становищата на органите, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда

Информация относно обществените обсъждания

# Предизвикателства при разработването на доклада за ОВОС

ДОВОС трябва да съдържа разбираема, но сбита, информация относно основните разгледани в ОВОС аспекти.

Нееднозначното описание на техническите процеси и на дейностите по проекта може да направи доклада труден за четене и разбиране, същото се отнася до използвания при ОВОС подход.

Препоръчително е да се избягва включването на информация, която не е относима към проекта, например относно условията на съществуващата околна среда или дълго описание на животинските видове в региона, особено когато проектът се предлага да се изпълнява в урбанизирани територии.

При извършването на ОВОС може да възникнат и трудности, свързани главно с:

- несигурност относно информацията, касаеща условията на съществуващата околна среда;

- ограниченост на данните относно етапа на строителството на проекта;

- възможни промени в земеползването, които е възможно да изискват повторна оценка на основните данни за проектирането;

- липса на ръководства/методологии за оценка на значимостта на въздействията.

Когато това е подходящо, тези трудности трябва да бъдат описани в ДОВОС, като се обърне специално внимание на несигурността при прогнозирането на въздействията.

Ако представянето на пълната информация не е възможно, то това трябва да бъде казано ясно. Също така трябва да е ясно и че тази информация не е укрита умишлено. Решението, което ще бъде взето в този случай, или ще бъде под условие, или ще бъде преразгледано.

Съгласно българското национално законодателство – по чл. 96, ал. 1, т. 10 от ЗООС – изисква от ДОВОС да съдържа описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни) при събирането на информация за изработване на ДОВОС.

# План за управление на околната среда (ПУОС)

Изпълнението на мерките за предотвратяване/смекчаване и мониторинг на въздействията често са недостатъчно свързани в процеса по ОВОС. Подходите от добрите практики за справяне с този проблем е изготвянето на ПУОС – инструмент, разработен да гарантира естественото продължение от етапа на планиране/оценка, през подробния дизайн и строителството/изпълнението до експлоатация/поддръжката.

Изготвянето на ПУОС не е формално изискване на Директивата за ОВОС или на българското национално законодателство. В международната практика, обаче, този план се счита за добра практика, гарантираща, че ангажиментите, поети на етапа на планирането и оценката, ще бъдат изпълнявани в хода на строителството и експлоатацията на проекта. Тъй като проектът ще се развива докато бъде напълно уточнен, ПУОС също ще бъде променян и приспособяван към изискванията и условията, поставени при одобряването на проекта.

Тази добра практика до голяма степен се прилага и в България – както вече бе споменато, планът за изпълнение на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, който се изисква от ЗООС и Наредбата за ОВОС, логично съдържа и мерки за мониторинг на въздействията. Този план се одобрявана от компетентния орган с положителното решение по ОВОС. Освен това, в съответствие с чл. 99, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗООС, решението по ОВОС съдържа „условия за изпълнение, в това число мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда, срокове за изпълнение, където е необходимо“ и „отговорността при неизпълнение на условията, определени в решението“. Спазването на тези условия е предмет на контрол по реда на Глава ІХ от ЗООС.

Основните цели на ПУОС са:

- да се гарантира съответствие при изпълнението на проекта с приложимото екологично законодателство (местно, национално, европейско и международно);

- да се гарантира наличието на достатъчно средства и технически и организационни ресурси, мобилизирани за прилагането на необходимите мерки за предотвратяване/ смекчаване;

- да се направи връзката между управлението на въздействия, мониторинга на екологичното представяне и идентифицирането на всяка промяна или непредвидено събитие в хода на изпълнението на проекта, което не е могло да бъде отчетено при ОВОС.

ПУОС се разработва въз основа на резултатите от ОВОС, а именно на оценката очакваните въздействия върху околната среда и предлаганите мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване. Обикновено ПУОС се разработва след приключването на ОВОС, често като условие за издаване на последващото разрешение за изпълнението на проекта, поставено от водещия компетентен орган по околна среда. Някои от аспектите на ПУОС ще бъдат отразени при проектирането, но по-голямата част от мерките ще са свързани с етапа на строителството и експлоатацията на проекта.

Обикновено, когато разработването на ПУОС се изисква от финансиращи институции, той трябва да е готов преди започване на реалното изпълнение. ПУОС е документ, който трябва да бъде предоставен на изпълнителите на строителството и операторите на инсталациите на етапа на подаване на офертите. Мерките за предотвратяване/смекчаване на въздействията трябва да са известни и да се отделят финансови средства за тяхното изпълнение от лицата, подаващи оферти и като част от договорните условия. Освен това, ПУОС трябва да бъде ефективно работещ от момента на стартиране на строителството.

ПУОС трябва да съдържа обобщение на вероятните значителни въздействия и определен от възложителя подход към опазването на екологичния интерес по време на строителството и експлоатацията в съответствие с приложимото законодателство.

Когато ПУОС се представя като самостоятелен документ, той може да съдържа аспектите, изброени в Каре 24.

Каре 24. Съдържание на ПУОС

Данни за възложителя/изпълнителя на строителството/оператора:

име и адрес; брой служители; структура на фирмата (препоръчително е да се представи схема на организационната структура); адрес на площадката (следва да се предоставят данни за всяко от местата, където компанията извършва дейности).

Кратко представяне на предлаганата дейност:

кратко описание на проекта: сгради, строителни конструкции, оборудване, инсталации и съответните експлоатационни дейности; кратко описание на строителната площадка, строителните и свързаните с тях други дейности, строителни техники, график за извършване на строителните дейности на различните места (ако е приложимо).

Описание на местоположението на проекта

Обобщение на критичните дейности, от изпълнението на които е възможно да възникнат въздействия с умерена и голяма значимост

Приложими нормативни изисквания и норми, относими към проекта

Регулаторни документи – правни споразумения, разрешителни и разрешения (вече издадени или за които са подадени заявления), свързани с етапа на строителството и експлоатацията на проекта:

пояснения относно осигуряването на регулаторните документи, напр. ключови условия, пояснения относно начина на работа; мониторинг на околната среда, изискван от регулаторните документи.

Програма за мониторинг на околната среда (вж. глава 7 от настоящето Ръководство)

Рискови случаи (вж подраздел 6.5 от настоящето Ръководство)

График за изпълнение и докладване на ПУОС, показващ последователността във времето на мерките за управление и дейностите по мониторинг, включително честотата и продължителността им

Карти, диаграми и графики (така както е посочено в Глава 3 от настоящето Ръководство „Описание на проекта“)

# Източници

- EIA Guidance manual for building, construction, townships and area development projects (Ministry of Environment & Forests - INDIA 2010), http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/Form-1A/HomeLinks/building-construction_may-10.pdf

- EIA Guidelines for municipal waste water treatment works (SEAM Project, Egyptian Environmental Affairs Agency, Entec UK Ltd - 2005) http:/www.eeaa.gov.eg/Arabic/main/guides/waste_main1.pdf

- Guidelines for the assessment of indirect and cumulative impacts and impact interactions (EC DG XI Environment, Nuclear Safety & Civil Protection -1999): http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-studies-and-reports/guidel.pdf

- EIA Guidelines for assessment of urban development (Egyptian Environmental Affairs Agency - 2005) http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/guides/Urban-En.pdf

- Sectorial EIA Guidelines – Waste Water Treatment Plant (Environmental Management Strengthening former Yugoslav Republic of  Macedonia), http://www.zeleni.org.mk/uploads/media/Sektorska_OVZS_- _Precistitelni_stanici_za_otpadni_vodi.pdf

- Sectoral EIA Guidelines Waste water Treatment Plants and Waste water Collection Systems (JASPERS - 2010) http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/129_JASPERS_EIA_Guidelines_2010_WASTEWATER.pdf

- Sectoral EIA Guidelines Groundwater Abstraction and Water Supply Systems (JASPERS - 2010)М http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/129_JASPERS_EIA_Guidelines_2010_WATER_SUPPLY.pdf

- Code of Practice on Odour Nuisance from Sewage Treatment Works (Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK – 2006) www.defra.gov.uk

- Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach (UNEP - 2004) http://www.unep.ch/etu/publications/textONUbr.pdf

- Environmental Impact Assessment: A guide to good practice and procedures (Department for Communities and Local Government, London UK - 2006) www.communities.gov.uk

- Guideline for Environmental Management Plans (CSIR Report No ENV-S-C 2005-053 H. Republic of South Africa, Provincial Government of the Western Cape, Department of Environmental Affairs & Development Planning, Cape Town).

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОКОЛНА СРЕДА НА ЕС, КОЕТО Е ОСОБЕНО ПРИЛОЖИМО КЪМ НАСТОЯЩЕТО РЪКОВОДСТВО

- Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води, изменена

- Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, изменена

- Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;

- Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

- Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, изменена;

- Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа;

- Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда;

- Директива 70/157/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства, изменена;

- Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви;

- Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Специално внимание следва да се обърне на очакваното изменение на Директивата за ОВОС.

Приложение 2

БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИЛОЖИМО КЪМ ТОВА РЪКОВОДСТВО

ЗАКОНИ

- Закон за устройство на територията, (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.)

- Закон за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 15.06.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.)

- Закон за опазване на околната среда, (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.)

- Закон за чистотата на атмосферния въздух, (обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., посл. изм. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г.)

- Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.,)

- Закон за почвите (обн., ДВ. бр. 89 от 06.11.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 92 от 22.11.2011 г.)

- Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (oбн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г., посл. изм. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.)

- Закон за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.)

- Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.)

- Закон за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 22.11.2011 г.)

- Закон за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 10.10.1997 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 05.04.2011 г.)

- Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; посл. изм., ДВ. бр. 82 от 26.10.2012 г.)

- Закон за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., посл. доп. ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.)

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., обн., ДВ, бр. 10 от 04.02.2000 г., посл. изм. и доп., бр. 84 от 02.11.2012 г.)

- Закон за достъп до пространствени данни (обн., ДВ, бр. 19 от 09.03.2010 г.)

- Закон за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г, посл. изм., ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.)

- Закон за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.);

- Закон за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., посл. изм. и доп. бр. 80 от 14.10.2011 г.);

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г., посл. изм. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г.)

- Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.)

- Закон за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., посл. изм., ДВ. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

- Закон за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 07.07.2000 г., посл. изм., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.)

- Закон за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 07.04.2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 77 от 09.10.2012 г.)

- Закон за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., посл. изм., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)

- Закон за ратифициране на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (обн., ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.)

- Закон за ратифициране на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 14.10.2003 г.)

НАРЕДБИ

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

- Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (приета с ПМС № 7 от 08.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., ДВ,бр. 55 от 20.07.2012 г.)

- Наредба № 2 от 18.12.2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 3 от 12.01.2007 г.)

- Наредба № 5 от 01.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове (обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.)

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

- Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им (обн., ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г.)

- Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.)

- Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.)

- Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г., изм., бр. 14 от 17.02.2012 г.)

- Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., посл. изм. и доп., бр. 5 от 18.01.2013 г.)

- Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.)

- Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (обн., ДВ, бр. 43 от 09.06.2009 г.)

- Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г., изм. и доп., бр. ДВ, 22 от 05.03.2013 г.)

- Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г.)

- Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г.)

- Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн., ДВ, бр. 98 от 01.12.2000 г.)

- Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 05.03.2013 г.)

- НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 09.12.2011 г.)

- Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.)

- Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.)

- Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 05.08.2005 г.)

- Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 06.04.1999 г., посл. изм., бр. ДВ, 102 от 21.12.2012 г.)

- Наредба № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (обн., ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 11.09.2012 г.)

- Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г.)

- Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г.)

- Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.)

- Наредба № 9 от 12.02.2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.)

- Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 03.05.1991 г., посл. изм. и доп. ДВ, 8 от 22.01.2002 г.)

- Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 238 от 28.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 76 от 05.10.2012 г.)

- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (обн., ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.)

- Наредба № 2 от 12.09.1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества (обн., ДВ, бр. 100 от 14.12.1990 г.)

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (приета с ПМС № 182/20.08.2010 г., обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г.)

- Наредба № 3 от 01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (обн., ДВ, бр. 71 от 12.08.2008 г.)

- Наредба № 4 от 12.01.2009 г. за мониторинг на почвите (обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г.)

- Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 20.03.2012 г.)

- Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.)

- Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн., ДВ, бр. 78 от 07.09.2004 г., попр. ДВ, бр. 98 от 05.11.2004 г.)

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 19.03.1999 г., обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.1999 г.)

- Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29 от 08.04.2011 г.)

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.)

- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.)

- Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.1987 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г.)

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., изм. и доп., бр. 40 от 18.04.2008 г.)

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.)

- Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.)

- Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (загл. изм. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., обн., ДВ, бр. 91 от 05.08.1998 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009 г.)

- Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г.)

- Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 30 от 22.03.2002 г.)

- Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (приета с ПМС № 261 на МС от 17.10.1996 г., обн., ДВ, бр. 90 от 24.10.1996 г., посл. изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.);

- Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.1993 г.)

- Наредба № 1 от 10.09.1996 г. за проектиране на плоско фундиране (обн., ДВ, бр. 85 от 08.10.1996 г.)

РЕШЕНИЯ

- Решение № 122 на Министерски съвет (МС) от 02.03.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн., ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 41 от 31.05.2011 г.)

- Решение № 661 на МС от 16.10.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн., ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 96 от 07.12.2010 г.)

- Решение № 802 на МС от 04.12.2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 31.05.2011 г.)

ИНСТРУКЦИИ И ЗАПОВЕДИ

- Заповед № РД–272/03.05.2001 г. на Министъра на околната среда и водите за категоризацията на повърхностните води във водните обекти или в части от тях: http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Povarhnostnivodi/Zapovedi_PW/kategoriz_povarhn_vodi.pdf

- Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на чувствителните зони във водните обекти: http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/Zapoved_za_opredeliane_na_chuvstvitelni_zoni.PDF

- Заповед № РД-821/30.10.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за контролната дейност по влезли в сила разрешителни: http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/SOZ/Zapoved_RD-821_30.10.2012.pdf

- Заповед № РД-918/10.12.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за ежегодно изпращане в МОСВ и в ИАОС на информация за нововъведени в експлоатация селищни пречиствателни станции за отпадъчни води: http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/RD-918_10.12.2012.pdf

- Заповед № РД 09-616 от 21.07.2010 г. за одобряване на Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние: http://www.mzh.government.bg/mzh/ShortLinks/DZEU/NacionalniStandarti.aspx

- Инструкция за определяне на вида и степента на замърсяването на земеделските земи по землища и режима на тяхното ползване. Информационен бюлетин № 27 на МЗ. София, 1994 (№ РД-00-11 на Министерство на земеделието);

- Норми за проектиране на канализационни системи, приети със заповед № РД-02-14-140 от 17.04.1989 г., публ., Бюлетин за строителство и архитектура (БСА), кн. 9 и 10 от 1989 г., изм., БСА, кн. 1 от 1993 г.:

ЗАБЕЛЕЖКА: Представеното по-горе законодателство е актуално към 15.04.2013 година. Следва да се има предвид, че този списък не цели да бъде изчерпателен.

Приложение 3

СПИСЪК НА РЕШЕНИЯТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТНОСИМИ КЪМ НАСТОЯЩЕТО РЪКОВОДСТВО

- Решение по Дело C-396/00 (Комисията с/у Италия): неосигуряване мерки, с които да се гарантира, че заустваните градски отпадъчни води от гр. Милано, разположен във водохващащия район, с оттичане в р. По и на северозападния бряг на Адриатическо море, определен като чувствителен (по смисъла на чл. 5 от Директива 91/271/ЕИО) със закона, транспониращ и прилагащ Директива 91/271/ЕИО и Директива 91/676/ЕИО, са подложени на по-строго пречистване от вторичното пречистване или други еквивалентно нему съгласно чл. 4 от Директива 91/271/ЕИО;

- Решение по Дело C-419/01 (Комисията с/у Испания): неопределяне на чувствителни зони в някои региони в нарушение на чл. 5 от Директива 91/271/ЕИО;

- Решение по Дело C-119/02 (Комисията с/у Гърция): неизпълнение на задължение за предприемане на необходимите мерки за разполагане на колекторна система за градски отпадъчни води в района Триасио Педио и неподлагане на по-стриктно от вторичното пречистване на градските отпадъчни води, зауствани в чувствителната зона на залива Елефсина, нарушение на чл. 3(1) и 5(2) от Директива 91/271/ЕИО;

- Решение по Дело C-280/02 (Комисията с/у Франция): неизпълнение на задължение за определяне на определени зони като чувствителни към еутрофикация по отношение на басейна Сена-Нормандия, Лоара-Бретан, Артоа-Пикардия и Рона-Средиземно море-Корсика и за подлагане на заустваните от агломерациите с повече от 10 000 е.ж. градски отпадъчни води на по-стриктно пречистване преди зауставен в чувствителните зони;

- Решение по Дело C-27/03 (Комисията с/у Белгия): неизпълнение на задължение за въвеждане на законите, наредбите и административните изисквания, необходими за пълното прилагане на чл.чл. 3, 5 и 17, във връзка с чл. чл. 3 и 4 от Директива 91/271/ЕИО и Решение на Комисията 93/481/ЕИО;

- Решение по Дело С-332/04 (Комисията с/ Испания): непълно/неправилно транспониране на чл. 3, чл. 9(1) и §10б) от Приложение ІІ на Директива 85/337/ЕИО; неизпълнение на задължение за прилагането на преходната схема по чл. 3 от Директива 91/271/ЕИО; неизпълнение на задължение за подлагане на оценка на проект за строителство на ваканционен комплекс в Патерна (Валенция);

- Решение по Дело С-219//05 (Комисията с/ Испания): неизпълнение на задължение за подлагане на градските отпадъчни води от агломерацията Суека и крайбрежните й района (Ел Парейо, Палмерес Марени на Бркетес, Плая дел рей и Бога де мар) и определени общини в района ла рибера (Бенифайо, Сояна и Алмесафес) на подходящо пречистване преди заустването им в зона, определена като чувствителна (съгласно чл. 3 и 4 и чл. 5(2) от Директива 91/271/ЕИО);

- Решение по Дело С-252/05 (Thames Water Utilities Ltd): отпадъци — директиви 75/442/ЕИО, 91/156/ЕИО и 91/271/ЕИО; ;отпадъчни води, изпускани от канализационната мрежа; ;квалифициране; приложно поле на директиви 75/442/ЕИО и 91/271/ЕИО;

- Решение по Дело -293/05 (Комисията с/у Италия): неизпълнение на задължение за предприемане на мерки към 31.12.1998 г. за да се гарантира, че градските отпадъчни води от агломерация, образувана от няколко общини в провинция Варезе, са подложени по-стриктно от вторично пречистване или на друго еквивалентно нему по реда на чл. 4 от от Директива 91/271/ЕИО (съгласно чл. 5(2) от Директива 91/271/ЕИО);

- Решение по Дело C-405/05 (Комисията с/у Великобритания): неизпълнение на задължения от държава-членка; Директива 91/271/ЕИО; замърсяване и вредности; пречистване на градските отпадъчни води; липса на мерки за осигуряването на подходящо пречистване на градските отпадъчни води на редица агломерации;

- Решение по Дело C-452/05 (Комисията с/у Люксембург): невъзможност да докаже, че минималният процент на намаляване на общия товар, постъпващ във всички пречиствателни съоръжения е най-малко 75% за общия фосфор и толкова за общия азот (неизпълнение на чл. 5(4) от Директива 91/271/ЕИО);

- Решение по Дело C-316/06 (Комисията с/у Ирландия): неизпълнение на задължения от държава-членка — Нарушение на член 4, параграфи 1 и 3 от Директива 91/271/ЕИО; неосигуряване на подлагането на градските отпадъчни води на няколко агломерации на вторично пречистване или на друга равностойна обработка преди тези води да влязат в канализационните системи (агломерации Bray, Howth, Letterkenny, Shanganagh, Sligo и Tramore County);

- Решение по Дело C-440/06 (Комисията с/у Гърция): неизпълнение на задължения от държава-членка; нарушение на чл.чл. 3 и 4 от Директива 91/271/ЕИО; неосигуряване на подходящо пречистване на градските отпадъчни води на 24 агломерации;

- Решение по Дело C-335/07 (Комисията с/у Швеция): неизпълнение на задължения от държава членка;  Директива 91/271/ЕИО; пречистване на градските отпадъчни води; неизискване на по-строго пречистване на азота във всички пречиствателни станции за градски отпадъчни води, произлизащи от агломерациите с е.ж. над 10 000;

- Решение по Дело C-390/07 (Комисията с/у Великобритания): 	неизпълнение на задължения от държава членка — Член 3, параграфи 1 и 2, член 5, параграфи 1, 2, 3 и 5 от Директива 91/271/ЕИО и приложение II към нея — Липса на установяване на определени зони, които е трябвало да бъдат определени като чувствителни поради еутрофикацията и липса на въвеждане на по-строго пречистване на заустванията на градските отпадъчни води от агломерации с е.ж. над 10 000 в чувствителните зони или които е трябвало да бъдат определени като чувствителни;

- Решение по Дело C-438/07 (Комисията с/у Швеция): неизпълнение на задължения от държава членка; Директива 91/271/EИО пречистване на градските отпадъчни води, неизискване за по-строго пречистване на азота във всички пречиствателни станции за градски отпадъчни води, произлизащи от агломерации с е.ж. над 10 000

- Решение по Дело C-571/11 (Комисията с/у Гърция): неизпълнение на задължение за избягване на влошаването на качеството на местообитания и местообитания на видове, които е квалифицирана специална защитена зона и за събиране и пречистване на градските отпадъчни води от гр. Лангадас (съгласно чл. 6(2) от Директива 92/43/ЕИО, във връзка с чл. 3 и чл. 4(1) от Директива 91/271/EИО.

ЗАБЕЛЕЖКА: Горният списък не е изчерпателен, а представя информация относно някои решения на СЕС, които следва да се имат предвид при извършването на ОВОС на пътища. Обръща се внимание на ползвателите на настоящето Ръководство на необходимостта редовно да следят за нова съдебна практика на СЕС.

# Footnotes

Така както са дефинирани в Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г.)

Това са проекти, към които са приложими понятията „градски“ и „инфраструктура“ като например изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи (Ръководство „Тълкуване на дефинициите на определени категории проекти по Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС“, изготвено от Генерална Дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия).

Следва да се има предвид, че някои от държавите-членки са договорили преходни периоди за прилагането на Директива 91/271/ЕИО.

Националната стратегия за опазване на околната среда 2000-2006 г.: http://www.moew.government.bg/?show=19

Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г.: http://www.moew.government.bg/?show=19

Съгласно ЗООС, понятието „проект“ по смисъла на чл. 1(2)(а) от Директивата за ОВОС в българското законодателство се означава като „инвестиционно предложение“.

За справка: Interpretation of definitions of certain project categories of Annex I and II of the EIA Directive (Ръководството „Тълкуването на дефинициите на определени категории проекти по Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС“): http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf

За справка: решения по дела C-392/96, Комисията с/у Ирландия (Commission v. Ireland), параграфи, 76, 82; C-142/07, Еколохистас ен Аксион-КОДА (Ecologistas en Acción-CODA), параграф 44 and C-205/08, Умвелтанвалт фон Кернтен (Umweltanwalt von Kärnten), параграф 53

Приложение VІ, т. 10, буква „в“: Списък по чл. 20 на Протокола: Преходни мерки, България по Договора за присъединяване.

Чл. 11, ал. 2: „Отпадъчните води от агломерации, които се заустват във водни обекти, разположени в планински райони над 1500 м надморското равнище, могат да бъдат подлагани на по-опростено пречистване от това в ал. 1, ако детайлни проучвания показват, че тези зауствания не оказват неблагоприятно влияние на околната среда.“

§6: „Срокът по чл. 12, ал. 4 е 31.ХII.2010 г.“

(1) ""еквивалент жители (ЕЖ)" са биоразградими органични вещества, за които биохимичната потребност от кислород за пет дни (БПК5) е 60 грама дневно“ (чл. 2, т. 6 от Директива на Съвета 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води), съответно т. 8 от ДР от Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти: „"1 е.ж. (еквивалентен жител)" означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК) 60 г. кислород;”

„"Утайки" са отпадъчните утайки, пречистени или непречистени, произлизащи от пречиствателни станции за градски отпадъчни води“ (чл. 2, т. 10 от Директива на Съвета 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води, съответно т. 34 от ДР от Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти: „"утайки от селищни пречиствателни станции" означава отпадъчни утайки от тези станции, независимо дали са третирани или не по някакъв начин“

ЕСО, уреден с решение на Комисията от 3 май 2000 година за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците (изменено с Решения 2001/118/EО, 2001/119/EО and 2001/216/EО) и транспонирано в Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.

Съгласно Директивата за местообитанията (92/43/EИО), респективно ОС по реда на ЗБР и Наредбата за ОС.

Следва да се има предвид, че тези въздействия трябва да бъдат описани с оглед на техния характер и продължителност, напр. постоянни или временни, кратко- средно- или дългосрочни, продължителни, периодични, случайни, обратими или необратими…

Приложение ІV от Директивата за ДОВОС и чл. 96 от ЗООС.

Предвиждането на бъдещите товари ще отчете развитието на устройството на териториите (от гледна точка на градоуствойството) и предвижданията за възможните промени в заустванията от промишлеността (намаляване или увеличаване на потоците и специфичните замърсители).

“ „Подходящо пречистване“ е пречистването на градските отпадъчни води чрез всеки метод и/или система за отвеждане, които позволяват на водите в приемниците на отпадъчните води да отговарят на възприетите цели за качество, както и да отговарят на съответните разпоредби на настоящата директива и на други общностни директиви“ (чл. 2, т. 9 от Директива на Съвета 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води). Тази дефиниция е транспонирана в т. 26 от ДР на от Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти по следния начин: „"подходящо пречистване" означава пречистване на отпадъчните води от населените места по начин, който след заустването им осигурява спазването на емисионните норми на водоприемника и спазването на разпоредбите на тази наредба“.

Ако са известни към момента на разработване на ПУОС.