## Slide 1: Семинар по ЗОПОЕЩ
Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (Обн. ДВ. бр.96 от 7 Ноември 2008г.)
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

## Slide 2: Семинар по ЗОПОЕЩ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за определяне, видът на превантивните и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за екологични щети или причинени екологични щети и минималният размер на разходите за тяхното изпълнение.

## Slide 3: Семинар по ЗОПОЕЩ
Чл. 2. (1) Мерките в случаите на непосредствена заплаха за екологични щети се определят по реда на глава втора.
(2) Мерките в случаите на причинени екологични щети се определят по реда на глава трета.

## Slide 4: Семинар по ЗОПОЕЩ
Чл. 3. (1) За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ЗОПОЕЩ) операторите, извършващи дейности по приложение № 1 ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1.

## Slide 5: Семинар по ЗОПОЕЩ
(2) Оценката по ал. 1 се извършва преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на новите съоръжения и инсталации.
(3) Оценката по ал. 1 се актуализира при промени в дейностите по приложение № 1 ЗОПОЕЩ или в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

## Slide 6: Семинар по ЗОПОЕЩ
Чл. 4. Определените мерки по чл. 2 се остойностяват по препоръчителни цени в съответствие с възприетата практика при определяне на цените в строителството.

## Slide 7: Семинар по ЗОПОЕЩ
Оценката на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети съдържа:
1. Кратко описание на дейността/дейностите по приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, извършвани от оператора.
2. Описание на местоположението на площадката/площадките, на които се извършва дейността по т. 1.
3. Описание на стационарни и нестационарни машини, съоръжения, инсталации и др., вкл. и на наличните химически вещества и препарати на площадката.
4. Установени случаи на:
· непосредствена заплаха за възникване на екологични щети;
· екологични щети, причинени от дейност/и по т. 1 и/или експлоатацията на машини, съоръжения, инсталации и други по т. 3.
5. Анализ и оценка на информацията по т. 1 - 3 и случаите по т. 4 (ако има такива).
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

## Slide 8: Семинар по ЗОПОЕЩ
ПРИМЕРНА ОЦЕНКА
ЗА ВЪЗМОЖНИТЕ СЛУЧАИ НА
НЕПОСРЕДСТВЕНА ЗАПЛАХА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ И НА СЛУЧАИ НА ПРИЧИНЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

## Slide 9: Семинар по ЗОПОЕЩ
Кратко описание на дейността/дейностите по приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, извършвани от Оператора
Дейностите, извършвани от Оператора попадат в следните точки на Приложение 1 на ЗОПОЕЩ:
т.2. За дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците.
т.3. Извършване на дейности по използване на водите и водните обекти, за които се изисква издаване на разрешително по смисъла на Закона за водите.
т.4. Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

## Slide 10: Семинар по ЗОПОЕЩ
Описание на местоположението на площадката/площадките, на които се извършва дейността по т. 1.
Площадката е разположена в землището на с. К, общ. Р в имоти 200147 и 000159 по плана за земеразделяне на с. К, общ. Р. Площта на имотите възлиза на 99,89 дка. Площадката граничи с Язовир „И“, полски пътища и земеделски земи /пасища, мера/.

## Slide 11: Семинар по ЗОПОЕЩ
И С България ЕООД
Язовир И
ТЕЦ ЕАД

## Slide 12: Семинар по ЗОПОЕЩ
Доставката на основната суровина - суров гипс се извършва от намиращия се в непосредствена близост ТЕЦ 2. Площадката има излаз на второкласен път, който я свързва с Републиканската пътна мрежа.

## Slide 13: Семинар по ЗОПОЕЩ
Описание
на стационарни и нестационарни машини, съоръжения, инсталации и др., вкл. и на наличните химически вещества и препарати на площадката.

## Slide 14: Семинар по ЗОПОЕЩ
На площадката са разположени инсталации за производство на гипс за сухи смеси и гипс за гипсокартон. Инсталациите се разглеждат като инсталации за оползотворяване на отпадъци с код 10 01 05 «Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфатизация на отпадъчни газове.
По-долу е представена принципна технологична блок-схема на инсталациите и подробно описание на производствените процеси:

## Slide 15: Семинар по ЗОПОЕЩ

## Slide 16: Семинар по ЗОПОЕЩ
3.1. Инсталация за производство на гипсокартон:
3.1.1.Подаване на суров материал в инсталацията
Подаването на доставения суров гипс в чуковата мелница за смилане се състои от следните главни операции:
Коритообразен товарач - Коритообразният товарач е правоъгълен съд, който се пълни от колесен товарач или камион. Като транспортно устройство се използва гумена лента.
Транспортиране на материал - Транспортирането на суровия материал се извършва чрез лентов транспортьор.

## Slide 17: Семинар по ЗОПОЕЩ
3.1.2.Калциниране и охлаждане
Системата за калциниране и охлаждане се състои от следните главни компоненти:
Захранващ съд с транспортно устройство - Захранващият съд е кръгъл бункер с капацитет от 100 t. Изтеглянето се извършва от изпразващо устройство с изтеглящ ръкав.
Дозиране на материала - За дозирането на материала се използва отворен тегловен лентов дозатор, който разполага със собствена управляваща единица
Генериране на горещ газ с въздушна система - Към произвеждането на горещ газ с въздушна система принадлежат: генератор на горещ газ с регулираща отсечка за газ и команден шкаф, вентилатор за горивен въздух и вентилатор за смесен въздух.
Обработване на материала - Обработването на материала се извършва в чукова мелница и динамичен въздушен сепаратор. По-нататък се прилага тръбен охладител
Транспортиране на материал - Транспортирането на калциниран гипс се състои главно от шнекови транспортьори, кофов елеватор както и свързващите части между отделните машини.
Обезпрашаване - Обезпрашаването на калцинирането се извършва в батерия с 972 броя ръкавни филтри.

## Slide 18: Семинар по ЗОПОЕЩ
От бункера за суров гипс REA-гипсът се подава посредством честотно регулирано изпразващо устройство на честотно регулирания тегловен лентов дозатор . Той товари дозирано (max. 35 t/h) чуковата мелница (К1) чрез шлюза с дозиращ барабан .
В чуковата мелница суровият камък се смила на необходимата финост (< 150 pm) и се калцинира едновременно.
Над чуковата мелница се намира динамичен въздушен сепаратор , който гарантира необходимата финост на мелене.
Необходимите за калциниращия процес горещи газове се произвеждат в нагряван с газ генератор за горещ газ. Необходимият горивен въздух се доставя от вентилатора за горивен въздух. Около 1300 °С горещите газове се смесват с върнатия от комина отработен въздух при 650 °С. Входната температура на мелницата както и подналягането на горивната камера се контролират и при надвишаване на граничните стойности се задейства аварийно изключване като се отваря пневматично задействана клапа на авариен комин, която може да се отваря без налягане и ток.

## Slide 19: Семинар по ЗОПОЕЩ
След динамичния въздушен сепаратор, на който се контролират оборотите и е честотно управляван, сместа от газ и продукт се прекарва през тръбопровод до събирателния филтър за прах.
Степента на калциниране се регулира с температурата на изхода на мелницата. Пред филтъра е поставена друга измервателна позиция, която при надвишаване на температурата отваря пневматично задвижваната дроселна клапа, за да предпазва филтъра от пренагряване. Тази дроселна клапа се отваря без налягане и без ток. Събирателният филтър за прах се почиства с въздух под налягане и се регулира от разликата в наляганията.
Намиращият се в корпуса на събирателния филтър калциниран гипс се транспортира със събирателните шнекове (червяк) за прах към шлюза с дозиращ барабан.
Почистеният отработен въздух се транспортира от главния вентилатор, който е оборотно контролиран, засмуква се и се отвежда към комин. Чрез промяна на оборотите се произвежда необходимото подналягане за целия процес на калциниране.

## Slide 20: Семинар по ЗОПОЕЩ
Обратното връщане на определено количество отработен въздух от комина към газ генератора се извършва от вентилатора за смесен въздух. Той е оборотно контролиран и честотно управляван, с цел напасване (обемен поток и температура). В тръбопровода към вентилатора за смесен въздух е поставена пневматично задействана дроселна клапа. Тази клапа се отваря, когато инсталацията се пуска студена или има смущение в областта на събирателния филтър за прах . Дроселната клапа се отваря без налягане и без ток.
След шлюза с дозиращ барабан гипса се транспортира към барабанното сито за отделяне на чужди тела (например хартия или втвърдявания). След това пада калцинираният гипс по спусков ръкав в тръбния охладител.
Горещият калциниран гипс се подава на тръбния охладител , оборотно контролиран, посредством входния шнек. Тук става индиректен топлообмен в противоток между калцинирания гипс и от халето или от вън засмукания студен въздух. След тръбния охладител охладеният на около 80°С продукт се изнася чрез шлюз с дозиращ барабан.

## Slide 21: Семинар по ЗОПОЕЩ
Необходимият за охлаждането на калцинирания гипс хладен въздух се засмуква от вентилатора за хладен въздух , оборотно контролиран и честотно управляван, през тръбния охладител. Този безпрашен 100 °С топъл въздух се подава на процеса като горивен въздух през вентилатора за горивен въздух ,като излишният хладен въздух се извежда през отделен тръбопровод в свободното пространство.
За предотвратяване на преминаването на точката на оросяване в охладителя се въвежда чрез моторно задействащата се клапа топъл въздух към входа за хладен въздух. Входната температура се регулира и трябва да не е по-ниска от 30 °С. Регулирането на тръбния охладител се извършва чрез регулиране на оборотите на вентилатора за хладен въздух в зависимост от изходната температура на хладния въздух. Като регулираща величина за изходната температура на хладния въздух се взема изходната температура на продукта от тръбния охладител.
Транспортните шнекове довеждат калцинирания гипс до кофовия елеватор.
Кофовият елеватор е снабден с контролиране на оборотите в основата на кофовия елеватор.
Кофовият елеватор транспортира готовия продукт към шнеков транспортьор върху капака на бункера за готов продукт .
Шнековият транспортьор товари бункера за готов продукт .
Неподходящ материал или калциниран гипс могат да се изнесат чрез отваряне на спирателния шибър.
При пълнене на бункера за готов продукт е в действие обезпрашаването на бункера с вентилатор.

## Slide 22: Семинар по ЗОПОЕЩ
3.1.3.Производство и изсушаване на получения гипсокартон
Получения осушен и клациниран гипс постъпва за производство на гипсокартон по установена технология. Разкроените и формирани гипсокартонени плоскости се подлагат на изсушаване в тунелна противотокова сушилня. За изсушаване се използва топлината получена и акумулирана в димните газове от изгаряне на природен газ. Увлечените с димните газове водни пари от сушилния апарат се подават в атмосферата чрез изпускащо устройство /комин/. Изсушения продукт се темперира и охлажда и се подава за съхранение и спедиция.

## Slide 23: Семинар по ЗОПОЕЩ
3.2. Инсталация за производство на сухи смеси:
3.2.1.Доставка и транспорт на суров гипс в инсталацията
Дозиране на материала и захранване - Захранващият съд е кръгъл бункер с капацитет от 100 t. Изтеглянето се извършва от изпразващо устройство с изтеглящ ръкав. За дозирането на материала се използва затворен тегловен лентов дозатор.
Произвеждане на въздушен топлинен агент - Към произвеждането на горещ газ с въздушна система принадлежат генератор на горещ газ с регулираща отсечка за газ , вентилатор за горивен въздух и вентилатор за охлаждащ въздух както и тръбопроводи.
Обработване на материала - Обработването на материала се извършва в токова тръба. Влажният REA- гипс се суши във въздушния поток след генератора на горещ газ и пневматично се транспортира към обезпрашителния филтър.
Транспортиране на материал- Транспортирането на гипса се състои главно от шнекови тронспортьори.
Обезпрашаване - Обезпрашаването се състои от филтър, корпус на филтър, глава на филтър с почистващи вентили и почистващи дюзи

## Slide 24: Семинар по ЗОПОЕЩ
3.2.2.Токово - тръбно сушене /флаш процес/ на суров гипс (предварително сушене)
От бункера за суров гипс REA-гипсът се подава посредством тегловен лентов дозатор . Той товари дозирано с капацитет от max. 30 t/h шнека с двойни весла , който транспортира в токовата тръба. Там се транспортира REA-гипсът в поток от горещ газ нагоре и се суши. Според зададената стойност за температурата гипсът се суши изключително, а също се и калцинира. Допустима област на температурата: около 95 - 145 °С.
Необходимите за сушилния процес горещи газове се произвеждат в нагряван с газ генератор за горещ газ. Необходимият горивен въздух се доставя на разположение от вентилатора за горивен въздух. Горещите газове/около 1300°С/ се смесват с върнатия от комина отработен въздух при около 400 °С. Входната температура на токовата тръба, както подналягането на горивната камера се контролират и са причина при надвишаване на граничните стойности за аварийно изключване.

## Slide 25: Семинар по ЗОПОЕЩ
Степента на сушенето, съответно на частичното калциниране се регулира с изходната температура на токовата тръба. Пред филтъра е поставена друга измервателна позиция, която при надвишаване на температурата отваря пневматично задвижваната дроселна клапа, за да предпазва филтъра от пренагряване. Тази дроселна клапа се отваря без налягане и без ток. Събирателният филтър за прах се почиства с въздух под налягане и се регулира от разликата в наляганията.
Обезпрашителният филтър служи както за обезпрашаване на токовата тръба, така и на калцинатора и на охладителя.
Намиращият се в корпуса на събирателния филтър калциниран гипс (20 съответно 9,5 t/h) се транспортира със събирателния шнек (червяк) за прах към шлюза с дозиращ барабан .

## Slide 26: Семинар по ЗОПОЕЩ
Почистеният отработен въздух се транспортира от главния вентилатор, който е оборотно контролиран, засмуква се и се води към комин. Чрез промяна на оборотите се произвежда необходимото подналягане пред филтъра и се регулира. Налягането в токовата тръбна инсталация се регулира чрез регулираща клапа.
Обратното връщане на определено количество отработен въздух от комина за отработен въздух съответно от тръбопровода за отработен газ на калцинатора в генератора за горещ газ се осъществява от вентилатора за смесен въздух.
След шлюза с дозиращ барабан горещият до 145 °С гипс се транспортира с реверсивния шнеков транспортьор или в посока калцинатор или в посока бункер за дихидрат. Продукцията - дихидрат с температура на сушене от около 100 °С се транспортира в бункер.

## Slide 27: Семинар по ЗОПОЕЩ
3.2.3.Калциниране, охлаждане и складиране на продукта:
Отделеният във филтъра гипс се транспортира посредством шнековите транспортьори във въртящия се тръбен калцинатор. Гипсът се загрява чрез тръбен топлообменник на около 160 °С , съответно на около 500 °С. През тръбите на калцинатора се транспортират димни газове от генератора на горещ газ с температура от 720 °С съответно 860 °С посредством вентилатор за циркулиращия газ. Подналягането в калцинатора се регулира посредством дроселна клапа на около -0,5 mbar.
С шлюза с дозиращ барабан и входящ шнек се транспортира горещият гипс в охладителя. През снопа тръби на охладителя (економайзер) се подава в противоток въздух посредством вентилатор за хладен въздух и се загрява на около 95 °С съответно 180 °С. Този въздух се използва като горивен въздух в двете горивни камери.
Важно е, входната температура на хладния въздух да не пада под 30 °С. Отработеният въздух от охладителя се отвежда през дроселна клапа към отпадъчните газове на калцинатора.
Охладеният на 60 °С гипс се транспортира през шлюз с дозиращ барабан, чрез шнеков транспортьор и кофов елеватор към двупосочния ръкав. Тук се извършва разграничаването на материал за стартиране на инсталацията и готови продукти.

## Slide 28: Семинар по ЗОПОЕЩ
Преглед на потенциалните възможности за замърсяване и установени случаи на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети
4.1.Законодателна рамка:
Основание за разработване на настоящата Оценка е чл.3, т.1. на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). Дейностите, извършвани на площадката от Оператора попадат в приложното поле на т. 2, т.3 и т.4 от Приложение 1 на ЗОПОЕЩ. Предмет на Оценката ще бъдат потенциалните възможности за продължително отрицателно въздействие върху компонентите „Флора и Фауна”, „Повърхностни и подземни води” и „Почви”.

## Slide 29: Семинар по ЗОПОЕЩ
4.2.Възможни случаи на замърсяване и засягане на защитени видове и природни местообитания, които причиняват значително отрицателно въздействие върху достигането или запазването на тяхното благоприятно консервационно състояние
Площадката е разположена в непосредствена близост до защитена зона (ЗЗ) яз. «И» и ЗЗ река О - елементи от национална екологична мрежа НАТУРА 2000, с предмет на опазване на птиците (яз. „И“) и предмет на опазване на местообитанията на видовете (река О).

## Slide 30: Семинар по ЗОПОЕЩ

## Slide 31: Семинар по ЗОПОЕЩ
Защитена зона Язовир „И“ - BG 0002023:
Предмет на опазване на ЗЗ е:
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на птиците и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания, видов състав, характерни видове и условия на средата.
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

## Slide 32: Семинар по ЗОПОЕЩ
Предмет на опазване са видовете, включени в Приложение 2 от Закона за биологичното разнообразие Орел рибар (Pandion haliaetus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) Сокол скитник (Falco peregrinus) Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) Червеногуша гъска (Branta ruficollis) Червеногърба сврачка (Lanius collurio) Земеродно рибарче (Alcedo atthis) Горска чучулига (Lullula arborea) Ловен сокол (Falco cherrug) Малък креслив орел (Aquila pomarina) Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) Малка чайка (Larus minutus) Ливаден блатар (Circus pygargus) Малък горски водобегач (Tringa glareola) Черногуш гмуркач (Gavia arctica) Бойник (Philomachus pugnax) Малка бяла чапла (Egretta garzetta) Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla) Малък нирец (Mergus albellus) Голяма бяла чапла (Egretta alba) Нощна чапла ( Nycticorax nycticorax) Голям воден бик (Botaurus stellaris)

## Slide 33: Семинар по ЗОПОЕЩ
33 река О - BG 0000427
Предмет на опазване на 33 е:
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Площта на 33 възлиза на 11 637.20 дка.

## Slide 34: Семинар по ЗОПОЕЩ
Предмет на опазване в 33 са местообитанията на следните видове:
Бозайници: Видра (Myomimus roachi/) Мишевиден сънливец (Myotis bechsteini)
Дългоух нощник (Spermophilus citellus) Лалугер (Vormelaperegusna)
Земноводи и влечуги: Червенокоремна бумка (Bombina bombina) Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata) Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) Голям гребенест тритон (Triturus karelinii )
Риби: Маришка мряна (Barbus plebejus )Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)
Безгръбначни : Бисерна мида (Unio crassus)
Консервационния статус и екологичното състояние за двете 33 се определя като добро, съгласно стандартните формуляри за защитените зони.

## Slide 35: Семинар по ЗОПОЕЩ
3аплаха за местообитанията на видовете и птиците - предмет на опазване на защитените зони могат да бъдат пренос на замърсени въздушни маси от дейността на инсталациите, разположени на площадката и изпускане на залпови емисии от силно замърсени отпадъчни води, които биха създали сериозна екологична вреда за защитените зони.
Ще се изследва възможността за пренос на замърсени въздушни маси в рамките на границите на защитените зони и ще бъде оценена възможността за наднормени замърсявания на защитените зони и създаване на дискомфорт, както и предпоставки за напускане на местообитанията на някои защитени видове. 3а нуждите на оценката ще се използва утвърден метод за дисперсия на замърсителите в приземния атмосферен слой изпускани организирано от точкови източници на емисии.

## Slide 36: Семинар по ЗОПОЕЩ
Местоположение - И С България ЕООД с. К се намира в непосредствена близост до 33 яз. И - на около 50 м от чашката на язовира. Самия имот, върху който е изграден завода се намира в границите на НАТУРА 2000. Отстоянието на площадката до 33 река О, в района на с. К, възлиза на близо 3,5 км по права линия.
Състояние на атмосферния въздух - големи замърсители на околната среда в района на с. К, община Р се явява енергийния комплекс ТЕЦ ЕАД.

## Slide 37: Семинар по ЗОПОЕЩ
Климат - в климатично отношение районът попада в преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско континенталната климатична област и е повлиян от Средиземно море. Характеризира се със сравнително мека зима и горещо лято. През зимата Стара планина представлява естествена защита от студените континентални маси, нахлуващи от север и североизток. Средната годишна температура на въздуха е 12.1°С със средната годишна относителна влажност на въздуха от 70%. Валежните суми не са равномерно разпределени през годината. Наблюдава се един главен максимум през месеците май и юни и един второстепенен - през ноември и декември. Главният минимум на валежите е през август и септември, а второстепенният - през месеците февруари и март.

## Slide 38: Семинар по ЗОПОЕЩ
Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е честотата на случаите на "тихо" време, когато скоростта на вятъра е под 1 m/s. Районът се намира в област със средна - около 32% повторяемост на тихото време. Това са добри условия за разсейване на атмосферните замърсители. Застъпени са главно ветровете от север, североизток (с най-голяма вероятност от 31.1%) и изток. Останалите са под 10% .

## Slide 39: Семинар по ЗОПОЕЩ
Фиг. Роза на ветровете за общ. Р

## Slide 40: Семинар по ЗОПОЕЩ
Обхват на въздействие - Замърсяването на приземния слой на атмосферата е изследвано в област - 5 600 х 4 200 т около “И С България” ЕООД.
Основни замърсители от организираните точкови източници - вредните веществата, които се изхвърлят от източниците на комплекса са: азотни оксиди (NОх), серни оксиди (SОх) и прах, (основноФПЧ10) от неорганичен произход.
Емисии - източниците на вредни вещества, които се изхвърлят в атмосферата са разгледани като точкови (организирани) - трите изпускащи устройства на двете инсталации. През изпускащите устройства се отделят емисии от азотни, серни и въглероден оксид и увлечен прах от гипс.

## Slide 41: Семинар по ЗОПОЕЩ
В съответствие с разпоредбите на чл.9 от Наредба №7/1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, относно методите за инвентаризация и моделиране на дисперсията на емисиите на вредни вещества от организирани източници за точкови източници се използва програмен продукт PLUME.
Използвана е утвърдената версия на софтуера PLUME, в който има модул за възстановяване полето на вятъра за дадено място по стандартната климатична роза на вятъра (8 румбовата роза). Отчита се процента “тихо време” и средногодишната температурата на въздуха.
На територията на площадката са налице 3 изпускащи устройства, през които се изпускат димните газове от работата на генераторите за горещи димни газове за калцинация и сушене, а също така и увлечен прах при сушенето и калцинацията на гипса.

## Slide 42: Семинар по ЗОПОЕЩ
Входни данни на модела PLUME
Брой стъпки по посока Запад -Изток – 20
Брой стъпки по посока Север - Юг – 20
Стъпка по посока Запад -Изток /м/ - 200
Стъпка по посока Север - Юг /м/ - 200
Тип повърхност - извънградски район
Географски координати : ширина: 420.15',50''; дължина: 260.08',35'';
Средногодишна околна температура - 12,10С
Скорост на вятъра на височина 10 м - 2 м/с
Максимално допустими концентрации на замърсителите, определени по реда на чл. 23 ал.1от Наредба 1/2005 за НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници: Азотни оксиди: 500 mg/Nm3; Серни оксиди: 400 mg/Nm3, Прах: 50 mg/Nm3 (за ИУ 1и 2) и 150 mg/Nm3 за ИУ 3.
Посока на вятъра - Роза на вятъра
Брой на типовете източниците – 3

## Slide 43: Семинар по ЗОПОЕЩ
Параметри на изпускащите устройства
*Скоростта на утаяване на замърсителя прах е определена на 0,07 m/s.
ИУ | X [m] | Y[m] | h [m] | d[m] | T [0C] | W* [m/s] | Debit [m3/s] | E [g/s] |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | NOx | SOx | ПРАХ
1 | 2020 | 2000 | 12 | 1,25 | 162,3 | 0 | 3,33 | 1,665 | 1,332 | 0,1665
2 | 2000 | 2000 | 12 | 1,25 | 125,9 | 0 | 3,69 | 1,845 | 1,476 | 0,1845
3 | 2000 | 1950 | 12 | 1,1 | 95,5 | 0* | 4,45 | 1,780 | 2,225 | 0,6675

## Slide 44: Семинар по ЗОПОЕЩ
Резултати от моделиране с PLUME
Максимални средногодишни приземни концентрации на замърсители:
Фиг. 1. Изолинии на ПК на NOx Фиг. 2. Изолинии на ПК на SOx

## Slide 45: Семинар по ЗОПОЕЩ
Фиг. 3 Изолинии на ПК на ПРАХ

## Slide 46: Семинар по ЗОПОЕЩ
Изяснени са концентрационните контури на движение на замърсителите, емитирани от площадката. Динамиката на разсейването се влияе от метеорологичната обстановка. С отдалечаване от площадката, концентрацията на замърсителите намалява, което се дължи на утаяване и съсредоточаване на замърсителите в приземния атмосферен слой на дадено разстояние и постепенното разсейване на замърсителите.

## Slide 47: Семинар по ЗОПОЕЩ
Разпределението на приземните концентрации получено в резултат на моделирането е показано в следната Таблица:
ИЗПУСКАЩИ УСТРОЙСТВА –
КОМИНИ К1, К2 И К3
Разстояние от източника | Приземни концентрации на |  | 
 | NОх | SОх | ПРАХ
m | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
200 | 1.53Е-02 | 1.34Е-02 | 2.70Е-03
400 | 1.80Е-02 | 8.57Е-03 | 3.18Е-03
600 | 2.15Е-02 | 1.89Е-02 | 3.87Е-03
800 | 2.63Е-02 | 2.31Е-02 | 4.63Е-03
1000 | 3.29Е-02 | 2.89Е-02 | 5.77Е-03
1200 | 4.23Е-02 | 3.71Е-02 | 7.37Е-03
1400 | 5.55Е-02 | 4.85Е-02 | 9.50Е-03
1600 | 6.42Е-02 | 3.263Е-03 | 1.03Е-02

## Slide 48: Семинар по ЗОПОЕЩ
Критични параметри на разсейването:
Определени са критичните параметри на разсейването. Това са фактори, благоприятстващи отлагане на замърсители в приземния слой на атмосферата - безветрие и неустойчивост на атмосферата и наличие на инверсни процеси.
Обследването на замърсяването с програма РLUМЕ е направено при реални метеорологични условия, характерни за по-голямата част от годината. За по-голяма достоверност е използвана роза на ветровете и средно годишна температура на въздушните маси.

## Slide 49: Семинар по ЗОПОЕЩ
Критични параметри на разсейването |  |  |  |  |  | 
ИЗПУСКАЩИ УСТРОЙСТВА К1-К3 | Замърсител |  | Разстояние от източника | Максимална приземна концентрация | Клас на стабилност на атмосферат | Критична скорост на вятъра
 | Наименование | № | m | mg/m3 |  | m/s
 | NОх | 1 | 813,94 | 0,03624 | "А" | 1
 | SОх | 2 | 531,5 | 0,03057 | "А" | 1
 | ПРАХ | 3 | 813,94 | 0,00672 | "А" | 1
Максималните приземни концентрации, които са възможни при условията на моделиране са посочени в таблицата:

## Slide 50: Семинар по ЗОПОЕЩ

## Slide 51: Семинар по ЗОПОЕЩ
Фиг. 6 Преходно замърсяване с ПРАХ – на фигурата по-горе
Определени са критичните параметри на разсейването.
Това са фактори, благоприятстващи отлагане на замърсители в приземния слой на атмосферата -неустойчивост на атмосферата (клас „С по скалата на Паскуил-Гилфор) и наличие на скорост на вятъра под 2,5 m/s и посока на вятъра „Север”.

## Slide 52: Семинар по ЗОПОЕЩ
Критични параметри на разсейването |  |  |  |  |  | 
ИЗПУСКАЩИ УСТРОЙСТВА | Замърсител |  | Разстояние от източника | Максимална концентрация | Клас на стабилност на атмосферата | Критична скорост на вятъра
 | Наименование | № | m | mg/m3 |  | m/s
 | NОх | 1 | 250 | 0,19152 | "С" | 2,5
 | SОх | 2 | 250 | 0,18551 | "С" | 2,5
 | ПРАХ | 3 | 250 | 0,03872 | "С" | 2,5
Максималните концентрации, които са възможни при условията на моделиране са посочени в таблицата:

## Slide 53: Семинар по ЗОПОЕЩ
г) Оценка на очакваните средногодишни и максимално еднократните концентрации на замърсителите с нормите, регламентирани в Наредба 12/15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферни въздух
Забележка: Стойностите на данните посочени в сравнителните таблици са превърнати в дименсия «микрограми», тъй като стойностите на замърсителите в Наредба 12 са представени в тази дименсия.

## Slide 54: Семинар по ЗОПОЕЩ
Замърсител | Очаквани средногодишни концентрации | Средногодишни стойности съгласно Наредба 12 | Съответствие
 | [ μg/m3](1) | [ μg/m3] | Да/Не
NОх | 36,24 | 40 | Да
SОх | 30,57 | - | -
ПРАХ | 6,72 | 40 | Да

## Slide 55: Семинар по ЗОПОЕЩ
Замърсител | Очаквани максимални еднократни концентрации | Средночасови стойности съгласно Наредба 12 | Съответствие
 | [ μg/m3] | [ μg/m3]* | Да/Не
NОх | 191,52 | 200 | Да
SОх | 185,51 | 350 | Да
ПРАХ | 38,72 | - | -

## Slide 56: Семинар по ЗОПОЕЩ
Заключение: Съгласно представените изолинии на замърсяването при така зададените параметри е видно, че максималните приземни концентрации на замърсителите азотни оксиди и прах може да се очаква на 816,94 метра от последния източник на емисии. Максималната приземна концентрация на серни оксиди може да се очаква на 531,5 м от източниците на емисии. Така изчислените концентрации са многократно под пределно допустимите по Наредба 12/15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферният въздух.
Максималните еднократни концентрации на замърсителите, които могат да се формират при неблагоприятни метеорологични условия - ниска скорост на вятъра, слаба устойчивост на атмосферата и инверсни процеси също са в установените горни граници от нормативите документи.

## Slide 57: Семинар по ЗОПОЕЩ
Независимо, че западната периферна граница на 33 "Язовир И" попада в обхвата на въздействие на източниците на емисии, то дисперсията на замърсителите в приземния атмосферен слой ще бъде в рамките на законово регламентираните норми. Максималните приземни концентрации на обследваните замърсителя няма да доведат до смущения сред птиците и да създадат дискомфорт сред местообитанията на фауната. Няма данни в границите на 33 «Язовир И» да са налични чувствителни на азотни и серни оксиди представители на флората.
33 «Река О» е извън обхвата на въздействие на емисиите, отделяни в атмосферата.
Следователно, замърсяването по компонента «атмосферен въздух» не е лимитиращ по евентуално отрицателно въздействие върху хабитатите и видовете в защитените зони и дейностите по изпускане на емисии в атмосферата няма да допринесат за поява на екологични щети.

## Slide 58: Семинар по ЗОПОЕЩ
  Възможни случаи на замърсяване и засягане на Води и водните тела, които причиняват значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностните и подземните води, с изключение на случаите на чл. 156е от Закона за водите

## Slide 59: Семинар по ЗОПОЕЩ
Разглеждаме случаи на потенциална заплаха от замърсяване на подземни и повърхностни води. Дейностите по промишлено водоснабдяване - водовземане за промишлени и противопожарни нужди се осигурява чрез повърхностно водовземане на стоящи води от язовир И. Водовземането се осъществява по реда на разрешително за водоползване 31430008/28.04.2009г. Максимални разрешен дебит възлиза на 7 l/s.
На площадката се формират три потока - дъждовни /условни чисти/, битово фекални отпадъчни води и промишлени води (от измиване на машини, помещения и условно чист конденз).
Дъждовните води, обхванати от откритите площи на площадката се заустват в повърхностен водоприемник яз. И.

## Slide 60: Семинар по ЗОПОЕЩ
Битово-фекалните отпадъчни води се пречистват през заводска ПСОВ, състояща се от едно биологично стъпало, където БФВ се подлагат на денитрификация, биологично окисление и сепариране на ативната утайка.
Промишлените води, основно от измиване са замърсени предимно с неразтворени вещества, а тези, образувани от конденз /кондензни води/ се класифицират като условно чисти.
Отвеждането на водите не се извършва като самостоятелни потоци, а чрез групирането им в два потока които се заустват в яз. Овчарица, съгласно Разрешително за заустване 33440002/13.08.2012г.

## Slide 61: Семинар по ЗОПОЕЩ
Точка на заустване 1 - Смесен поток - битово фекални води след ПСОВ, производствени, формирани от измиване на машини и помещения и дъждовни води след сепаратор.
Точка на заустване 2 - Смесен поток - условно чисти води от конденз и дъждовни води след сепаратор.

## Slide 62: Семинар по ЗОПОЕЩ
ПСОВ е разчетена за 75 РЕ / човешки еквивалент/. При норма 200 l/човек/денонощие, очакваното натоварване по обем на ПСОВ възлиза на Q24 =15 м3
След изчисляване на натоварването по замърсители и разделянето на товара на Q24 се получават следните очаквани концентрации на вход в ПСОВ:
БПК5 = 300 mg/l,
ХПК=600 mg/l,
Неразтворени вещества (НВ) = 275 mg/l,
Общ азот = 55 mg/l,
Общ фосфор = 13 mg/l.

## Slide 63: Семинар по ЗОПОЕЩ
Съгласно представената техническа спецификация на ПСОВ, производителя дава следните параметри на пречистените води:
БПК5 = 25-35 mg/l,
ХПК=80-120 mg/l,
Неразтворени вещества (НВ) = 30-40 mg/l,
Общ азот = 5-10 mg/l,
Общ фосфор = 13 mg/l.

## Slide 64: Семинар по ЗОПОЕЩ
За да се отхвърли възможността от замърсяване при нормални експлоатационни режими на ПСОВ е направена следната оценка на съответствието на заустваните отпадъчни води с идивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване на отпадъчни води:

## Slide 65: Семинар по ЗОПОЕЩ
Показател | Измерено | Индивидуални емисионни ограничения | Съответствие
Точка на заустване 1 - смесен поток |  |  | 
Активна рекация pH | 6,0-8,5 | 7,06 | Да
Неразтворени в-ва | 35 mg/l | 30,9 mg/l | Да
БПК5 | 25 mg/l | 12 mg/l | Да
ХПК | 125 mg/l | 86 mg/l | Да
Мазнини | 3 mg/l | 2,29 mg/l | Да
Точка на заустване 2 - смесен поток |  |  | 
Активна рекация pH | 6,0-8,5 | 7,75 | Да
Неразтворени в-ва | 35 mg/l | 27,7 mg/l | Да
Нефтопродукти | 5 mg/l | 0,94 mg/l | Да

## Slide 66: Семинар по ЗОПОЕЩ
От направеното сравнение се вижда пълно съответствие на стойностите на наблюдаваните показатели с разрешените такива в Разрешителното за заустване. Следователно при нормална работа на инсталациите не се очаква замърсяване на повърхностите отпадъчни води и водоприемника.

## Slide 67: Семинар по ЗОПОЕЩ
Не се извършва пряко или непряко отвеждане или реинжектиране на замърсени води в подземни водни тела. По тази причина замърсяването на подземни водоизточници е невъзможно при нормални експлоатационни режими.
При аварийни режими на работа, например при непланирани емисии - разливи на масла или течни отпадъци и постъпването им в канализацията е възможно да се стигне до залпово замърсяване на водоприемника яз. И.
В аварийни състояния - земетресения е възможно компрометиране на площадковата канализация и попадане на замърсени отпадъчни води в подземните води.
Тези случаи представляват непосредствена заплаха за нанасяне на екологични щети върху водите.

## Slide 68: Семинар по ЗОПОЕЩ
  Възможни случаи на замърсяване и засягане на почви, които създават значителен риск за човешкото здраве в резултат на замърсяване чрез пряко или непряко въвеждане във, върху или под почвата на вещества, препарати, организми или микроорганизми.

## Slide 69: Семинар по ЗОПОЕЩ
На площадката не се извършват дейности по съхранение на опасни и производствени отпадъци в хвостохранилища и открити насипища. Замърсяване на почвите от традиционните дейности на площадката е почти невероятно тъй като основните производствени и спомагателни площи са с изградена трайна настилка, която предпазва почвите от увреждане.

## Slide 70: Семинар по ЗОПОЕЩ
На площадката се извършва съхранение на опасни химични вещества, по смисъла на чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси.
По-съществените химикали, които имат потенциал да предизвикат по-сериозна производствена авария и да доведат до екологични щети са изброени по-долу:

## Slide 71: Семинар по ЗОПОЕЩ
Наименование | R/H - фрази за безопасност | Максимално годишно количество
Натриев лурил сулфат | Xn - Вреден; Xj - Дразнещ; R36/38 Дразни очите и кожата R41 Риск от сериозно увреждане на очите | 0,2 t
UFAPORE TR 413 | Xn - Вреден; R38 - Дразни кожата R41-риck от сериозно увреждане на очите; | 22 t
Q8 Heller 46 | Asp. Tox 1 - Дразнещ; Н304-може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателни пътища | 0.04 t
Shell oils | Aquatic Chronic 2 - Опасен за околната среда Н226- Запалими течност и пари Н302 - Вреден при поглъщане Н317 - Може да причини алергична кожна реакция Н318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите Н411- Токсичен за водните организми с дълготраен ефект | 0.5 t

## Slide 72: Семинар по ЗОПОЕЩ
DOD black fnk T-201-H | Skin Irrit. 2 - Дразнещ Н302-Вреден при поглъщане Н332 - Вреден при вдишване Н315 - Предизвиква дразнене на кожата Н319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите | 0.08 t
DOD Solvent S-200-H | F - Запалим R11- Лесно запалим R36 - Дразни очите R66 - Повтаряща се експозиция може да причини сухота или напукване на кожата R67-Парите могат да предизвикат сънливост или световъртеж | 0.05 t

## Slide 73: Семинар по ЗОПОЕЩ
Останалите налични опасни вещества и смеси са в твърдо насипно състояние и не биха могли да причинят течове и изливания.
Освен изброените опасни вещества и смеси, на площадката се извършват дейности по временно съхраняване на следните видове опасни течни отпадъци, които могат да попаднат в канализацията при аварийни ситуации /нарушаване цялостта на опаковките/ или при товарене при предаване за обезвреждане:

## Slide 74: Семинар по ЗОПОЕЩ
Наименование на отпадъка | Начин на съхранение | К-во
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | В метален варел, устойчив на действието на минерални масла, идентифициран с надпис „Опасен отпадък” и посочено наименование и код и поставен в склад с непропусклив под и ограничен достъп, поставен върху каптажна вана | 0.5 t
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | В метален варел, устойчив на действието на минерални масла, идентифициран с надпис „Опасен отпадък” и посочено наименование и код и поставен в склад с непропусклив под и ограничен достъп, поставен върху каптажна вана. | 0.5 t
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | Съхраняват се на места с ограничен достъп , обозначени с надпис „Опасен отпадък” и посочено наименование и код | 0.5 t
Абсорбенти, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. | Съдове, предназначени за това, поставени в място с ограничен достъп, с надпис „Опасен отпадък” и посочено наименование и код | 0.1 t
Маслени филтри | В метален варел, идентифициран с надпис „Опасен отпадък” и посочено наименование и код и поставен в склад с непропусклив под и ограничен достъп. | 0.05 t

## Slide 75: Семинар по ЗОПОЕЩ
Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | В метален контейнер, поставен в помещение с ограничен достъп, разполагащо със сяра на прах по 2g на всеки килограм събрани лампи, като отпадъкът се идентифицира с надпис „Опасен отпадък” и посочено наименование и код | 0.1 t
Оловни акумулаторни батерии | Не се извършва временно съхранение. Дефектиралите или износени акумулатори се предоставят на оторизирани за това лица в момента на закупуването на новите акумулатори . При необходимост от временно съхранение, същото се извършва в склад с непропусклив под и ограничен достъп, като отпадъкът се идентифицира с надпис „Опасен отпадък” и посочено наименование и код | 0.1 t

## Slide 76: Семинар по ЗОПОЕЩ
При настъпване на по-сериозна сеизмична активност с възможно компрометиране на канализационната мрежа на площадката и попадане на замърсени отпадъчни води в почвите. Това би създало възможност за нанасяне на екологични щети върху почвите.
Проникване в почвата на течни отпадъци или опасни течни вещества е възможно единствено при аварии, свързани с товарене/разтоварване в участъци, в които е нарушена трайната настилка.

## Slide 77: Семинар по ЗОПОЕЩ
До настоящия момент не са регистрирани случаи на непосредствена заплаха за възникване на щети и събития, свързани с нанесени екологични щети.
От изложеното до тук в т.4. на настоящата Оценка се налага изводът, че следните критични ситуации, при които би могло да възникнат случаи на непосредствена заплаха и/или екологични щети се ограничават до:
Залпово замърсяване на водоприемника при разлив на масла или течни отпадъци и попадането им в дъждовна канализация
Залпово замърсяване на водоприемника при попадане в дъждовна канализация на силно замърсени води от пожарогасене
Проникване в почвата на опасни отпадъци или опасни течни вещества
Нарушаване на цялостта на канализацията и замърсяване на почвите и подземните води

## Slide 78: Семинар по ЗОПОЕЩ
5.Анализ и оценка на риска от възникване на случаи на непосредствена заплаха и/или екологични щети при сценариите описани в т.4. (потенциалните възможности за замърсяване и установени случаи на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети)
  Методология на оценяване на риска от екологични щети при зададени събития:

## Slide 79: Семинар по ЗОПОЕЩ
Методиката на анализ и оценка на събитията се основава на принципа на трите фактора - Вероятност да настъпи събитието, Експозиция и Последствия (тежест, вреда) на събитието. Оценя се каква е вероятността да настъпи някое от изброените по-горе събития, каква ще бъде експозицията (излагането) спрямо почви, подземни води и биологично разнообразие и тежестта на настъпилата екологична щета от реализирането на това събитие. Предлагат се превантивни мерки за управление на риска от настъпване на събитието. Предлагат се оздравителни мерки при настъпване на отказ на някоя от превантивните мерки.

## Slide 80: Семинар по ЗОПОЕЩ
Методиката на оценяване на риска от заплаха от възникване на еклологични щети включва последователност от идентифициране на опасностите, извършване на анализ и количествена оценка на риска, определяне степента на риска и преценяване до колко този риск е приемлив и как да бъде минимизиран и управляван. Предложените превантивни и коригиращи (оздравителни мерки) се включват в аварийния план на Дружеството.
Оценката на риска(Р) се извършва въз основа на определящите го елементи:
- Вероятност(В), експозиция(Е), последици(вреда)(П) по следната формула:
Р=В*Е*П

## Slide 81: Семинар по ЗОПОЕЩ
Вероятност(В) |  | 
1. | 0.1 | Едва забележими
2. | 0.2 | Практически невъзможни
3. | 0.5 | Малко възможни
4. | 1.0 | Малко възможна,но възможна в ограничен случай
5. | 3.0 | Ниска вероятност
6. | 6.0 | Напълно възможна
7. | 10.0 | Относително висока вероятност
Изходните данни са представени в таблици 1, 2, 3 и 4:
Таблица 1

## Slide 82: Семинар по ЗОПОЕЩ
Честота на експозиция ( Е) | 
0.5 | Твърде ниска (по-малко от 1 път месечно)
1.0 | Много ниска(до 1 час седмично)
2.0 | Ниска (до 1 час на ден)
3.0 | Средна(до 1/3 от работното време)
6.0 | Достатъчно висока(половината работно време)
10.0 | Непрекъснато ,през цялото работно време
Таблица 2

## Slide 83: Семинар по ЗОПОЕЩ
Последици (П) |  | 
1.0 | Малки | Инцидент без последици за околна среда и хората
3.0 | Значителни | Инцидент с незначителни, краткотрайни последици за околна среда и хората
7.0 | Сериозни | Инвалидност и/или Инцидент със значителни последици за околна среда и хората - залпово замърсяване, непланирана емисия и др.
15.0 | Опасни | 1 смъртен случай при работещите и/или сериозни замърсявания с дълготрайни неблагоприятни изменения в ОС
40.0 | катастрофални | Много смъртни случаи, дълготрайно необратимо увреждане на околната среда
Таблица 3

## Slide 84: Семинар по ЗОПОЕЩ
Риск(Р) |  | 
1 | До 20 | Твърде ограничен, приемлив риск
2 | От 20 до 70 | Неголям риск, необходимо е внимание
3 | От 70 до 200 | Необходими са мерки за управление на риска
4 | От 200 до 400 | Необходимо е незабавно подобрение на мерките за безопасност
5 | Над 400 | Прекратяване на дейността до отстраняване на риска
Таблица 4

## Slide 85: Семинар по ЗОПОЕЩ
Пореде н № | ИДЕНТИФИЦИРАНА ОПАСНОСТ | Елементи на риска |  |  | В*Е*П | ВЕРОЯТЕН СЦЕНАРИЙ И ВРЕДНИ ЕФЕКТИ ОТ ИДЕНТИФИЦИРАНАТА ОПАСНОСТ | ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ | ОЗДРАВИТЕЛНИ МЕРКИ
 |  | В | Е | П |  |  |  | 
1 | Залпово замърсяване на водоприемника при разлив на масла или течни отпадъци и попадането им в дъждовна канализация | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | Макар и малко възможно в ограничени случаи е възможно при авария с транспортно средство или при човешка грешка да се получи попадане на течни химикали/отпадъци в дъждовната канализация. Емисии на опасни вещества в дъждовните води са възможни при нарушаване цялостта на опаковките за съхранение. Ще се формира залпова емисия във водоприемника. При това последиците за околната среда ще бъдат значителни. Риска е приемлив. | 1.Ежемесечна проверка за състоянието на съоръженията за съхранение на течни химикали/отпадъци 2.Да не се допускат на площадката неизправни транспортни средства 3.Разтоварване само на площадки с изградена трайна настилка и с изправни транспортни средства | а) ограничаване на замърсяването чрез използване на подходящи адсорбенти; б) Почистване на замърсяването

## Slide 86: Семинар по ЗОПОЕЩ
2. | Залпово замърсяване на водоприемника при попадане в дъждовна канализация на силно замърсени води от пожарогасене | 1 | 10 | 7 | 70 | Гасенето на малки пожари в склада за опасни отпадъци, респ. опасни вещества е свързано с формирането на незначителни количества замърсени води от пожарогасене, които ще бъдат отведени по дъждовната канализация При гасене на голям пожар се налага обливане на сградите отвън, което е предпоставка за попадане на големи дебити замърсени води във водоприемника. При тази ситуация се очаква залпово замърсяване на водоприемника и сериозни последици за околната среда. Риска е неголям, но е необходимо внимание. | 1.Разработване на Авариен план и обучение на работниците по прилагането му. 2.Периодични проверки на състоянието на противопожарните средства. 3.Недопускане разрастването на локални пожари 4. Периодични проверки по спазване на противопожарните правила в складовете за съхранение на опасни отпадъци и химикали. | 1.Незабавно информиране на РС „ПАБ” и РИОСВ 2.До идване на РС”ПАБ” се извършва пожарогасене със собствени средства. 3.Предприемане на мерки за ограничаване на замърсяването с употреба на подходящи адсорбенти.

## Slide 87: Семинар по ЗОПОЕЩ
3. | Проникване в почвата на опасни отпадъци или опасни течни вещества при товарене/разтоварване | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | Макар и малко възможно в ограничени случаи е възможно при разтоварване на течни химикали или товарене на опасни отпадъци да се получи пробив в опаковката или изтичане на минимални количества опасни вещества/отпадъци. Доставки на химикали се извършват рядко-веднъж месечно, а предаването на течни отпадъци – веднъж годишно. Площадката е с трайна настилка, което ще ограничи миграцията в почвите. При нарушена трайна настилка /например при ремонти на инфраструктура/ е възможно замърсяване на почвите. При това последиците за околната среда ще бъдат краткотрайни. Риска е приемлив. | 1.Ежемесечна проверка за състоянието на площадката. 2.Да не се допуска разтоварване на опаковки с нарушена цялост 3.Разтоварване само на площадки с изградена трайна настилка и с изправни транспортни средства | а)ограничаване на замърсяването б) адсорбция и неутрализация на разлива в)Депониране на замърсените замни маси на депо за опасни отпадъци

## Slide 88: Семинар по ЗОПОЕЩ
4. | Нарушаване на цялостта на канализацията при силно земетресение и замърсяване на почвите и подземните води | 0.5 | 10 | 7 | 35 | Малко възможен сценарий. Експозицията е висока- може да се случи по всяко време. Последиците са сериозни – поява на непланирана емисия в подземните води. Риска е неголям, но е необходимо внимание. | 1.Периодична проверка за състоянието на канализационната система. 2.Незабавна проверка на състоянието на канализациаята след земетресение | а)Възможност за назабавно преустановяване образуване на отпадъчни води до отсраняване на повредата.

## Slide 89: Семинар по ЗОПОЕЩ
Остойностяване на оздравителните мерки за възникнали екологични щети

## Slide 90: Семинар по ЗОПОЕЩ
№ | Вид и размер на щетата | Планирани оздравителни мерки по Приложение 2 на Наредбата | Количество | Цена съгласно Справочник за цените в строителството | Стойност на мярката
1. | Залпово замърсяване на водоприемника при разлив на масла или течни отпадъци и попадането им в дъждовна канализация | 1) Незабавно преустановяване на изпускането на замърсени дъждовни води 2) Третиране на изпуснатите замърсени води във водоприемника с адсорбенти (зеолит) за адсорбиране на замърсителите 3) Събиране на отработения адсорбент и предаването му за обезвреждане | 1)Адсорбент – до 1 тон 2)Брой човекодни – 7 3) Събиране на отработен адсорбент 4)Предаване за обезвреждане на отработени адсорбенти | 1) 350 лв./тон 2) 7ч.д. x 20 лв.= 140 лв. 3) Техника по събиране (1 машиносмяна)= 560 лв. 4) 1000кг. X 5.40 лв. =5400 лв. | 6450 лв.

## Slide 91: Семинар по ЗОПОЕЩ
2. | Залпово замърсяване на водоприемника при попадане в дъждовна канализация на силно замърсени води от пожарогасене | 1)Незабавно преустановяване на изпускането на замърсени дъждовни води 2) Третиране на изпуснатите замърсени води във водоприемника (до 10 м3) с адсорбенти (зеолит) за адсорбиране на замърсителите 3) Събиране на отработения адсорбент и предаването му за обезвреждане | 1)Адсорбент – до 3 тона 2) Брой човекодни – 12 3) Събиране на отработен адсорбент 4) Предаване за обезвреждане на отработени адсорбенти | 1) 1050 лв./тон 2) 12 ч.д.x 20 лв.=240 лв. 3) Техника по събиране (машиносмени) = 1120 лв. 4) 3000кг. х5.40 лв.=16200 лв. | 18610 лв.

## Slide 92: Семинар по ЗОПОЕЩ
3. | Проникване в почвата на опасни отпадъци или опасни течни вещества (до 100 л) при товарене/разтоварване | Ограничаване на замърсяването ; Адсорбция и неутрализация на разлива; Обезвреждане на замърсената почва, неподлежаща на третиране; | 1) 50 кг. Адсорбент 2) Заплащане 1 човекоден за обработка и натоварване 3) Транспортиране до депо/фирма за обезвреждане 4) Разходи по обезвреждане | 1)20 лв. 2) 1 ч.д. х 20 лв.= 20 лв. 3) 200 лв. 4) Адсорбент – 50 кг. х 5.40 лв/кг = 270 лв. Замърсена почва 1000 кг х 5.40 лв/кг. =5400 лв. | 5910 лв.

## Slide 93: Семинар по ЗОПОЕЩ
Край
Благодаря за вниманието
и търпението